《2009十大公园在用房屋安全情况调查表》

填报说明

填报范围：北京市十家重点公园（奥林匹克公园、天坛公园、劳动人民文化宫、地坛公园、北海公园、大观园、朝阳公园、海淀公园、莲花池公园、国际雕塑公园）内的正式房屋。不包括文物古建。

指标解释

填报单位：写清公园全称，并盖单位公章。

房屋建筑年代：可查房屋档案。如1975年建成，填写“1975”即可。

平房：包括各种类型、各种结构的单层民用房屋，不包括人防建筑。平房按间和建筑面积（平方米）填写。

楼房：指地上2层以上房屋。按幢和建筑面积（平方米）填写。

楼房层数：如为12层楼房，只填写“12”即可。如还有2层地下室，填写“12（－2）”即可。

楼房结构类型：分为钢筋混凝土结构、砖和混凝土混合结构、砖和木结构，分别填写：钢混、混合、砖木。

房屋完损状况：按建设部《房屋完损等级评定标准》（城住字[1984]第678 号）、《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)和《北京市城镇房屋完损等级评定实施规定》(京房修字[1994]第495号)评定。

完好房屋: 结构构件安全可靠，整体性好，屋面或板缝不漏水，装修、设备完整，基本无损的房屋；虽存在一定的陈旧现象或个别构件有轻微损坏，但在允许值之内，不影响居住安全和正常使用，通过小修即能修复的房屋。

基本完好房屋：结构构件安全可靠，个别部件的损坏程度稍有超过设计允许值，但已稳定；屋面局部渗漏；装修、设备基本良好，个别部位有影响使用的破损，通过在原有构件或部位上进行修补即可恢复使用功能的房屋。

一般损坏房屋：个别结构构件变形、裂缝、腐蚀或老化，强度不足，存在危险隐患；屋面或板缝局部漏雨；外装修和设备局部破损的房屋。

严重损坏房屋：部分结构构件严重倾斜、开裂、变形或强度不足，个别构件已处于危险状态；屋面或板缝严重漏雨；内外装修、设备明显损毁、残缺；存在局部危险的房屋。

危险房屋（未经鉴定）：主体结构构件的强度严重不足，稳定性很差，随时有倒塌的可能，采用局部的加固修理仍不能保证安全，需要拆除、翻修或挑修的整栋房屋。

计算单位：间和平方米（m2）均取整数。

二ΟΟ九年七月二十四日