| 项目名称 | 人民日报社报刊综合业务楼 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 中国新兴建设开发总公司 |
| 执行单位 | 中国新兴建设开发总公司 |
| 工程 概况 | 该工程位于北京市朝阳区金台西路2号，总建筑面积138400㎡，其中地下室建筑面积约为39584㎡，地上建筑面积为98816㎡。建筑包括报刊综合业务楼（A区）、图书馆及学术交流中心（B区）和纯地下车库三个部分。A区采用桩筏基础，其余部位为筏板基础。A区地下室为劲性混凝土结构，其余部位为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A区主体结构为带支撑的超高层钢框架结构，B区钢筋混凝土框架结构。A区楼地板采用压型钢板-钢筋混凝土组合楼板结构，B区为钢筋混凝土楼板。二次结构内墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块。工程楼地面装饰采用大理石、活动地板、花岗岩、水泥基自流平楼面。墙面采用大理石、铝板、乳胶漆、玻化砖墙面。顶棚采用铝板、石膏板、铝合金板条吊顶。外墙采用铝板保温幕墙及单元体玻璃幕墙。屋面采用玻珠防火保温板。 该工程立意取自天圆地方，体现中国传统的宇宙观念：主楼成椭圆形平面，圆润向上，收于球形塔冠，基地则为方形，寓意立足方形大地，展望浑圆天体。外立面幕墙采用琉璃陶棒材料，既有现代科技含量又融合了中国传统建筑文化的精髓，放眼望去，婉如一尊巨大的青花瓷雕塑矗立，昼夜都会极具效果。从空中鸟瞰主楼，能看到一个隶书体的“人”字，寓意人民日报。 该工程获得了“北京市文明安全样板工地”、“AAA级安全文明标准化工地”、“中国钢结构金奖”、“北京市结构长城杯金质奖”、“第二批全国建筑业绿色施工示范工程”、全国QC成果一等奖2项、发明专利5项和实用新型专利6项、国家级工法2项和北京市级工法2项，北京市科技成果鉴定3项，经济效益和社会效益显著。 |
| 验收时间 | 2016年7月8日 |
| 验收专家 | 艾永祥（主任委员）梅晓丽 周桂云 陈硕晖 邱德隆 |
| 专家点评 | 该工程推广应用了《建筑业十项新技术》（2010）中的10大项、36子项和《北京市建设领域百项重点推广项目》中的27项，企业自有技术10项，新技术应用范围广、效果好；其中超高层泵送混凝土顶升回流施工技术、超高层曲面桁架空间格构组合柱施工技术、高空大跨度双曲面拱形桁架安装技术、屈曲约束支撑安装施工技术、空间拉索点支式陶棍幕墙施工技术为创新技术。新技术应用整体达到国内领先水平。 |

2016年度北京市建筑业新技术应用示范工程

通过验收项目公示（五）

| 项目名称 | 全国妇联办公楼改扩建项目 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 中国新兴建设开发总公司 |
| 执行单位 | 中国新兴建设开发总公司 |
| 工程 概况 | 该工程位于北京市东城区建国门内大街15号，南临长安街，东临政协路，北临北极阁头条，西为好苑建国酒店。工程整体风格端庄、宏伟，内部功能完善，建筑物传统与现代完美结合，是长安街又一标志性建筑，同时也是面向世界展示中国妇女风采一个重要窗口。 该工程为改扩建项目，需将南楼以北场地内所有地下结构全部拆除，仅保留基本结构，部分结构进行加固处理，北楼在南楼以北场地内所有结构全部拆除的基础上进行新建。总建筑面积35772㎡，南楼建筑面积为16907㎡，南侧礼仪厅建筑面积为1408㎡，北楼办公楼建筑面积为17457㎡。改扩建后基础结构形式为筏板基础，主体结构形式为钢筋混凝土框架结构，局部剪力墙结构，屋面结构形式钢结构。楼地面为水泥地面、地砖地面、PVC楼面、花岗岩楼面等，墙面为涂料墙面、石材墙面、穿孔石膏板吸声墙面等，顶棚为涂料顶棚、矿棉吸音板吊顶等，外墙装饰为断桥保温工程采用加气混凝土砌块+岩棉的新工艺，与玻璃断桥隔热铝合金门窗＋中空low-E玻璃幕墙、石材幕墙相结合；屋面采用地砖屋面、金属屋面及水泥砂浆平屋面。 该工程获得了“北京市结构长城杯工程金质奖”、“北京市绿色安全样板工地”、“第四批全国建筑业绿色施工示范工程”，经济效益和社会效益显著。 |
| 验收时间 | 2016年7月8日 |
| 验收专家 | 艾永祥（主任委员）梅晓丽 周桂云 陈硕晖 邱德隆 |
| 专家点评 | 该工程应用了《建筑业10项新技术》（2010）中的10大项、28子项和《北京市建设领域百项重点推广项目》中的28项，企业自有技术10项，新技术应用范围广、效果好；其中机械拆除与拆除机器人相结合的施工技术、复杂工况下深基坑支护及既有建筑安全监测技术、大型圆弧浮雕保护性拆除及恢复安装技术有所创新。新技术应用整体达到国内领先水平。 |