全球环境基金

# “施工现场硬装地面工业化技术研究与推广” 项目工作大纲

# Research and promotion on industrial technology of

# Construction site concrete road

# 一、项目背景

2012年11月，党的十八大从新的历史起点出发，做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

同时，生态文明建设也对我们建筑行业提出了更高的要求，建筑行业是高耗能、高耗材、高排放的行业。我们更应响应国家的政策号召，积极推行绿色生态建筑，使用绿色环保材料。在项目工程施工过程中，节约成本，降低能源损耗，不断寻找合理配置资源的新方法、新途径。

目前，施工现场依据施工标准要求，对所有现场裸露地面应100%硬化。工程竣工后，硬化路面应及时破碎拆除，产生建筑垃圾，不仅污染环境，同时也浪费了砂石材料。

为了避免硬化的道路破碎清除形成建筑垃圾造成环境污染、资源浪费，有必要选择一种安装方便、质量可靠、可以周转使用的路面。

# 二、项目目标

1、编制《施工现场硬装地面工业化技术工艺指南》，包括预制路面板节点大样、预制路面板材料及尺寸规格制定的选型，可供设计单位直接选用，并指导预制构件生产和施工。

2、编制《施工现场硬装地面工业化施工与质量验收标准》，主要包含预制路面板生产质量标准、安装基底条件要求、安装验收标准、后期维护要求、修补标准、存放标准等。

3、选择北京地区在施的施工工地应用实践，按照不仅满足现行规范要求，而且满足标准化设计、工厂化生产、装配化施工等相关技术和工艺工法要求，同时体现一定的集成度和与当下北京实际相符合的要求进行编制。对预制路面板技术、预制路面设计和使用方法、装配式混凝土技术在北京市施工现场的推广与应用起到积极作用，实现绿色安全文明施工。

# 三、工作内容

任务1：对施工现场硬装地面技术应用进行试验

本试验需要根据设计图纸进行实物加工制作，对预制路面板进行结构性能试验，检测其承载力。并将预制路面板运送至指定施工现场进行实际使用，对现场行驶车辆进行长期观察，分析使用情况，对使用过程中出现的问题进行总结。

任务2：编制《施工现场硬装地面工业化技术工艺指南》

本指南中主要针对预制路面板在施工现场使用可行性、尺寸规格、结构配筋进行设计等方面进行总结，并对预制路面模数选型、材料选型、构件受力分析、构件尺寸及配筋设计的合理性进行分析，指导施工现场对预制路面板的选择。

任务3：编制《施工现场硬装地面工业化施工与质量验收标准》

本标准应符合北京市施工现场特点和管理需求，方便各方用户使用。对实施标准化设计、满足绿色文明工地标准、降低成本、提高运营管理效率，以及推进我市施工现场绿色安全文明施工具有积极意义。

本标准分为两个部分：

1、预制路面板生产，包括：模具验收、钢筋绑扎、埋件安位置、混凝土浇筑、修补要求、构件存放要求、构件运输要求等。

2、预制路面板现场安装，包括：现场安装场地基底条件、安装验收、拆卸要求等。

任务4：编制《施工现场硬装地面工业化技术应用前景》研究报告

本报告内容包括对国内外相似技术实际施工案例的特点进行分析，并与施工现场硬装地面工业化技术进行对比，展望该技术在国内使用的可行性和发展前景等。

# 四、项目成果

1、研究报告：《施工现场硬装地面工业化技术应用前景》；

2、工艺指南及标准：

《施工现场硬装地面工业化技术工艺指南》

《施工现场硬装地面工业化施工与质量验收标准》；

3、2篇学术论文，论文方向包括：施工现场硬装地面工业化技术经济效益分析、施工现场硬装地面工业化技术设计及施工要点等。

# 五、时间安排

本合同工作时间为24个月。

| 任务 | 项目成果 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工现场硬装地面技术应用进行试验 | 合同签订后16个月 |
| 2 | 编制《施工现场硬装地面工业化技术工艺指南》 | 合同签订后18个月 |
| 3 | 编制《施工现场硬装地面工业化施工与质量验收标准》 | 合同签订后22个月 |
| 4 | 编制《施工现场硬装地面工业化技术应用前景》研究报告 | 合同签订后24个月 |

六、资质要求

本项目承担单位应具备以下资质要求：

1、项目承担单位应具备预制混凝土结构设计、预制构件生产技术、预制构件安装等方面的工程和科学研究经验，有较好的设计基础，熟悉我国预制混凝土构件设计主要标准；

2、项目承担单位应具有良好的预制混凝土构件生产经验，具备预制构件生产条件且质量符合国家标准；具有现场预制构件安装施工经验，能够提供现场安装预制构件的条件，熟悉预制构件安拆施工方法；

3、项目承担单位应具有存放、周转预制构件的施工条件，能够将构件周转至不同施工场地使用;

4、项目承担单位应成立一支包含预制构件结构设计、构件加工生产、现场构件安装施工等相关作业的团队，各专业负责人应具备本科及以上学历，并有较强的专家团队参与本项目实施;项目负责人应至少具有土建类高级工程师资格，应非常熟悉国家预制混凝土构件技术应用情况、标准和政策实施情况，熟悉预制构件生产及预制构件现场安装情况。