关于发布《太阳能热水专业工程造价指标

# （试行）》的通知

各有关单位：

为落实《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标〔2020〕38号）、《住房和城乡建设部办公厅关于北京市住房和城乡建设委员会工程造价管理市场化改革试点方案的批复》（建办标函〔2019〕324号），加快推进北京市工程造价管理市场化改革，构建多层级、结构化工程造价指数指标体系，丰富计价依据公共服务产品，引导市场主体合理确定和有效控制工程造价，我委组织编制了《太阳能热水专业工程造价指标（试行）》作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考，现予以发布。

附件：太阳能热水专业工程造价指标（试行）

北京市住房和城乡建设委员会

2023年1月17日

附件

太阳能热水专业工程

造价指标

（试行）

编 制 说 明

一、《太阳能热水专业工程造价指标（试行）》（以下简称本指标）主要适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，可作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考。

二、本指标所采集的市场数据符合国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准、安全操作规程、工程量清单计价规范和计算规范等规范标准。

三、本指标为全费用综合单价指标，包含人工费、材料费、机械费以及综合费用(包括相应措施费、企业管理费、利润、规费、税金)。

四、本指标中的太阳能集热器均采用全玻璃真空管集热器，按照总建筑面积计算造价指标。

五、本指标通过采集、分析市场数据，结合2022年12月份人工、材料、机械等市场价格进行编制。

六、本指标将按照每半年一次发布动态指标或动态调整指数。

太阳能热水专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 主要工程内容 | 单方造价 （元/m2） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费用（元/m2） | 占比（%） |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| TY-1 | 太阳能热水系统 (含换热器、不锈钢管) | 集热器、水箱、水泵、换热器、不锈钢管、控制箱、配管配线 | 86.65 | 15.57 | 41.39 | 2.73 | 26.96 | 17.96 | 47.77 | 3.15 | 31.12 |
| TY-2 | 太阳能热水系统 (含热水器、镀锌钢管) | 集热器、水箱、水泵、热水器、镀锌钢管、控制箱、配管配线 | 60.91 | 8.52 | 35.57 | 2.48 | 14.34 | 13.99 | 58.40 | 4.07 | 23.54 |

注：1.本表中各造价指标适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，均采用全玻璃真空管集热器，单方造价单位中的m2指总建筑面积。

2.含换热器、不锈钢管的太阳能热水系统单方造价可在-20%～5%幅度内调整，含热水器、镀锌钢管的太阳能热水系统单方造价可在-10%～10%幅度内调整。