北京市轨道交通工程等建设工程

电力驱动运输车辆运输安全管理规定

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条【目的】为进一步规范轨道交通工程等建设工程施工现场内电力驱动运输车辆运输安全管理，明确参建各方主体责任，预防和减少生产安全事故，根据现行法律法规，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条【适用范围】本市行政区域内轨道交通工程施工现场内电力驱动运输车辆（以下简称电动运输车）的进场、使用、充电、维修保养、停用、退场等活动及对运输环境的安全管理，应当遵守本规定。

本市行政区域内住房城乡建设主管部门监督的其它建设工程施工现场内使用的电动运输车参照本规定执行。

第三条 【定义】本规定所称电力驱动运输车辆是指由电力装置驱动的仅用于施工现场内部道路载运货物的车辆。不包含上公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方行驶的车辆。

本规定所称运输环境是指轨道交通工程等建设工程施工现场内保障电动运输车安全运输的作业环境，包括运输道路，卸渣、卸料结构设施，卸料平台，交通安全设施，安全标志，安全防护设施，照明设施等。

本规定所称卸渣、卸料结构设施是指轨道交通工程施工现场内固定或搭设在暗挖初期支护结构上用于卸渣、卸料的操作平台或溜槽结构。

第四条【建设单位职责】建设单位应加强施工现场内电动运输车运输的安全管理，组织督促设计、监理、施工单位采取措施保障施工现场内使用电动运输车运输的安全。

建设单位应要求设计单位在进行轨道交通工程竖井、横通道设计时考虑设置卸渣、卸料结构设施及运输道路的需要，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

建设单位应定期不定期对施工总承包单位和监理单位履行电动运输车运输安全管理职责的行为进行检查，对影响电动运输车运输安全的重点内容进行抽查，发现问题督促责任单位立即处理（附件1）。

第五条【监理单位职责】监理单位应编制施工现场内电动运输车安全运输管理监理实施细则，对施工现场使用电动运输车运输实施监理。

监理单位对施工现场内使用电动运输车运输的安全生产状况每月应进行不少于两次的专项检查（附件2），发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或暂时停止施工。【罚则：第二十三条】

第六条【施工总承包单位职责】施工总承包单位应建立健全施工现场内电动运输车运输安全管理制度和操作规程，对施工现场内使用电动运输车运输的安全管理负总责。

施工总承包单位对施工现场内使用电动运输车运输的安全生产状况每周应进行不少于一次的专项检查（附件2），发现安全隐患立即组织整改。

第七条【分包单位职责】分包单位应落实施工总承包单位的安全管理要求，按规定使用施工现场内电动运输车并做好车辆的维修保养。

第二章  电动运输车进出场安全管理

第八条【车辆要求】进入施工现场的电动运输车应具有生产(制造)许可证、产品合格证等质量证明文件。整车标志、外廓尺寸、行车制动性能等指标应符合机动车运行安全技术条件等国家相关标准和规定。

进入施工现场的电动运输车为满足安全生产需要由原厂家进行的改造应符合机动车运行安全技术条件等国家相关标准和规定，并由原厂家出具改造质量证明文件。

第九条【车辆智能配备】进入施工现场的电动运输车提倡配备智能设备，以提升车辆本身及充电控制装置的安全性能和效率，改善其安全生产条件。

电动运输车宜配备智能控制器，具备驾驶人员下车即断电、非驾驶人员无法启动等功能。

电动运输车充电控制装置应具备短路、过载、漏电保护功能和电池充满自动断电等功能。

第十条【车辆进场查验】施工总承包单位应对进场电动运输车进行登记，建立台账，实施挂牌使用（附件3），做到定岗、定人、定责。

电动运输车进场时应由施工总承包单位先行查验，合格后填写机械设备进场报验单（附件4）报监理单位组织建设单位、施工总承包单位、分包单位联合验收合格（附件5）后方可使用。【罚则：第二十四条】

经验收合格的电动运输车严禁私自改装。

第十一条【车辆停用及退场】电动运输车发生车身严重锈蚀、变形、开裂，动力系统、制动系统、转向系统、控制系统、行驶系统、传动系统、照明及信号装置、其它电气设备和仪表等损坏或失效时，必须立即停止使用。

对于已被停止使用的电动运输车，维修后，应报请监理单位重新组织查验。经查验合格后方可重新投入使用，查验不合格，施工总承包单位应及时组织退场。

第三章  电动运输车使用安全管理

第十二条【车辆使用制度编制】施工总承包单位应编制电动运输车安全管理制度，主要内容包括但不限于充电、使用、运输、卸料、维修保养等内容，确保电动运输车进场、使用、退场全过程安全受控。

第十三条【驾驶人员管理】 施工总承包单位应审核驾驶人员身体条件证明并对其进行安全技术交底、专项考核和试驾考试，成绩合格后颁发施工现场内电动运输车驾驶证。驾驶人员持证方可上岗操作。【罚则：第二十五条】

分包单位应安排具有施工现场内电动运输车驾驶证的人员驾驶车辆。

第十四条【车辆行驶前安全检查】驾驶人员使用前应对车辆安全性能进行全面检查（附件6），发现问题及时进行维修。达到本规定第十二条要求的停用标准的，必须立即停止使用，严禁车辆带病运转。【罚则：第二十五条】

驾驶人员应提前熟悉行驶路线、周边路况和作业环境，在规定区域内驾驶电动运输车。

驾驶人员饮酒、服用国家管制的精神药品或麻醉药品，或者过度疲劳的，不得驾驶电动运输车。

第十五条【车辆行驶安全】电动运输车严禁超载、偏载、超速、人货混装。【罚则：第二十五条】

电动运输车严禁边卸料边行驶。卸料后应及时使车厢复位，不得在车厢倾斜状态下行驶。

第十六条【车辆停驶安全】驾驶人员应将电动运输车停在安全位置，严禁未停稳制动即进行装卸。

驾驶人员在电动运输车临时停放、装载等待及停止使用后，应确保车辆断电、操作柄置于零位、拔掉钥匙，并采取有效的物理止挡措施。【罚则：第二十五条】

第十七条【充电管理】施工总承包单位应指定安全可靠的场所用于电动运输车的停放、充电，按照用电安全技术要求进行充电管理。

分包单位应指定专人在施工总承包单位指定场所停放电动运输车，严格按照操作规程为车辆充电，严禁在办公生活区、临建房屋内停放、充电，严禁过载充电、超时充电。

电动运输车充电过程中，分包单位应指定专人对充电场所周边环境进行检查，确保无易燃物、可燃物。

第十八条【检查、维修保养】分包单位安全生产管理人员对电动运输车每周应进行不少于两次的专项检查，操作人员应认真及时做好电动运输车保养维修工作。【罚则：第二十五条】

驾驶人员、维修人员每日应对电动运输车进行保养。维修人员应及时对送修的车辆进行维修，并填写《电动运输车维保工作记录》（附件7）报施工总承包单位备案。

第四章 电动运输车运输环境安全管理

第十九条【运输道路安全】施工总承包单位应确保施工现场内运输道路坚实、平整、畅通，并满足安全坡度要求。

第二十条【运输环境安全保障】施工总承包单位应按国家标准和规定要求在施工现场内的运输道路上设置交通安全设施，安全标志，安全防护设施，照明设施等，不得随意破坏拆除，发现破损应及时修复。

电动运输车不得驶入施工升降机和卸料平台内。

第二十一条【卸渣、卸料结构设施】轨道交通工程设置的卸渣、卸料结构设施应纳入危险性较大的分部分项工程进行管理。

施工总承包单位应编制卸渣、卸料结构设施施工专项施工方案，并提请设计单位对既有结构设施产生的附加荷载进行结构安全校核。施工总承包单位应严格按设计文件、规范标准和专项施工方案组织施工，不得擅自调整修改。

监理单位应将轨道交通工程卸渣、卸料结构设施纳入轨道交通工程关键节点的条件核查内容。卸渣、卸料结构设施施工完成后，监理单位应组织建设单位、设计单位、施工总承包单位进行验收（附件8），经验收合格方可投入使用。

第五章 监督管理

第二十二条【监督执法】市、区住房城乡建设行政主管部门应当按照相关规定对施工现场内使用电动运输车运输实施安全监督工作，对建设、施工、监理单位履责情况进行监督执法抽查，对违法违规行为依法实施行政处理和处罚。

第二十三条【未要求施工单位整改、上报】监理单位发现施工现场使用电动运输车运输存在安全事故隐患，未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，由住房城乡建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项进行处理处罚。

第二十四条【进场未经查验】电动运输车进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，由住房城乡建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十五条进行处理处罚。

第二十五条【造成事故隐患】施工单位有下列未严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施工，造成事故隐患行为的，由住房城乡建设行政主管部门依据《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十一条进行处理处罚：

（一）电动运输车人货混装的。

（二）电动运输车临时停放、装载等待时，车辆未断电或未采取有效的物理止挡措施。

（三）驾驶人员未持证上岗。

（四）未认真及时做好电动运输车保养维修工作的。

（五）其它未严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施工，造成事故隐患的行为。

第二十六条 本规定自2022年7月1日起施行。《北京市住房和城乡建设委员会关于加强轨道交通暗挖工程电动三轮车使用安全管理的通知》（京建发〔2017〕528号）和《关于加强建设工程施工现场电动三轮车使用安全管理的通知》（京建发〔2019〕391号）同时废止。

北京市住房和城乡建设委员会

2022年8月24日

附件：1.建设单位检查记录表。

2.施工企业及监理单位检查记录表。

3.电动运输车使用铭牌。

4.电动运输车进场报验单。

5.电动运输车检查验收表。

6.电动运输车使用前司机检查记录表。

7.电动运输车维保记录。

8.卸渣、卸料结构设施投入使用前验收表。

附件1

建设单位检查记录表

工程名称：          建设单位：         检查日期：

| 检查项目 | 内 容 及 要 求 | 是否存在问题 | 处理 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任主体 | 监理单位、施工总承包单位按规定检查电动运输车运输的安全生产状况，并督促责任单位进行了整改。设计单位在进行轨道交通工程竖井、横通道设计时考虑设置卸渣、卸料结构设施及运输道路的需要。 |  |  |  |
| 2 | 安全技术交底 | 1.交底内容具有针对性，且全面。 2.交底人、被交底人已签字确认。 3.交底及时。 |  |  |  |
| 4 | 操作 能力 | 1.驾驶人员经过专业培训考核。 2.驾驶人员通过试驾考试。 3.驾驶人员已取得驾驶证。 |  |  |  |
| 5 | 验收情况 | 现场在用车辆的应经查验合格。 卸渣卸料结构设施应经验收合格。 |  |  |  |
| 6 | 运输环境 | 1.卸渣、卸料结构设施状态完好，满足安全生产要求。 2.运输环境的其它设施完好，满足安全生产需要。 |  |  |  |
| 7 | 充电 环境 | 1.充电线路满足临时用电要求。 2.车辆指定充电场所周边无易燃可燃物。 3.车辆指定充电场所干燥，配备有消防器材。 |  |  |  |
| 8 | 车身整体 | 1.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。 2.各总成及零部件，附属装置齐全，性能良好，工作可靠。 3.翻斗不变形，不破损，不锈蚀、动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆，不滴漏。 |  |  |  |
| 9 | 其它 | 法律、法规、规范标准、施工方案规定的其它保障电动运输车运输安全的要求。 |  |  |  |
| 12 | 检查问题汇总 |  |
|  |  | 检查人员： 日 期： |
| 备注 | 1.建设单位检查人员应当包括安全生产管理人员及甲方代表 |

附件2

施工企业及监理单位专项检查记录表

单位工程名称：        检查具体部位：      检查日期：

| 检查项目 | 内 容 及 要 求 | 是否存在问题 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身整体 | 1.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。 2.各总成及零部件，附属装置齐全，性能良好，工作可靠。 3.翻斗不变形，不破损，不锈蚀、动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆，不滴漏。 |  |  |  |
| 2 | 动力 系统 | 1.电池清洁完好，无裂纹破损。 2.电池接线端子固定可靠。 |  |  |  |
| 3 | 制动系统 | 1.制动系统工作正常，满足安全要求。 2.制动器连接正常，灵活可靠。 |  |  |  |
| 4 | 转向系统 | 1.转向装置自由转动量不大于30°。 2.方向盘转动正常不受阻，灵敏可靠。 |  |  |  |
| 5 | 传动系统 | 1.传动机构无异响，无过热现象，各部螺母螺丝不松缺。 |  |  |  |
| 6 | 控制系统 | 1.启动和停车性能、智能设备系统良好。 2.运转正常、无异响，电压正常。 3.翻斗液压部分工作平稳，行程及承载能力达到要求 |  |  |  |
| 7 | 行驶系统 | 1.车辆油路畅通，需润滑部位润滑充分。 2.轮胎气压符合轮胎上所标注的要求。 |  |  |  |
| 8 | 照明信号 | 1.灯光喇叭、警示灯等齐全有效，全车线路完整，连接卡固规范。 |  |  |  |
| 9 | 其它电气设备和仪表 | 1.其它电气设备处于完好状态。 2.仪表处于完好状态。 |  |  |  |
| 10 | 充电 管理 | 1.应在指定场所进行充电，满足临时用电管理规定，不得与其他设备共同充电。 2.选在通风、干燥的环境下进行充电，并配备消防器材。 3.配备专用充电箱，充电前检查线路是否完好。 |  |  |  |
| 11 | 操作 能力 | 1.驾驶人员经过专业培训考核。 2.驾驶人员通过试驾考试。 3.驾驶人员已取得驾驶证。 |  |  |  |
| 12 | 临边防护安全 | 1、临边安全防护措施符合规范及方案要求。 2、安全门设置高度、宽度与设计方案一致。 3、护栏、挡堰高度等符合要求；封闭措施到位。 4、危险部位悬挂安全警示标识。 |  |  |  |
| 13 | 安全技术交底 | 1.交底内容具有针对性，且全面。 2.交底人、被交底人已签字确认。 3.交底及时。 |  |  |  |
| 14 | 责任主体及查验 | 1.施工总承包单位按规定检查电动运输车运输的安全生产状况。 2.分包单位按规定检查电动运输车运输的安全生产状况，并及时对车辆进行维修保养。 3.施工现场使用经查验合格的电动运输车。 |  |  |  |
| 15 | 运输环境 | 1.卸渣、卸料结构设施状态完好，满足安全生产要求。 2.运输环境的其它设施完好，满足安全生产需要。 |  |  |  |
| 16 | 其它 | 法律、法规、规范标准、施工方案等规定的其它保障电动运输车运输安全的要求。 |  |  |  |
| 17 | 检查问题汇总 |  |
|  |  | 检查人员： 日 期： |
| 备注 | 1.监理单位、施工总承包单位应对上述16项检查内容按规定频次检查并填写相应记录。 2.第14项监理单位全数检查，施工总承包单位检查第2条、第3条。 3.分包单位应对第1-10项、第14项第3条、第16项进行检查。 4.监理单位检查人员应包括总监理工程师、专业监理工程师，施工总承包单位检查人员应包括项目负责人、项目安全负责人、机械设备管理人员、专职安全生产管理人员，分包单位检查人员应包括项目负责人、专职安全生产管理人员。 |

附件3

电动运输车使用铭牌

| 车辆编号 |  | 车辆型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 车辆状态 |  |
| 使用部位 |  | 验收合格 日期 |  |
| 使用期限 |  | 保养频次 |  |
|  |  | 维保人员 |  |
| 驾驶人员 | 白班： | 驾驶证号码及状态 |  |
|  | 夜班： |  |  |
| 班组长 |  | 作业队 负责人 |  |
|  | 项目负责人名字/电话 | 项目车辆管理责任人名字/电话 |
| 总承包单位 |  |  |
| 分包单位 |  |  |
| 备 注 | （张贴驾驶证复印件） |

附件4

电动运输车进场报验单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工总承包单位 |  |
| 分项（分部）工程名称 |  | 施工地点 |  |
| 致XXX 根据施工需求，以下车辆自行查验合格，已经进场且试运行正常，申请投入使用，请予查验。 单位（公章）： 项目经理： 年 月 日 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 新进场/维修后重新进场 | 进场日期 | 生产厂家 | 分包单位 | 拟用何处 |
| 监理单位意见： 单位（公章）： （总）监理工程师： 年 月 日 |

附件5

电动运输车进场验收表

| 工程名称 |  | 使用部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工总承包单位 |  | 分包单位 |  |
| 车辆规格型号 |  | 出厂编号 |  |
| 检查项目 | 内 容 及 要 求 | 结果 | 备注 |
| 1 | 质量证明文件 | 1.出厂合格证、维修保养使用手册等。 2.检测证明文件。 |  |  |
| 2 | 整 机 | 1.主要工作性能达到额定指标。 2.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。 3.各总成及零部件，附属装置齐全，性能良好，工作可靠。 |  |  |
| 3 | 动 力 部 分 | 1.启动和停车性能、智能设备系统良好。 2.运转正常、无异响，电压正常。 3.电池清洁完好，无裂纹破损。 4.电池接线端子固定可靠。 |  |  |
| 4 | 底 盘 部 分 | 1.转向装置自由转动量不大于30°。 2.方向盘转动正常不受阻，灵敏可靠。 3.传动机构无异响，无过热现象，各部螺母螺丝不松缺。 |  |  |
| 5 | 电 气 部 分 | 1.灯光喇叭、警示灯等齐全有效，全车线路完整，连接卡固规范。 2.点火器、制动器连接正常，各仪表工作正常。 3.电瓶清洁完好，固定可靠，电解液比重、液面高度符合要求。 |  |  |
| 6 | 润 滑 及轮胎 | 1.车辆油路畅通，需润滑部位润滑充分。 2.轮胎气压符合轮胎上所标注的要求。 |  |  |
| 7 | 翻斗车 部 分 | 1.翻斗不变形，不破损，不锈蚀、动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆，不滴漏。 2.液压部分工作平稳，行程及承载能力达到要求。 3.管路可开，不漏油，油量位置符合要求。 |  |  |
| 8 | 使用安全技术交 底 | 1.交底内容具有针对性，且全面。 2.交底人、被交底人已签字确认。 3.交底及时。 |  |  |
| 9 | 操 作 能 力 | 1.驾驶人员取得了驾驶人员体检报告 2.驾驶人员经过专业培训考核。 3.驾驶人员通过试驾考试。 4.驾驶人员已取得驾驶证。 |  |  |
| 验收结论 | 日 期： |
| 参建验收人员 | 总承包单位 | 分包单位 | 监理单位 | 建设单位 |
|  | 项目安全负责人： 设备管理负责人： | 项目安全负责人： 安全生产管理人员: | 专业监理工程师: | 甲方代表: |

附件6

电动运输车使用前司机检查记录表

| 项目名称 |  | 施工地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包单位 |  | 车辆出厂编号 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查部位 | 内容 | 检查情况 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 车身整体 | 检查电气控制线路和电器连接线路 |  |  |  |
| 2 | 刹车系统 | 刹车部件是否正常 |  |  |  |
|  |  | 刹车是否灵活、可靠 |  |  |  |
| 3 | 车把检查 | 车把转向是否正常 |  |  |  |
| 4 | 润滑油检查 | 电机链轮、链条等是否进行润滑 |  |  |  |
|  |  | 是否因未润滑而导致磨损严重现象 |  |  |  |
| 5 | 螺栓检查 | 是否出现松动、脱落现象 |  |  |  |
| 6 | 液压系统 | 液压油油面正常、管路油泵有无渗漏油 |  |  |  |
| 7 | 卫生检查 | 重点部位是否清理保持干净 |  |  |  |
| 8 | 电瓶检查 | 电瓶瓶体是否存在裂纹、破损 |  |  |  |
| 9 | 警示系统 | 报警装置、语音提示装置是否正常使用 |  |  |  |
| 10 | 智能设备系统 | 智能设备系统是否正常使用 |  |  |  |
| 注意 | 1.电动运输车驾驶人员交接班时、电动运输车停止使用后重新投入使用前均按此表进行检查。 |

当班司机：（签字）

附件7

电动运输车维保记录

工程名称：

| 序号 | 车辆编号 | 维保部位 | 维保内容 | 维保 时间 | 维保 结果 | 维保人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

卸渣、卸料结构设施投入使用前验收表

| 工程名称 |  | 安装部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序 号 | 验收项目 | 检查要点 | 施工单位 自检意见 | 验收 意见 | 验收人（签字） |
| 1 | 主 控 项 目 | 设计文件 | 设计文件满足现场施工要求。 |  |  |  |
| 2 |  | 施工方案 | 已编制专项施工方案（包括应急预案及措施）。 |  |  |  |
| 3 |  | 审批手续 | 专项施工方案审批手续齐全。 |  |  |  |
| 4 |  | 专项防护 | 各项防护措施落实到位，符合要求。 |  |  |  |
| 5 |  | 视频监控 | 视频监控探头已安装到位可正常使用。 |  |  |  |
| 6 |  | 安装 | 平台设施与初支结构连接符合设计要求；结构安装符合专项施工方案。 |  |  |  |
| 7 |  | 人员资格 | 安装人员资格满足要求。 |  |  |  |
| 8 |  | 安全技术交底 | 施工安全、技术交底已完成。 |  |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 材料及构配件 | 材料质量证明文件齐全。 |  |  |  |
| 10 |  | 其他人员 | 已对维修人员、安全门管控人员进行安全交底。 |  |  |  |
| 11 |  | 安全标识 | 正确悬挂安全警示标识。 |  |  |  |
| 12 |  | 应急准备 | 竖井口的应急通讯畅通，应急照明符合要求。 |  |  |  |
| 验收结论： □通过 □不通过 年 月 日 |
| 验收单位 | 单位名称 | 职务 | 签名 |
| 建设单位 |  | 甲方代表 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 备注：本表由建设单位、设计单位、监理单位、施工总承包单位共同填报，监理单位、施工单位各存一份。 |