# UG

北京市地方标准

编  号：

备案号：

房屋修缮工程工程量计算规范

Standard method of measurement for

house renovation engineering

（征求意见稿）

××××－××－××发布                        ××××－××－××实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

房屋修缮工程工程量计算规范

Standard method of measurement for

house renovation engineering

编  号：

备案号：

主编部门：北京市住房和城乡建设委员会

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：××××年×月×日

×××× 北京

前言

根据北京市市场监督管理局《2022年北京市地方标准制修订项目计划(第一批)》(京市监发【2022】14号)的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准.。

本标准的主要技术内容是：1总则；2术语；3工程计量；4工程量清单编制。

本标准修订的主要技术内容是：

1 调整了附录B和附录C的顺序，增加了附录D的相关内容

2 调整完善了清单项目及表现形式

3 项目特征、计量单位、工作内容进行了修改完善

本标准由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由北京市房屋修缮工程定额管理站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京市房屋修缮工程定额管理站（地址：北京市通州区达济街9号；邮政编码：101160；E-mail：fxz@zjw.beijing.gov.cn；电话：55598160）。

本标准主编单位：北京市房屋修缮工程定额管理站

本标准参编单位：北京城建集团有限责任公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京京园诚得信工程管理有限公司

北京展创丰华工程项目管理有限公司

北京英诺威建设工程管理有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目   次

1 总则	1

2 术语	2

3 工程计量	3

4  工程量清单编制	4

4.1  一般规定	4

4.2  分部分项工程	4

4.3  措施项目	4

附录A  土建工程	5

A.1  整体拆除工程	5

A.2  土石方及垫层工程	6

A.3  地基处理与地基加固工程	12

A.4  砌筑工程	16

A.5  混凝土及钢筋混凝土工程	26

A.6  结构加固工程	37

A.7  木结构工程	42

A.8  金属结构工程	54

A.9  屋面及防水工程	61

A.10 防腐、保温、隔热、隔声、吸声工程	78

A.11 室外工程	87

A.12 楼地面工程	103

A.13 墙、柱面工程	115

A.14 天棚工程	124

A.15 门窗工程	130

A.16 油漆、涂料、裱糊工程	147

A.17 其他装饰工程	156

A.18 渣土场外运输	162

附录B  安装工程	163

B.1  机械设备工程	163

B.2  电气设备工程	174

B.3  热力设备工程	204

B.4  炉窑砌筑工程	210

B.5  消防工程	212

B.6  给排水、采暖工程	225

B.7  通风空调工程	246

B.8  建筑智能化系统设备工程	255

B.9  附属工程	276

附录C 古建筑工程	279

C.1  石作工程	279

C.2  砌筑工程	308

C.3  地面工程	338

C.4  屋面工程	344

C.5  抹灰工程	354

C.6  木构架及木基层工程	356

C.7  木斗栱工程	380

C.8  木装修工程	382

C.9  裱糊作工程	402

C.10 油饰彩画工程	405

附录D 措施项目	431

D.1  脚手架工程	431

D.2  模板工程	434

D.3  施工运输工程	436

D.4  安全文明施工及其他措施项目	437

本标准用词说明	439

引用标准名录	440

附：条文说明	441

Contents

1  General Principles 	1

2  Terminology 	2

3  Engineering Measurement 	3

4  Compilation and Development of Bill of Quantities 	4

4.1  General Rules 	4

4.2  Break-down List of Bill of Quantities  	4

4.3  Measurement Items 	4

Appendix A  Civil Engineering 	5

A.1  Whole House Demolition Works 	5

A.2  Earthwork and Cushion Works 	6

A.3  Foundation Treatment and Foundation Reinforcement Works 	12

A.4  Masonry Works 	16

A.5  Concrete and Reinforced Concrete Works 	26

A.6  Structural Strengthening Works 	37

A.7  Wood Structure Works 	42

A.8  Mental Structure Works 	54

A.9  Roofing and Water Proofing Works 	61

A.10 Anti-corrosion, Heat-preservation, Heat Insulation, Sound Insulation and Sound Absorption

Works 	78

A.11 Outdoor Works 	87

A.12 Ground and Floor Works 	103

A.13 Wall and Column Surface Works 	115

A.14 Ceiling Works 	124

A.15 Door and Window Works 	130

A.16 Oil Paint, Coating and Papering Works 	147

A.17 Other Decoration Works 	156

A.18  Off-site Transportation of waste 	162

Appendix B  Installation Work 	163

B.1  Mechanical Equipment Work 	163

B.2  Electrical Equipment Work 	174

B.3  Heating Power Equipment Work 	204

B.4  Furnace Masonry Work 	210

B.5   Fire Control Work 	212

B.6  Plumbing and Heating Work 	225

B.7  Ventilation and Air Conditioning Work 	246

B.8  Construction Smart System Equipment Work 	255

B.9  Ancillary Works 	255

Appendix C  Ancient Architecture Engineering 	279

C.1  Stone Work 	279

C.2  Masonry Work 	308

C.3  Floor Work 	338

C.4  Roofing Work 	344

C.5  Plastering Work 	354

C.6  Timber Frame and Wood Base Work 	356

C.7  wood brackets work 	380

C.8  Wooden Finish Work 	382

C.9   Pasting work 	402

C.10  Oil Painting and Color Decoration Work	402

Appendix D  Preliminaries 	431

D.1  Scaffolding 	431

D.2  Formwork 	434

D.3  Construction transportation Work 	436

D.4  Health,safety and environmentail etc . 	437

Explanation of  Wording in this standard 	439

List sf Quoted  Standards 	440

Additiong ：Explanation of  provisions 	441

# 1 总    则

1.0.1 为规范北京市房屋修缮工程造价计量行为，统一房屋修缮工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法，制订本标准。

1.0.2 本标准适用于北京市行政区域内各类房屋建筑及其附属设施的修缮工程发包承包及实施阶段计价活动中的工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 房屋修缮工程工程量清单计价，应按本标准规定的工程量计算规则进行工程计量。

1.0.4 房屋修缮工程计量活动除应符合本标准外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

# 2 术    语

## 2.0.1房屋修缮  bilding repairing

为保障既有房屋在设计使用年限内的安全，保持和提高完好程度与使用功能或为延长房屋耐用年限，对既有房屋或其组成部分进行必要的维护、维修、拆改、加固和再装饰所进行的查勘、定案、设计和施工、竣工验收等过程控制活动。

## 2.0.2工程量计算  measurement of quantities

指房屋修缮工程项目以工程设计图纸、施工组织设计或施工方案及有关技术经济文件为依据，按照相关工程国家标准的计算规则、计量单位等规定，进行工程数量的计算活动，以下简称工程计量。

# 3 工程计量

3.0.1 工程计量除依据本标准各项规定外，还应依据以下文件:

1 经审定通过的施工设计图纸及其说明；

2 经审定通过的施工组织设计或施工方案；

3 经审定通过的其他有关技术经济文件。

3.0.2 本标准附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟修缮工程的实际情况，确定其中一个为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。

3.0.3 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

1 以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；

2 以“m”、“m2”、“m3”、“kg”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；

3 其他计量单位以“个”、“件”、“根”、“组”、“系统”“份”“座”“攒”为单位，应取整数。

# 4  工程量清单编制

## 4.1  一般规定

4.1.1编制工程量清单应依据：

1本标准和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500;

2国家或本市行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

3房屋修缮工程设计文件；

4与房屋修缮工程有关的标准、规范、技术资料；

5拟定的招标文件；

6施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7其他相关资料。

4.1.2 本标准各项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。

4.1.3工程量清单的项目编码应采取十二位阿拉伯数字表示。其中一、二位为工程分类顺序码；三、四位为专业工程顺序码；五、六位为分部工程顺序码；七至九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟修缮工程的工程量清单项目名称和项目特征设置，同一招标工程的项目不得重码。

4.1.4编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充。补充项目的编码由本标准各专业附录代码（A、B、C、D）与B和三位阿拉伯数字组成，并应AB001、BB001、CB001、DB001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

## 4.2  分部分项工程

4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

4.2.2 工程量清单的项目名称、项目特征应按附录中的描述结合拟建修缮工程的实际确定。

4.2.3 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

4.2.4 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

## 4.3  措施项目

4.3.1 措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则的项目，编制工程量清单时应按照本标准4.2分部分项工程的规定执行。

4.3.2 措施项目仅列出项目编码、项目名称，未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的项目，编制工程量清单时，应按本标准附录D措施项目的项目编码、项目名称确定。

# 附录A  土建工程

## A.1  整体拆除工程

## A.1.1  整体拆除工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.1.1的规定执行。

表A.1.1  整体拆除工程（编码：910101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910101001 | 建筑物 整体拆除 | 1.使用性质 2.檐高或层高、层数 3.结构类型 4.屋顶类型 5.墙体材质、厚度 6.拆除方法 7.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以建筑面积计算 | 1.室内地坪以上的全部建筑物拆除 2.清理 3.场内运输 |

## A.1.2  相关问题及说明

## 1  建筑面积应按《建筑工程建筑面积计算规范GB/T 50353》计算。

## 2  地下砌体拆除应按本标准附录A.4砌筑工程相关项目编码列项，地下混凝土拆除应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程相关项目编码列项。

## 3  建筑物整体拆除包含建筑物内的装饰、安装工程拆除，如有大型设备时应在项目特征中描述，装饰、安装工程拆除不再单独列项。

## 4  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.2  土石方及垫层工程

## A.2.1  土方工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2.1的规定执行。

表A.2.1  土方工程（编码：910201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910201001 | 平整场地 | 1.施工方式 2.挖填土平均厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.土方挖填 2.场地找平 |
| 910201002 | 平垫院子 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.土方挖填 2.场地找平 |
| 910201003 | 挖一般 土方 | 1.开挖方式 2.土类别 3.地下水位 4.挖土深度 5.场内运距 | m³ | 按设计图示基础(含垫层)尺寸，另加工作面宽度、土方放坡，乘以开挖深度，以体积计算 | 1.开挖 2.装土 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探 |
| 910201004 | 挖基坑 土方 |  |  |  |  |
| 910201005 | 挖沟槽 土方 |  |  | 按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积 （包括工作面宽度和土方放坡），以体积计算 沟槽长度，按设计规定计算；设计无规定时，按下列规定计算： 1.条形基础的沟槽长度： （1）外墙沟槽，按外墙中心线长度计算 （2）内墙（框架间墙）沟槽，按内墙（框架间墙）条形基础的垫层（基础底坪）净长度计算 （3）突出墙面的墙垛的沟槽，按墙垛突出墙面的中心线长度,并入相应工程量内计算 2.管道的沟槽长度，以设计图示管道垫层（无垫层时按管道）中心线长度（不扣除下口直径或边长≤1.5m的井池）计算。下口直径或边长＞1.5m的井池的土方，另按基坑的相应规定计算 |  |
| 910201006 | 挖淤泥、流砂 | 1.开挖方式 2.场内运距 | m³ | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 2.装土 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探 |
| 910201007 | 挖冻土 | 1.挖掘深度 2.开挖方式 3.场内运距 | m³ | 按设计图示开挖面积，乘以厚度，以体积计算 | 1.开挖 2.装土 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探 |
| 注：1.土壤应按表A.2.1-1确定。 2.淤泥、冻土的划分： 含水率超过液限，土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥。 温度在0℃及以下，并夹含有冰的土壤为冻土。本章中的冻土，指短时冻土和季节冻土。 3.基础土方的开挖深度，按设计室外地坪至基础（含垫层）底标高计算。交付施工场地标高与设计室外地坪不同时，按交付施工场地标高计算。 4.建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，应按平整场地项目编码列项，建筑物场地厚度≤±100mm挖、填、运、找平，应按平垫院子项目编码列项。建筑物场地厚度＞±300mm的竖向布置挖土，应按挖土方项目编码列项。 5.沟槽、基坑、一般土方的划分： 底宽（设计图示垫层或基础的底宽，下同）≤3m、且底长＞3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽、且底面积≤150㎡为基坑；超出上述范围，又非平整场地的，为一般土方。 6.基础施工的工作面宽度和土方放坡，应按北京行政主管部门及其工程造价管理机构发布的规范、规程及相关规定计算（表A.2.1-2、表A.2.1-3），因此而增加的土方工程量应计入相应清单工程量内。 |

## A.2.2  石方工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2.2的规定执行。

表A.2.2  石方工程（编码：910202）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910202001 | 挖一般 石方 | 1.开挖方式 2.岩石类别 3.场内运距 | m³ | 按设计图示基础(含垫层)尺寸，另加工作面宽度和允许超挖量，乘以开挖深度，以体积计算 | 1.开（凿）挖 2.装车 3.场内运输 4.检底修边 |
| 910202002 | 挖基坑 石方 |  |  |  |  |
| 910202003 | 挖沟槽 石方 | 1.开挖方式 2.岩石类别 3.场内运距 | m³ | 按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积 （包括工作面宽度和允许超挖量），以体积计算。 沟槽长度，按设计规定计算；设计无规定时，按下列规定计算： 1.条形基础的沟槽长度： （1）外墙沟槽，按外墙中心线长度计算 （2）内墙（框架间墙）沟槽，按内墙（框架间墙）条形基础的垫层（基础底坪）净长度计算 （3）突出墙面的墙垛的沟槽，按墙垛突出墙面的中心线长度,并入相应工程量内计算 2.管道的沟槽长度，以设计图示管道垫层（无垫层时按管道）中心线长度（不扣除下口直径或边长≤1.5m的井池）计算。下口直径或边长＞1.5m的井池的石方，另按基坑的相应规定计算 | 1.开（凿）挖 2.装车 3.场内运输 4.检底修边 |
| 注：1.岩石分类应按表A.2.2-1确定。 2.基础石方开挖深度，按设计室外地坪至基础（含垫层）底标高计算。交付施工场地标高与设计室外地坪不同时，按交付施工场地标高计算。 3.沟槽、基坑、一般土方的划分： 底宽（设计图示垫层或基础的底宽，下同）≤3m、且底长＞3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽、且底面积≤150㎡为基坑；超出上述范围，又非平整场地的，为一般石方。 4.基础施工的工作面宽度和石方爆破的允许超挖量，应按北京建设行政主管部门及其工程造价管理机构发布的规范、规程及相关规定计算，基础施工的工作面宽度可参考表A.2.1-2，因此而增加的石方工程量应计入相应清单工程量内。 |

## A.2.3  垫层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2.3的规定执行。

表A.2.3  垫层（编码：910203）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910203001 | 垫层拆除 | 1.部位、厚度 2.垫层材料类型 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910203002 | 垫层铺设 | 1.部位、厚度 2.材料品种、强度要求、配比 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.基层清理 2.材料运输、拌和 3.浇筑、振捣、养护 4.铺设、找平、压实 |
| 注:灰土垫层、混凝土垫层、褥垫层、其他垫层（除地沟、明沟、电缆沟、石台阶、石坡道以及本标准附录A.11室外工程中清单项项目特征中已描述的垫层外）应按本表垫层铺设编码列项。 |

## A.2.4  回填及其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2.4的规定执行。

## 表A.2.4  回填及其他（编码：910204）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910204001 | 回填方 | 1.填方部位 2.取土运距 3.材料品种 4.密实度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.基坑回填，按挖方体积扣除设计室外地坪以下建筑物（构筑物）、基础（含垫层）的体积计算 2.管道沟槽回填，按挖方体积扣除管道基础和直径＞500mm的管道体积计算 3.房心回填，按主墙间净面积乘以回填厚度以体积计算 4.场地回填，按回填面积乘以回填厚度以体积计算 | 1.场内外运输 2.配料 3.基层清理、浇筑、养护 4.分层回填 5.压实找平 |
| 910204002 | 余方弃置 | 1.弃料品种 2.装车方式 3.场外运距 4.弃方消纳 | m³ | 按挖方清单项目工程量扣除利用回填方体积（正数）计算 | 1.装车 2.运输 3.卸车 |

## A.2.1-1  土壤分类表

| 土壤分类 | 土壤名称 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、二类土 | 粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭土质）、软塑红黏土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者 |
| 三类土 | 黏土、碎石土（圆砾、角砾）混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或直接铲挖不能满载者 |
| 四类土 | 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械需普遍刨松方能铲挖满载者 |
| 注：本表土的名称及其含义按国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版）定义 |

## A.2.2-1  岩石分类表

| 岩石分类 | 代表性岩石 | 开挖方法 | 岩石饱和单轴抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 极软岩 | 1、全风化的各种岩石 2、各种半成岩 | 部分用手凿工具、部分用爆破法开挖 | ≤5 |
| 软 质 岩 | 软岩 | 1、强风化的坚硬岩或较硬岩 2、中等风化～强风化的较软岩 3、未风化～微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 | 用风镐和爆破法开挖 | 1～15 |
|  | 较软岩 | 1、中等风化～强风化的坚硬岩或较硬岩 2、未风化～微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰 岩、砂质泥岩等 | 用爆破法开挖 | 15～30 |
| 硬 质 岩 | 较硬岩 | 1、中风化的坚硬岩 2、未风化～微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | 用爆破法开挖 | 30～60 |
|  | 坚硬岩 | 未风化～微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等 | 用爆破法开挖 | ＞60 |
| 注：本表岩石的名称及其含义按国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版）定义 |

## A.2.1-2  基础施工所需工作面宽度计算表

| 基础材料 | 每边各增加工作面宽度（mm） |
| --- | --- |
| 砖基础 | 200 |
| 浆砌毛石、条石基础 | 150 |
| 混凝土基础及垫层支模板 | 300 |
| 基础垂直面做防水层 | 1000（防水面层） |
| 坑底灌注桩 | 1500 |

## A.2.1-3  土方放坡起点深度和放坡坡度表

| 土壤类别 | 起点深度 （＞m） | 放坡坡度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 人工挖土 | 机械挖土 |
|  |  |  | 基坑内作业 | 基坑上作业 | 沟槽上作业 |
| 一、二类土 | 1.20 | 1:0.50 | 1:0.33 | 1:0.75 | 1:0.50 |
| 三类土 | 1.50 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 | 1:0.33 |
| 四类土 | 2.00 | 1:0.25 | 1:0.10 | 1:0.33 | 1:0.25 |

## A.3  地基处理与地基加固工程

## A.3.1  地基处理与地基加固工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表表A.3.1的规定执行。

## 表A.3.1  地基处理与地基加固工程（编码：910301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910301001 | 地基换填 | 1.换填材料种类及配比 2.换填方式或压实系数 3.掺加剂（料）品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 |
| 910301002 | 填料桩复合地基 | 1.地层情况 2.空桩长度、填料桩桩长 3.桩径、成孔方式 4.填充材料种类、级配、强度等级等 | m³ | 按设计图示桩截面面积乘以桩长（包括桩尖）以体积计算 | 成孔、填料、振实 |
| 910301003 | 搅拌桩复合地基 | 1.地层情况 2.空桩长度、搅拌桩桩长 3.桩截面尺寸、 4.做法、搅拌要求 5.水泥强度等级、掺量 | m³ | 按设计图示桩截面面积乘以设计桩长以体积计算 | 1.预搅下钻、水泥浆制作、废浆处理 2.喷浆搅拌提升成桩 |
| 910301004 | 高压喷射桩复合地基 | 1.地层情况 2.空桩长度、高压喷射桩桩长 3.桩截面尺寸 4.喷射注浆类型和方法（单管、双管、三管） 5.水泥强度等级等材料要求 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.机具就位、贯入喷射管 2.调浆、喷射注浆、废浆处理 3.拔管、冲洗 |
| 910301005 | 注浆加固 地基 | 1.地层情况 2.空钻深度、注浆深度 3.注浆间距 4.浆液种类及配比 5.注浆方法 6.水泥强度等级 | m³ | 按设计图示加固尺寸以体积计算 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆、废浆处理 |
| 910301006 | 锚杆（锚索） | 1.地层情况 2.锚杆(索)类型、部位 3.钻孔深度 4.钻孔直径 5.锚杆（锚索）材料品种、规格、数量 6.浆液种类、强度等级 | m | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.锚杆（锚索）、锚头（锚墩、承压板）制作、安装 3.张拉、锚固、锁定 4.锚杆（锚索）施工平台搭设、拆除 |
| 910301007 | 土钉 | 1.地层情况 2.钻孔深度 3.钻孔直径 4.置入方法 5.杆体材料品种、规格、数量、材质 6.浆液种类、强度等级 | m | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.土钉制作、安装 3.土钉施工平台搭设、拆除 |
| 910301008 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位 2.厚度 3.材料种类 4.混凝土(砂浆)种类、强度等级 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.修整边坡 2.混凝土(砂浆)喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 |
| 910301009 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910301010 | 钢支撑 | 1.部位、连接方式 2.钢材材质、品种、规格 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.支撑、铁件安装 2.探伤 3.刷漆 4.拆除 |
| 910301011 | 钢腰梁、冠梁 | 1.部位、连接方式 2.钢材材质、品种、规格 3.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.支撑、铁件安装 2.探伤 3.刷漆 4.拆除 |
| 910301012 | 截（凿） 桩头 | 1.桩类型 2.桩头截面、高度 3.混凝土强度等级 4.有无钢筋 | m³ | 按设计图示桩截面面积乘以桩头长度以体积计算 | 1.截（切割）桩头 2.凿平 3.场内运输 4.钢筋整理 |
| 910301013 | 泥浆护壁 成孔灌注桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、灌注桩桩长 3.桩径 4.成孔方法或机械 5.护筒类型、长度 6.混凝土种类、强度等级 | m³ | 按设计图示桩截面面积乘以桩长（包括桩尖）以体积计算 | 1.护筒埋设 2.成孔、固壁 3.混凝土灌注、养护 4.土方、废泥浆外运 5.打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟 |
| 910301014 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方式或钻孔机械 5.混凝土种类、强度等级 | m³ | 按设计图示桩截面面积乘以桩长（包括桩尖）以体积计算 | 1.成孔 2.混凝土灌注、振捣、养护 |
| 910301015 | 灌注桩后压浆 | 1.注浆导管材料、规格 2.注浆导管长度 3.单孔注浆量 4.水泥强度等级 | 孔 | 按设计图示以注浆孔数量计算 | 1.注浆导管制作、安装 2.浆液制作、运输、压浆 |
| 910301016 | 声测管 | 1.材质、规格 2.连接要求 | m | 按设计图示桩成孔长度计算 | 1.制作、连接 2.埋设安装、清洗管道 |

## A.3.2  相关问题及说明

## 1  地基换填是指挖去浅层软弱土层和不均匀土层，回填坚硬、较粗粒径的材料，并夯压密实形成的地基。

## 2  复合地基是指部分土体被增强或被置换，形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基；根据增强体成桩方式不同可分为填料桩复合地基、搅拌桩复合地基、高压喷射桩复合地基。

## 3  填料桩复合地基应依据设计和岩土工程勘察报告，区分填料材料不同如灰土桩、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩等分别编码列项。

## 4  搅拌桩复合地基是以水泥等作为主要固化材料，通过深层搅拌机械将固化剂和地基土强制搅拌形成增强体的复合地基，可按单轴、双轴和三轴不同施工做法，区分浆液搅拌法（俗称湿法）和粉体搅拌法（俗称干法）分别编码列项。

## 5  项目特征中的桩长应包括桩尖，空桩长度=孔深-桩长，孔深为自然地面至设计桩底的深度。

## 6  地层情况按表A2.1-1和表A2.1-2规定，并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述。

## 7  冠梁是指设置在挡土构件顶部的钢筋混凝土连梁，腰梁是设置在挡土构件侧面的连接锚杆或内支撑的钢筋混凝土或型钢梁式构件,应按材质不同分别编码列项。

## 8  土钉置入方法包括钻孔置入、打入或射入等。

## 9  喷射混凝土（砂浆）的钢筋网、灌注桩的钢筋笼及钢筋混凝土支撑、冠梁、腰梁的钢筋制作、安装，应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程相关项目编码列项。

## 10  干作业成孔灌注桩是指不用泥浆护壁和套管护壁的情况下，用钻机成孔后，下钢筋笼，灌注混凝土的桩，适用于地下水位以上的土层使用。

## A.4  砌筑工程

## A.4.1  砖砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.4.1的规定执行。

## 表A.4.1  砖砌体（编码：910401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910401001 | 砖砌体 拆除 | 1.拆除部位 2.砖类型、砂浆种类 3.砌体厚度 4.砌体表面的附着物种类 5.拆除要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞及构件所占的体积 2.带装饰面的砌体拆除时，计算装饰面及结合层的体积并计入砖砌体拆除工程量 | 1.砌体及饰面拆除 2.墙上原有门窗拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910401002 | 砖基础 砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.防潮层材料种类、面积 5.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.包括附墙垛基础宽出部分体积，应扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T型接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、基础砂浆防潮层及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加 2.基础长度:外墙按中心线，内墙按净长计算 | 1.砂浆拌合 2.砌砖 3.防潮层铺设 |
| 910401003 | 砖墙拆砌 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.墙体高度 5.砂浆强度等级 6.砌筑方法 7.添配率 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 2.长度:外墙按中心线，内墙按净长计算 3.墙高度: （1）外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板顶 （2）内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 （3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) （4）内、外山墙：按其平均高度计算 4.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 5.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内 | 1.拆除 2.清理 3.砂浆拌合 4.砌砖 5.刮缝 6.场内运输 |
| 910401004 | 砖墙砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.墙体高度 5.砂浆强度等级 6.砌筑方法 7.是否利旧 | m³ |  | 1.砂浆拌合 2.砌砖 3.砖压顶砌筑 4.刮缝 |
| 910401005 | 砖檐拆砌 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.砖檐类型 3.砂浆强度等级 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.砂浆拌合 4.砌砖檐 5.场内运输 |
| 910401006 | 砖檐砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.砖檐类型 3.砂浆强度等级 |  |  | 1.砂浆拌合 2.砌砖檐 |
| 910401007 | 掏砌洞口 | 1.洞口类型 2.洞口图示尺寸 3.砖品种、规格、强度等级 4.墙体类型、厚度 5.砂浆强度等级 6.过梁材质、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.剔洞口 2.过梁安装 3.洞口边框补砌砖 4.场内运输 |
| 910401008 | 门窗洞口 调整 | 1.洞口类型 2.洞口修改前尺寸 3.洞口修改后尺寸 4.砖品种、规格、强度等级 5.墙体类型、厚度 6.砂浆强度等级 7.过梁材质、规格 | 个 | 按设计图示以拆改数量计算 | 1.剔（堵）洞口 2.过梁安装 3.洞口边框补砌砖 4. 场内运输 |
| 910401009 | 砖柱砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.柱类型 3.柱截面 4.砂浆强度等级 5.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，应扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积 | 1.砂浆拌合 2.砌砖 3.刮缝 |
| 910401010 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.沟截面尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 6.沟盖板（篦子）材质 7.是否利旧 | m | 按设计图示以中心线长度计算 | 1.铺设垫层 2.底板混凝土浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 5.沟盖板（篦子）的安装 |
| 910401011 | 其他砌体 拆砌 | 1.砌体名称、砌筑部位 2.砌体品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级 4.拆除要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞及构件所占的体积 | 1.拆除 2.清理 3.砂浆拌合 4.砌砖 5.刮缝 6.场内运输 |
| 910401012 | 其他砌体 砌筑 | 1.砌体名称、砌筑部位 2.砌体品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级 4.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞及构件所占的体积 | 1.砂浆拌合 2.砌砖 3.刮缝 |

## A.4.2  砌块砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.4.2的规定执行。

## 表A.4.2  砌块砌体（编码：910402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910402001 | 砌块墙 拆除 | 1.砌体类型、砂浆种类 2.砌体墙厚度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞及构件所占的体积 2.带装饰面的砌体拆除时，计算装饰面及结合层的体积并计入砌块砌体拆除工程量 | 1.砌体及饰面拆除 2.墙上原有门窗拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910402002 | 砌块墙 砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.墙体厚度 4.墙体高度 5.砂浆强度等级 6.砌筑方法 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 2.长度:外墙按中心线，内墙按净长计算 3.墙高度: （1）外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板顶 （2）内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 （3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) （4）内、外山墙：按其平均高度计算 3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆拌合 2.砌块砌筑 3.刮缝 |

## A.4.3  石砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.4.3的规定执行。

## 表A.4.3  石砌体（编码：910403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910403001 | 石砌体 拆除 | 1.拆除部位 2.石料种类、规格 3.砌体厚度 4.砌体表面的附着物种类 5.拆除要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 1.不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞及构件所占的体积 2.带装饰面的砌体拆除时，计算装饰面及结合层的体积并计入石砌体拆除工程量 | 1.砌体及饰面拆除 2.墙上原有门窗拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910403002 | 石墙拆砌 | 1.石料种类、规格 2.墙体类型 3.墙体高度 4.石表面加工要求 5.砂浆强度等级 6.拆除要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞及构件所占体积 | 1.拆除 2.清理 3.砂浆拌合 4.砌石 5.刮缝 |
| 910403003 | 石基础 砌筑 | 1.石料种类、规格 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.防潮层材料种类、面积 5.是否利旧 | m³ | 按按设计图示尺寸以体积计算，包括附墙垛基础宽出部分体积，不扣除基础砂浆防潮层及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积。 基础长度：外墙按中心线，内墙按净长计算 | 1.砂浆拌合 2.砌石 3.防潮层铺设 |
| 910403004 | 石勒脚 砌筑 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.砂浆强度等级 4.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积 | 1.砂浆拌合 2.吊装 3.砌石 4.刮缝 |
| 910403005 | 石墙砌筑 | 1.石料种类、规格 2.墙体类型 3.墙体高度 4.石表面加工要求 5.砂浆强度等级 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算： 应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、石墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算 2.墙高度： (1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋顶算至钢筋混凝土板底 (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) (4)内、外山墙：按其平均高度计算 3.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内 | 1.砂浆拌合 2.砌石 3.刮缝 |
| 910403006 | 石挡土墙 砌筑 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.砂浆强度等级 4.墙（柱）高度 5.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆拌合 2.砌石 3.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 4.滤水层 5.刮缝 |
| 910403007 | 石柱 |  |  |  |  |
| 910403008 | 石台阶 砌筑 | 1.垫层材料种类、厚度 2.石料种类、规格 3.护坡厚度、高度 4.石表面加工要求 5.砂浆强度等级 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.铺设垫层 2.砂浆拌合 3.砌石 4.刮缝 |
| 910403009 | 石坡道 砌筑 |  | ㎡ | 按设计图示以水平投影面积计算 |  |
| 910403010 | 石地沟、明沟砌筑 | 1.沟截面尺寸 2.垫层材料种类、厚度 3.石料种类、规格 4.石表面加工要求 5.砂浆强度等级 6.是否利旧 | m | 按设计图示以中心线长度计算 | 1.砂浆拌合 2.铺设垫层 3.砌石 4.刮缝 |

## A.4.4  轻质墙板。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.4.4的规定执行。

## 表A.4.4  轻质墙板（编码：910404）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910404001 | 轻质墙板 拆除 | 1.墙板材质 2.墙板厚度 3.墙板表面的附着物种类 4.墙板下固定材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910404002 | 轻质墙板 安装 | 1.墙板材质 2.墙板厚度 3.墙板高度 4.墙板安装部位（内、外墙） 5.砂浆强度等级或专用胶粘剂类型 6.拼装墙板、粘网格布条 7.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层、运料、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作 |

## A.4.5  相关问题及说明

## 1  “砖基础”项目适用于柱基础、墙基础、管道基础等。

## 2  基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度＞±300mm时，以设计室内地面为分界线。

## 3  砖砌体、砌块砌体、石砌体拆除，随墙门窗不回收利用时，门窗拆除不单独列项，砌体拆除工程量不扣除门窗所占体积；门窗回收利用时，门窗拆除应按本标准附录A.15门窗工程相关项目编码列项，砌体拆除工程量扣除门窗所占体积。

## 4  墙体拆砌适用于各类墙体新砖添配率≤50%的局部拆除及砌筑工程，新砖添配率＞50%时，分别按拆除与砌筑工程编码列项。

## 5  勾缝均考虑为混水墙原浆勾缝，若加浆勾缝则按本标准附录A.13墙、柱面工程相关项目编码列项。

## 6  砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

## 7  砖（石）地沟、明沟，若设计施工有防水要求时，应按本标准附录A.9屋面及防水工程相关项目编码列项。

## 8  未明确列项的砌体拆砌、砌体砌筑工程应按其他砌体拆砌、其他砌体砌筑编码列项。

## 9  石基础、石勒脚、石墙的划分：基础与勒脚应以设计室外地坪为界。勒脚与墙身应以设计室内地面为界。石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。

## 10  “石台阶”项目包括石梯带（垂带），不包括石梯膀，石梯膀应按石挡土墙项目编码列项。

## 11  附墙烟囱、通风道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算并入所依附的墙体体积内。当设计规定孔洞内需抹灰时，应按本标准附录A.13墙、柱面工程项目编码列项。

## 12  “轻质墙板”适用于框架、框剪结构中的内外墙或隔墙。

## 13  砖墙、砌体墙等加筋、墙体拉结筋的制作、安装，应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程相关项目编码列项。

## 14  如涉及局部拆除、修补、新做情况，需在项目特征描述中自行增加关于“施工部位”的描述内容。

## 15  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.5  混凝土及钢筋混凝土工程

## A.5.1  现浇混凝土构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.5.1的规定执行。

## 表A.5.1  现浇混凝土构件（编码：910501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910501001 | 现浇混凝土构件 拆除 | 构件名称 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910501002 | 现浇混凝土基础 | 1.基础类型 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。与筏形基础一起浇筑的，凸出筏形基础下表面的其他混凝土构件的体积，并入相应筏形基础体积内 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501003 | 现浇混凝土基础梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 梁长为所联系基础之间的净长度 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501004 | 现浇混凝土柱 | 1.柱类型 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.是否泵送 | m³ | 按设计图示断面面积乘以柱高以体积计算。附着在柱上的牛腿并入柱体积内。型钢混凝土柱应扣除构件内型钢体积 柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度 其楼层的分界线为各楼层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽下表面 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501005 | 现浇混凝土构造柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，与砌体嵌接部分（马牙槎）的体积并入柱身体积内 构造柱高度，自其生根构件（基础、基础圈梁、下部梁、下部板等）的上表面算至其锚固构件（上部梁、上部板等）的下表面 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501006 | 现浇混凝土梁 | 1.梁类型 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.是否泵送 | m³ | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算。伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长：1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 梁高：梁上部有与梁一起浇筑的现浇板时，梁高算至现浇板底 型钢混凝土梁应扣除构件内型钢体积 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501007 | 现浇混凝土圈梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算 圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱（不含马牙槎）的侧面 遇洞口变截面部分并入圈梁体积内 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501008 | 现浇混凝土过梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算，梁长按设计规定计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501009 | 现浇混凝土叠合梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501010 | 现浇 混凝土墙 | 1.墙类型 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口，不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内 墙与现浇混凝土板相交时，外墙高度算至板顶，内墙高度算至板底 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501011 | 现浇混凝土板 | 1.板类型 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.坡度范围 5.起拱高跨比 6.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡的柱、垛以及孔洞所占体积，板伸入砌体墙内的板头以及板下柱帽并入板体积内 其中： 有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算 坡屋面板屋脊八字相交处的加厚混凝土并入坡屋面板体积内计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501012 | 现浇混凝土叠合板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501013 | 现浇混凝土栏板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501014 | 现浇混凝土挑檐板、天沟板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501015 | 现浇混凝土悬挑板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以挑出墙外部分体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501016 | 现浇混凝土雨篷板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501017 | 现浇混凝土其他板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501018 | 现浇混凝土楼梯 拆除 | 楼梯形式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910501019 | 现浇混凝土楼梯 | 1.楼梯形式 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.梯板厚度 5.是否泵送 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501020 | 现浇混凝土扶手 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501021 | 现浇混凝土台阶 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501022 | 现浇混凝土小型构件 | 1.构件类型 2.构件规格 3.构件部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 6.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501023 | 现浇混凝土其他构件 | 1.构件类型 2.构件规格 3.构件部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 6.是否泵送 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 910501024 | 现浇混凝土电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸 2.垫层材料种类、厚度 3.沟壁混凝土种类、强度等级 4.盖板（篦子）材料种类、厚度 5.是否泵送 | m | 按设计图示以中心线长度计算 | 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 |
| 注：1.混凝土基础中不含垫层的工作内容，垫层应按本标准附录A.2 土石方及垫层工程相应项目编码列项。 2.现浇混凝土柱类型系指矩形、圆形、异形柱等。 3.现浇混凝土梁类型系指矩形、异形梁、斜梁、弧形拱形梁等。 4.现浇混凝土板类型系指有梁板、平板、无梁板、斜板（坡屋面板）、拱板等。 5.现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板（包括屋面板、楼板等）连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁或其他梁连接时，以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟板、雨篷、阳台等。 6.整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。 |

## A.5.2  一般预制混凝土构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.5.2的规定执行。

## 表A.5.2  一般预制混凝土构件（编码：910502）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910502001 | 预制混凝土构件 拆除 | 构件名称 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910502002 | 预制混凝土柱安装 | 1.柱类型 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆拌合 3.接头灌缝、养护 |
| 910502003 | 预制混凝土梁安装 | 1.梁类型 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆拌合 3.接头灌缝、养护 |
| 910502004 | 预制混凝土屋架 安装 | 1.屋架类型、跨度 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件就位、安装 2.砂浆拌合 3.接头灌缝、养护 |
| 910502005 | 预制混凝土板安装 | 1.板类型 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积及≤40mm的板缝部分的体积，空心板空洞体积亦不扣除，伸入墙内的板头并入板体积内计算 | 1.构件安装 2.砂浆拌合 3.接头灌缝、养护 |
| 910502006 | 预制混凝土沟、盖板安装 | 1.构件名称 2.单件尺寸、型号或体积 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件安装 2.砂浆拌合 3.沟边找补、抹压、养护 |
| 910502007 | 预制混凝土楼梯 拆除 | 楼梯形式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910502008 | 预制混凝土楼梯 安装 | 1.楼梯形式 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.构件安装 2.接头灌缝、养护 |
| 910502009 | 预制混凝土其他构件安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级 3.砂浆（细石混凝土）强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积 | 1.构件安装 2.接头灌缝、养护 |
| 910502010 | 烟道、通风道拆除 | 1.构件类型 2.规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910502011 | 烟道、通风道修补 | 1.构件类型 2.规格、型号 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.修补 |
| 910502012 | 烟道、通风道安装 | 1.构件类型 2.规格、型号 3.砂浆强度等级 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.构件安装 2.砂浆拌合 3.接头灌缝、养护 |
| 注：1. 预制混凝土屋架类型系指折线型、三角形、锯齿形等。 2. 预制混凝土板的类型系指实心平板、空心平板、槽形板、双T板等。 3. 预制钢筋混凝土池槽、压顶、扶手、垫块、墩块、隔热板、花格等，应按其他构件项目编码列项。 4. 预制板缝宽≤40mm时，补板缝计入预制混凝土板工程量；缝宽＞40mm时，按现浇混凝土叠合板列项，区分300mm缝宽分别列项。 |

## A.5.3  装配式预制混凝土构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.5.3的规定执行。

## 表A.5.3  装配式预制混凝土构件（编码：910503）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910503001 | 装配式预制混凝土构件拆除 | 构件名称 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910503002 | 装配式预制混凝土柱安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接，连接区域注浆 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503003 | 装配式预制混凝土梁安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接，连接区域注浆 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503004 | 装配式预制叠合梁安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接，连接区域注浆 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503005 | 装配式预制混凝土板安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋调直、焊接 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503006 | 装配式预制叠合板安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋调直、焊接 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503007 | 装配式预制混凝土墙板安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.钢筋连接方式 4.填缝料材质 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接，连接区域注浆 4.填缝，接缝处保温板填塞 5.搭设及拆除钢支撑 6.嵌缝打胶 |
| 910503008 | 装配式预制混凝土楼梯拆除 | 楼梯形式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910503009 | 装配式预制混凝土楼梯板安装 | 1.楼梯形式 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.灌缝材质 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋调直、焊接 4.灌缝、嵌缝 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 910503010 | 装配式预制混凝土其他构件安装 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级、钢筋含量 3.灌缝材质 | m³ | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋接头焊接 4.填缝 5.搭设及拆除钢支撑 |

## A.5.4  钢筋工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.5.4的规定执行。

## 表A.5.4  钢筋工程（编码：910504）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910504001 | 钢筋 | 钢筋种类、规格 | t | 按设计图示钢筋长度乘单位理论重量以质量计算，设计（包括规范规定）标明的搭接和锚固长度应计算在内 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |
| 910504002 | 预应力 钢筋 | 1.钢筋种类、规格 2.钢丝种类、规格 3.钢铰线种类、规格 4.锚具种类 5.张拉方式 6.砂浆强度等级 | t | 按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘单位理论重量以质量计算 1.低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减0.35m计算，螺杆另行计算 2.低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度计算，螺杆另行计算 3.低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，钢筋增加0.15m计算；两端均采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0.3m计算 4.低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算 5.低合金钢筋(钢铰线)采用JM、XM、QM型锚具，孔道长度≤20m时，钢筋长度增加1m计算，孔道长度＞20m时，钢筋长度增加1.8m计算 6.碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长度≤20m时，钢丝束长度按孔道长度增加1m计算，孔道长度＞20m时，钢丝束长度按孔道长度增加1.8m计算 7.碳素钢丝采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算 | 1.钢筋、钢丝束、钢绞线制作 2.钢筋、钢丝束、钢绞线安装 3.预埋管孔道铺设 4.锚具安装 5.砂浆拌合 6.孔道压浆、养护 |
| 910504003 | 铁件 | 1.钢材种类 2.规格 3.铁件尺寸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.铁件制作 2.铁件安装 |
| 910504004 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格 2.使用部位 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 钢丝网敷设、固定 |
| 910504005 | 焊接连接 | 1.连接方式 2.规格 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.钢筋接头校正除锈 2.下料 3.焊接 |
| 910504006 | 机械连接 | 1.连接方式 2.规格 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.钢筋接头校正除锈 2.钢筋套丝 3.套筒连接 |

## A.5.5  相关问题及说明

## 1  混凝土拆除项目，如不含钢筋，可在项目特征中增加描述。

## 2  现浇混凝土拆除不包括静力切割。

## 3  现浇混凝土各项目中的混凝土种类系指预拌混凝土、清水混凝土、彩色混凝土、防水混凝土、耐酸混凝土、毛石混凝土、轻骨料混凝土等。

## 4  钢筋混凝土构件，不扣除构件内钢筋、螺栓、预埋铁件、张拉孔道、配管、套管、线盒所占体积，但应扣除劲性骨架的型钢所占体积。

## 5  钢板上浇筑混凝土楼板应按表A.5.1现浇混凝土板列项，计算工程量时应扣除钢板厚度，因压型钢板板面凹凸造成的混凝土体积增减应并入工程量内。

## 6  非装配式规范标准设计的厂库房中的预制混凝土构件、现浇混凝土结构中的局部预制混凝土构件应按本标准附录A.5.2一般预制混凝土构件相关项目编码列项。

## 7  预制构件竖向连接位置的现浇混凝土构件，应按表A.5.1现浇混凝土其他构件列项。

## 8  装配式构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，支撑（含支撑用预埋铁件）种类及搭设方式如采用特殊工艺需注明，可在项目特征中额外说明。

## 9  装配式预制混凝土构件中的配管包含在相应构件中，不再单独列项。

## 10  钢筋连接以绑扎、焊接为主，发生机械连接时另行计算，如与原有建筑物钢筋连接采用焊接，应按本标准附录A.5.4中焊接连接项目编码列项。

## 11  钢筋机械连接的连接方式系指直螺纹套筒、冷挤压等，钢筋焊接的连接方式系指电渣压力焊、气压焊等。

## A.6  结构加固工程

## A.6.1  混凝土加固工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则，应按表A.6.1的规定执行。

## 表A.6.1 混凝土加固工程（编码：910601）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910601001 | 混凝土 加固基础 | 1.被加固构件部位、材质 2.加固方式 3.混凝土种类、强度等级 4.水泥基灌浆料强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口及单个面积＞0.3㎡的孔洞所占体积，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算，依附柱上牛腿并入柱体积计算 | 1.基层清理 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.水泥基灌浆料浇筑、养护 |
| 910601002 | 混凝土 加固柱 |  |  |  |  |
| 910601003 | 混凝土 加固梁 |  |  |  |  |
| 910601004 | 混凝土 加固墙 |  |  |  |  |
| 910601005 | 混凝土 加固板 |  |  |  |  |
| 910601006 | 混凝土加固门窗套 |  |  |  |  |
| 910601007 | 喷射混凝土加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢筋网规格、间距 3.喷射厚度 4.混凝土种类、强度等级 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.钢筋网制作、安装 3.混凝土喷射、表面找平、养护 |
| 注： 加固方式系指增大截面加固、置换混凝土加固、外包混凝土加固等。 |

## A.6.2  钢加固工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则，应按表A.6.2的规定执行。

## 表A.6.2  钢加固工程（编码：910602）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910602001 | 结构增加 钢圈梁 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢材品种、规格 3.加固形式、尺寸要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.与被加固结构连接 |
| 910602002 | 结构增加钢支撑、拉杆 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢材品种、规格 3.加固形式、尺寸要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.与被加固结构连接 |
| 910602003 | 结构增加 钢抱柱 | 1.被加固构件部位、材质 2.被加固体截面尺寸 3.钢材品种、规格 4.加固形式、尺寸要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.与被加固结构连接 |
| 910602004 | 屋架钢加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢材品种、规格 3.加固形式、尺寸要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.与被加固结构连接 |
| 910602005 | 结构增加 钢护墙 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢材品种、规格 3.加固形式、尺寸要求 |  | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.与被加固结构连接 |
| 910602006 | 粘贴钢板 加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢板品种、规格、等级 3.钢板宽度、层数 4.胶粘剂品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.钢板制作 3.涂抹胶粘剂 4.粘贴钢板 |
| 910602007 | 外包型钢 加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢板、型钢品种、规格、等级 3.胶粘剂品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.钢板及型钢制作、安装 3.封缝 4.注胶 |
| 注：1. 原有结构增加钢支撑、拉杆，应按本表结构增加钢支撑、拉杆项目编码列项，其他情况下钢支撑、拉杆制作安装应按本标准附录A.8.6 钢支撑、拉杆制作安装项目编码列项。 2. 钢构件的防火涂料及刷漆应按本标准附录A.16油漆、涂料、裱糊工程中相关项目编码列项。 3. 木屋架加固应按本标准附录A.7木结构工程中“屋架整修加固”项目编码列项。 |

## A.6.3  其他加固工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则，应按表A.6.3的规定执行。

## 表A.6.3  其他加固工程（编码：910603）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910603001 | 喷（抹） 砂浆加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.钢筋（丝）网、钢丝绳网片规格 3.砂浆种类、强度等级、厚度 4.施工方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口面积，不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积，附墙柱侧面和洞口、空圈侧壁并入墙体面积计算 | 1.基层清理 2.钢筋（丝）网、钢丝绳网片制作、安装 3.砂浆喷（抹）、找平、养护 |
| 910603002 | 粘贴纤维复合材 加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.纤维复合材品种、规格、层数 3.胶粘剂品种 4.面层防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.涂抹胶粘剂 3.粘贴、滚压、刮平 4.固化养护 5.面层防护 |
| 910603003 | 预应力碳纤维复合板加固 | 1.被加固构件部位、材质 2.预应力碳纤维复合板规格 3.胶粘剂品种 4.面层防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层处理 2.安装锚具支座 3.涂抹胶粘剂 4.张拉碳纤维复合板 5.固化养护 6.面层防护 |
| 910603004 | 裂缝修复 | 1.被加固构件部位、材质 2.裂缝宽度 3.修复材料名称 4.修复工艺方法 | m | 按设计图示尺寸以裂缝长度计算 | 1.基层清理 2.裂缝修复 3.表面清理 |

## A.6.4  附属项目。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则，应按表A.6.4的规定执行。

## 表A.6.4  附属项目（编码：910604）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910604001 | 混凝土凿除保护层 | 1.构件名称 2.剔凿要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.剔凿 2.清理 3.场内运输 |
| 910604002 | 混凝土 凿毛 | 1.构件名称 2.凿毛要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.凿毛 2.清理 3.场内运输 |
| 910604003 | 静力切割 | 1.被切割构件部位、材质 2.切割规格、尺寸 3.切割方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以构件的切割断面面积计算 | 1.基层清理 2.定位 3.切割 4.场内运输 |
| 910604004 | 静力破碎 | 被破碎构件部位、材质 | m³ | 按设计图示尺寸以构件的破碎体积计算 | 1.基层清理 2.定位 3.破碎 4.场内运输 |
| 910604005 | 植筋 | 1.被加固构件部位、材质 2.孔深、孔径 3.钢筋种类、规格 4.植筋长度 5.胶品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.钻孔、清孔 3.钢筋制作 4.注胶 5.植筋 |
| 910604006 | 化学锚栓 | 1.被加固构件部位、材质 2.化学锚栓种类、规格 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.钻孔、清孔 3.植化学锚栓 |
| 910604007 | 钢筋除锈 | 1.施工要求 2.钢筋种类、规格 | m | 按设计图示除锈长度计算 | 1.基层清理 2.清洗、除锈、湿润等 |
| 注：1. 采用水钻、绳锯、砂轮机等方式切割，应按本表“静力切割项目”编码列项。静力切割后如需再破碎应按“静力破碎”项目编码列项。 2. 钢筋与原有混凝土构件中的钢筋连接时应按本标准附录 A.5.4 钢筋工程中“焊接连接”项目编码列项。 3. 钢筋除锈适用于剔除混凝土保护层后对原钢筋腐蚀进行除锈。 |

## A.6.5  相关问题及说明

## 1  本章节未包含既有建筑地基加固内容，发生时应按本标准附录A.3 地基处理与地基加固工程中相应项目编码列项。

## A.7  木结构工程

## A.7.1  木屋架。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.7.1的规定执行。

## 表A.7.1  木屋架（编码：910701）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910701001 | 屋架拆除 | 1.屋架种类 2.屋架跨度 3.木材品种 4.拆除要求 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.切割锚固件、风撑、水平撑 2.屋架拆除 3.附件拆除 4.清理 5.场内运输 |
| 910701002 | 屋架整修加固 | 1.屋架种类 2.屋架跨度 3.加固部位 4.加固方法 5.材料种类、规格 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.屋架整修 2.加固件制作 3.屋架加固 4.清理 |
| 910701003 | 屋架安装 | 1.屋架种类 2.跨度 3.木材及金属材料品种、规格 4.刨光要求 5.拉杆及夹板种类 6.防护材料种类 7.是否利旧 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作（或组装） 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910701004 | 木柁架拆除 | 1.各构件长度（跨度） 2.各构件截面形状、尺寸 3.木材品种 4.拆除要求 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910701005 | 木柁架整修加固 | 1.各构件长度（跨度） 2.各构件截面形状、尺寸 3.加固部位 4.加固方法 5.材料种类、规格 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.木柁架整修 2.加固件制作 3.木柁架加固 4.清理 |
| 910701006 | 木柁架拆（补）换分件 | 1.构件名称 2.构件长度（跨度） 3.构件截面形状、尺寸 4.木材品种 5.刨光要求 6.防护材料种类 7.拆除要求 8.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910701007 | 木柁架（梁）支附 | 1.柁跨度、柱高度 2.附柁截面形状、尺寸 3.附柁支柱、托木截面形状、尺寸 4.木材品种 5.刨光要求 6.防护材料种类 7.是否利旧 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.大柁制作、安装 2.柁下柱子（或托木）制作、安装 3.刷防护材料 |
| 910701008 | 换二柁 （瓜柱） | 1.构件名称 2.构件长度（高度） 3.构件截面形状、尺寸 4.木材品种 5.刨光要求 6.防护材料种类 7.拆除要求 8.是否利旧 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.支顶保护 2.拆除 3.二柁（瓜柱）制作、运输、安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910701009 | 木柁（梁）头补换 | 1.原构件截面形状、尺寸 2.原构件损坏情况 3.加固木材的品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔铲柁头损坏部位 2.拼补 3.刨光 4.钉包柁头 5.刷防护材料 |
| 910701010 | 木柁架 制安 | 1.各构件长度（跨度） 2.各构件截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | 榀 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910701011 | 单独屋架夹板拆除 | 1.屋架间距 2.夹板材料种类、规格 3.拆除要求 | 付 | 按设计图示以数量计算 | 1.切割锚固件 2.拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910701012 | 屋架夹板 拆（补）换 | 1.屋架间距 2.夹板材料种类、规格 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | 付 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910701013 | 屋架夹板 制安 | 1.屋架间距 2.夹板材料种类、规格 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | 付 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910701014 | 单独屋架、木构件间木撑拆除 | 1.屋架间距 2.木材品种 3.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.切割锚固件 2.拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910701015 | 屋架、木构件间木撑 拆（补）换 | 1.屋架间距 2.木撑类型 3.木材品种、截面形状 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910701016 | 屋架、木构件间木撑 制安 | 1.屋架间距 2.木撑类型 3.木材品种、截面形状 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 注：1. 屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。 2. 屋架种类分为木、钢木。按标准图集设计应注明标准图代号，按非标准图设计的项目特征必须按本表要求予以描述。 3. 带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，应按本表相关屋架项目编码列项。 |

## A.7.2  木构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.7.2的规定执行。

## 表A.7.2  木构件（编码：910702）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910702001 | 木柱拆除 | 1.柱高度 2.截面形状、尺寸 3.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702002 | 木柱砖（石）墩接 | 1.墩接高度 2.构件截面形状、尺寸 3.砖（石）品种、规格、强度等级 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.支顶保护 2.剔除糟朽柱根 3.砖（石）墩接 4.柱门拆开与修复 5.砖（石）墩接的抹灰 |
| 910702003 | 木柱附换 | 1.柱材质 2.柱高度 3.柱截面形状、尺寸 4.木材品种（或混凝土柱强度等级） 5.刨光要求 6.防护材料种类 7.拆除要求 8.是否利旧 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.支顶保护 2.拆除 3.木柱制作、安装（或预制混凝土柱安装） 4.柱门拆开与修复 5.刷防护材料 6.清理 7.场内运输 |
| 910702004 | 木柱制安 | 1.柱高度 2.柱截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702005 | 木梁拆除 | 1.截面形状、尺寸 2.木材品种 3.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702006 | 木梁整修加固 | 1.截面形状、尺寸 2.木梁长度（或跨度） 3.加固方法 4.材料种类、规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.木梁整修 2.加固件制作 3.木梁加固 4.清理 |
| 910702007 | 木梁拆（补）换 | 1.截面形状、尺寸 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702008 | 木梁制安 | 1.截面形状、尺寸 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702009 | 木檩拆除 | 1.檩长度 2.檩截面形状、尺寸 3.檩底标高 4.木材品种 5.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.木檩及附件拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702010 | 木檩整修加固 | 1.檩长度 2.檩截面形状、尺寸 3.加固方法 4.材料种类、规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.木檩整修 2.加固件制作 3.木檩加固 4.清理 |
| 910702011 | 木檩拆（补）换 | 1.檩长度 2.檩截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702012 | 木檩拆、修、安 | 1.檩长度 2.檩截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.整修 3.安装 4.刷防护材料 |
| 910702013 | 木檩制安 | 1.檩长度 2.檩截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作（或成品） 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702014 | 木枋（垫板）拆除 | 1.枋（垫板）长度 2.枋（垫板）截面形状、尺寸 3.木材品种 4.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702015 | 木枋（垫板）整修 加固 | 1.枋（垫板）长度 2.枋（垫板）截面形状、尺寸 3.加固方法 4.材料种类、规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.枋（垫板）整修 2.加固件制作 3.枋（垫板）加固 4.清理 |
| 910702016 | 木枋（垫板）拆（补）换 | 1.枋（垫板）长度 2.枋（垫板）截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702017 | 木枋（垫板）制安 | 1.枋（垫板）长度 2.枋（垫板）截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702018 | 木墙拆除 | 1.构件规格 2.木材品种 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702019 | 木墙整修加固 | 1.构件规格 2.加固方法 3.材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.木墙整修 2.加固件制作 3.木墙加固 4.清理 |
| 910702020 | 木墙拆（补）换 | 1.构件规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702021 | 木墙制安 | 1.构件规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702022 | 木楼板 拆除 | 1.木楼板厚度 2.木材品种 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702023 | 木楼板 整修加固 | 1.木楼板厚度 2.加固方法 3.材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.木楼（地）板整修 2.加固件制作 3.木楼（地）板加固 4.清理 |
| 910702024 | 木楼板 拆（补）换 | 1.木楼板厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702025 | 木楼板 制安 | 1.木楼板厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702026 | 木椽拆除 | 1.椽长度 2.椽截面形状、尺寸 3.木材品种 4.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702027 | 木椽整修加固 | 1.椽长度 2.椽截面形状、尺寸 3.加固方法 4.材料种类、规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.木椽整修 2.加固件制作 3.木椽加固 4.清理 |
| 910702028 | 木椽拆、钉 | 1.椽长度 2.椽截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.安装 3.刨光 4.刷防护材料 |
| 910702029 | 木椽制安 | 1.椽长度 2.椽截面形状、尺寸 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702030 | 木屋面板拆除 | 1.木屋面板厚度 2.木材品种 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702031 | 木屋面板整修加固 | 1.木屋面板厚度 2.加固方法 3.材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.木屋面板整修 2.加固件制作 3.木屋面板加固 4.清理 |
| 910702032 | 木屋面板 拆（补）换 | 1.木屋面板厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.制作、补换 3.刷防护材料 4.清理 5.场内运输 |
| 910702033 | 木屋面板 制安 | 1.木屋面板厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702034 | 木天沟板 拆除 | 1.木天沟板截面形状、尺寸、厚度 2.木材品种 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸展开以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702035 | 木天沟板 整修加固 | 1.木天沟板截面形状、尺寸、厚度 2.加固方法 3.材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸展开以面积计算 | 1.木天沟板整修 2.加固件制作 3.木天沟板加固 4.清理 |
| 910702036 | 木天沟板 拆（补）换 | 1.木天沟板截面形状、尺寸、厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸展开以面积计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702037 | 木天沟板 制安 | 1.木天沟板截面形状、尺寸、厚度 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸展开以面积计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702038 | 木挂檐板、封檐板、博风板拆除 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702039 | 木挂檐板、封檐板、博风板拆（补）换 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.制作、安装 3.刷防护材料 4.清理 5.场内运输 |
| 910702040 | 木挂檐板、封檐板、博风板制安 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702041 | 木连檐、瓦口拆除 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702042 | 木连檐、瓦口拆（补）换 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702043 | 木连檐、瓦口制安 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702044 | 木托(蛤蟆托)拆（补）换 | 1.规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702045 | 木托(蛤蟆托)制安 | 1.规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702046 | 木牛腿 拆（补）换 | 1.规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702047 | 木牛腿 制安 | 1.规格 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702048 | 木楼梯 拆除 | 1.木材品种、规格 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702049 | 木楼梯 整修加固 | 1.楼梯形式 2.加固方法 3.材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 1.木楼梯整修 2.加固件制作 3.木楼梯加固 4.清理 |
| 910702050 | 木楼梯 拆换 | 1.楼梯形式 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.拆除要求 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702051 | 木楼梯踏板、踢板 整修 | 1.整修部件名称 2.规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.部件归位 2.加楔钉固 3.整修劈裂 4.粘接 |
| 910702052 | 木楼梯踏板、踢板 拆换 | 1.拆换部件名称 2.规格 3.木材品种 4.连接方式 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆换破损部件 2.安装新踏板、踢板 3.刷防护材料 4.清理 5.场内运输 |
| 910702053 | 木楼梯 制作、安装 | 1.楼梯形式 2.木材品种 3.刨光要求 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 910702054 | 其他木构件拆除 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910702055 | 其他木构件拆（补）换 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.拆除要求 7.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.制作 3.安装 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 910702056 | 其他木构件制安 | 1.构件名称 2.规格 3.木材品种 4.刨光要求 5.防护材料种类 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 |
| 注：1. “木柱木墩接”、“附檩”、“檩椽上铺钉竹帘子”、“打牮拨正”应按《古建筑工程-明清部分》第六章木构架及木基层工程“木柱墩接”、“附檩”、“苇席（箔）、荆芭铺钉”编码列项。 2. “木柱换混凝土柱”应按本表“木柱附换”编码列项。 3. “抱头梁制安”应按本表“木梁制安”编码列项。 4. “木椽穿附”应按本表“木椽制安”编码列项。 5. 木楼梯适用于全木结构的楼梯。 6. 木楼梯的栏杆（栏板）、扶手，应按本标准附录A.17其他装饰工程中的相关项目编码列项。 |

## A.7.3  相关问题及说明

## 1  木结构工程中的防火涂料及油漆项目，应按本标准附录A.16油漆、涂料、裱糊工程中相关项目编码列项。

## 2  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.8  金属结构工程

## A.8.1  钢网架。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.1的规定执行。

## 表A.8.1  钢网架（编码：910801）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910801001 | 钢网架 拆除 | 1.钢网架类型 2.网架跨度、安装高度 3.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910801002 | 钢网架 安装 | 1.钢材品种、规格 2.网架节点形式、连接方式 3.网架跨度、安装高度 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |

## A.8.2  钢屋架、钢托架、钢桁架。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.2的规定执行。

## 表A.8.2  钢屋架、钢托架、钢桁架（编码：910802）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910802001 | 钢屋架 拆除 | 1.钢屋架类型 2.钢屋架跨度、安装高度 3.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910802002 | 钢屋架 安装 | 1.钢材品种、规格 2.屋架跨度、安装高度 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910802003 | 钢托（桁）架拆除 | 1.钢托（桁）架类型 2.钢托（桁）架跨度、安装高度 3.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910802004 | 钢托架 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢托架跨度、安装高度 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910802005 | 钢桁架 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢桁架跨度、安装高度 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 注：钢桥架参照钢桁架清单项执行 |

A.8.3  钢柱。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.3的规定执行。

## 表A.8.3  钢柱（编码：910803）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910803001 | 钢柱拆除 | 1.钢柱类型、规格 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910803002 | 钢柱安装 | 1.柱类型 2.钢材品种、规格 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |

## A.8.4  钢梁。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.4的规定执行。

## 表A.8.4  钢梁（编码：910804）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910804001 | 钢梁拆除 | 1.钢梁类型、规格 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。其中吊车梁上的制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910804002 | 钢梁安装 | 1.梁类型 2.钢材品种、规格 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。其中吊车梁上的制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |

## A.8.5  钢板楼板、墙板。工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.5的规定执行。

## 表A.8.5  钢板楼板、墙板（编码：910805）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910805001 | 钢楼板 拆除 | 1.钢板类型 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡柱、垛及孔洞所占面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910805002 | 钢板楼板 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢板厚度 3.螺栓种类 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡柱、垛及孔洞所占面积 | 1.拼装 2.安装 |
| 910805003 | 钢墙板 拆除 | 1.钢板类型 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910805004 | 钢板墙板 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢板厚度、复合板厚度 3.螺栓种类 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积 | 1.拼装 2.安装 |

A.8.6  其他钢构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.6的规定执行。

## 表A.8.6  其他钢构件（编码：910806）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910806001 | 钢支撑、拉杆拆除 | 1.构件类型、规格 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910806002 | 钢支撑、拉杆制作安装 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910806003 | 钢檩条 拆除 | 1.钢檩类型、规格 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910806004 | 钢檩条 安装 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910806005 | 钢梯拆除 | 1.钢柱类型、规格 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910806006 | 钢梯制作 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910806007 | 其他钢构件拆除 | 1.钢构件类型 2.拆除要求 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910806008 | 其他钢构件安装 | 1.构件名称 2.钢材品种、规格 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.是否利旧 | t | 按设计图示主要构件尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 |
| 910806009 | 高强螺栓 安装 | 螺栓种类、规格、长度 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拼装 2.安装 |
| 910806010 | 剪力栓钉 安装 | 栓钉种类、规格、长度 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拼装 2.安装 |
| 910806011 | 抗震滑动支座安装 | 1.施工部位 2.支座种类、规格 3.探伤要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.支座运输、安装、固定 3.探伤 |
| 910806012 | 隔震支座 安装 | 1.施工部位 2.支座种类、规格、材质 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.支座运输、安装、固定 |
| 910806013 | 阻尼装置 安装 | 1.施工部位 2.阻尼装置种类、规格、材质 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.阻尼装置运输、安装、固定 |
| 910806014 | 屈曲约束 支撑 | 1.施工部位 2.支撑种类、规格、材质 3.探伤要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.支撑运输、安装、固定 3.探伤 |
| 注：钢天窗架、钢墙架、钢挡风架、钢平台、钢走道、钢漏斗、钢天沟、钢支架、柱、梁预埋件等拆除及安装应按本表其他钢构件项目编码列项。 |

## A.8.7  金属制品。工程量清单项目设置、项目特征描述、计量单位及工程量计算规则，应按表A.8.7的规定执行。

## 表A.8.7  金属制品（编码：910807）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910807001 | 金属网栏（格栅等) 拆除 | 1.金属制品类型 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910807002 | 成品空调金属百页（护栏）安装 | 1.材料品种、规格 2.边框材质 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 安装 |
| 910807003 | 成品栅栏 安装 | 1.材料品种、规格 2.边框及立柱型钢品种、规格 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 安装 |
| 910807004 | 金属网栏 安装 | 1.材料品种、规格 2.边框及立柱型钢品种、规格 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 安装 |
| 910807005 | 成品地面格栅安装 | 1.材料品种、规格 2.边框材质 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 安装 |

## A.8.8  相关问题及说明

## 1  型钢混凝土柱、梁浇筑混凝土，其混凝土应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程相应项目编码列项。

## 2  金属结构工程中的防火涂料及油漆项目，应按本标准附录A.16油漆、涂料、裱糊工程相应项目编码列项。

## 3  钢栏杆拆除及安装项目，应按本标准附录A.17其他装饰工程中A.17.3 扶手、栏杆、栏板装饰工程相应项目编码列项。

## 4  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.9  屋面及防水工程

## A.9.1  瓦、型材及其他屋面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.9.1的规定执行。

## 表A.9.1  瓦、型材及其他屋面（编码：910901）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910901001 | 混凝土屋面整体 拆除 | 1.混凝土屋面材料品种 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.屋面板、找坡层、保温层、找平层及防水层、装饰面层拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910901002 | 屋面找平层拆除 | 1.材料种类 2.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910901003 | 屋面找平层修补 | 1.屋面类型 2.材料种类、强度等级 3.铺抹厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.基层清理 3.摊铺，抹平 4.养护 5.场内运输 |
| 910901004 | 屋面找平层新做 | 1.屋面类型 2.材料种类、强度等级 3.铺抹厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.摊铺，抹平 3.养护 |
| 910901005 | 屋面找坡层拆除 | 1.找坡层材料种类 2.厚度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910901006 | 屋面找坡层修补 | 1.材料种类、强度等级 2.铺抹平均厚度、坡度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.基层清理 3.摊铺，抹平 4.养护 5.场内运输 |
| 910901007 | 屋面找坡层新做 | 1.材料种类、强度等级 2.铺抹平均厚度、坡度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.基层清理 2.摊铺，抹平 3.养护 |
| 910901008 | 混凝土屋面装饰面层拆除 | 1.屋面装饰面层材料品种、厚度 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.屋面装饰面层拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910901009 | 混凝土屋面装饰面层修补 | 1.结合层厚度、强度等级 2.屋面装饰面层材料品种、规格、颜色 3.接缝、嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.基层清理 3.面层铺设、勾缝、涂刷 4.养护 5.场内运输 |
| 910901010 | 混凝土屋面装饰面层新做 | 1.结合层厚度、强度等级 2.面层材料品种、规格、颜色 3.接缝、嵌缝材料种类 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.面层铺设、勾缝、涂刷 3.养护 |
| 910901011 | 瓦屋面面层拆除 | 1.屋面材料品种 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.屋面拆除 2.挂瓦条拆除 3.结合层拆除 4.清理 5.场内运输 |
| 910901012 | 瓦屋面抽换瓦件 | 1.屋面坡度 2.檐高 3.瓦件品种、规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.抽换瓦件 2.归安固定瓦件 3.场内运输 |
| 910901013 | 瓦屋面面层整修 | 1.屋面坡度 2.整修部位 3.整修方式（更换残损瓦件/查补/屋面挑修/屋面瓦顶更换） 4.瓦品种、规格 5.脊件品种、规格 6.瓦件添配率 7.灰浆种类、配合比 8.瓦条材质、规格 9.瓦条添配率 | ㎡ | 按设计图示尺寸以斜面积计算 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.清理 2.屋脊、边稍、瓦面查补、赶轧 3.抽换瓦件 4.归安固定瓦件 5.场内运输 |
| 910901014 | 瓦屋面边稍垄揭 | 1.屋面坡度 2.瓦件品种、规格 3.灰浆种类、配合比 4.灰泥配合比 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.做边稍 3.赶轧 4.场内运输 |
| 910901015 | 瓦屋面檐头揭 | 1.屋面坡度 2.施工方式 3.瓦品种、规格 4.檐头附件品种、规格 5.灰浆种类、配合比 6.灰泥配合比 7.瓦条材质、规格 8.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.檐头安装 3.瓦安装 4.赶轧 5.场内运输 |
| 910901016 | 瓦屋面 新做 | 1.屋面坡度 2.施工方式 3.瓦品种、规格 4.脊瓦品种、规格、长度 5.檐头配件品种、规格 6.灰浆种类、配合比 7.瓦条材质、规格 8.接缝、嵌缝材料种类 9.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以斜面积计算 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.砂浆拌合（挂瓦条定位、安装） 2.铺瓦 3.做斜沟、安瓦脊 4.抹披水、泛水 |
| 910901017 | 型材屋面拆除 | 1.屋面材料品种 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.屋面拆除 2.骨架拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910901018 | 型材屋面修补 | 1.修补部位 2.骨架材料品种、规格 3.面层材料品种、规格、厚度 4.脊件材料品种、规格 5.接缝、嵌缝材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除房上单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积及烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.拆除损坏部件 2.骨架安装、刷防护材料、油漆 3.屋面型材安装 4.脊件安装 5.封口 6.接缝、嵌缝 7.场内运输 |
| 910901019 | 型材屋面新做 | 1.骨架材料品种、规格 2.面层材料品种、规格、厚度 3.脊件材料品种、规格 4.接缝、嵌缝材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除房上单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积及烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 | 1.骨架安装、刷防护材料、油漆 2.屋面型材安装 3.脊件安装 4.封口 5.接缝、嵌缝 |
| 910901020 | 采光类屋面拆除 | 1.屋面材料品种 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.屋面拆除 2.骨架拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 910901021 | 采光类屋面修补 | 1.修补部位 2.骨架材料品种、规格 3.面层材料品种、规格、厚度 4.脊件材料品种、规格 5.接缝、嵌缝材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.拆除损坏部件 2.骨架安装、刷防护材料、油漆 3.屋面板安装 4.脊件安装 5.封口 6.接缝、嵌缝 7.场内运输 |
| 910901022 | 采光类屋面新做 | 1.骨架材料品种、规格 2.面层材料品种、规格、厚度 3.脊件材料品种、规格 4.接缝、嵌缝材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.骨架安装、刷防护材料、油漆 2.挂瓦（脊） 3.屋面板固定、封口 4.接缝、嵌缝 |
| 910901023 | 其他屋面拆除 | 1.屋面材料品种 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.屋面拆除 2.骨架拆除 3.结合层拆除 4.清理 5.场内运输 |
| 910901024 | 其他屋面修补 | 1.屋面类型 2.修补部位 3.屋面材料品种、规格 4.脊件材料品种、规格 5.支架材料品种、规格 6.结合层材料种类、厚度、强度等级 7.基层要求 8.接缝、嵌缝材料种类 9.防护材料品种、要求 10.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.拆除损坏部件 2.基层处理 3.支架制作、安装 4.屋面面层新做 5.脊件安装 6.喷（刷）防护材料 7.接缝、嵌缝 8.场内运输 |
| 910901025 | 其他屋面新做 | 1.屋面类型 2.屋面材料品种、规格 3.脊件材料品种、规格 4.支架材料品种、规格 5.结合层材料种类、厚度、强度等级 6.基层要求 7.接缝、嵌缝材料种类 8.防护材料品种、要求 9.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.基层处理 2.支架制作、安装 3.屋面面层新做 4.脊件安装 5.喷（刷）防护材料 6.接缝、嵌缝 |
| 910901026 | 脊拆除 | 1.屋面类型 2.拆除部位 3.瓦件品种、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.脊瓦拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910901027 | 脊修补 | 1.屋面类型 2.修补部位 3.施工方式 4.瓦件品种、规格 5.灰浆种类、配合比 6.灰泥配合比 7.瓦条材质、规格 8.接缝、嵌缝材料种类 9.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.脊瓦拆除 2.清理 3.砂浆拌合（挂瓦条定位、安装） 4.脊瓦安装 5.赶轧 6.接缝、嵌缝 7.场内运输 |
| 910901028 | 脊新做 | 1.屋面类型 2.施工部位 3.施工方式 4.瓦件品种、规格 5.灰浆种类、配合比 6.灰泥配合比 7.瓦条材质、规格 8.接缝、嵌缝材料种类 9.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.砂浆拌合（挂瓦条定位、安装） 2.脊瓦安装 3.赶轧 4.接缝、嵌缝 5.场内运输 |
| 910901029 | 屋面上人孔盖板拆除 | 1.上人孔盖板材质、规格 2.层高 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除损坏部件 2.清理 3.场内运输 |
| 910901030 | 屋面上人孔盖板新做 | 1.上人孔盖板材质、规格 2.层高 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.基层处理 2.屋面上人孔盖板安装 |
| 注： 1.瓦屋面檐头揭宽度≤ 800mm 时，应按本表中“瓦屋面檐头揭”项目编码列项。瓦屋面檐头揭宽度＞800mm 时，应按本表中“瓦屋面面层整修”项目编码列项。 2.瓦屋面抽换瓦件系指只对瓦屋面进行抽换瓦件的项目。 3.脊拆除系指只拆除脊的项目。脊修补系指只修补脊的项目。脊新做系指只新做脊的项目。 4.瓦屋面系指块瓦（由黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材）、沥青波形瓦、树脂波形瓦的建筑屋面。 5.型材屋面系指采用压型金属板或金属面绝热夹芯板的建筑屋面。 6.采光类屋面系指阳光板、采光板、玻璃等采光材料的建筑屋面。 7.其他屋面系指膜结构屋面、光伏瓦屋面等材质的屋面。 8.混凝土屋面装饰面层新做、瓦屋面新做、型材屋面新做、采光类屋面新做、其他屋面新做、脊新做项目特征描述“是否利旧”指原有屋面拆除后在其他新建项目中使用或对原屋面拆除后重新铺设使用。 |

## A.9.2  屋面防水。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.9.2的规定执行。

## 表A.9.2  屋面防水（编码：910902）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910902001 | 屋面防水层拆除 | 1.拆除部位 2.防水层种类、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除防水层 2.清理 3.场内运输 |
| 910902002 | 屋面卷材防水层 修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.卷材品种、规格、厚度 4.防水层数 5.防水层做法 6.嵌缝材料种类 7.防水专用压条 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 4.天沟、檐沟、挑檐、雨篷防水按展开面积并入屋面工程量 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层处理 3.刷底油 4.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 5.场内运输 |
| 910902003 | 屋面卷材防水层 新做 | 1.施工部位 2.卷材品种、规格、厚度 3.防水层数 4.防水层做法 5.嵌缝材料种类 6.防水专用压条 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 4.天沟、檐沟、挑檐、雨篷防水按展开面积并入屋面工程量 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 |
| 910902004 | 屋面涂膜防水层 修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.基层处理剂品种 4.涂膜品种、厚度、遍数 5.增强材料种类 6.防水层做法 7.嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 4.天沟、檐沟、挑檐、雨篷防水按展开面积并入屋面工程量 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层处理 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷涂防水层 5.场内运输 |
| 910902005 | 屋面涂膜防水层 新做 | 1.施工部位 2.基层处理剂品种 3.涂膜品种、厚度、遍数 4.增强材料种类 5.防水层做法 6.嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 4.天沟、檐沟、挑檐、雨篷防水按展开面积并入屋面工程量 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |
| 910902006 | 屋面刚性层修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.砂浆（混凝土）厚度、强度等级 4.外加剂材料种类 5.钢丝网片规格 6.分隔缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层修补 3.挂钢丝网片 4.设置分格缝 5.刚性防水（潮）层铺抹、养护 6.场内运输 |
| 910902007 | 屋面刚性层新做 | 1.施工部位 2.防水层做法 3.砂浆（混凝土）厚度、强度等级 4.外加剂材料种类 5.钢丝网片规格 6.分隔缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积 | 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.刚性防水（潮）层铺抹、养护 |
| 910902008 | 屋面隔离层拆除 | 1.拆除部位 2.隔离层材料种类、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 2.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 | 1.拆除隔离层 2.清理 3.场内运输 |
| 910902009 | 屋面隔离层修补 | 1.施工部位 2.破损隔离层单块面积 3.隔离层材料 4.隔离层厚度、遍数 5.隔离层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 2.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 | 1.拆除清理破损部位隔离层、基层 2.基层处理 3.隔离层铺设、搭接 4.接缝、嵌缝 5.场内运输 |
| 910902010 | 屋面隔离层新做 | 1.隔离层材料 2.隔离层厚度、遍数 3.隔离层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 2.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内 | 1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.接缝、嵌缝 |
| 910902011 | 屋面天沟、檐沟拆除 | 1.拆除部位 2.材料品种、截面尺寸 3.沟嘴数量 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910902012 | 屋面天沟、檐沟整修 | 1.整修部位 2.整修方式 3.材料品种、截面尺寸 4.配件名称、材质、规格、数量 5.接缝、嵌缝材料种类 6.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除、清理 2.修理或更换 3.天沟、檐沟制作、安装 4.天沟、檐沟配件制作、安装 5.接缝、嵌缝 6.喷（刷）防护材料 7.场内运输 |
| 910902013 | 屋面天沟、檐沟新做 | 1.施工部位 2.材料品种、截面尺寸 3.配件名称、材质、规格、数量 4.接缝、嵌缝材料种类 5.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.天沟、檐沟制作、安装 2.天沟、檐沟配件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.喷（刷）防护材料 |
| 910902014 | 排水管 拆除 | 1.排水管品种、规格 2.下水口或排水弯头、雨水斗品种、规格、数量 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910902015 | 排水管 整修 | 1.排水管品种、规格 2.下水口、排水弯头、雨水斗品种、规格、数量 3.接缝、嵌缝连接方式 4.防护材料品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.修理或更换 3.排水管及配件安装、固定 4.下水口或排水弯头、雨水斗安装、固定 5.接缝、嵌缝 6.喷（刷）防护材料 7.场内运输 |
| 910902016 | 排水管部件整修 | 1.排水管管件品种、规格、数量 2.接缝、嵌缝连接方式 3.防护材料品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.修理或更换 3.配件安装、固定 4.接缝、嵌缝 5.喷（刷）防护材料 6.场内运输 |
| 910902017 | 排水管 疏通 | 1.排水管品种、规格 2.建筑物檐高 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.疏通 2.场内运输 |
| 910902018 | 排水管 安装 | 1.排水管品种、规格 2.下水口、排水弯头、雨水斗品种、规格、数量 3.接缝、嵌缝连接方式 4.防护材料品种、刷漆遍数 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.排水管及配件安装、固定 2.下水口或者排水弯头、雨水斗安装、固定 3.接缝、嵌缝连接 4.喷（刷）防护材料 |
| 910902019 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管拆除 | 1.拆除部位 2.泄（吐）水管品种、规格 3.泄（吐）水管长度 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910902020 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管整修 | 1.整修部位 2.泄（吐）水管品种、规格、长度 3.接缝、嵌缝材料种类 4.防护材料品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.修理或更换 3.水管及配件安装、固定 4.接缝、嵌缝 5.喷（刷）防护材料 6.场内运输 |
| 910902021 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管新做 | 1.施工部位 2.泄（吐）水管品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.泄（吐）水管长度 5.防护材料品种、刷漆遍数 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.喷（刷）防护材料 |
| 注：只对排水管部件进行整修时，应按本表中“落水管部件整修”项目编码列项。 |

## A.9.3  墙、地面、基础防水。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.9.3的规定执行。

## 表A.9.3  墙、地面、基础防水（编码：910903）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910903001 | 墙、地面、基础防水层拆除 | 1.拆除部位 2.防水层种类、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除防水层 2.清理 3.场内运输 |
| 910903002 | 墙面卷材 防水层 修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.卷材品种、规格、厚度 4.防水层数 5.防水层做法 6.嵌缝材料种类 7.防水专用压条 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层处理 3.刷粘结剂 4.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 5.场内运输 |
| 910903003 | 墙面卷材 防水层 新做 | 1.施工部位 2.卷材品种、规格、厚度 3.防水层数 4.防水层做法 5.嵌缝材料种类 6.防水专用压条 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 |
| 910903004 | 墙面涂膜 防水层 修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.基层处理剂品种 4.涂膜品种、厚度、遍数 5.增强材料种类 6.防水层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层处理 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷（涂）防水层 5.场内运输 |
| 910903005 | 墙面涂膜 防水层 新做 | 1.施工部位 2.基层处理剂品种 3.涂膜品种、厚度、遍数、 4.增强材料种类 5.防水层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷（涂）防水层 |
| 910903006 | 墙面刚性防水（潮）层修补 | 1.修补部位 2.防水层做法 3.砂浆（混凝土）厚度、强度等级 4.外加剂材料种类 5.钢丝网片规格 6.分隔缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层修补 3.挂钢丝网片 4.设置分格缝 5.刚性防水（潮）层铺抹、养护 6.场内运输 |
| 910903007 | 墙面刚性防水（潮）层新做 | 1.施工部位 2.防水层做法 3.砂浆（混凝土）厚度、强度等级 4.外加剂材料种类 5.钢丝网片规格 6.分隔缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个面积≤0.3㎡孔洞所占的面积，附墙柱、墙垛侧面并入墙体工程量内 | 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.刚性防水（潮）层铺抹、养护 |
| 910903008 | 楼（地）面卷材防水层修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.卷材品种、规格、厚度 4.防水层数 5.防水层做法 6.嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层清理 2..基层处理 3.刷粘结剂 4.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 5.场内运输 |
| 910903009 | 楼（地）面卷材防水层新做 | 1.施工部位 2.卷材品种、规格、厚度 3.防水层数 4.防水层做法 5.嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 |
| 910903010 | 楼（地）面涂膜防水层修补 | 1.修补部位 2.破损防水层单块面积 3.基层处理剂品种 4.涂膜品种、厚度、遍数 5.增强材料种类 6.防水层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层清理 2.基层处理 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷（涂）防水层 5.场内运输 |
| 910903011 | 楼（地）面涂膜防水层新做 | 1.施工部位 2.基层处理剂品种 3.涂膜品种、厚度、遍数 4.增强材料种类 5.防水层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷（涂）防水层 |
| 910903012 | 楼（地）面刚性防水（潮）层 修补 | 1.修补部位 2.防水层做法 3.防水（潮）材质、厚度 4.砂浆（混凝土）强度等级 5.外加剂材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.拆除清理破损部位防水层、基层 2.基层修补 3.定位标筋 4.刚性防水（潮）层铺抹、养护 5.场内运输 |
| 910903013 | 楼（地）面刚性防水（潮）层 新做 | 1.施工部位 2.防水层做法 3.防水（潮）材质、厚度 4.砂浆（混凝土）强度等级 5.外加剂材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.楼（地）面防水返边高度≤300mm时执行楼（地）面防水，返边高度>300mm时，执行墙面防水 | 1.基层处理 2.定位标筋 3.刚性防水（潮）层铺抹、养护 |
| 910903014 | 楼（地）面隔离层 拆除 | 1.拆除部位 2.隔离层材料种类、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 楼（地）面隔离层：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 | 1.拆除隔离层 2.清理 3.场内运输 |
| 910903015 | 楼（地）面隔离层 修补 | 1.施工部位 2.破损隔离层单块面积 3.隔离层材料 4.隔离层厚度、遍数 5.隔离层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 楼（地）面隔离层：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 | 1.拆除清理破损部位隔离层、基层 2.基层处理 3.隔离层铺设、搭接 4.接缝、嵌缝 5.场内运输 |
| 910903016 | 楼（地）面隔离层 新做 | 1.隔离层材料 2.隔离层厚度、遍数 3.隔离层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 楼（地）面隔离层：按主墙间净空面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 | 1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.接缝、嵌缝 |
| 910903017 | 基础卷材 防水层 新做 | 1.施工部位 2.卷材品种、规格、厚度 3.防水层数 4.防水层做法 5.嵌缝材料种类 6.防水专用压条 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，与筏板、防水底板相连的电梯井坑、集水坑及其他基础的防水按展开面积并入计算 不扣除桩头所占面积及单个≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺卷材及附加层、接缝、嵌缝、收头 |
| 910903018 | 基础涂膜 防水层 新做 | 1.施工部位 2.基层处理剂品种 3.涂膜品种、厚度、遍数、 4.增强材料种类 5.防水层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，与筏板、防水底板相连的电梯井坑、集水坑及其他基础的防水按展开面积并入计算 不扣除桩头所占面积及单个≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷（涂）防水层 |
| 910903019 | 基础隔离层新做 | 1.隔离层材料 2.隔离层厚度、遍数 3.隔离层做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，与筏板、防水底板相连的电梯井坑、集水坑及其他基础的防水按展开面积并入计算 不扣除桩头所占面积及单个≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.接缝、嵌缝 |

## A.9.4  其他防水。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.9.4的规定执行。

## 表A.9.4  其他防水（编码：910904）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910904001 | 变形缝 拆除 | 1.拆除部位 2.嵌缝材料种类 3.止水带材料种类、规格 4.盖板材料种类、规格 5.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 910904002 | 变形缝 修补 | 1.修补部位 2.嵌缝材料种类 3.止水带材料种类、规格 4.盖板材料种类、规格 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除变形缝 2.清缝 3.填塞防水材料 4.止水带安装 5.盖板制作 6.喷（刷）防护材料 7.场内运输 |
| 910904003 | 变形缝 新做 | 1.施工部位 2.嵌缝材料种类 3.止水带材料种类、规格 4.盖板材料种类、规格 5.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖板制作 5.喷（刷）防护材料 |
| 910904004 | 大板缝空腹防水 新做 | 1.施工部位 2.大板缝宽度 3.嵌缝材料种类 4.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清理 2.填塞密封膏 3.喷（刷）防护材料 |
| 910904005 | 止水带 新做 | 1.施工部位 2.止水带材料种类 3.止水带尺寸 4.铺设方式 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带（焊接铺设） |
| 910904006 | 过滤层、排（蓄）水层新做 | 1.施工部位 2.过滤层材质、规格、厚度 3.排（蓄）水板材质、规格、厚度 4.铺设方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.清理基层 2.过滤层铺设 3.排（蓄）水板铺设、压条、收口 |
| 注：过滤层、排（蓄）水层拆除项目应按本表A.9.2屋面防水“屋面防水层拆除”项目编码列项。 |

## A.9.5  相关问题及说明

## 1  石板瓦屋面修补、青灰顶屋面修补、青灰顶屋面新做、青灰顶屋面锔缝应按本标准附录C古建筑工程中C.4屋面工程中相关项目编码列项。

## 2  型材屋面、采光类屋面、其他屋面的柱、梁、屋架，应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程、附录A.7木结构工程、A.8金属结构工程中相关项目编码列项。

## 3  屋面防水保温一体化工程应按本标准附录A.10.2保温、隔热中屋面保温隔热层相关项目编码列项。

## 4  墙面找平层应按本标准附录A.13.1墙、柱面抹灰中相关项目编码列项。

## 5  墙面防水的砂浆保护层应按本标准附录A.13.1墙、柱面抹灰中“墙柱面砂浆找平层”项目编码列项。墙面防水的砖墙保护层应按本标准附录A.4.1砖砌体中相关项目编码列项。墙面防水的保温材料保护层应按本标准附录A.10.2保温隔热中墙体保温隔热层相关项目编码列项。

## 6  楼（地）面防水找平层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中楼地面找平层相关项目编码列项。

## 7  楼（地）面防水保护层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中楼地面找平层相关项目编码列项。

## 8  基础防水找平层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中楼地面找平层相关项目编码列项。

## 9  基础细石混凝土保护层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中混凝土楼地面相关项目编码列项。

## 10  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.10  防腐、保温、隔热、隔声、吸声工程

A.10.1  防腐面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.10.1的规定执行。

## 表A.10.1  防腐面层（编码：911001）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911001001 | 防腐混凝土面层 | 1.施工部位 2.面层厚度 3.混凝土品种 4.胶泥品种、配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.立面防腐：应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛凸出部分按展开面积并入墙面内 | 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.混凝土、摊铺、养护 |
| 911001002 | 防腐砂浆面层 | 1.施工部位 2.面层厚度 3.砂浆（胶泥）品种、配合比 |  |  | 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.砂浆拌合、摊铺、养护 |
| 911001003 | 防腐胶泥面层 | 1.施工部位 2.面层厚度 3.胶泥品种、配合比 |  |  | 1.基层清理 2.胶泥调制、摊铺 |
| 911001004 | 玻璃钢防腐面层 | 1.施工部位 2.玻璃钢种类 3.贴布材料种类、层数 4.面层材料品种 |  |  | 1.基层清理 2.刷底漆、刮腻子 3.胶浆配制、涂刷 4.贴布、涂刷面层 |
| 911001005 | 聚氯乙烯板防腐面层 | 1.施工部位 2.面层材料品种、厚度 3.粘结材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.配料、涂胶 3.聚氯乙烯板铺设 |
| 911001006 | 块料防腐面层 | 1.施工部位 2.块料品种、规格 3.防腐层厚度 4.粘结材料种类、厚度 5.勾缝材料种类 | ㎡ |  | 1.基层清理 2.铺贴块料 3.胶泥调制、勾缝 |
| 911001007 | 池槽块料防腐面层 | 1.防腐池、槽名称、代号 2.块料品种、规格 3.粘结材料种类 4.勾缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.基层清理 2.铺贴块料 3.胶泥调制、勾缝 |
| 911001008 | 防腐隔离层 | 1.施工部位 2.隔离层材料品种 3.贴布材料种类、层数 4.隔离层做法 5.粘贴材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.立面防腐：应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛凸出部分按展开面积并入墙面内 | 1.基层清理 2.胶浆配制、涂刷 3.贴布、涂刷面层 |
| 911001009 | 防腐涂料 | 1.施工部位 2.基层材料类型 3.刮腻子的种类、遍数 4.涂料品种、厚度、涂抹遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.平面防腐：应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.立面防腐：应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞、梁所占面积，门窗洞口侧壁、垛凸出部分按展开面积并入墙面内 | 1.基层处理 2.刮腻子 3.刷涂料 |
| 注：1.防腐面层地面拆除及墙面拆除，应按本标准附录A.12楼地面工程、附录A.13墙、柱面工程中拆除相关项目编码列项。 2.块料防腐面层中平面及立面找平层应按本标准附录A.12楼地面工程、附录A.13墙、柱面工程中找平层相关项目编码列项。 |

## A.10.2  保温、隔热。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.10.2的规定执行。

## 表A.10.2  保温、隔热（编码：911002）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911002001 | 屋面保温隔热层 拆除 | 1.拆除部位 2.保温隔热材料种类、厚度 3.隔汽层材料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 天沟、檐沟、挑檐、雨篷保温面积按展开面积并入屋面工程量 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002002 | 屋面保温隔热层 修补 | 1.屋面形式、坡度 2.修补部位 3.保温隔热材料品种、规格、厚度 4.隔汽层材料品种、厚度 5.粘结材料种类、做法 6.防护材料种类、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 天沟、檐沟、挑檐、雨篷保温面积按展开面积并入屋面工程量 | 1.拆除清理破损部位保温层、隔汽层 2.清理基层 3.隔汽层铺设 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺（刷、喷）防护材料 7.场内运输 |
| 911002003 | 屋面保温隔热层 新做 | 1.屋面形式、坡度 2.施工部位 3.保温隔热材料品种、规格、厚度 4.隔汽层材料品种、厚度 5.粘结材料种类、做法 6.防护材料种类、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 天沟、檐沟、挑檐、雨篷保温面积按展开面积并入屋面工程量 | 1.清理基层 2.隔汽层铺设 3.刷粘结材料 4.铺设（浇筑）保温层、铺设隔汽层 5.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002004 | 天棚保温隔热层 拆除 | 1.拆除部位 2.保温隔热材料品种、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002005 | 天棚保温隔热层 修补 | 1.修补部位 2.保温隔热材料品种、厚度 3.固定材料种类、做法 4.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.拆除清理破损部位保温层 2.刷粘结材料 3.粘贴（喷、抹）保温层 4.铺（刷、喷）防护材料 5.场内运输 |
| 911002006 | 天棚保温隔热层 新做 | 1.施工部位 2.保温隔热材料品种、厚度 3.固定材料种类、做法 4.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.粘贴（喷、抹）保温层 4.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002007 | 墙体保温隔热层 拆除 | 1.拆除部位 2.保温隔热材料品种、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内 | 1.保温隔热层及结合层拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002008 | 墙面保温隔热层 修补 | 1.修补部位 2.保温隔热方式 3.保温隔热材料品种、规格、性能、厚度 4.增强网及抗裂砂浆种类 5.固定材料种类、做法 6.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内 | 1.拆除清理破损部位保温层 2.基层清理 3.刷界面剂 4.保温材料铺装 5.铺设增强网格、抹抗裂砂浆面层 6.铺（刷、喷）防护材料 7.场内运输 |
| 911002009 | 墙体保温隔热层 新做 | 1.施工部位 2.保温隔热方式 3.保温隔热材料品种、规格、性能、厚度 4.增强网及抗裂砂浆种类 5.固定材料种类及做法 6.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内 | 1.基层清理 2.刷界面剂 3.保温材料铺装 4.铺设增强网格、抹抗裂砂浆面层 5.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002010 | 柱、梁保温隔热层 拆除 | 1.拆除部位 2.保温隔热材料品种、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以保温层高度以面积计算，不扣除面积≤0.3㎡梁所占面积 2.梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算 | 1.隔热层及结合层拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002011 | 柱、梁保温隔热层 修补 | 1.修补部位 2.保温隔热方式 3.保温隔热材料品种、规格、性能、厚度 4.增强网及抗裂砂浆种类 5.固定材料种类、做法 6.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以保温层高度以面积计算，不扣除面积≤0.3㎡梁所占面积 2.梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算 | 1.拆除清理破损部位保温层 2.基层清理 3.刷界面剂 4.保温材料铺装 5.铺设增强网格、抹抗裂砂浆面层 6.铺（刷、喷）防护材料 7.场内运输 |
| 911002012 | 柱、梁保温隔热层 新做 | 1.施工部位 2.保温隔热方式 3.保温隔热材料品种、规格、性能、厚度 4.增强网及抗裂砂浆种类 5.固定材料种类及做法 6.防护材料种类、厚度、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 1.柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以保温层高度以面积计算，不扣除面积≤0.3㎡梁所占面积 2.梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算 | 1.基层清理 2.刷界面剂 3.保温材料铺装 4.铺设增强网格、抹抗裂砂浆面层 5.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002013 | 墙体保温线条新做 | 1.固定方式 2.保温隔热材料品种、截面尺寸 3.增强网及抗裂防水砂浆种类 4.固定材料种类及做法 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.粘贴保温线条 4.铺设增强网格、抹抗裂砂浆面层 5.嵌缝 6.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002014 | 楼地面保温隔热层拆除 | 1.保温隔热材料品种、厚度 2.隔汽层材料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的的柱、垛、孔洞所占面积 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002015 | 楼地面保温隔热层新做 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度 2.隔汽层材料品种、厚度 3.粘结材料品种、做法 4.防护材料种类、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的的柱、垛、孔洞所占面积 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.隔汽层铺设 3.刷粘结材料 4.铺设（粘贴）保温材料 5.铺（刷、喷）防护材料 |
| 911002016 | 其他保温隔热层 拆除 | 1.拆除部位 2.保温隔热材料种类、厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 不扣除面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911002017 | 其他保温隔热层 新做 | 1.施工部位 2.保温隔热方式 3.保温隔热材料品种、厚度 4.隔汽层材料品种、厚度 5.固定材料种类及做法 6.防护材料种类及做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 不扣除面积≤0.3㎡孔洞所占面积 | 1.基层清理 2.隔汽层铺设 3.刷粘结材料 4.铺设（粘贴）保温材料 5.铺（刷、喷）防护材料 |
| 注：1.柱、梁保温隔热层适用于不与墙、天棚相连的独立柱、梁项目。 2.墙体保温隔热层拆除聚苯板或保温砂浆不包括装饰面层的拆除（涂料层除外），发生时应按本标准附录A.13墙、柱面装饰工程中相关拆除项目编码列项。 |

## A.10.3  隔声、吸声。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.10.3的规定执行。

## 表A.10.3  隔声、吸声（编码：911003）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911003001 | 天棚隔声、吸声层 拆除 | 1.拆除部位 2.隔声、吸声材料品种、厚度 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911003002 | 天棚隔声、吸声层 修补 | 1.修补部位 2.隔声、吸声材料品种、厚度 3.固定材料种类、做法 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.拆除清理破损部位隔声、吸声层 2.清理基层 3.铺设（填充、钉装）隔声吸音材料 4.场内运输 |
| 911003003 | 天棚隔声、吸声层 新做 | 1.施工部位 2.隔声、吸声材料品种、厚度 3.固定材料种类、做法 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的柱、垛、孔洞所占面积 与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算并入天棚工程量内 | 1.基层清理 2.铺设（填充、钉装）隔声吸音材料 |
| 911003004 | 墙体隔声、吸声层 拆除 | 1.隔声、吸声材料品种、厚度 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入隔声、吸声墙体工程量内 | 1.隔声、吸声层及结合层拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911003005 | 墙面隔声、吸声层 修补 | 1.龙骨材料品种、规格 2.隔声、吸声材料品种、厚度 3.固定材料种类及做法 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入隔声、吸声墙体工程量内 | 1.拆除清理破损部位隔声吸音层 2.清理基层 3.安装龙骨 4.隔声吸音材料安装 5.场内运输 |
| 911003006 | 墙体隔声、吸声层 新做 | 1.施工部位 2.龙骨材料品种、规格 3.隔声、吸声材料品种、厚度 4.固定材料种类及做法 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞、梁所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入隔声、吸声墙体工程量内 | 1.清理基层 2.安装龙骨 3.隔声吸音材料安装 |
| 911003007 | 柱、梁隔声吸声层 拆除 | 1.拆除部位 2.隔声吸声材料品种、厚度 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.隔声吸声层及结合层拆除 2.龙骨拆除 3.清理 4.场内运输 |
| 911003008 | 柱、梁隔声吸声层 修补 | 1.修补部位 2.龙骨材料品种、规格 3.隔声、吸声材料品种、厚度 4.固定材料种类、做法 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除清理破损部位隔声吸声层 2.清理基层 3.安装龙骨 4.隔声吸声层安装 5.场内运输 |
| 911003009 | 柱、梁隔声吸声层 新做 | 1.施工部位 2.龙骨材料品种、规格 3.隔声、吸声材料品种、厚度 4.固定材料种类、做法 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 2.安装龙骨 3.隔声吸声层安装 |
| 911003010 | 楼地面隔声、吸声层拆除 | 1.隔声、吸声垫板厚度、材料种类 2.隔声、吸声垫层厚度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的的柱、垛、孔洞所占面积 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911003011 | 楼地面隔声、吸声层新做 | 1.隔声、吸声垫板厚度、材料种类 2.隔声、吸声垫层厚度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 不扣除单个≤0.3㎡的的柱、垛、孔洞所占面积 门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.铺设垫板 3.垫层 |

## A.10.4 相关问题及说明

## 1  防腐踢脚线应按本标准附录A.12.5踢脚线相关项目编码列项。

## 2  池槽保温隔热应按本表A.10.2保温、隔热工程中其他保温隔热层相关项目编码列项。

## 3  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.11  室外工程

## A.11.1  室外台阶、散水、道路工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.11.1的规定执行。

## 表A.11.1  室外台阶、散水、道路工程（编码：911101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911101001 | 砖地起墁 | 1.垫层厚度、材料种类 2.垫层补换率 3.结合层厚度、材料种类、强度等级 4.面砖品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除、清理 2.修补垫层 3.墁砖 4.场内运输 |
| 911101002 | 台阶面层 拆除 | 1.面层材料厚度、种类 2.结合层材料厚度、种类 3.找平层材料厚度、种类 4.防滑条材质 5.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以台阶（包含最上层踏步边缘加300mm）水平投影面积计算 | 1.拆除面层、结合层 2.拆除找平层 3.防滑条拆除 4.清理、归堆 5.场内运输 |
| 911101003 | 台阶面层 修补 | 1.施工部位 2.找平层材料厚度、砂浆品种、强度等级 3.结合层材料厚度、种类 4.面层材料种类、规格、颜色 5.勾缝材料种类 6.防滑条材料种类、规格 7.防护层材料种类 8.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以台阶（包含最上层踏步边缘加300mm）水平投影面积计算 | 1.拆除面层、结合层 2.基层清理 3.抹找平层 4.面层铺贴（抹面） 5.勾缝 6.抹（嵌）防滑条 7.刷防护材料 8.场内运输 |
| 911101004 | 台阶面层 新做 | 1.施工部位 2.找平层材料厚度、砂浆品种、强度等级 3.结合层材料厚度、种类 4.面层材料种类、规格、颜色 5.勾缝材料种类 6.防滑条材料种类、规格 7.防护层材料种类 8.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以台阶（包含最上层踏步边缘加300mm）水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴（抹面） 4.勾缝 5.抹（嵌）防滑条 6.刷防护材料 |
| 911101005 | 散水、坡道拆除 | 1.拆除部位 2.垫层厚度 、材料种类 3.面层材料厚度、种类 4.拆除要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911101006 | 散水、坡道修补 | 1.施工部位 2.垫层厚度 、材料种类 3.面层材料厚度、种类 4.混凝土强度等级 5.填塞材料种类 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积0.3㎡以内的孔洞所占面积 | 1.拆除面层 2.拆除垫层 3.基层清理 4.铺设垫层 5.混凝土浇筑、振捣、压光、养护 6.铺设块料面层、勾缝 7.变形缝填塞 8.场内运输 |
| 911101007 | 散水、坡道新做 | 1.施工部位 2.垫层厚度 、材料种类 3.面层材料厚度、种类 4.混凝土强度等级 5.填塞材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积0.3㎡以内的孔洞所占面积 | 1.地基找平、夯实 2.铺设垫层 3.混凝土浇筑、振捣、压光、养护 4.铺设块料面层、勾缝 5.变形缝填塞 |
| 911101008 | 路面基层 拆除 | 1.拆除部位 2.基层材料厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清底 3.清理归堆 4.场内运输 |
| 911101009 | 路面基层 修补 | 1.修补部位 2.基层材料厚度、种类 3.混凝土强度等级 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除基层 2.基层清理 3.过筛、拌合、铺填 4.养护 5.找平 6.夯实 7.场内运输 |
| 911101010 | 路面基层 新做 | 1.施工部位 2.基层材料厚度、种类 3.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.基层清理、整形 2.过筛、拌合、铺填 3.养护 4.找平 5.夯实 |
| 911101011 | 道路面层 拆除 | 1.拆除部位 2.面层材料厚度、种类 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清底 3.清理归堆 4.场内运输 |
| 911101012 | 混凝土道路面层 修补 | 1.修补部位 2.混凝土厚度、品种、强度等级 3.掺和料种类 4.嵌缝材料 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.锯缝、拆除面层. 2.混凝土浇筑、振捣 3.压痕（刻防滑槽） 4.伸缝 5.缩缝 6.嵌缝 7.路面养护 8.场内运输 |
| 911101013 | 混凝土道路面层 新做 | 1.混凝土厚度、品种、强度等级 2.掺和料种类 3.嵌缝材料 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.混凝土浇筑、振捣 2.压痕（刻防滑槽） 3.伸缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护 |
| 911101014 | 沥青石屑道路面层修补 | 1.沥青品种 2.石料粒径 3.掺和料种类 4.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.基层清理 3.摊铺 4.夯实振实 5.整平 6.养护 7.场内运输 |
| 911101015 | 沥青石屑道路面层新做 | 1.沥青品种 2.石料粒径 3.掺和料种类 4.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.摊铺 3.夯实振实 4.整平 5.养护 |
| 911101016 | 透层、粘层 | 1.材料品种 2.喷油量 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.喷油、布料 3.找平 4.碾压 5.养护 |
| 911101017 | 封层 | 1.材料品种 2.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.找平 4.碾压 5.养护 |
| 911101018 | 沥青混凝土道路面层修补 | 1.沥青品种 2.沥青混凝土品种 3.石料粒径 4.掺和料种类 5.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.基层清理 3.摊铺 4.接茬 5.碾压 6.场内运输 |
| 911101019 | 沥青混凝土道路面层新做 | 1.沥青品种 2.沥青混凝土品种 3.石料粒径 4.掺和料种类 5.厚度 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.摊铺 3.接茬 4.碾压 |
| 911101020 | 弹性面层 修补 | 1.面层材料厚度、品种、颜色 2.粘结层厚度、种类 3.压线条种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.基层清理 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.场内运输 |
| 911101021 | 弹性面层 新做 | 1.面层材料厚度、品种、颜色 2.粘结层厚度、种类 3.压线条种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 |
| 911101022 | 室外块料、石材面层地面修补 | 1.修补部位 2.找平层厚度、砂浆配合比 3.粘结材料厚度、种类 4.面层材料品种、规格 5.嵌缝材料种类 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.基层清理 3.抹找平层 4.铺贴 5.嵌缝、勾缝 6.场内运输 |
| 911101023 | 室外块料面层地面新做 | 1.施工部位 2.找平层厚度、砂浆强度等级 3.粘结材料厚度、种类 4.面层材料品种、规格 5.嵌缝材料种类 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.铺贴 4.嵌缝、勾缝 |
| 911101024 | 室外石材面层地面新做 | 1.施工部位 2.找平层厚度、砂浆强度等级 3.粘结材料厚度、种类 4.面层材料品种、规格 5.嵌缝材料种类 6.防护材料种类 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.铺贴 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 |
| 911101025 | 室外木(竹、塑木)地面 修补 | 1.修补部位 2.龙骨材料种类、规格、铺设间隔 3.面层材料种类、规格、铺设方式 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除清理破损部位 2.清理基层 3.龙骨铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.场内运输 |
| 911101026 | 室外木(竹、塑木)地面 新做 | 1.施工部位 2.龙骨材料种类、规格、铺设间隔 3.面层材料种类、规格、铺设方式 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.面层铺贴 4.刷防护材料 |
| 911101027 | 其他道路面层修补 | 1.修补部位 2.面层材料厚度、种类 3.结合层材料厚度、种类 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.面层铺装 3.刷防护材料 4.场内运输 |
| 911101028 | 其他道路面层新做 | 1.施工部位 2.面层材料厚度、种类 3.结合层材料厚度、种类 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 2.面层铺装 3.刷防护材料 |
| 911101029 | 道牙、树池拆除 | 1.拆除部位 2.拆除材料种类、规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911101030 | 道牙、树池拆安 | 1.拆安部位 2.垫层厚度、材料种类 3.安装材料种类、规格 4.砂浆强度等级 5.护角材质、强度等级 6.勾缝材料 7.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911101031 | 道牙安砌 | 1.垫层厚度、材料种类 2.路牙材料种类、规格 3.砂浆强度等级 4.护角材质、强度等级 5.勾缝材料 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 4.勾缝 |
| 911101032 | 树池安装 | 1.材料种类、规格 2.树池尺寸 3.树池盖面材料种类 4.护角材质、强度等级 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.基层清理 2.垫层、基础铺筑 3.树池安装 4.盖面材料安装 |
| 注：1.台阶新做在面层材料为碎石材项目时，特征可不用描述规格、颜色。 2.台阶的台基应按本标准附录A.4砌筑工程、附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目编码列项。 3.石材、块料与粘结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。 4.室外台阶、散水、道路工程土方应按本标准附录A.2土石方及垫层工程中相关项目编码列项。 |

## A.11.2  各种井、池砌抹、疏通工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.11.2的规定执行。

## 表A.11.2  各种井、池砌抹、疏通工程（编码：911102）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911102001 | 井、池拆除 | 1.拆除部位 2.拆除材料种类、规格 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911102002 | 砖检查井 新做 | 1.规格、尺寸 2.垫层材料厚度、种类 3.底板厚度、材料种类 4.混凝土强度等级 5.砖品种、规格、强度等级 6.砂浆强度等级 7.防潮层材料种类 8.钢筋材质、品种、规格 9.盖板材质、规格 10.井筒、井盖、井圈材质及规格 11.防坠装置品种及规格 12.踏步材质、规格 13.防渗、防水、防腐要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.垫层铺筑 2.钢筋制安 3.混凝土浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.井池底、池壁抹灰 8.抹防潮层 9.防坠装置安装 10.踏步安装 11.喷（刷）防水（防腐）涂料 |
| 911102003 | 砖化粪池 新做 | 1.规格、尺寸 2.垫层材料厚度、种类 3.底板厚度、材料种类 4.混凝土强度等级 5.砖品种、规格、强度等级 6.砂浆强度等级 7.防潮层材料种类 8.钢筋材质、品种、规格 9.盖板材料种类、规格 10.井筒、井盖、井圈材料种类、规格 11.防渗、防水、防腐要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.土方开挖 2.钢筋制安 3.混凝土浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.盖板安装 6.井圈、井盖安装 7.池底、池壁抹灰 8.抹防潮层 9.喷（刷）防水（防腐）涂料 10.回填 |
| 911102004 | 砌抹污水池、水池、小便池 | 1.截面尺寸、深度 2.垫层材料厚度、种类 3.底板材料厚度、种类 4.混凝土强度等级 5.砖品种、规格、强度等级 6.砂浆强度等级 7.防潮层材料种类 8.钢筋材质、品种、规格 9.盖板材料种类、规格 10.井盖、井圈材料种类、规格 11.防渗、防水、防腐要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.钢筋制安 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.盖板安装 5.井圈、井盖安装 6.抹防潮层 7.池底、池壁抹灰 8.喷（刷）防水（防腐）涂料 |
| 911102005 | 现浇混凝土检查井 | 1.规格尺寸，参考图集 2.垫层厚度、材料种类 3.基础厚度、材料种类 4.混凝土强度等级 5.钢筋材质、品种、规格 6.盖板材料种类、规格 7.井筒、井盖、井圈材料种类及规格 8.防坠装置品种及规格 9.踏步材料种类、规格 10.防渗、防水、防腐要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.垫层铺筑 2.钢筋制安 3.混凝土浇筑、振捣、养护 4.盖板安装 5.井圈、井盖安装 6.井池底、池壁抹灰 7.井筒安砌 8.防坠装置安装 9.踏步安装 10.防水、止水 11.喷（刷）防水（防腐）涂料 |
| 911102006 | 现浇混凝土化粪池 | 1.规格、尺寸，参考图集 2.垫层厚度、材料种类 3.底板厚度、材料种类 4.混凝土强度等级 5.钢筋材质、种类、规格 5.盖板材料种类、规格 6.井筒、井盖、井圈材料种类、规格 7.防渗、防水、防腐要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.土方开挖 2.钢筋制安 3.混凝土浇筑、振捣、养护 4.盖板安装 5.井圈、井盖安装 6.井筒安装 7.池底、池壁抹灰 8.喷（刷）防水（防腐）涂料 9.回填 |
| 911102007 | 成品 检查井 | 1.材料种类、规格，参考图集 2.垫层厚度、材料种类 3.井座、井筒、井盖、井圈材料种类、规格 4.混凝土强度等级 5.砂浆等级 6.防水、防渗要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.垫层铺筑 2.检查井安装 3.基层处理、涂刷防水材料 4.井筒、井圈、井盖安装 |
| 911102008 | 成品 化粪池 | 1.材料种类 2.型号、规格，参考图集 3.垫层厚度、材料种类 4.井筒、井盖、井圈材料种类、规格 5.混凝土强度等级 6.防渗、防水、防腐要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.土方开挖 2.垫层铺筑 3.化粪池安装 4.基层处理、涂刷防水（防腐）材料 5.井筒、井圈、井盖安装 6.回填 |
| 911102009 | 成品污水池、水池、小便池 | 1.材料种类 2.规格，参考图集 3.垫层材料厚度、种类 4.井座、井筒、井盖、井圈材料种类、规格 5.混凝土强度等级 6.砂浆等级 7.防渗、防水、防腐要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.垫层铺筑 2.池体安装 3.基层处理、涂刷防水（防腐）材料 4.井圈、井盖安装 |
| 911102010 | 更换雨水口箅子、井盖 | 1.篦子种类、规格 2.井盖种类、规格 3.砂浆强度等级 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、清理 2.安装 |
| 911102011 | 井口升降 | 1.井规格 2.井口升降高度 3.砖品种、规格、强度等级 4.砂浆强度等级 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.砌砖 3.抹灰 4.原有井盖、井圈安装 5.场内运输 |
| 注：1.砖检查井包括砖窨井、检查井、水表井、手孔井、雨水井、污水井、暗井、雨水口井等。 2.砖砌体拆除应按本标准附录A.4 砌筑工程中拆除相关项目编码列项。 3.混凝土井、池拆除应按本标准附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程中拆除相关项目编码列项。 4.各种井、池、疏通工程（除化粪池外）土方应按本标准附录A.2 土石方及垫层工程中相关项目编码列项。 |

## A.11.3  标识、交通设施工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.11.3的规定执行。

## 表A.11.3  标识、交通设施工程（编码：911103）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911103001 | 标识拆除 | 1.标识名称 2.标识材料种类、尺寸 3.安装方式、部位 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、清理 2.场内运输 |
| 911103002 | 标识拆、安 | 1.标识名称 2.标识材料种类、颜色、尺寸 3.安装方式、部位 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、清理 2.安装 3.场内运输 |
| 911103003 | 标识安装 | 1.标识名称 2.标识材料种类、颜色、尺寸 3.安装方式、部位 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 安装（划线） |
| 911103004 | 标线清理 | 1.材料种类 2.线型、厚度、线宽 | ㎡ | 按设计图示以画线的实漆面积计算 | 1.清除 2.场内运输 |
| 911103005 | 标线新做 | 1.材料种类 2.工艺 3.线型、厚度、线宽 | ㎡ | 按设计图示以画线的实漆面积计算 | 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |
| 911103006 | 减速垄 安装 | 1.材料种类 2.型号、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 安装 |
| 911103007 | 隔离设施 安装 | 1.类型 2.材质、型号、规格 3.油漆品种、涂刷遍数 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.安装 2.油漆 |
| 911103008 | 值警亭 安装 | 1.类型 2.材质、规格 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 注：1.标识系指在公共建筑空间环境中，通过视觉、听觉、触觉或其他感知方式向使用者提供导向与识别功能的信息载体。 2.标识包括：楼牌号、门牌号、美术字、墙面文字、地面文字、图案、箭头、自行车图案、横道线、交通标志牌、交通标志架、反光牌、反光镜等。 3.隔离设施包括：隔离护栏、防撞筒（墩）、警示柱、挡车柱（杆）等。 |

## A.11.4  其他工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.11.4的规定执行。

## 表A.11.4  其他工程（编码：911104）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911104001 | 宣传栏 拆除 | 1.材料种类、规格 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104002 | 宣传栏 拆、安 | 1.材料种类、规格 2.玻璃材质、厚度 3.油漆 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.安装 3.场内运输 |
| 911104003 | 宣传栏 安装 | 1.材料种类、规格 2.玻璃材质、厚度 3.油漆 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 911104004 | 健身器械 拆除 | 1.材质、规格 2.安装方式 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104005 | 健身器械 拆、安 | 1.材料种类、规格 2.安装方式 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.安装 3.场内运输 |
| 911104006 | 健身器械 安装 | 1.材质、规格 2.安装方式 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 911104007 | 垃圾箱 拆除 | 1.材质、规格 2.安装方式 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104008 | 垃圾箱内胆更换 | 内胆材质、规格 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.原有内胆拆除 2.新内胆安装 |
| 911104009 | 垃圾箱 安装 | 1.箱体材质、规格 2.内胆材质、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 911104010 | 旗杆拆除 | 1.旗杆材料种类、规格 2.旗杆高度 3.基座材料种类、规格 4.拆除要求 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104011 | 旗杆安装 | 1.旗杆材料种类、规格 2.旗杆高度 3.风机规格、型号 4.电动装置规格、型号 5.是否利旧 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.旗杆制作、安装 2.电动装置安装 3.风机安装 |
| 911104012 | 信报箱 拆除 | 1.箱体规格、材料种类 2.安装方式 3.户数 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104013 | 信报箱 整修 | 1.箱体规格、材料种类、颜色 2.安装方式、部位 3.配置要求 4.整修户数 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.拆卸 3.修理 4.安装 |
| 911104014 | 信报箱 安装 | 1.箱体规格、材料种类、颜色 2.安装方式、部位 3.配置要求 4.户数 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 911104015 | 石雕清洗 | 1.石雕规格 2.清洗材料 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 清洗 |
| 911104016 | 石碑描字 | 1.描字字体规格 2.描字材料 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.清理基层 2.描字 |
| 911104017 | 室外桌椅 拆除 | 1.桌子规格、材料种类 2.椅子规格、材料种类 3.安装方式 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104018 | 室外桌椅 整修 | 1.整修部位 2.桌子规格、材料种类 3.椅子规格、材料种类 4.安装方式 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.拆卸 3.修理 4.安装 |
| 911104019 | 室外桌椅 安装 | 1.桌子规格、材料种类 2.椅子规格、材料种类 3.安装方式 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |
| 911104020 | 其他户外环境设施拆除 | 1.材料种类 2.规格 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.场内运输 |
| 911104021 | 其他户外环境设施整修 | 1.整修部位 2.材料种类、规格 3.安装方式 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.拆卸 3.修理 4.安装 |
| 911104022 | 其他户外环境设施新建 | 1.材料种类、规格 2.安装方式 3.是否利旧 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 安装 |

## A.11.5  相关问题及说明

## 1  室外工程包括红线内台阶面层、散水、坡道、道路、室外地面、路牙、树池、室外各种井、池、标识、交通设施、室外宣传栏、健身器械、垃圾箱、旗杆、信报箱、石雕、石碑、室外桌椅、围墙、室外大门、室外网栏、室外小品、室外地沟、其他户外环境设施、室外绿化等项目。

## 2  室外防水应按本标准附录A.9屋面及防水工程中相关项目编码列项。

## 3  室外大门应按本标准附录A.15门窗工程中相关项目编码列项。

## 4  室外网栏应按本标准附录A.8.7金属制品中相关项目编码列项。

## 5  室外砖地沟、石地沟、混凝土地沟应按本标准附录A.4砌筑工程、附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程中相关项目编码列项。

## 6  室外绿化工程应按国标园林绿化工程工程量计算规范中相关项目编码列项。

## 7  交通设施的检测线圈、配管配线、监控系统等项目应按本标准附录B安装工程中B.2电气设备工程中相关项目编码列项。

## 8  围墙、室外大门、室外小品、本标准附录A.11.3标识、交通设施工程、附录A.11.4其他工程等项目中土方、垫层、基础、柱、梁、板、墙等应按本标准附录A.2土石方及垫层工程、附录A.4砌筑工程、附录A.5混凝土及钢筋混凝土工程、附录A.13墙、柱面工程、附录A.16油漆、涂料、裱糊工程中相关项目编码列项。

## 9  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.12  楼地面工程

## A.12.1  整体面层及找平层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则，应按表A.12.1的规定执行。

## 表A.12.1  整体面层及找平层（编码：911201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911201001 | 整体面层 楼地面 拆除 | 面层材料厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911201002 | 整体面层 楼地面 修补 | 1.基层材料种类、做法 2.找平层厚度、砂浆类型 3.面层材料厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.基层处理 3.抹找平层 4.面层新做 5.磨光打蜡 6.清理 7.场内运输 |
| 911201003 | 水泥砂浆 楼地面 新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.面层厚度、砂浆类型 3.面层做法要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层新做 |
| 911201004 | 现浇水磨石楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.面层厚度、水泥石子浆配合比 3.嵌条材料种类、规格 4.石子种类、规格、颜色 5.颜料种类、颜色 6.图案要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.嵌缝条安装 5.磨光、酸洗、打蜡 |
| 911201005 | 混凝土楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.面层厚度、混凝土强度等级 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 |
| 911201006 | 自流平楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.界面剂材料种类 3.中层材料种类、做法 4.面漆材料厚度、种类 5.面层材料种类、做法 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.新做自流平面漆(浆） 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 |
| 911201007 | 耐磨楼地面新做 | 1.找平层厚度、混凝土强度等级 2.耐磨地坪材料厚度、种类 3.磨光、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.打磨 5.地面切缝 6.打蜡 |
| 911201008 | 其他整体面层楼地面新做 | 1.找平层厚度、混凝土强度等级 2.面层材料厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺设 |
| 911201009 | 楼地面找平层拆除 | 找平层材料厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911201010 | 楼地面找平层修补 | 找平层材料厚度、种类、强度要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.拆除 2.基层处理 3.抹找平层 4.清理 5.场内运输 |
| 911201011 | 楼地面找平层新做 | 找平层材料厚度、种类、强度要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内沟道等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.抹找平层 |
| 注：1. 水泥砂浆楼地面新做的项目特征描述中面层做法要求应描述拉毛、提浆压光。 2. 间壁墙指墙厚≤120mm的墙。 |

## A.12.2  块料面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.2的规定执行。

## 表A.12.2  块料面层（编码：911202）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911202001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料厚度、种类 2.找平层厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911202002 | 块料、石材面层楼地面修补 | 1.找平层厚度、砂浆类型、修补比例 2.结合层厚度、砂浆类型 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除残损面层 2.基层处理 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.清理 9.场内运输 |
| 911202003 | 块料楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.结合层厚度、砂浆类型 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 |
| 911202004 | 石材楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.结合层厚度、砂浆类型 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 |
| 911202005 | 碎石材楼地面新做 |  |  |  |  |
| 注： 玻璃装饰板（砖）楼地面项目应按本附表块料楼地面相应项目编码列项，遇有龙骨基层时应在项目特征中自行补充龙骨描述。 |

## A.12.3  橡塑面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.3的规定执行。

## 表A.12.3  橡塑面层（编码：911203）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911203001 | 橡、塑楼地面拆除 | 面层材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911203002 | 橡、塑楼地面修补 | 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 4.铺贴方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除残损面层 2.基层清理 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.场内运输 |
| 911203003 | 橡胶楼地面新做 | 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 4.铺贴方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 |
| 911203004 | 塑料楼地面新做 |  |  |  |  |
| 注：本表项目中如涉及找平层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中“楼地面找平层新做”项目编码列项。 |

## A.12.4  其他材料面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.4的规定执行。

## 表A.12.4  其他材料面层（编码：911204）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911204001 | 地毯拆除 | 1.面层材料种类、规格 2.压线条种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911204002 | 地毯楼地面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色 2.防护材料种类 3.粘结材料种类 4.压线条种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 |
| 911204003 | 竹、木（复合）地板 拆除 | 1.龙骨材料种类、规格 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911204004 | 竹、木（复合）地板 整修 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.部件归位 2.加楔钉固 3.整修劈裂 4.拆换 5.附换 6.粘接 7.刷防护材料 8.清理 9.场内运输 |
| 911204005 | 竹、木（复合）地板 安装 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 |
| 911204006 | 防静电活动地板 拆除 | 1.面层材料品种、规格 2.支架高度、材料种类 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911204007 | 防静电 活动地板拆安 | 1.面层材料品种、规格 2.支架高度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.安装 4.场内运输 |
| 911204008 | 防静电活动地板 安装 | 1.支架高度、材料种类 2.支撑形式 3.面层材料品种、规格 4.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 |
| 91120409 | 楼地面面层翻新 | 1.被翻新面层材质、规格 2.翻新方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.楼地面面层翻新 3.场内运输 |
| 注：1. 本表项目中如涉及找平层应按本标准附录A.12.1整体面层及找平层中“楼地面找平层新做”项目编码列项。 2. 楼地面面层翻新项目适用于既有楼地面面层除污清洗、酸洗、打蜡、抛光、结晶、砖缝更新、美缝等。 |

## A.12.5  踢脚线。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.5的规定执行。

## 表A.12.5  踢脚线（编码：911205）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911205001 | 踢脚线 拆除 | 1.踢脚线高度 2.面层品种、规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911205002 | 踢脚线 修补 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆类型 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.防护材料种类 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除面层 2.修补底层、基层 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.清理 6.场内运输 |
| 911205003 | 水泥砂浆 踢脚线 新做 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆类型 3.面层厚度、砂浆类型 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层抹灰 |
| 911205004 | 块料、石材踢脚线 新做 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆类型 3.粘贴层厚度、材料种类 4.面层材料品种、规格、颜色 5.酸洗、打蜡要求 6.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦（勾）缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 |
| 911205005 | 橡胶、塑料踢脚线 新做 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆类型 3.粘结层厚度、材料种类 4.面层材料种类、规格、颜色 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |
| 911205006 | 木质踢脚线新做 | 1.踢脚线高度 2.安装方式 3.底层厚度、砂浆类型 4.基层材料种类、规格 5.面层材料品种、规格、颜色 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.擦（勾）缝 |
| 911205007 | 金属踢脚线新做 |  |  |  |  |
| 911205008 | 其他踢脚线新做 | 1.踢脚线高度 2.底层厚度、砂浆类型 3.基层厚度、材料种类 4.面层材料品种、规格、颜色 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 |

## A.12.6  楼梯面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.6的规定执行。

## 表A.12.6  楼梯面层（编码：911206）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911206001 | 楼梯面层 拆除 | 1.面层类型、品种 2.找平层厚度、种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911206002 | 楼梯面层 修补 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.粘结层材料厚度、种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.拆除面层 2.基层清理 3.抹找平层 4.抹面层、面层铺贴 5.抹嵌防滑条 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.场内运输 |
| 911206003 | 水泥砂浆楼梯面层新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.面层厚度、砂浆类型 3.防滑条材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.抹防滑条 |
| 911206004 | 现浇水磨石楼梯面层新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.面层厚度、水泥石子浆、配合比 3.防滑条材料种类、规格 4.石子种类、规格、颜色 5.颜料种类、颜色 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.贴嵌防滑条 5.磨光、酸洗、打蜡 |
| 911206005 | 块料、石材楼梯面层 新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料种类、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.擦（勾）缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 |
| 911206006 | 橡胶板、塑料板楼梯 面层新做 | 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 |
| 911206007 | 地毯楼梯 面层新做 | 1.基层种类 2.粘结材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.固定配件材料种类、规格 5.防护层材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.铺贴面层 3.固定配件安装 4.刷防护材料 |
| 911206008 | 木地板楼梯面层 新做 | 1.基层材料种类、规格 2.粘结材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护层材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.刷防护材料 |
| 911206009 | 其他楼梯 面层新做 | 1.找平层材料厚度、种类、施工做法 2.粘结层材料厚度、种类 3.面层材料品种、规格、颜色 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层处理 2.抹找平层 3.面层施工 |
| 911206010 | 楼梯防滑条添换 | 1.原有防滑条材料品种、规格 2.新做防滑条材料品种、规格 3.连接方式 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除破损防滑条 2.制作、安装新防滑条 3.清理 4.场内运输 |

## A.12.7  装配式楼地面。工程量清单项目的设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.12.7的规定执行。

## 表A.12.7  装配式楼地面（编码：911207）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911207001 | 架空地板 拆除 | 1.饰面层材料品种、规格 2.龙骨材料种类 3.基层材料种类 4.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911207002 | 架空地板 修补 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.粘结材料种类 4.饰面材料品种、规格、颜色 5.压线条种类 6.其他 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.拆除面层 2.基层处理 3.涂装板安装面层铺贴 4.压缝条装钉 5.场内运输 |
| 911207003 | 架空地板 新做 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.功能模块种类、规格 3.地脚组件种类、规格 4.散热层种类、规格 5.粘接材料种类 6.防护材料种类 7.饰面层材料种类、规格、颜色 8.压线条种类 9.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.边龙骨安装 3.刷防护材料 4.地脚组件的安装和调整 5.架设功能模块层 6.散热层安装 7.涂装板安装面层铺贴 8.压缝条装钉 |
| 注： 装配式踢脚线应按本标准附录A.12.5 踢脚线项目编码列项。 |

## A.12.8  相关问题及说明

## 1  项目中如涉及填充层，在相应项目特征中添加填充层材料种类、厚度的描述。

## 2  楼地面垫层应按本标准附录A.2.2 垫层相应项目编码列项；楼地面防水层应按本标准附录 A.9.3 墙、地面、基础防水相应项目编码列项。

## 3  石材、块料与粘结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。

## 4  项目中如涉及结晶做法，在相应项目特征中添加结晶要求的描述。

## 5  本章附表中的修补项目适用于对原破损部位做法进行修复，使之恢复且满足设计规定及规范要求的情况。

## 6  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.13  墙、柱面工程

## A.13.1  墙、柱面抹灰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.1的规定执行。

## 表A.13.1  墙、柱面抹灰（编码：911301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911301001 | 墙、柱面 抹灰铲除 | 1.铲除部位 2.抹灰厚度、砂浆类型 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除墙裙、门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞面积以及踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙的柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 1.铲除 2.清理 3.场内运输 |
| 911301002 | 墙、柱面 抹灰修补 | 1.修补部位 2.底层厚度、砂浆类型 3.面层厚度、砂浆类型 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除墙裙、门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞面积以及踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙的柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 1.空鼓、酥裂检查、铲除 2.局部加固 3.清理基层 4.砂浆拌合 5.底层抹灰 6.抹面层 7.抹装饰面 8.勾分格缝 9.场内运输 |
| 911301003 | 墙、柱面 一般抹灰 新做 | 1.施工部位 2.墙、柱体类型 3.底层厚度、砂浆类型 4.面层厚度、砂浆类型 5.装饰面材料种类 6.分格缝宽度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除墙裙、门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞面积以及踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙的柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 1.基层清理 2.砂浆拌合 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 911301004 | 墙、柱面 装饰抹灰 新做 |  |  |  |  |
| 911301005 | 墙、柱面 勾缝 | 1.施工部位 2.墙、柱体类型 3.勾缝类型 4.勾缝材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除墙裙、门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞面积以及踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙的柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 1.基层清理 2.砂浆拌合 3.勾缝 |
| 911301006 | 墙、柱面 砂浆找平层 | 1.施工部位 2.基层类型 3.找平层砂浆厚度、类型 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除墙裙、门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡孔洞面积以及踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙的柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 1.基层清理 2.砂浆拌合 3.抹灰找平 |
| 911301007 | 过墙管洞 堵抹 | 1.施工部位 2.管洞规格 3.堵抹材料种类、做法 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.基层清理 2.堵抹管洞 |
| 911301008 | 管线沟槽 抹灰 | 1.施工部位 2.沟槽宽度 3.砂浆类型 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.砂浆拌合 3.分层抹灰 |

## A.13.2  墙、柱面块料面层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.2的规定执行。

## 表A.13.2  墙、柱面块料面层（编码：911302）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911302001 | 块料（石材）墙、柱面拆除 | 1.拆除部位 2.既有安装方式 3.龙骨材料种类 4.面层材料品种、规格 5.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除面层 2.拆除骨架 3.清理 4.场内运输 |
| 911302002 | 块料（石材）墙、柱面修补 | 1.修补部位 2.安装方式 3.龙骨材料种类 4.粘结层材料品种、规格 5.面层材料品种、规格、颜色 6.缝宽、嵌缝材料种类 7.防护材料种类 8.磨光、酸洗、打蜡要求 9.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.检查、拆除破损部位 2.修补基层 3.更换龙骨 4.砂浆拌合 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝 8.刷防护材料 9.磨光、酸洗、打蜡 10.清理 11.场内运输 |
| 911302003 | 石材墙、柱面新做 | 1.施工部位 2.墙体类型 3.安装方式 4.龙骨材料种类、规格、中距 5.粘结层材料品种、规格 6.面层材料品种、规格、颜色 7.缝宽、嵌缝材料种类 8.防护材料种类 9.磨光、酸洗、打蜡要求 10.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以镶贴表面积计算 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.砂浆拌合 4.结合层铺贴 5.面层安装 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |
| 911302004 | 碎拼石材墙、柱面 新做 |  |  |  |  |
| 911302005 | 块料墙、柱面新做 |  |  |  |  |
| 911302006 | 墙、柱面 面层翻新 | 1.翻新部位 2.翻新面层材质、规格 3.翻新方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.墙、柱面面层翻新 3.场内运输 |
| 注：墙、柱面面层翻新项目适用于既有墙、柱面面层除污清洗、酸洗、打蜡、抛光、结晶、砖缝更新、美缝等。 |

## A.13.3  墙、柱饰面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.3的规定执行。

## 表A.13.3  墙、柱饰面（编码：911303）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911303001 | 墙、柱饰面拆除 | 1.拆除部位 2.龙骨材料种类 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911303002 | 墙、柱饰面修补 | 1.修补部位 2.龙骨材料种类 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.拆除破损部位面层 2.更换、修补基层 3.更换龙骨 4.面层铺贴 5.清理 6.场内运输 |
| 911303003 | 墙、柱饰面新做 | 1.施工部位 2.安装方式 3.龙骨材料种类、规格、中距 4.隔离层材料种类、规格 5.基层材料种类、规格 6.面层材料品种、规格、颜色 7.压条材料种类、规格 8.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |
| 911303004 | 装饰柱基座、柱帽 安装 | 1.柱基座、柱帽材料品种、规格、颜色 2.安装方式 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.柱基座安装 2.柱帽安装 |
| 911303005 | 成品装饰柱安装 | 1.装饰柱材料品种、规格、颜色 2.柱截面、高度尺寸 3.安装方式 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.固定 2.安装 |

A.13.4  装配式墙饰面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.4的规定执行。

## 表A.13.4 装配式墙饰面（编码：911304）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911304001 | 装配式 墙饰面 拆除 | 1.拆除部位 2.龙骨材料种类 3.基层材料种类 4.饰面层材料品种 5.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911304002 | 装配式 墙饰面 修补 | 1.修补部位 2.龙骨材料种类 3.基层材料种类、规格 4.饰面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格 6.粘贴材料种类 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.拆除破损部位 2.更换、修补基层 3.更换龙骨 4.面层铺贴 5.清理 6.场内运输 |
| 911304003 | 装配式 墙饰面 新做 | 1.施工部位 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.龙骨固定材料品种、固定方式 4.线盒加固龙骨材料品种、固定方式 5.固定连接件位置、材料、方式 6.饰面板材料品种、规格 7.饰面板安装方式 8.面层装修材料品种、颜色作法 9.压条材料种类、规格 10.粘贴材料种类 11.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗洞口面积，不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1.基层清理 2.墙龙骨及线盒加固龙骨制作、安装 3.固定连接件安装 4.饰面板制作、安装 5.压缝装饰条粘贴 |

## A.13.5  幕墙工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.5的规定执行。

## 表A.13.5  幕墙工程（编码：911305）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911305001 | 幕墙拆除 | 1.拆除部位 2.幕墙类型 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格 5.隔离带、框边封闭材料品种、规格 6.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除与幕墙同种材质的窗所占面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911305002 | 构件式幕墙制安 | 1.骨架材料种类、规格、中距 2.骨架固定方式 3.面层材料品种、规格、表面处理及颜色 4.五金件品种、规格 5.面层固定方式 6.隔离带、框边封闭材料品种、规格 7.嵌缝、塞口材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除与幕墙同种材质的窗所占面积 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.五金件安装 4.隔离带、框边封闭 5.嵌缝、塞口、打胶 6.清洗 |
| 911305003 | 单元式幕墙制安 | 1.支承结构形式 2.埋件种类、材质 3.面层材料品种、规格、表面处理及颜色 4.五金件品种、规格 5.隔离带、框边封闭材料品种、规格 6.嵌缝、塞口材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除与幕墙同种材质的窗所占面积 | 1.单元板块、其他板块的制作、包装、运输 2.埋件安装 3.单元板块、其他板块的安装 4.五金件安装 5.隔离带、框边封闭 6.嵌缝、塞口、打胶 7.清洗 |
| 911305004 | 点支承幕墙制安 | 1.支承结构形式 2.埋件种类、材质 3.面层材料品种、规格、表面处理及颜色 4.五金件品种、规格 5.隔离带、框边封闭材料品种、规格 6.嵌缝、塞口材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除与幕墙同种材质的窗所占面积 | 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.五金件安装 4.隔离带、框边封闭 5.嵌缝、塞口、打胶 6.清洗 |
| 911305005 | 全玻幕墙 制安 | 1.固定方式 2.玻璃龙骨（肋）材质、规格 3.玻璃品种、规格、颜色 4.五金件品种、规格 5.嵌缝、塞口材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。带肋全玻幕墙按展开面积计算 | 1.幕墙安装 2.五金件安装 3.嵌缝、塞口、打胶 4.清洗 |

## A.13.6  隔断、隔墙。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.13.6的规定执行。

## 表A.13.6  隔断、隔墙（编码：911306）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911306001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.拆除部位 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔断（墙）板材料品种、规格 4.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911306002 | 龙骨式隔墙修补 | 1.修补部位 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔墙板材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除局部破损 2.修补、更换龙骨、基层 3.隔墙板安装 4.嵌缝、塞口 5.装订压条 6.清理 7.场内运输 |
| 911306003 | 龙骨式隔墙新做 | 1.隔墙类型 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔墙板材料品种、规格、颜色 4.隔音要求，材料品种、规格 5.嵌缝、塞口材料品种 6.压条材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.骨架及边框制作、安装 2.隔墙板制作、安装 3.隔音材料材料安装 4.嵌缝、塞口 5.装订压条 |
| 911306004 | 隔断整修 | 1.整修部位 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔断板材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3㎡以内的孔洞所占面积 | 1.拆除局部破损 2.修补、更换龙骨、基层 3.隔断面层安装 4.嵌缝、塞口 5.装订压条 6.清理 7.场内运输 |
| 911306005 | 隔断新做 | 1.隔断类型 2.骨架、边框材料种类、规格 3.隔板材料品种、规格、颜色 4.嵌缝、塞口材料品种 5.压条材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3㎡以内的孔洞所占面积 | 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 |
| 注：隔断项目适用于各类材质的移动隔断、固定隔断等。 |

## A.13.7  相关问题及说明

## 1  墙、柱面砂浆找平层项目适用于仅做找平层的立面抹灰。

## 2  干拌砂浆、聚合物水泥砂浆、石粉等应按本标准附录A.13.1墙、柱面抹灰中“墙、柱面一般抹灰新做”项目编码列项；水刷石、斩假石（剁斧石、剁假石）、干粘石、假面石、防面砖等应按本标准附录A.13.1墙、柱面抹灰中“墙、柱面装饰抹灰新做”项目编码列项。

## 3  块料面层安装方式可描述为砂浆或粘贴剂粘贴、挂贴、干挂等。

## 4  石材、块料与粘结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护材料种类中描述。

## 5  项目中如涉及结晶做法，在相应项目特征中添加结晶要求的描述。

## 6  项目中如涉及板式隔墙（如：加气混凝土条板、增强石膏空心条板、水泥制品条板、泰柏板、舒乐舍板等），应按本标准附录A.4.4轻质墙板项目编码列项。

## 7  幕墙玻璃更换、幕墙换密封条（胶）项目应按本标准附录A.15门窗工程相应项目进行编码列项。

## 8  本章附表中的修补项目适用于对原破损部位做法进行修复，使之恢复且满足设计规定及规范要求的情况。

## 9  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.14  天棚工程

## A.14.1  天棚抹灰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.14.1的规定执行。

## 表A.14.1  天棚抹灰（编码：911401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911401001 | 天棚抹灰 铲除 | 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；坡屋面天棚抹灰、板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板按抹灰展开面积计算 | 1.铲除 2.清理 3.场内运输 |
| 911401002 | 天棚抹灰 修补 | 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；坡屋面天棚抹灰、板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板按抹灰展开面积计算 | 1.铲除空鼓、酥裂 2.清理归堆、清理基层 3.砂浆拌合 4.抹面层 5.场内运输 |
| 911401003 | 天棚抹灰 新做 | 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；坡屋面天棚抹灰、板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板按抹灰展开面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆拌合 3.底层抹灰 4.抹面层 |

## A.14.2  天棚吊顶。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.14.2的规定执行。

## 表A.14.2  天棚吊顶（编码：911402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911402001 | 天棚吊顶 拆除 | 1.吊顶形式 2.面层材料品种、规格 3.龙骨类型、材料种类 4.反向支撑材料种类 5.基层材料种类、规格 6.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911402002 | 吊顶面层 补换 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.拆除损坏部件 2.损坏部件的配制、安装 3.清理 4.场内运输 |
| 911402003 | 平面吊顶 天棚新做 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距 3.反向支撑材料种类、规格 4.基层材料种类、规格 5.面层材料品种、规格、颜色 6.压条材料种类、规格 7.嵌缝材料种类 8.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.反向支撑制作、安装 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 |
| 911402004 | 跌级吊顶 天棚新做 |  |  |  |  |
| 911402005 | 艺术造型吊顶天棚新做 |  |  |  |  |
| 911402006 | 格栅吊顶 新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距 2.反向支撑材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.反向支撑制作、安装 4.基层板铺贴 5.面层铺贴 6.刷防护材料 |
| 911402007 | 吊筒吊顶 新做 | 1.吊筒形状、规格 2.吊筒材料种类 3.反向支撑材料种类、规格 4.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.吊杆定位、安装 3.反向支撑制作、安装 4.吊筒安装 5.刷防护材料 |
| 911402008 | 藤条造型悬挂吊顶新做 | 1.骨架材料种类、规格 2.面层材料品种、规格 3.反向支撑材料种类、规格 4.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.反向支撑制作、安装 4.铺贴面层 5.防护材料种类 |
| 911402009 | 织物软雕吊顶新做 | 1.骨架材料种类、规格 2.面层材料品种、规格 3.反向支撑材料种类、规格 4.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.反向支撑制作、安装 4.铺贴面层 5.防护材料种类 |
| 911402010 | 装饰网架吊顶新做 | 1.网架材料品种、规格 2.反向支撑材料种类、规格 3.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.网架制作安装 3.反向支撑制作、安装 4.防护材料种类 |
| 911402011 | 其他吊顶 新做 | 1.骨架材料种类、规格 2.反向支撑材料种类、规格 3.面层材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.反向支撑制作、安装 4.面层安装 |
| 注：1.平面吊顶天棚是指天棚面层在同一标高的天棚。 2.跌级吊顶天棚是指天棚面层不在同一标高，且高差≤400mm 、跌级三级以内的一般直线型平面天棚。 3.艺术造型吊顶天棚是指天棚面层不在同一标高，且高差大＞400mm或跌级超过三级以及圆弧形、拱形、阶梯型、锯齿形等造型天棚。 |

## A.14.3  天棚装配式吊顶。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.14.3的规定执行。

## 表A.14.3  天棚装配式吊顶（编码：911403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911403001 | 装配式吊顶拆除 | 1.饰面层材料品种 2.龙骨材料种类 3.反向支撑材料种类、规格 4.基层材料种类 5.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911403002 | 装配式吊顶补换 | 1.基层材料种类、规格 2.饰面材料品种、规格、厚度、颜色 3.收口材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.拆除损坏部件 2.损坏部件的配制、安装 3.清理 4.场内运输 |
| 911403003 | 装配式吊顶新做 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.连接件材料种类、规格、间距 3.反向支撑材料种类、规格 4.基层板材料种类、规格、厚度 5.饰面材料品种、规格、厚度、颜色 6.收口材料品种、规格 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、造型天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积以及单个≤0.3㎡孔洞所占的面积 | 1.基层清理； 2.龙骨及连接件安装 3.反向支撑制作、安装 4.基层板安装 5.饰面板安装 6.收口材料安装 |

A.14.4  天棚其他装饰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.14.4的规定执行。

## 表A.14.4  天棚其他装饰（编码：911404）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911404001 | 灯带（槽）更换饰面 材料 | 1.灯带（槽）型式、尺寸 2.材料品种、规格、颜色 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.安装 4.场内运输 |
| 911404002 | 灯带（槽）新做 | 1.灯带（槽）型式、尺寸 2.龙骨类型、材料品种、规格、中距 3.材料品种、规格、颜色 4.安装固定方式 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.安装 2.固定 |
| 911404003 | 天棚 开孔洞 | 1.天棚龙骨类型、材料种类、规格、中距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料种类、规格 4.孔洞规格 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.定位 2.开孔洞 3.安装龙骨 4.清理 5.场内运输 |

## A.14.5  相关问题及说明

## 1  天棚吊顶拆除及新做不包含吊顶转换层，发生时应按本标准附录A.8金属结构工程相关编码列项。

## 2  天棚开孔洞项目适用于既有天棚上后开灯孔、洞口的情况。

## 3  本章附表中的修补（或补换）项目适用于对原破损（或损坏）做法进行修复，使之恢复且满足设计规定及规范要求的情况。

## 4  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.15  门窗工程

## A.15.1  木门。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.1的规定执行。

## 表A.15.1  木门（编码：911501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911501001 | 木门拆除 | 1.门类型 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门、门框及扇的整体拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911501002 | 木门扇 拆除 | 1.门类型 2.单扇规格 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示门扇外围尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911501003 | 木门框 拆除 | 1.框截面尺寸 2.洞口尺寸 3.拆除要求 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911501004 | 木门检修 | 1.门类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格 5.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.修理 3.记录 |
| 911501005 | 木门整修 | 1.门类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格 5.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911501006 | 木门拆、修、安 | 1.门类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格 5.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸 2.修理 3.安装 4.场内运输 |
| 911501007 | 整樘木门 拆、安 | 1.门类型 2.骨架材料种类 3.面层材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.安装 3.场内运输 |
| 911501008 | 木门框 加固 | 1.框外围尺寸 2.加固方式 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.校正、归位、拍板修缝 2.加楔、紧固、榫卯 |
| 911501009 | 木门框 安装 | 1.木材种类 2.框截面尺寸 3.是否利旧 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 安装 |
| 911501010 | 木质门 安装 | 1.门类型 2.镶嵌玻璃品种、厚度 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911501011 | 木质门带套安装 | 1.门类型 2.门套材质、规格 3.镶嵌玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门及门套安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911501012 | 木质门联窗安装 | 1.门类型 2.镶嵌玻璃品种、厚度 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门联窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911501013 | 木质防火门安装 | 1.门类型 2.防火等级 3.镶嵌玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格、数量 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 注：1.检修：主要是对门窗扇进行逐扇检查、记录破损情况、添换螺钉、以及不卸扇的校正归位、紧固五金配件等工作；整修主要包含不卸扇的校正、归位、拍板修缝、用胶加楔紧固榫卯，以及检修中的修复、配换五金等工作。 2.木质门应区分镶板木门、企口木板门、实木装饰门、胶合板门、夹板装饰门、木纱门、全玻门（带木质扇框）、木质半玻门（带木质扇框）等项目，分别编码列项。 3.木门五金应包括：折页、插销、门碰珠、弓背拉手、搭机、木螺丝、弹簧折页（自动门）、管子拉手（自由门、地弹门）、地弹簧（地弹门）、角铁、门轧头（地弹门、自由门）、门锁、闭门器、顺序器等。 4.无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## A.15.2  金属门。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.2的规定执行。

## 表A.15.2  金属门（编码：911502）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911502001 | 金属门 拆除 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门、门框及扇的整体拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911502002 | 金属门扇 拆除 | 1.门类型 2.扇材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示门扇框外围尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911502003 | 金属门框 拆除 | 1.框材质、截面尺寸 2.洞口尺寸 3.拆除要求 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911502004 | 金属门 检修 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.修理 3.记录 |
| 911502005 | 金属门 整修 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911502006 | 金属门拆、修、安 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.修理 3.安装 4.场内运输 |
| 911502007 | 整樘金属门拆、安 | 1.门类型 2.门框、扇材质 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.安装 3.场内运输 |
| 911502008 | 金属门框 安装 | 1.框材质、截面尺寸 2.洞口尺寸 3.是否利旧 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 门框安装 |
| 911502009 | 金属门 安装 | 1.门类型 2.门框或扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911502010 | 防盗门 安装 | 1.门类型 2.防盗等级 3.门框或扇材质 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金安装 |
| 911502011 | 彩板门 安装 | 1.门类型 2.门框或扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911502012 | 钢质防火门安装 | 1.门类型 2.防火等级 3.镶嵌玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 注：1.金属门应区分金属平开门、金属推拉门、金属地弹门、全玻门（带金属扇框）、金属半玻门（带扇框）等项目，分别编码列项。 2.铝合金门五金包括：地弹簧、门锁、拉手、门插、门铰、螺丝等。 3.金属门五金包括L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、防盗门机、门眼（猫眼）、门碰珠、电子锁（磁卡锁）、闭门器、装饰拉手等。 4.无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## A.15.3  卷帘（闸）门。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.3的规定执行。

## 表A.15.3  卷帘（闸）门（编码：911503）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911503001 | 卷帘（闸）门拆除 | 1.门材质 2.启动装置品种、规格 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911503002 | 卷帘（闸）门整修 | 1.整修部位 2.整修内容、数量 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911503003 | 卷帘（闸）门安装 | 1.门材质 2.启动装置品种、规格、数量 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.启动装置、五金等安装 |
| 911503004 | 防火卷帘（闸）门 安装 | 1.门材质 2.启动装置品种、规格、数量 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.启动装置、五金等安装 |
| 注：卷帘窗可参照卷帘（闸）门列项 |

## A.15.4  厂库房大门、特种门、人防门（窗）。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.4的规定执行。

## 表A.15.4  厂库房大门、特种门、人防门（窗）（编码：911504）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911504001 | 厂库房大门拆除 | 1.门类型 2.门材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911504002 | 厂库房大门安装 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格、数量 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金安装 |
| 911504003 | 特种门 拆除 | 1.门类型 2.门材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911504004 | 特种门 安装 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金配件安装 |
| 911504005 | 人防门（窗）拆除 | 1.门（窗）类型 2.门（窗）框、扇材质 3.拆除要求 | 樘 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911504006 | 人防门（窗）检修 | 1.门（窗）类型 2.门（窗）框、扇材质 3.五金材料品种、规格 | 樘 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.修理 3.记录 |
| 911504007 | 人防门 安装 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | 樘 | 按设计图示以数量计算 | 1.门安装 2.五金配件安装 |
| 911504008 | 人防窗 安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | 樘 | 按设计图示以数量计算 | 1.窗安装 2.五金配件安装 |
| 注：1.厂库房大门应区分木板大门、钢木大门、全钢板大门、金属格栅门、防护铁丝门、钢质花饰大门等分别编码列项。 2.特种门应区分冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、金库门等项目分别编码列项。 3.人防门、窗按不同规格及材质以樘计算并分别列项编制。 |

## A.15.5  其他门。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.5的规定执行。

## 表A.15.5  其他门（编码：911505）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911505001 | 其他门 拆除 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911505002 | 其他门 整修 | 1.门类型 2.门框、扇材质 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911505003 | 电子对讲门安装 | 1.门类型 1.门框、扇材质 2.玻璃品种、厚度 3.启动装置的品种、规格、数量 4.电子配件品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.启动装置、电子配件安装 |
| 911505004 | 电子感应门安装 | 1.门类型 2.门框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.启动装置的品种、规格、数量 5.电子配件品种、规格 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.启动装置、电子配件安装 |
| 911505005 | 旋转门 安装 | 1.门类型 2.门框或扇材质、外围尺寸 3.玻璃品种、厚度 4.启动装置的品种、规格、数量 5.电子配件品种、规格 6.是否利旧 | 樘 | 按设计图示以数量计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.启动装置、电子配件安装 |
| 911505006 | 电动伸缩门安装 | 1.门类型 2.门材质 3.启动装置的品种、规格、数量 4.电子配件品种、规格 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.门安装 2.启动装置、电子配件安装 |
| 911505007 | 全玻自由门安装 | 1.门类型 2.框材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 注：1.其他门包括电子感应门、旋转门、电子对讲门、电动伸缩门、全玻自由门等。 2.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述门框或扇外围尺寸；以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框、扇的外围尺寸。 3.无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## A.15.6  木窗。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.6的规定执行。

## 表A.15.6  木窗（编码：911506）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911506001 | 木窗拆除 | 1.窗类型 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗、窗框及扇的整体拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911506002 | 木窗扇 拆除 | 1.窗类型 2.单扇规格 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示窗扇框外围尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911506003 | 木窗框 拆除 | 1.框截面尺寸 2.洞口尺寸 3.拆除要求 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911506004 | 木窗检修 | 1.窗类型 2.窗框或扇外围尺寸 3.窗框、扇材质 4.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.修理 3.记录 |
| 911506005 | 木窗整修 | 1.窗类型 2.窗框或扇外围尺寸 3.窗框、扇材质 4.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911506006 | 木窗扇拆、 修、安 | 1.窗类型 2.窗框或扇外围尺寸 3.窗框、扇材质 4.五金材料品种、规格 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸 2.修理 3.安装 4.场内运输 |
| 911506007 | 整樘木窗 拆、安 | 1.窗类型 2.骨架材料种类 3.面层材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.安装 3.场内运输 |
| 911506008 | 木窗框 加固 | 1.框外围尺寸 2.加固方式 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.校正、归位、拍板修缝 2.加楔、紧固、榫卯 |
| 911506009 | 木窗框 安装 | 1.木材种类 2.框截面尺寸 3.是否利旧 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.木窗框制作、安装 2.运输 |
| 911506010 | 木质窗 安装 | 1.窗类型 2.玻璃品种、厚度 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911506011 | 木飘（凸）窗安装 | 1.窗类型 2.玻璃品种、厚度 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911506012 | 木橱窗 安装 | 1.窗类型 2.玻璃品种、厚度 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 注：1.木质窗安装应区分木百叶窗、木组合窗、木天窗、木固定窗、木装饰空花窗等项目，分别编码列项。 2.木窗五金包括折页、插销、风钩、木螺丝、滑轮滑轨（推拉窗）等。 3.无设计图示洞口尺寸，按窗框外围以面积计算。 |

## A.15.7  金属窗。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.7的规定执行。

## 表A.15.7  金属窗（编码：911507）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911507001 | 整樘金属窗拆除 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗、窗框及扇的整体拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911507002 | 金属窗扇 拆除 | 1.窗类型 2.扇材质 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示窗扇框外围尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911507003 | 金属窗框 拆除 | 1.框材质、截面尺寸 2.洞口尺寸 3.拆除要求 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911507004 | 金属窗 检修 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.修理 3.记录 |
| 911507005 | 金属窗 整修 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.检查 2.整修 |
| 911507006 | 金属窗扇拆、修、安 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 | ㎡ | 按设计图示窗扇框外围尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.修理 3.安装 4.场内运输 |
| 911507007 | 整樘金属窗拆、安 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.安装 3.场内运输 |
| 911507008 | 金属窗框 加固 | 1.窗类型 2.窗框或扇外围尺寸 3.窗框、扇材质 | m | 按设计图示框的中心线以长度计算 | 1.拆卸 2.安装 |
| 911507009 | 金属窗 安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507010 | 金属防火窗安装 | 1.窗类型 2.防火等级 3.窗框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.五金材料品种、规格 6.导热系数 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507011 | 金属百叶窗安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507012 | 金属格栅窗安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.五金材料品种、规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.五金安装 |
| 911507013 | 金属橱窗 安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507014 | 金属飘（凸）窗 安装 | 1.窗类型 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507015 | 彩板窗 安装 | 1.窗类型 2.窗框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金材料品种、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507016 | 复合材料窗安装 | 1.窗类型 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 911507017 | 超低能耗窗安装 | 1.窗类型 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 4.五金种类、规格 5.导热系数 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |
| 注：1.金属窗应区分金属固定窗、金属平开窗、金属推拉窗等项目，分别编码列项。 2.金属窗五金包括折页、螺丝、执手、卡锁、绞拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等。 3.无设计图示洞口尺寸，按窗框外围以面积计算。 |

## A.15.8  门窗套。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.8的规定执行。

## 表A.15.8  门窗套（编码：911508）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911508001 | 门窗套 拆除 | 1.面层材质、规格 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911508002 | 门窗套 拆、安 | 1.面层材料材质、品种、规格 2.基层材料种类、做法 3.线条品种、规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆卸 2.修理 3.安装 4.场内运输 |
| 911508003 | 门窗套 制安 | 1.现场制作（或成品） 2.面层材料材质、品种、规格 3.基层材料种类、做法 4.线条品种、规格 5.防护材料种类 6.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.门窗套现场制作（或成品）、安装 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 |
| 911508004 | 门窗贴脸 制安 | 1.现场制作（或成品） 2.贴脸板宽度 3.贴脸材料材质、品种、规格 4.防护材料种类 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.门窗贴脸现场制作（或成品）、安装 2.刷防护材料 |

## A.15.9  窗帘盒、窗帘轨。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.9的规定执行。

## 表A.15.9  窗帘盒、窗帘轨（编码：911509）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911509001 | 窗帘盒 拆除 | 1.窗帘盒材质、规格 2.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911509002 | 窗帘盒 制安 | 1.窗帘盒类型 2.现场制作（或成品） 3.窗帘盒材质、规格 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 |
| 911509003 | 窗帘轨（杆）拆除 | 1.窗帘轨(杆)材质、规格 2.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911509004 | 窗帘轨（杆）制安 | 1.窗帘轨(杆)材质、规格 2.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 |
| 911509005 | 窗帘安装 | 1.窗帘材质 2.窗帘高度、宽度 3.窗帘层数 4.带幔要求 5.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 安装 |
| 注：窗帘若是双层，项目特征必须描述每层材质。 |

## A.15.10  窗台板。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.10的规定执行。

## 表A.15.10  窗台板（编码：911510）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911510001 | 窗台板 拆除 | 1.窗台板材质、规格 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911510002 | 窗台板 安装 | 1.窗台板材质、规格 2.安装方式 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.基层安装 3.窗台板制作、安装 |

## A.15.11  其他项目。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.15.11的规定执行。

## 表A.15.11  其他项目（编码：911511）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911511001 | 纱窗拆除 | 1.纱窗窗框、扇材质 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以纱窗框外围面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911511002 | 纱窗制安 | 1.纱窗类型 2.现场制作（或成品） 3.框、扇材质、规格 4.窗纱的材料品种、规格 5.五金材料品种、规格 6.防护材料种类 7.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以纱窗框外围面积计算 | 1.纱窗制作（或成品）、安装 2.五金安装 3.刷防护材料 |
| 911511003 | 遮阳板 拆除 | 1.遮阳板材质 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911511004 | 遮阳板 安装 | 1.施工部位 2.遮阳板材质、规格 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 遮阳板安装 |
| 911511005 | 门（窗）加、换部件 | 1.加换部件的门（窗）类型 2.部件名称 3.材质、规格、品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除损坏部件 2.新部件制作、安装 |
| 911511006 | 门（窗） 换纱 | 1.部件名称 2.材质、规格、品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以框外围面积计算 | 1.拆除损坏部件 2.新部件制作、拼装 |
| 911511007 | 既有门、窗密封胶（条） | 1.施工部位 2.密封胶（条）品种、规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清理基层 2.打密封胶 3.胶条安装 |
| 911511008 | 电动装置 拆除 | 1.施工部位 2.规格、类型 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911511009 | 电动装置 安装 | 1.施工部位 2.电动装置的品种、规格 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 911511010 | 玻璃更换 | 1.施工部位 2.玻璃品种、规格、颜色 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧玻璃拆除 2.基层处理 3.玻璃裁安 4.场内运输 |
| 911511011 | 玻璃贴膜 | 1.施工部位 2.膜品种、规格、颜色 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.贴膜 |
| 注：1.门窗换小五金等按照本表门（窗）加换部件项目编码列项。 2.电动装置拆除、电动装置安装适用于单独拆、安电动装置。 |

## A.15.12  相关问题及说明

## 1  窗护栏项目，应按本标准附录A.8金属结构工程中A.8.7金属制品工程相应项目编码列项。

## 2  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.16  油漆、涂料、裱糊工程

## A.16.1 木材面油漆。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.16.1的规定执行。

## 表A.16.1  木材面油漆（编码：911601）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911601001 | 木门清理 刷漆 | 1.门类型 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601002 | 木门油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601003 | 木门油漆 新做 | 1.门类型 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601004 | 木窗清理 刷漆 | 1.窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601005 | 木窗油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601006 | 木窗油漆 新做 | 1.窗类型 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601007 | 木扶手清理刷漆 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601008 | 木扶手油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601009 | 木扶手油漆新做 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601010 | 窗帘盒清理刷漆 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601011 | 窗帘盒油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601012 | 窗帘盒油漆新做 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601013 | 挂衣板、黑板框、装饰边框、橱窗、画框清理刷漆 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601014 | 挂衣板、黑板框、装饰边框、橱窗、画框油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601015 | 挂衣板、黑板框、装饰边框、橱窗、画框油漆新做 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601016 | 挂镜线、窗帘杆、单独木线清理 刷漆 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601017 | 挂镜线、窗帘杆、单独木线油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601018 | 挂镜线、窗帘杆、单独木线油漆 新做 | 1.截面尺寸 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601019 | 木地板 清理刷漆 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601020 | 木地板 油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601021 | 木地板 油漆新做 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601022 | 木地板 烫蜡 | 1.硬蜡品种 2.面层处理要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.烫蜡 |
| 911601023 | 木栅栏、木栏杆清理 刷漆 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601024 | 木栅栏、木栏杆油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601025 | 木栅栏、木栏杆油漆 新做 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601026 | 木屋架、钢木屋架清理刷漆 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 人字屋架按设计图示跨度乘以1/2中高，其他形状的屋架按设计图示外缘围成的面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601027 | 木屋架、钢木屋架油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601028 | 木屋架、钢木屋架油漆新做 | 1.腻子种类 2.刮腻子要求 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 人字屋架按设计图示跨度乘以1/2中高，其他形状的屋架按设计图示外缘围成的面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911601029 | 其他木材面清理 刷漆 | 1.构件名称 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601030 | 其他木材面油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911601031 | 其他木材面油漆 新做 | 1.构件名称 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 注：木护墙、木墙裙、窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线、檐头、板条、木板面、木方格天棚、暖气罩、木间壁、木隔断等构件清理刷漆、翻新、新做分别按本表其他木材面清理刷漆、其他木材面翻新、其他木材面新做项目编码列项。 |

## A.16.2 金属面油漆。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.16.2的规定执行。

## 表A.16.2  金属面油漆（编码：911602）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911602001 | 金属门清理刷漆 | 1.门类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602002 | 金属门油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602003 | 金属门油漆新做 | 1.门类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |
| 911602004 | 金属窗清理刷漆 | 1.窗类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602005 | 金属窗油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602006 | 金属窗油漆新做 | 1.窗类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |
| 911602007 | 金属栏杆 清理刷漆 | 1.栏杆类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602008 | 金属栏杆 油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602009 | 金属栏杆 油漆新做 | 1.栏杆类型 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |
| 911602010 | 金属面清理刷漆 | 1.构件名称 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602011 | 金属面油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刷防护材料、油漆 |
| 911602012 | 金属面油漆新做 | 1.构件名称 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |
| 911602013 | 管道油漆 | 1.管道管径 2.防护材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |

## A.16.3 抹灰面及其他面油漆。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.16.3的规定执行。

## 表A.16.3  抹灰面及其他面油漆（编码：911603）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911603001 | 抹灰面清理刷漆 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911603002 | 抹灰面油漆翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911603003 | 抹灰面油漆新做 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911603004 | 抹灰面线条清理 刷漆 | 1.施工部位 2.基层类型 3.线条规格 4.腻子种类 5.刮腻子要求 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧漆面清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911603005 | 抹灰面线条油漆 翻新 |  |  |  | 1.旧漆面清除 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 |
| 911603006 | 抹灰面线条油漆 新做 | 1.施工部位 2.基层类型 3.线条规格 4.腻子种类 5.刮腻子要求 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |
| 911603007 | 满刮腻子 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 |

## A.16.4 喷刷涂料。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.16.4的规定执行。

## 表A.16.4  喷刷涂料（编码：911604）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911604001 | 清理 涂料层 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.旧涂料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.旧涂料层铲除 2.腻子铲除 3.清理 4.场内运输 |
| 911604002 | 喷刷涂料 新做 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 911604003 | 清理空花格、栏杆 涂料层 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.旧涂料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.旧涂料层铲除 2.腻子铲除 3.清理 4.场内运输 |
| 911604004 | 空花格、栏杆刷涂料 新做 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单面外围面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 911604005 | 线条清理刷涂料 | 1.施工部位 2.基层类型 3.线条规格 4.腻子种类 5.刮腻子要求 6.涂料品种、喷刷遍数 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.旧涂料层清理 2.基层清理 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 |
| 911604006 | 线条刷涂料新做 |  |  |  | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 911604007 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称 2.防火等级要求 3.涂料品种、遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.喷刷防火材料 |
| 911604008 | 木构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称 2.防火等级要求 3.涂料品种、遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.喷刷防火材料 |
| 注：当墙面面层为腻子时，单独清理腻子面层，可参照清理涂料层清单列项。 |

## A.16.5 裱糊。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.16.5的规定执行。

## 表A.16.5  裱糊（编码：911605）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911605001 | 揭撕壁纸（布） | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.面层材料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸或以面积计算 | 1.揭撕面层 2.腻子铲除 3.清理 4.场内运输 |
| 911605002 | 壁纸（布）裱糊 | 1.施工部位 2.基层类型 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.粘结材料种类 6.防护材料种类 7.面层材料品种、规格、颜色 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料 4.面层铺贴 |
| 911605003 | 织锦缎裱糊 |  |  |  | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料 4.面层铺贴 |

## A.16.6  相关问题及说明

## 1  清理刷漆（涂料）是指原涂料油漆层局部铲除，清洗油污至油漆涂刷工作完成。

## 2  翻新（油漆、涂料）是指原旧漆膜或旧涂料层清除至油漆涂刷工作完成。

## A.17  其他装饰工程

## A.17.1 柜类、货架。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.17.1的规定执行。

## 表A.17.1  柜类、货架（编码：911701）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911701001 | 柜类拆除 | 1.柜类名称 2.柜类规格 3.安装方式 4.柜体、台面材料种类、规格 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911701002 | 柜类制安 | 1.柜类名称（现场制作或成品） 2.柜类规格 3.安装方式 4.柜体、台面材料种类、规格 5.五金种类、规格 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 8.是否利旧 |  |  | 1.台柜制作（或成品）、安装 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |
| 911701003 | 货架拆除 | 1.货架种类 2.货架规格 3.安装方式 4.面层材料种类、规格 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911701004 | 货架制安 | 1.货架名称（现场制作或成品） 2.货架规格 3.安装方式 4.面层材料种类、规格 5.五金种类、规格 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 8.是否利旧 |  |  | 1.货架制作（或成品）、安装 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |

## A.17.2 装饰线条。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.17.2的规定执行。

## 表A.17.2  装饰线条（编码：911702）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911702001 | 装饰线条 拆除 | 1.施工部位 2.线条品种、规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911702002 | 装饰线条 安装 | 1.施工部位 2.基层类型 3.线条材料品种、规格、颜色 4.防护（填充）材料种类 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.线条安装 2.刷防护材料 3.填充材料 |

## A.17.3 扶手、栏杆、栏板装饰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.17.3的规定执行。

## 表A.17.3  扶手、栏杆、栏板装饰（编码：911703）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911703001 | 扶手、栏杆、栏板 拆除 | 1.施工部位 2.扶手类型、材料种类、规格 3.栏杆材料种类、规格、高度 4.栏板材料种类、规格、高度 5.固定配件种类 6.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911703002 | 扶手、栏杆、栏板 新做 | 1.施工部位 2.扶手类型、材料种类、规格 3.栏杆材料种类、规格、高度 4.栏板材料种类、规格、高度 5.固定配件种类 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制作 2.安装 |
| 911703003 | 扶手、栏杆、栏板 整修 | 1.施工部位 2.扶手材料种类、规格 3.栏杆材料种类、规格 4.栏板材料种类、规格 5.固定配件种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除损坏部件 2.损坏部件的配制、安装 3.加楔钉固 4.粘接、清理 |
| 911703004 | 扶手、栏杆、栏板 添配 | 1.施工部位 2.添配配件种类、规格、材质 | 项 | 按设计图示添配内容以项计算 | 1.拆除 2.安装 |
| 注：靠墙扶手拆除执行扶手、栏杆、栏板拆除清单项，并在项目特征的扶手类型处加以描述。 |

## A.17.4 浴厕配件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.17.4的规定执行。

## 表A.17.4  浴厕配件（编码：911704）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911704001 | 浴厕配件 拆除 | 1.配件名称、品种、规格 2.支架及配件品种、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911704002 | 洗漱台 拆除 | 1.台面品种、规格 2.支架及配件品种、规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911704003 | 洗漱台 安装 | 1.台面品种、规格、颜色 2.支架及配件品种、规格 3.柜类规格 4.安装方式 5.柜体材料种类、规格 6.五金种类、规格 7.防护材料种类 8.油漆品种、刷漆遍数 9.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.台面安装 2.支架、配件安装 3.台柜制作（或成品）、安装 4.刷防护材料、油漆 5.五金件安装 |
| 911704004 | 浴厕配件 安装 | 1.配件名称 2.配件品种、规格、颜色 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 配件安装 |
| 911704005 | 镜子安装 | 1.镜面玻璃品种、规格 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边框外围面积计算 | 1.基层安装 2.镜面玻璃及框安装 |
| 911704006 | 镜箱安装 | 1.镜箱材质、规格 2.玻璃品种、规格 3.基层材料种类 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示以数量计算 | 1.基层安装 2.箱体安装 |
| 911704007 | 盥洗池 安装 | 1.池体品种、规格 2.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层处理 2.池体安装 |
| 注：厕浴隔断拆除及新做执行墙柱面工程中隔断、隔墙相应清单项。 |

## A.17.5 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.17.5的规定执行。

## 表A.17.5  其他（编码：911705）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911705001 | 暖气罩 拆除 | 1.暖气罩规格、材质 2.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以正面垂直投影面积(不展开)计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911705002 | 暖气罩 新做 | 1.暖气罩安装方式、材质 2.散热口材质、规格 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以正面垂直投影面积(不展开)计算 | 1.暖气罩制作 2.安装 |
| 911705003 | 黑板拆除 | 1.黑板规格 2.材料种类 3.拆除要求 | ㎡ | 按设计图示边框外围面积计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911705004 | 黑板安装 | 1.黑板框材料种类、规格 2.黑板材料品种、规格 3.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示边框外围面积计算 | 1.基层处理 2.黑板安装 |
| 911705005 | 成品排水沟拆除 | 1.成品排水沟材质、规格 2.箅子品种、规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除 2.清理 3.场内运输 |
| 911705006 | 成品排水沟新做 | 1.成品排水沟材质、规格 2.箅子品种、规格 3.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.运输 2.安装 |

## A.17.6  相关问题及说明

## 1  招牌、灯箱、美术字、标志牌、地库中标识等项目，应按本标准附录A.11 室外工程中A.11.3  标识、交通设施工程相应项目编码列项。

## 2  金属栏杆油漆，应按本标准附录A.16油漆、涂料、裱糊工程中A.16.2 金属面油漆相应项目编码列项。

## 3  项目特征中拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除，保护性拆除时应在项目特征中描述旧料回收比例。

## A.18  渣土场外运输

## A.18.1 渣土场外运输。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.18.1的规定执行。

## 表A.18.1  渣土场外运输（编码：911801）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911801001 | 渣土场外 运输 | 1.工程位置 2.渣土消纳 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.人工（机械）装车、苫盖、运输、卸车 2.场地、车厢的清理 3.渣土消纳 |
| 注：渣土系指修缮工程在拆除中产生的需进行消纳的废弃物。 |

# 附录B  安装工程

## B.1 机械设备工程

B.1.1 电梯拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.1.1 的规定执行。

表 B.1.1 电梯拆除、检修、安装（编码：920101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920101001 | 曳引电梯拆除 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度 7.拆除要求 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.按规定顺序拆除各系统的机电设备 2.场内运输、堆放 |
| 920101002 | 曳引电梯安装 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度、速度 7、配线材质、规格、敷设方式 8、运转调试要求 9.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷（喷）油漆 |
| 920101003 | 液压电梯拆除 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度 7.拆除要求 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.按规定顺序拆除各系统的机电设备 2.场内运输、堆放 |

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920101004 | 液压电梯安装 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度、速度 7、配线材质、规格、敷设方式 8、运转调试要求 9.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷（喷）油漆 |
| 920101005 | 杂物电梯拆除 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度 7.拆除要求 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.按规定顺序拆除各系统的机电设备 2.场内运输、堆放 |
| 920101006 | 杂物电梯安装 | 1.名称 2.型号 3.用途 4.层数 5.站数 6.提升高度、速 7、配线材质、规格、敷设方式 8、运转调试要求 9.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷（喷）油漆 |
| 920101007 | 自动扶梯、自动人行道拆除 | 1.名称 2.型号 3.提升高度、速度 4.拆除要求 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.按规定顺序拆除各系统的机电设备 2.场内运输、堆放 |
| 920101008 | 自动扶梯、自动人行道安装 | 1.名称 2.型号 3.提升高度、速度 4.运转调试要求 5.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷（喷）油漆 |
| 920101009 | 轮椅升降台拆除 | 1.名称 2.型号 3.结构 4.规格 5.拆除要求 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.按规定顺序拆除各系统的机电设备 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920101010 | 轮椅升降台安装 | 1.名称 2.型号 3.提升高度 4.运转调试要求 5.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷（喷）油漆 |
| 920101011 | 电梯辅助项目拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.拆除要求 | 套/部/根/个 | 按设计图示数量 | 1.承重梁拆除 2.轿厢门、层门拆除 3.金属门套拆除 4.钢板基座拆除 5.钢牛脚拆除 6.底坑防护装置拆除 7.其他部分拆除 |
| 920101012 | 电梯辅助项目安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 套/部/根/个 | 按设计图示数量计算 | 1.承重梁制作、安装 2.轿厢门、层门喷漆 3.增、减层门 4.增加轿厢门 5.金属门套安装 6.钢板基座安装 7.钢牛脚安装 8.制作、安装底坑防护装置 9.安装井道照明装置 10.增加提升高度 |
| 920101013 | 电梯调试 | 1.名称 2.型号 3.层数 4.用途 | 部 | 按设计图示数量计算 | 电梯调试 |
| 920101014 | 电梯试验 | 1.类型 2.型号 3.层数 4.试验内容 | 部 | 按设计图示数量计算 | 电梯试验 |
| 920101015 | 电梯曳引系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部/头/台/件 | 按设计图示数量计算 | 1.减速机清洗检修 2.制动器检修 3.电动机检修 4.导向轮、曳引轮、反绳轮检修 5.检修曳引钢丝绳、钢带 6.检修开闸装置 7.支对重、吊轿厢 8.对重装置检修 9.补偿装置检修 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920101016 | 电梯曳引系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 件/套/台/根/m | 按设计图示数量计算 | 1.更换曳引机、基架 2.更换减速机 3.更换电动机 4.更换曳引轮、轮缘 5.更换导向轮 6.更换反绳轮 7.更换制动器 8.更换制动线圈、衬块 9.更换速度反馈装置 10.更换钢丝绳、钢带 11.钢丝绳截短 12.浇铸合金 13.更换其它附属零件 14.支对重、吊轿厢 15.更换补偿装置 |
| 920101017 | 电梯电气控制系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部/套/台 | 按设计图示数量计算 | 1.控制系统检修 2.供电线路和控制线路检修 3.操纵系统检修 4.电气选层系统检修 |
| 920101018 | 电梯电气控制系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 件/台 | 按设计图示数量计算 | 1.更换控制柜 2.更换柜内设备 3.更换操纵盘 4.更换显示、检修盒 5.更换电缆、电线 6.更换传感原件、隔磁板、不间断电源 7.更换语音报站装置 8.更换IB卡系统 |
| 920101019 | 电梯导向系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.导轨检修 2.导轨基座检修 |
| 920101020 | 电梯导向系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 根/套 | 按设计图示数量计算 | 1.更换导轨 2.更换基座支架 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920101021 | 电梯轿厢及层门系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 件/套 | 按设计图示数量计算 | 1.轿厢检修 2.轿门检修 3.门机装置检修 4.层门系统检修 5.轿厢导靴检修 6.轿厢照明检修 7.轿厢通风设备检修 8.轿厢通讯报警设备检修 |
| 920101022 | 电梯轿厢及层门系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 件/套 | 按设计图示数量计算 | 1.更换轿厢壁板、顶板、地板 2.更换导靴座、衬 3.更换层门门扇 4.更换轿门门扇 5.更换层门门套 6.更换层门挂件、传动装置 7.更换开门机装置 8.更换防夹装置 9.更换轿厢照明、通风设备 10.更换其他附属装置 |
| 920101023 | 电梯安全保护系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部/套 | 按设计图示数量计算 | 1.限速系统检修 2.端站保护装置检修 3.底坑防护栏检修 4.畜能式及耗能式缓冲器检修 |
| 920101024 | 电梯安全保护系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 件/套 | 按设计图示数量计算 | 1.更换限速器钢丝绳 2.更换限速器 3.更换张紧轮 4.更换安全钳 5.更换缓冲器 6.更换上行超速保护装置 7.更换轿厢意外移动保护装置 8.更换端站保护装置 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920101025 | 电梯泵站设备检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.过滤液压油 2.检修泵站油箱箱体 3.检修液压泵 4.检修泵站电动机 5.检查压力表 6.检修集成阀、功能阀 7.检修手动泵 8.检修油温冷却装置 9.耐压试验 |
| 920101026 | 电梯泵站设备更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.更换液压泵 2.更换泵站电动机 3.更换压力表 4.更换其他装置 5.调试 |
| 920101027 | 电梯输油管及顶升设备检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部/套 | 按设计图示数量计算 | 1.检修输油管、油缸及密封装置 2.检修反绳轮 3.清洗钢丝绳 4.搭设临时检修平台 |
| 920101028 | 电梯输油管及顶升设备更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 部/套 | 按设计图示数量计算 | 1.更换输油管及密封装置 2.更换油缸密封装置 3.更换顶升导向轮 4.更换钢丝绳 5.压力试验 |
| 920101029 | 自动扶梯、自动人行道驱动系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.检修驱动电机 2.检修减速机 3.检修制动器 4.检修主传动系统 5.检修联轴结 |
| 920101030 | 自动扶梯、自动人行道驱动系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.更换电动机 2.更换减速机 3.更换电机轴承、密封装置 4.更换制动器线圈、制动带 5.更换制动器 |
| 920101031 | 自动扶梯、自动人行道梯级及扶手装置检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部 | 按设计图示数计算 | 1.检修梯级 2.检修扶手带 3.检修梯级导轨 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920101032 | 自动扶梯、自动人行道梯级及扶手装置更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 部 | 按设计图示数量计算 | 1.更换梯级 2.更换梯级轴套 3.更换扶手带及传动部件 |
| 920101033 | 自动扶梯、自动人行道传动装置检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 条/件/部 | 按设计图示数量计算 | 1.检修传动链 2.检修牵引链 3.检修传动轮 4.检修滑轮群组 |
| 920101034 | 自动扶梯、自动人行道传动装置更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 条/件/部 | 按设计图示数量计算 | 1.更换传动链 2.更换牵引链 3.更换传动轮 4.更换滑轮群组 |
| 920101035 | 自动扶梯、自动人行道电气控制及安全保护系统检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.检修控制系统 2.检修其他保护装置 |
| 920101036 | 自动扶梯、自动人行道电气控制及安全保护系统更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.更换控制系统 2.更换保护装置 |
| 920101037 | 自动扶梯、自动人行道其他部位检修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 | 部 | 按设计图示数量计算 | 自动扶梯、自动人行道其他部位检修 |
| 920101038 | 自动扶梯、自动人行道其他部位及加油装置更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类别 5.是否利旧 | 台/根/块 | 按设计图示数量计算 | 1.更换加油设备 2.更换其他部件 |
| 注：1 电梯工程中底坑深度回填、层门门口剔凿、承重梁基座等土建项目应按附录A相关项目编码列 项。 |
| 2 电梯工程中层门门口剔凿后恢复、轿厢装饰等装饰项目应按附录A相关项目编码列项。 |
| 3 电梯工程中在轿厢内新增空调设备、冷热风机、音箱设备、远程监视/监控设备应按附录B相关 项目编码列项。 |
| 4 电梯工程中的接地项目，应根据设计要求，应按附录B.2.7防雷接地装置相关项目编码列项。 |
| B.1.2 泵拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.1.2的规定执行。 |
| 表B.1.2 泵拆除、检修、安装（编码：920102） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920102001 | 泵拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.输送介质 5.类型 6.安装位置 7.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920102002 | 泵检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.输送介质 5.类型 6.安装位置 7.单机试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.水泵解体 2.更换零件或配件 3.组装复原 4.补喷（刷）油漆 5.调试、无负荷试运行 |
| 920102003 | 离心泵安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.输送介质 5.单机试运转要求 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.补刷（喷）油漆 4.调试、无负荷试运行 |
| 920102004 | 深井泵安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.材质 4.质量 5.输送介质 6.单机试运转要求 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.补刷（喷）油漆 4.调试、无负荷试运行 |
| 920102005 | 潜污泵安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.材质 4.质量 5.输送介质 6.耦合装置规格、型号 7.单机试运转要求 8.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.耦合装置安装 4.补刷（喷）油漆 5.调试、无负荷试运行 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920102006 | 其他泵安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.输送介质 5.单机试运转要求 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.补刷（喷）油漆 4.调试、无负荷试运行 |
| 920102007 | 成套泵组拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.附件名称、规格、数量 4.输送介质 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附属设备拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920102008 | 成套泵组检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.附件名称、规格、数量 4.输送介质 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.水泵解体 2.更换零件或配件 3.组装复原 4.补刷（喷）油漆 5.调试、无负荷试运行 |
| 920102009 | 成套泵组安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.附属设备主要技术参数 4.附件名称、规格、数量 5.输送介质 6.减震装置形式 7.控制设备规格 8.单机试运转要求 9.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附属设备安装 2.附件安装 3.控制设备安装 4.补刷（喷）油漆 5.调试、无负荷试运转 |
| 注：1旋涡泵、往复泵、柱塞泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵、屏蔽泵等清单中未列泵的拆除执行泵拆除、检修执行泵检修、安装应按附录B.1.2其他泵安装相关项目编码列项。 2 成套泵组设备适用于变频泵组设备、稳压泵组设备、无负压泵组设备、整体式污水提升设备等， 包含机械设备及控制装置全部内容。 |

| B.1.3 其他机械拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.1.3的规定执行。 |
| --- |
| 表B.1.3 其他机械拆除、检修、安装（编码：920103） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920103001 | 冷水机组拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920103002 | 冷水机组检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.单机试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体 2.拆装检查、更换零部件 3.补刷（喷）油漆 4.单机试运转 |
| 920103003 | 冷水机组安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.单机试运转要求 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 3.单机试运转 |
| 920103004 | 冷却塔拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装位置 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920103005 | 冷却塔检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装位置 4.单机试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体 2.拆装检查、更换零部件 3.补刷（喷）油漆 4.单机试运转 |
| 920103006 | 冷却塔安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装位置 4.单机试运转要求 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 3.单机试运转 |
| 920103007 | 压缩机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920103008 | 压缩机检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.结构形式 4.驱动方式 5.单机试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体 2.拆装检查、更换零部件 3.补刷（喷）油漆 4.单机试运转 |
| 920103009 | 压缩机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.结构形式 4.驱动方式 5.灌浆配合比 6.单机试运转要求 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 3.单机试运转 |
| 920103010 | 柴油（电动）发电机组拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920103011 | 柴油（电动）发电机组检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.单机试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体 2.拆装检查、更换零部件 3.补刷（喷）油漆 4.单机试运转 |
| 920103012 | 柴油（电动）发电机组安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.单机试运转要求 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 3.单机试运转 |
| 920103013 | 蓄冰（蓄热）设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920103014 | 蓄冰（蓄热）设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体 2.拆装检查、更换零部件 3.补刷（喷）油漆 |
| 920103015 | 蓄冰（蓄热）设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 |

B.1.4  相关问题及说明

1  剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

2  除锈、刷漆（补刷漆除外）、设备基础应按附录A相关项目编码列项。

3  拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

4  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

## B.2  电气设备工程

B.2.1 变压器拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.1 的规定执行。

表 B.2.1 变压器拆除、安装（编码：920201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920201001 | 杆上变压 器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.型钢形式、规格 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920201002 | 杆上变压 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.油过滤要求 5.干燥要求 6.型钢形式、规格 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.变压器台架组装 2.支撑支架制作、安 装 3.试验及检查接线 4.本体安装 5.干燥及油过滤 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |
| 920201003 | 室内变压 器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.型钢形式、规格 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920201004 | 室内变压 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.油过滤要求 5.干燥要求 6.基础型钢形式、规格 7.温控箱型号、规格 8.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制安 2.本体安装 3.网门及铁构件制做、安装 4.接地 5.补刷（喷）油漆 |
| B.2.2 配电装置拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.2 的规定执行。 |
| 表 B.2.2 配电装置拆除、安装（编码：920202） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920202001 | 高压成套 配电柜拆 除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.回路 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202002 | 高压成套 配电柜安 装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.回路 5.母线配置方式 6.基础型钢形式、 规格 7.绝缘垫规格 8.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制安 2.柜体安装 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.本体调试 6.柜内及柜间母线连接 7.绝缘垫制作铺装 8.支持绝缘子安装 |
| 920202003 | 断路器 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及支架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202004 | 断路器 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 920202005 | 隔离开关 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及支架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202006 | 隔离开关 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.支架制作、安装 2.本体安装 |
| 920202007 | 负荷开关 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及支架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920202008 | 负荷开关 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.接地 |
| 920202009 | 互感器 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202010 | 互感器 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 920202011 | 高压熔断 器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202012 | 高压熔断 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 920202013 | 真空接触 器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202014 | 真空接触 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装部位 5.油过滤要求 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 920202015 | 穿通板拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 处 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202016 | 穿通板制作安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装部位 5.是否利旧 | 处 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920202017 | 避雷器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202018 | 避雷器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.电压等级 5.安装部位 6.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调试 2.接地 |
| 920202019 | 组合型成套变电站拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920202020 | 组合型成套变电站安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.组合形式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.高低压母线安装 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.本体调试 |

B.2.3 母线拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.3 的规定执行。

表 B.2.3 母线拆除、安装（编码：920203）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920203001 | 带形母线 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920203002 | 带形母线 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.分相漆品种 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.支持绝缘子、穿墙套 管耐压试验及安装 2.穿通板制作、安装 3.母线安装 4.母线桥安装 5.伸缩节安装 6.拉紧装置及绝缘夹板、热缩管制作、安装 7.刷分相漆 |
| 920203003 | 共箱母线拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920203004 | 共箱母线安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量(A) 5.线制 6.安装部位 7.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.母线安装 2.补刷(喷)油漆 3.测试 4.接地 |
| 920203005 | 低压封闭 式插接母 线槽拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920203006 | 低压封闭 式插接母 线槽安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量(A) 5.线制 6.安装部位 7.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.母线安装 2.补刷（喷）油漆 3.测试 4.接地 |
| 920203007 | 始端箱、分线箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.拆除物运至指定地点 |
| 920203008 | 始端箱、分线箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量(A) 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件安装 2.补刷（喷）油漆 3.测试 4.接地 |
| 注：1、母线安装预留长度见表B.2.14-1。 |

B.2.4 控制设备及低压电器拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.4 的规定执行。

表 B.2.4 控制设备及低压电器拆除、安装（编码：920204）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920204001 | 控制屏 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204002 | 控制屏 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.本体调试 |
| 920204003 | 继电、信号屏拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204004 | 继电、信号屏安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.本体调试 |
| 920204005 | 模拟屏拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204006 | 模拟屏安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷（喷）油漆 9.接地 |
| 920204007 | 低压开关柜及配电屏拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2场内运输、堆放 |
| 920204008 | 低压开关柜及配电屏安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.本体调试 |
| 920204009 | 开闭器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204010 | 开闭器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.二次回路配线及调试 5.接地 |
| 920204011 | 整流柜拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204012 | 整流柜安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.二次回路配线及调试 5.接地 |
| 920204013 | 控制箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204014 | 控制箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 7.本体调试 |
| 920204015 | 控制台、柜拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204016 | 控制台、柜安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.本体调试 |
| 920204017 | 元器件拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204018 | 控制开关 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204019 | 配电箱 （柜）、盘拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.回路数 6.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204020 | 配电箱（柜）、盘制作、安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.回路数 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱（柜）体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.本体调试 |
| 920204021 | 低压熔断 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204022 | 限位、行程开关安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204023 | 接触器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204024 | 磁力启动器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204025 | 减压启动器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204026 | 照明开关拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204027 | 照明开关安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 |
| 920204028 | 插座拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204029 | 插座安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 |
| 920204030 | 小电器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204031 | 小电器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体调试 |
| 920204032 | 低压电容柜拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204033 | 低压电容柜安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础型钢形式、规格 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 6.小母线安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |
| 920204034 | 插座箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204035 | 插座箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个/台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地 |
| 920204036 | 端子箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204037 | 端子箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个/台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地 |
| 920204038 | 电容器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204039 | 电容器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.安装部位 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地 |
| 920204040 | 电抗器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204041 | 电抗器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.安装部位 6.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地 |
| 920204042 | 不间断电 源设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204043 | 不间断电 源设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、调测 2.附件安装 3.连接 |
| 920204044 | 蓄电池更换 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除更换 2.接线 |
| 920204045 | 充电桩拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204046 | 充电桩安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.压接线端子 |
| 920204047 | 其他电器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920204048 | 其他电器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 |
| 注：1 控制开关项目适用于：自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万 能转换开关、风机盘管调速开关、漏电保护开关等。 2 小电器项目适用于：按钮、电铃、小型安全变压器、号牌、风扇、盘（屏）上辅助设备、水位 电器信号装置、电磁（锁）制动器、测量表计、继电器、电笛、型号灯、互感器等。 3 其他电器安装指：附录B.2.4中未列的电器项目，如烘手器等。 4 其他电器应根据电器实际名称确定项目名称，明确描述工作内容、项目特征、计量单位、计算 规则。 5 元器件拆除适用于：配电箱内小微型器件，如 小型断路器、空气开关、调速开关、漏电保护 器、限位、行程开关等。 6 盘、箱、柜的外部进出电线预留长度见表B.2.14-2。 |

B.2.5 电机检查接线及调试安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.5 的规定执行。

表 B.2.5 电机检查接线及调试安装（编码：920205）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920205001 | 电机解体 检查、清洗及换轴承 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.解体检查 2.更换轴承 3.干燥 |
| 920205002 | 电动机检 查接线及 调试 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.检查接线 2.焊、压接线端子 3.系统调试 |

B.2.6 电缆拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.6 的规定执行。

表 B.2.6 电缆拆除、安装（编码：920206）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920206001 | 电力电缆 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.敷设方式 5.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度及附加长度） | 1.电缆及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920206002 | 电力电缆 敷设 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.敷设方式 5.电压等级（V） 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度及附加长度） | 1.揭（盖）盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 |
| 920206003 | 控制电缆 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.敷设方式 5.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度及附加长度） | 1.电缆及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920206004 | 控制电缆 敷设 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.敷设方式 5.电压等级（V） 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度及附加长度） | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |
| 920206005 | 电缆保护 管安装 | 1.材质 2.规格 3.敷设方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.保护管敷设 2.顶过路保护管 |
| 920206006 | 电缆桥架 拆除 | 1.材质 2.型号 3.规格 4.类型 5.敷设方式 6.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.电缆桥架及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920206007 | 电缆桥架 安装 | 1.材质 2.型号 3.规格 4.类型 5.敷设方式 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体及附件安装 2.接地 |
| 920206008 | 揭保护板 （砖）、清理砂 | 1.类别 2.砂厚度 3.运距 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.揭盖板（砖） 2.砂清理、运输 |
| 920206009 | 铺砂、盖保护板（砖） | 1.种类 2.规格 3.铺砂厚度 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.铺砂 2.盖板（砖） |
| 920206010 | 电力电缆 头制作、 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质、类型 5. 电 压 等 级 （kV） | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |
| 920206011 | 控制电缆 头制作、 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质、类型 5. 电 压 等 级 （kV） | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.控制电缆头制作 2.控制电缆头安装 3.接地 |
| 920206012 | 电缆分线 （支）箱 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920206013 | 电缆分线 （支）箱 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 本体安装 |
| 920206014 | 电缆防火保护 | 1.名称 2.材质 3.部位 | m2/kg/处 | 按设计图示数量计算 | 1.电缆防火堵洞 2.防火隔板安装 3.防火涂料 |
| 注：1电缆穿刺线夹按电缆头编码列项。 2 电缆敷设预留长度及附加长度见表B.2.14-3。 |

B.2.7 防雷及接地装置拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.7 的规定执行。

表 B.2.7 防雷及接地装置拆除、安装（编码：920207）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920207001 | 接地极制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 | m/m2 /根 | 按设计图示数量计算 | 1.接地极（板）制作、安 装 2.接地网安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 920207002 | 接地线、避雷引下线拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207003 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称 2.接地母线材质、规格 3.引下线材质、规格，引下形式 4..接地母线敷设方式 5.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.接地跨接线 2.接地母线敷设 3.构架接地 4.引下线敷设、断接卡子制作、安装 5.油漆（防腐） 6.保护管安装 |
| 920207004 | 避雷装置 拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.拆除要求 | m/台 /根 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207005 | 接闪网安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.混凝土块标号 6.是否利旧 | m | 按设计图示数量计算 | 1.接闪带制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 |
| 920207006 | 接闪杆制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式、高度 5.拉线 6.是否利旧 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.接闪杆制作、安装 2.跨接及拉线 3.补刷（喷）油漆 |
| 920207007 | 跨接地线安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装部位 | 处 | 按设计图示数量计算 | 1.接地跨接安装 2.焊点防腐处理 |
| 920207008 | 智能防雷装置拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207009 | 智能防雷装置安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920207010 | 等电位接 线箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207011 | 等电位接 线箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 |
| 920207012 | 避雷测试 箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207013 | 避雷测试 箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 本体安装 |
| 920207014 | 绝缘垫制 作、安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.是否利旧 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920207015 | 浪涌保护 器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920207016 | 浪涌保护 器安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.防雷等级 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.接地 |
| 注：避雷测试箱为成套装置。 |

B.2.8 10kV以下架空配电线路拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.8的规定执行。

表 B.2.8 10kV以下架空配电线路拆除、安装（编码：920208）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920208001 | 电杆拆除 | 1.材质 2.规格 3.类型 4.地形 5.基础形式、规格尺寸 6.基础垫层 7.拆除要求 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.电杆拆除 2.拉线、横担拆除 3.基础拆除 4.基础垫层的拆除 5.场内运输、堆放 |
| 920208002 | 电杆组立 | 1.材质 2.规格 3.类型 4.地形 5.土质 6.底盘、拉盘、卡盘规格 7.拉线材质、规 格、类型 8.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求 9.是否利旧 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.工地运输 2.底盘、拉盘、卡盘、 安装 3.电杆组立 4.横担安装 5. 拉线制作、 安装 6. 土（石）方挖填 7.现浇基础、基础垫层 |
| 920208003 | 架空线拆除 | 1.材质 2.规格 3.类型 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.线路拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920208004 | 架空线拆换 | 1.材质 2.规格 3.类型 | m | 按设计图示数量计算（含预留长度） | 1.低压架空线拆除、更 换 2.低压引入线拆除、更 换 |
| 920208005 | 导线架设 | 1.材质 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.导线架设 2.导线跨越及进户线 架设 3.进户横担安装 |
| 920208006 | 杆上支持 物拆换 | 1.材质 2.规格 3.类型 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.杆上支持物拆除、更换 2.杆上横担拆除、更换 |
| 注：1架空导线架设预留长度见表B.2.14-4。 |

B.2.9 电气试验调整。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.9 的规定执行。

表 B.2.9 电气试验调整（编码：920209）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920209001 | 电力变压 器系统 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209002 | 送配电装 置系统 | 1.名称 2.类别 3.电压等级（kV） | 路/系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209003 | 自动投入 装置 | 1.名称 2.类型 | 台/套/系统 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209004 | 母线 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 段 | 按设计图示数量计算 | 1.母线系统查线 2.测量绝缘电阻 3.作交流耐压试验 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920209005 | 接地装置 | 1.名称 2.类型 | 处 | 按设计图示数量计算 | 1.接地电阻测试 2.接地装置调试 |
| 920209006 | 特殊保护 装置 | 1.名称 2.类型 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209007 | 中央信号 装置 | 1.名称 2.类型 | 台/系统 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209008 | 不间断电 源 | 1.名称 2.类型 3.容量（kVA） | 系统 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209009 | 避雷器 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 组 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209010 | 电容器 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 组 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209011 | 电缆高压 试验 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 次/根 | 按设计图示数量计算 | 1.测量绝缘电阻 2.直流耐压试验 3.测量泄漏电流 |
| 920209012 | 10KV绝缘子、穿墙套管试验 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 个/支 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 920209013 | DTU柜试验 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 组 | 按设计图示数量计算 | 调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920209014 | 组合式成套箱式变电站调试 | 1.名称 2.电压等级（kV） | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.所有回路设备单体及相关二次回路调试 2.系统试运行及空投试验 |
| 920209015 | 微机监控系统 | 1.名称 2.电压 3.容量 | 台 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209016 | “五防”系统 | 1.名称 2.电压 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209017 | 配电智能系统 | 1.名称 2.电压 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209018 | 整套启动系统 | 1.名称 2.电压 3.容量 4.类型 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209019 | 特殊项目系统 | 1.名称 2.电压 3.容量 | 台 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209020 | 智能防雷预警监控 | 1.名称 2.型号 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209021 | 智能灯光控制系统 | 1.名称 2.型号 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920209022 | 无功补偿装置系统 | 1.名称 2.电压 | 系统 | 按设计图示系统计算 | 系统调试 |
| 920209023 | 电除尘器 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 组 | 按设计图示系统计算 | 系统调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920209024 | 其他项目调试 | 1.名称 2.型号 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 注：1.功率大于10kW电动机及发电机的启动调试用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运 转的电力消耗及设备需烘干处理应说明。 2.计算机系统调试应按附录B.8建筑智能化系统设备工程相关项目编码列项。 3.整套启动系统包括：变电站、变配电室，输电线路、太阳能光伏电站等系统。 4.特殊项目测试与性能试验包括：发电机直流耐压试验、变压器绕着变形测试、电缆故障点测试、无功补偿装置投入试验、SF6气体试验、计费处理器调试、TA（TV）误差测试、电压互感器压降测试、计量二次回路阻抗测试、机组AVG系统调试、发电机组定子绕组端固定有振动频率测试、发电机定子绕组及引出线超声波测试、发电机转子通风孔检查试验。 5.“五防”系统是指：（1）防止误分、合断路器系统。（2）防止带负荷分、合隔离开关系统。（3）防止带电挂（合）接地线（接地刀闸）系统。 （4）防止带接地线（接地刀闸）合断路器（隔离开关）系统。 （5）防止误入带电间隔系统。 6.其他项目调试是指除附录B.2.9内已列出试验项目外需进行调试设备的调试。 |

B.2.10 配管配线拆除、整修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.10 的规定执行。

表 B.2.10 配管配线拆除、整修、安装（编码：920210）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920210001 | 配管拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.管路及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920210002 | 配管整修 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.管路整修、加换支持物 2.紧线、加固 3.拆换老化线段、接 焊（压）包头 4.排除各种隐患 |
| 920210003 | 电气配管 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.钢索材质、规 格 6.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装 置安装） 3.穿引线 4.接地 |
| 920210004 | 金属软管 拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.拆除要求 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.管路拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920210005 | 金属软管 敷设 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.是否利旧 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.接地 |
| 920210006 | 线槽拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920210007 | 线槽安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.线槽安装固定及上 盖封口 2.配套支吊架安装 3.补刷（喷）油漆 4.接地 |
| 920210008 | 配线拆除 | 1.配线形式 2.导线型号、材质、 规格 3.线制 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 92021009 | 配线整修 | 1.配线形式 2.导线型号、材质、 规格 3.敷设部位或线制 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.加换支持物 2.紧线、加固 3.拆换老化线段、接 焊（压）包头 4.排除各种隐患 |
| 920210010 | 电气配线 | 1.配线形式名称 2.导线型号、材质、规格 3. 敷设部位或线制 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算（含预留长度） | 1.支持体（夹板、绝 缘子、槽板等）安装 2.钢索架设（拉紧装 置安装） 3.配线 4.管内穿线 |
| 920210011 | 接线箱 拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920210012 | 接线箱 安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.接地 |
| 920210013 | 接线盒 拆除 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920210014 | 接线盒 安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 本体安装 |
| 注：1配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度。 2配管名称指紧定管、镀锌钢管、防爆管、可挠金属套管、塑料管、金属软管、波纹管等。 3配管配置形式指明配、暗配、吊顶内、钢结构支架、钢索配管、埋地敷设、水下敷设、砌筑沟内敷设等。 4配线名称指管内穿线、绝缘子配线、线槽配线、塑料护套配线、绝缘导线明敷等。 5配线形式指照明线路在木结构，砖、混凝土结构，钢结构，沿顶棚、支架、钢索、屋架、梁、柱、墙等敷设。 6配线保护管遇到下列情况之一时，应增设管路接线盒和拉线盒：（1）管长度每超过30m，无弯曲；（2）管长度每超过20m，有1个弯曲；（3）管长度每超过15m，有2个弯曲；（4）管长度每超过8m，有3个弯曲。垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时，应增设固定导线用的拉线盒：（1）管内导线截面为50mm2及以下，长度每超过30m；（2）管内导线截面为70 mm2～95mm2，长度每超过20m；（3）管内导线截面为120 mm2～240mm2，长度每超过18m。在配管清单项目计量时，设计无要求时上述规定可以作为计量接线盒、拉线盒的依据。 7配管安装中不包括凿槽、刨沟，应按附录B.9相关项目编码列项。 8配线进入箱、柜、板的预留长度见表B.2.14-2。 9开关盒、插座盒按接线盒编码列项。 10 桥架、线槽的支架应按附录B.9相关项目编码列项。 |

B.2.11 照明器具拆除、整修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.11 的规定执行。

表 B.2.11 照明器具拆除、整修、安装（编码：920211）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920211001 | 普通灯具 及吸顶灯 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211002 | 普通灯具 及吸顶灯 整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211003 | 普通灯具 及吸顶灯 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.灯具安装 |
| 920211004 | 工厂灯 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式及高度 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211005 | 工厂灯 整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式及高度 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211006 | 工厂灯 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式及高度 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.灯具安装 |
| 920211007 | 防水防爆 灯拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211008 | 防水防爆 灯整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211009 | 防水防爆 灯安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.灯具安装 |
| 920211010 | 装饰灯 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211011 | 装饰灯 整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211012 | 装饰灯 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.钢索架设 4.灯具安装 |
| 920211013 | 荧光灯 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211014 | 荧光灯 整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211015 | 荧光灯 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装高度 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.灯具安装 |
| 920211016 | 医疗专用 灯拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211017 | 医疗专用 灯整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211018 | 医疗专用 灯安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.灯具安装 |
| 920211019 | 嵌入式地灯拆除 | 1.名称 2.型号 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211020 | 嵌入式地灯 | 1.名称 2.型号 3.数量 4.安装方式 5.接地线材质、规格 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 本体安装 |
| 920211021 | 路灯及庭 院灯拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除形式 5.灯头数量 6.灯杆材质、规格 7.杆座材质、规格 8.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.灯杆及附件拆除 3.基础拆除 4.场内运输、堆放 |
| 920211022 | 路灯及庭 院灯整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.灯头数量 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211023 | 路灯及庭 院灯安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.灯杆材质、规格 5.灯架形式及臂长 6.附件配置要求 7.灯杆形式(单、双） 8.杆座材质、规格 9.接线端子材质、规格 10.灯杆编号 11.接地要求 12.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.立灯杆 2.杆座安装 2.灯具安装 3.灯架及灯具附件安装 3.引下线支架制安 4.焊、压接线端子 5.补刷（喷）油漆 5.灯杆编号 6.接地 |
| 920211025 | 其他灯具 拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.拆除要求 | 套/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.灯具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920211026 | 其他灯具 整修 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 | 套/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.加换支持物 2.拆换锈蚀失灵器件 3.接焊包（压）头 4.排除各种隐患 |
| 920211027 | 其他灯具 安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.是否利旧 | 套/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.吊钩检查、更换 2.组装 3.灯具安装 |
| 注：1.普通吸顶灯及其他灯具包括：软线吊灯、瓷罗平灯口、吊链（杆）灯，马路弯灯、壁灯、墙壁花灯、圆球吸顶灯、半圆球吸顶灯、扁球吸顶灯、方罩吸顶灯、筒灯、红外线浴霸灯等。 2.工厂灯包括：工厂罩灯、防水防尘灯、直杆灯、投光灯、碘钨灯、管道疝气灯、泛光灯、混光 灯、密闭灯等。 3.防水防爆灯包括：普通防水灯、安全灯、防爆灯等。 4.装饰灯包括：组合式荧光灯带、艺术花灯吊灯、艺术花灯吸顶灯、标志诱导灯具、水下（上） 艺术灯具、点光源艺术灯具、草坪灯具、歌舞厅灯具安装、出入口标志灯、应急标志灯、广告 灯箱 、节日灯等。 5.医疗专用灯包括：病房指示（叫号）灯、叫护士灯、病房暗脚灯、紫外线杀菌灯、观片灯、 无影灯等。 6.路灯及庭院灯包括：庭院柱灯、杆上马路弯灯、长臂角钢形灯、投光灯、探照灯等。 7.其他灯具不含装饰工程面层。 |

B.2.12 太阳能装置拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.2.12 的规定执行。

表 B.2.12 太阳能装置拆除、安装（编码：920212）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920212001 | 太阳能电池板（含成品钢架）拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量 5.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、成品钢架及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920212002 | 太阳能电池板（含成品钢架）安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.容量 5.接线端子材质、规格 6.安装方式 7.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.太阳能电池板及成品钢架安装 2.控制屏安装 3.接线 4.接地 5.与控制屏的联机调试 |
| 920212003 | 光伏逆变器拆除 | 1.名称 2.型号 3.容量 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920212004 | 光伏逆变器 | 1.名称 2.型号 3.基础底座形式、材质 4.容量 5.接线端子材质、规格 6.安装方式 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.基础底座安装 2.逆变器本体安装 3.接线 4.接地 5.本体调试 |
| 920212005 | 太阳能控制器拆除 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920212006 | 太阳能控制器 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.接线端子材质、规格 5.安装方式 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.控制器本体安装 2.接线 3.接地 4.本体调试 |
| 920212007 | 光伏发电板拆除 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.拆除要求 | 块 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920212008 | 光伏发电板 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.接线端子材质、规格 5.安装方式 6.是否利旧 | 块 | 按设计图示数量计算 | 1.发电板本体安装 2.接线 3.接地 4.本体调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920212009 | 箱式氢能生态发电设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920212010 | 箱式氢能生态发电设备安装 | 1.名称 2.型号 3.电压等级 4.接线端子材质、规格 5.安装方式 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.接线 3.接地 4.本体调试 |
| 注：1太阳能电池板（含成品钢架）拆除、安装清单项，均按自带成品钢架考虑。 2非成品支架应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。 |

B.2.13  相关问题及说明

1  电气设备工程适用于工业与民用建筑工程中l0kV以下的变配电设备、低压配电设备及线路、器具的拆除、整修、安装工程。

2  凡涉及到管沟开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰等，应按附录A相关项目编码列项。

3  剔凿槽（洞）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

4  除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A相关项目编码列项。

5  拆除项目特征中,拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

6  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

表B.2.14-1母线配置安装预留长度表

单位：m/根

| 序号 | 项目 | 预留长度（m/根） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带形母线终端 | 0.3 | 从最后一个支持点算起 |
| 2 | 带形母线与分支线连接 | 0.5 | 分支线预留 |
| 3 | 带形母线与设备连接 | 0.5 | 从设备端子接口算起 |

表B.2.14-2盘、箱、柜的外部进出电线预留长度

| 序号 | 项目 | 预留长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种开关箱、柜、板 | 高+宽 | 箱、柜板的盘面尺寸 |
| 2 | 由地平管子出口引至动力接线箱 | 1m | 以管口计算 |
| 3 | 电源与管内导线连接（管内穿线与软硬母线接头） | 1.5m | 以管口计算 |
| 4 | 出户线 | 1.5m | 以管口计算 |

表B.2.14-3 电缆敷设预留（附加）长度表

单位：ｍ

| 序号 | 项目 | 预留长度（附加） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 | 2.50% | 按电缆全长计算 |
| 2 | 电缆进入建筑物 | 2.0m | 规范规定最小值 |
| 3 | 电缆进入沟内或吊架时引上（下）预留 | 1.5m | 规范规定最小值 |
| 4 | 变电所进线、出线 | 1.5m | 规范规定最小值 |
| 5 | 电力电缆终端头 | 1.5m | 检修余量最小值 |
| 6 | 电缆中间接头盒 | 两端各留2.0m | 检修余量最小值 |
| 7 | 各种箱、柜、盘、板 | 高+宽 | 按盘面尺寸 |
| 8 | 电缆至电动机 | 0.5m | 从电动机接线盒算起 |
| 9 | 厂用变压器 | 3.0m | 从地坪起算 |
| 10 | 电缆绕过梁柱等增加长度 | 按实计算 | 按被绕物的断面情况计算增加长度 |
| 11 | 电梯电缆与电缆架固定点 | 每处0.5m | 规范规定最小值 |

表B.2.14-4架空导线预留长度表

单位：ｍ／根

| 名称 | 长度 |
| --- | --- |
| 高压 | 转角 | 2.5 |
|  | 分支、终端 | 2 |
| 低压 | 分支、终端 | 0.5 |
|  | 交叉、转角、跳线 | 1.5 |
| 与设备连线 | 0.5 |
| 进户线 | 2.5 |

## B.3  热力设备工程

B.3.1 锅炉本体拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.3.1 的规定执行。

表 B.3.1 锅炉本体拆除、检修、安装（编码：920301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920301001 | 锅炉拆除 | 1.名称 2.额定蒸发量(t/h）或额定热功率（MW） 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.锅炉本体拆除 2.附属设备拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920301002 | 锅炉检修 | 1.名称 2.额定蒸发量(t/h） 或额定热功率（MW） 3.所需更换部件名称 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.锅炉本体检查、修理 2.附属设备检修、更换 3.管道、阀门、表计拆换 4.补刷（喷）油漆 5.调试、无负荷试运行 |
| 920301003 | 锅炉保养 | 1.名称 2.额定蒸发量(t/h） 或额定热功率（MW） | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.锅炉本体检查、除垢 2.附属设备擦洗、检测、换油、除垢 3.补刷（喷）油漆 4.调试、无负荷试运行 |
| 920301004 | 锅炉单项检修 | 1.名称 2.更换设备及部件名称、规格、型号 | 份/根/片/台/m2/m | 按设计图示数量计算 | 1.锅炉附件单项检修 2.单个设备及单个部位零部件更换 3.设备调试 |
| 920301005 | 成套整装锅炉安装 | 1.名称 2.额定蒸发量(t/h） 或额定热功率（MW） 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.锅炉本体安装 2.管道、阀门、表计安装 3.补刷（喷）油漆 4.水压试验 5.烘炉、煮炉 6.调试、试运行 |
| 920301006 | 散装和组装锅炉安装 | 1.名称 2.额定蒸发量(t/h） 或额定热功率（MW） 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.炉体组装 2.钢炉架安装 3.本体管路及附件安装 4.炉墙砌筑 5.补刷（喷）油漆 6.水压试验 7.烘炉、煮炉 8.调试、试运行 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920301007 | 热（开）水炉拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920301008 | 热（开）水炉检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.检修、更换零部件 2.除垢 |
| 920301009 | 热（开）水炉安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.电气接线、调试 |
| 注: 1 锅炉的拆除、检修、保养包括整装锅炉拆除、检修、保养及散装和组装锅炉拆除、检修、保养。 |
| 2燃油、燃气锅炉检修、调试应按附录B.3.1中锅炉检修相关项目编码列项。燃油、燃气锅炉安装应按附录B.3.1中成套整装锅炉安装或散装和组装锅炉安装相关项目编码列项。 |
| 3锅炉单项检修不涉及锅炉整体检修，只涉及具体锅炉附件或单个设备的更换与检修。锅炉单项检修还包括燃油、燃气锅炉燃烧机组系统检修、调试；燃油、燃气锅炉控制系统机械部分检修、调试；燃煤锅炉脱硫设备检修、调试；燃煤锅炉鼓、引风机拆安、检修等。 4鼓、引风机等风机安装均包括在锅炉安装中。 |
| 5锅炉水压试验包括锅炉本体及汽水系统的水压试验；水压试验用临时管道的安装、拆除、设备恢复。 |

B.3.2 锅炉附属及辅助设备拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.3.2的规定执行。

表B.3.2  锅炉附属及辅助设备拆除、检修、安装（编码：920302）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920302001 | 除尘器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920302002 | 除尘器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 920302003 | 除渣机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.输送长度 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.机槽拆除 3.传动装置拆除 4.附件拆除 5.场内运输、堆放 |
| 920302004 | 除渣机检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.输送长度 4.检修部件名称 | 台/套/份/m/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.除渣机检查、修理 2.附件更换 3.复位 4.补刷（喷）油漆 5.试运行 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920302005 | 除渣机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.输送长度 4.出力（t/h） 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.机槽安装 3.传动装置安装 4.附件安装 5.补刷（喷）油漆 |
| 920302006 | 输送设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 份/m | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920302007 | 输送设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆换、修理 2.附件更换、修理 |
| 920302008 | 输送设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 920302009 | 燃烧机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920302010 | 燃烧机检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆换、修理 2.附件更换、修理 |
| 920302011 | 燃烧机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.内部组件安装 3.附件安装 4.电气接线、调试 |
| 920302012 | 烟气余热回收装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.重量 4.拆除要求 | kg | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920302013 | 烟气余热回收装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.重量 4.是否利旧 | kg | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 920302014 | 水处理设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920302015 | 水处理设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体检修 2.内部组件更换 3.附件更换 4.单独装料冲洗 5.设备灌水试运行及水压试验 6.补刷（喷）油漆 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920302016 | 水处理设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.内部组件安装 3.附件安装 4.填料 5.设备灌水试运行及水压试验 6.补刷（喷）油漆 |
| 920302017 | 油处理设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920302018 | 油处理设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体检修 2.内部组件更换 3.附件更换 4.补刷（喷）油漆 |
| 920302019 | 油处理设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.内部组件安装 3.附件安装 4.补刷（喷）油漆 |
| 920302020 | 板式换热器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920302021 | 板式换热器清洗、检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆卸、安装 2.零部件检修、更换 |
| 920302022 | 板式换热器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.管件、阀门、表计安装 |
| 920302023 | 容积式水加热器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.支架拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920302024 | 容积式水加热器除垢 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 | 台 | 按设计图示数量计算 | 检修、除垢 |
| 920302025 | 容积式水加热器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.管道、管件、附件安装 |
| 920302026 | 其他附属设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920302027 | 其他附属设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体检修 2.内部组件更换 3.附件更换 4.补刷（喷）油漆 |
| 920302028 | 其他附属设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体制作、安装 2.补刷（喷）油漆 |
| 注：1 除尘器支架制作、安装应按附录B.9.1附属工程拆除、安装中支吊架制作、安装相关项目编码列项。 2 除渣机包括除渣室、渣斗水封槽、链条炉的碎渣机、输灰机。 3 起重设备（电葫芦）应按附录B.3.2锅炉附属及辅助设备拆除、检修、安装中输送设备拆除、检修、安装相关项目编码列项。 |

B.3.3 金属结构拆除、制作、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.3.3的规定执行。

表B.3.3  金属结构拆除、制作、安装（编码：920303）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920303001 | 锅炉烟、风道拆除 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.板材厚度 5.拆除要求 | kg | 按设计图示尺寸展开面积以质量计算 | 1.烟、风道拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920303002 | 锅炉烟、风道制作、安装 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.板材厚度 5.烟囱构造形式 6.是否利旧 | kg | 按设计图示尺寸展开面积以质量计算 | 1.烟、风道制作、安装 2.附件制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4.二次灌浆 |
| 920303003 | 风道闸阀拆除 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.板材厚度 5.拆除要求 | kg | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.风道闸阀拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920303004 | 风道闸阀制作、安装 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.形式 5.是否利旧 | kg | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.钢板风道闸阀制作、安装 2.附件制作、安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 920303005 | 烟囱风帽拆除 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.板材厚度 5.拆除要求 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.烟囱风帽拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920303006 | 烟囱风帽安装 | 1.名称 2.规格 3.材质 4.板材厚度 5.风帽附件设计要求 6.除锈、刷油设计要求 7.是否利旧 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.烟囱风帽安装 2.附件制作、安装 3.补刷（喷）油漆 |
| 注：锅炉烟、风道制作、安装指锅炉本体所带之外部分的制作、安装。 |

B.3.4  相关问题及说明

1  热力设备工程适用于一般工业与民用建筑中锅炉本体、锅炉附属及辅助设备、金属结构的拆除、检修及安装工程。

2  各系统管道安装，除了由设备成套供应的管道和包括在设备安装工程内容中的系统管道以外，其余系统管道、阀门等安装应按附录B.6给排水、采暖工程相关项目编码列项。

3  平台制作、安装，梯子、栏杆、扶手制作、安装,应按附录A土建工程相关项目编码列项。

4  管沟开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰等，应按附录A土建工程相关项目编码列项。

5  剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

6  除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A土建工程相关项目编码列项。

7  拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

8  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

## B.4  炉窑砌筑工程

B.4.1 炉窑砌体拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.4.1的规定执行。

B.4.1  炉窑砌体拆除、检修、安装（编码：920401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920401001 | 炉窑砌体拆除 | 1.炉窑种类 2.材料名称、型号 3.材料部位 4.拆除要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除炉体看火门、龙门、出渣门、防爆门等洞口所占体积 | 1.砌体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920401002 | 炉窑砌体检修 | 1.炉窑种类 2.材料名称、型号 3.材料部位 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除炉体看火门、龙门、出渣门、防爆门等洞口所占体积 | 1.炉内砌体检修 2.清扫炉膛积灰 3.烟道清扫 4.零星修补 |
| 920401003 | 炉窑砌体砌筑 | 1.炉窑种类 2.材料名称、型号 3.材料部位 4.是否利旧 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除炉体看火门、龙门、出渣门、防爆门等洞口所占体积 | 1.砌筑 2.选砖 3.机械集中磨砖 4.机械集中切砖 5.预砌筑 |

B.4.2 耐火隔热材料。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.4.2的规定执行。

B.4.2  耐火隔热材料（编码：920402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920402001 | 现浇耐火、隔热混凝土浇注 | 1.浇注材料 2.浇注部位 3.浇注厚度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除炉体看火门、龙门、出渣门、防爆门等洞口所占体积 | 1.浇注料浇注 2.特殊养护 3.埋设钢筋 4.铺挂钢丝网 |
| 920402002 | 耐火、隔热混凝土预制块安装 | 1.制品种类 2.砌筑泥浆 3.是否利旧 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除炉体看火门、龙门、出渣门、防爆门等洞口所占体积 | 安装 |

B.4.3 辅助项目。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.4.3的规定执行。

B.4.3  辅助项目（编码：920403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920403001 | 炉体隔热填料 | 填充材料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 充填 |
| 920403002 | 贴挂高温（隔热）板（毡）、缠石棉绳 | 1.贴挂材料 2.贴挂部位 3.贴挂厚度 4.石棉绳直径 | m2/m | 按设计图示尺寸以面积或长度计算 | 1.贴挂板（毡） 2.缠石棉绳 |
| 920403003 | 抹灰 | 1.抹灰材料 2.抹灰部位 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 抹灰 |
| 920403004 | 涂抹料涂抹 | 涂抹材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 涂抹 |

B.4.4  相关问题及说明

1  炉窑砌筑工程适用于一般工业及民用整装或散装锅炉内砌体及外包砌体的拆除、检修、隔热工程。

2  炉窑砌体拆除、检修、砌筑，现浇耐火、隔热混凝土，混凝土预制块安装，炉体隔热填料，均以立方米为单位计算，扣除炉体所有看火门、龙门、出渣门和防爆门等洞口所占体积，不扣除25mm以下的膨胀缝所占体积及炉内喇叭口的斜度。

3  现浇耐火、隔热混凝土浇注中模板装、拆应按附录A土建工程相关项目编码列项。

4  土方开挖、回填、运输应按附录A土建工程相关项目编码列项。

5  拆除项目特征中,拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

6  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

## B.5  消防工程

B.5.1 水灭火系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.1的规定执行。

表 B.5.1 水灭火系统拆除、安装（编码：920501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920501001 | 水灭火装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装部位 4.拆除要求 | 个/组/台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920501002 | 水喷头安装 | 1.名称 2.安装部位 3.材质、型号、规格 4.连接方式 5.装饰盘设计要求 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.密闭性试验 |
| 920501003 | 报警装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.连接方式 4.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |
| 920501004 | 水流指示器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.连接方式 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |
| 920501005 | 减压孔板安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.材质 4.连接方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920501006 | 集热罩安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920501007 | 消火栓拆除 | 1.名称 2.安装部位（室内、外） 3.安装方式 4.型号、规格 5.附件材质、规格 6.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920501008 | 消火栓安装 | 1.名称 2.安装部位（室内、外） 3.安装方式 4.型号、规格 5.附件材质、规格 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |
| 920501009 | 消防水泵接合器拆除 | 1.名称 2.安装部位 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920501010 | 消防水泵接合器安装 | 1.名称 2.安装部位 3.型号、规格 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.附件安装 |
| 920501011 | 末端试水装置安装 | 1.名称 2.规格 3.组装形式 4.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |
| 920501012 | 消防水炮安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.压力等级 4.保护半径 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920501013 | 灭火器 | 1.名称 2.型号、规格 | 具/组 | 按设计图示数量计算 | 设置 |
| 注：1 报警装置适用于湿式报警装置、干湿两用报警装置、电动雨淋报警装置、预作用报警装置等报警装置。报警装置安装包括装配管（除水力警铃进水管）的安装，水力警铃进水管并入消防管道工程量。其中： 1）湿式报警装置包括：湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。 2）干湿两用报警装置包括：两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀（湿式、干式）、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等。 3）电动雨淋报警装置包括：雨淋阀、蝶阀（2个）、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等。 4）预作用报警装置包括：干式报警阀、控制蝶阀（2个）、压力表（2块）、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关（2个）、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等。 2 室内消火栓包括：消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙带接扣、自救卷盘、挂架、消防按钮等。落地消火栓箱包括箱内手提灭火器。 3 室外地上式消火栓包括：地上式消火栓、法兰接管、弯管底座。 4 室外地下式消火栓包括：法兰接管及弯头、接合器井内阀门、弯管底座、标牌等。 5 水灭火装置拆除包含水喷头、报警装置、水流指示器、减压孔板、末端试水装置、消防水炮等。 |
| B.5.2 气体灭火系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.2的规定执行。 |
| 表B.5.2 气体灭火系统拆除、安装（编码：920502） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920502001 | 气体灭火装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 个/套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920502002 | 气体驱动装置管道安装 | 1.材质 2.输送介质 3.型号、规格 4.压力等级 5.连接方式 6.压力试验、吹扫设计要求 7.管道标识设计要求 8.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算，不扣除阀门、管件所占长度 | 1.管道、管件及弯管安装 2.管道压力试验 3.管道系统吹扫 4.管道标识 |
| 920502003 | 选择阀安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.压力试验 |
| 920502004 | 气体喷头安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.连接方式 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920502005 | 称重检漏装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920502006 | 贮存装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.气体增压设计要求 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.系统组件安装 3.气体增压 |
| 920502007 | 无管网气体灭火装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装部位 4.调试要求 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920502008 | 气体灭火药剂 | 1.名称 2.型号、规格 | kg | 按设计图示数量计算 | 填充 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920502009 | 泄压装置安装 | 1.型号、规格 2.安装部位 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 注: 1 气体驱动装置管道安装包括卡、套连接件。 |
| 2 贮存装置安装包括灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、集流管、压力讯号器、手动控制阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、集污器等。 |
| 3 无管网气体灭火系统由柜式预制灭火装置、火灾探测器、火灾自动报警灭火控制器组成。无管网气体灭火装置安装包括气瓶柜装置（内设气瓶、电磁阀、喷头）和自动报警装置（包括控制器，烟、温感，声光报警器，手动报警器，手/自动控制按钮）等。 |
| B.5.3 泡沫灭火系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.3的规定执行。 |
| 表B.5.3 泡沫灭火系统拆除、安装（编码：920503） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920503001 | 泡沫灭火装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920503002 | 泡沫发生器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920503003 | 泡沫比例混合器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920503004 | 泡沫液贮罐 | 1.质量或容量 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 注：泡沫发生器、泡沫比例混合器安装包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的工料。 |
| B.5.4 火灾自动报警系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.4的规定执行。 |
| 表B.5.4 火灾自动报警系统拆除、安装（编码：920504） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920504001 | 点型探测器拆除 | 1.名称 2.线制 3.拆除要求 | 只 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504002 | 点型探测器安装 | 1.名称 2.线制 3.型号、规格 4.是否利旧 | 只 | 按设计图示数量计算 | 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 5.编码 |
| 920504003 | 线型探测器拆除 | 1.名称 2.安装形式 3.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504004 | 线型探测器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装形式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸计算 | 1.探测器安装 2.校接线 3.探测器调试 |
| 920504005 | 按钮拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 只 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504006 | 按钮安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 只 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504007 | 模块拆除 | 1.名称 2.输出形式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504008 | 模块安装 | 1.名称 2.输出形式 3.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504009 | 消防模块(端子)箱拆除 | 1.名称 2.输出形式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504010 | 消防模块(端子)箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920504011 | 报警控制器（箱）拆除 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504012 | 报警控制器（箱）安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.安装方式 5.控制点数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504013 | 联动控制器（箱）拆除 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504014 | 联动控制器（箱）安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.安装方式 5.控制点数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504015 | 报警联动一体机拆除 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504016 | 报警联动一体机安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.安装方式 5.控制点数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504017 | 重复显示器拆除 | 1.名称 2.规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504018 | 重复显示器安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504019 | 远程控制器（箱）拆除 | 1.名称 2.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504020 | 远程控制器（箱）安装 | 1.名称 2.控制回路 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920504021 | 备用电源及电池主机（柜）拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504022 | 备用电源及电池主机（柜）安装 | 1.名称 2.容量 3.安装方式 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920504023 | 声光报警器拆除 | 1.名称 2.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504024 | 声光报警器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504025 | 消防警铃拆除 | 1.名称 2.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504026 | 消防警铃安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504027 | 消防报警电话插孔（电话）拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个/部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504028 | 消防报警电话插孔（电话）安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 个/部 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504029 | 消防广播（扬声器）拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504030 | 消防广播（扬声器）安装 | 1.名称 2.功率 3.安装方式 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920504031 | 火灾报警系统控制主机拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920504032 | 火灾报警系统控制主机安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.控制回路 5.安装方式 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504033 | 联动控制主机拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504034 | 联动控制主机安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.控制回路 5.安装方式 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504035 | 消防广播及对讲电话主机（柜）拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504036 | 消防广播及对讲电话主机（柜）安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.控制回路 5.安装方式 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |
| 920504037 | 火灾报警控制微机 （CRT）拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920504038 | 火灾报警控制微机 （CRT）安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 注：1 消防广播及对讲电话主机（柜）包括功放、录音机、分配器、控制柜等设备。 2 消防报警系统配管、配线、接线盒应按附录B.2电气设备工程相关项目编码列项。 |
| B.5.5 空气采样探测报警系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.5的规定执行。 |
| 表B.5.5 空气采样探测报警系统拆除、安装（编码：920505） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920505001 | 烟雾探测器拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920505002 | 吸气式烟雾探测器安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.类型 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.探测器调试 |
| 920505003 | 空气采样管安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示长度计算 | 1.采样管制作 2.采样管敷设 |
| 920505004 | 报警控制器拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920505005 | 报警控制器安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.控制点数量 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.校接线 3.调试 |

| B.5.6 防火门监控报警系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.6的规定执行。 |
| --- |
| 表B.5.6 防火门监控报警系统拆除、安装（编码：920506） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920506001 | 监控模块拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920506002 | 监控模块安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.类型 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920506003 | 监控主机拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920506004 | 防火门监控主机安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.控制点数量 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.调试 |
| 920506005 | 防火门门磁开关安装 | 1.名称 2.规格 3.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.调试 |

B.5.7 电气火灾、消防电源监控系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.7的规定执行。

表B.5.7 电气火灾、消防电源监控系统拆除、安装（编码：920507）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920507001 | 监控探测器拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920507002 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507003 | 测温式监控探测器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507004 | 隔离器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507005 | 传感器拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920507006 | 温度传感器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507007 | 电流传感器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507008 | 电压传感器 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |
| 920507009 | 监控主机拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920507010 | 监控主机安装 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.安装方式 5.控制点数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.调试 |

B.5.8 智能应急照明系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.8的规定执行。

| 表B.5.8 智能应急照明系统拆除、安装（编码：920508） |
| --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920508001 | 智能应急照明控制器拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920508002 | 智能应急照明控制器安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.控制点数量 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.调试 |
| 920508003 | 电源拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920508004 | 智能应急照明专用电源安装 | 1.名称 2.规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920508005 | 智能应急照明分配电装置拆除 | 1.名称 2.安装方式 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920508006 | 智能应急照明分配电装置安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.控制点数量 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.校接线 3.调试 |

B.5.9 消防系统调试。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.5.9的规定执行。

表B.5.9 消防系统调试（编码：920509）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920509001 | 自动报警系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509002 | 空气采样探测报警系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509003 | 防火门监控系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509004 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509005 | 消防电源监控系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509006 | 消防广播系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 920509007 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按控制装置的点数计算 | 系统调试 |
| 920509008 | 气体灭火装置调试 | 1.名称 2.试验容器规格 3.气体试喷 | 个/点/台/套 | 按调试、检验和验收所消耗的试验容器总数计算 | 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 3.气体试喷 |
| 920509009 | 防火控制装置调试 | 1.名称 2.类型 | 处/个/部 | 按设计图示数量计算 | 系统装置调试 |
| 920509010 | 智能应急照明系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按系统计算 | 系统调试 |
| 注：1 自动报警系统调试，包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防电话等组成的报警系统；按不同的点数以系统计算。 2 空气采样探测报警系统，包括吸气式烟雾探测器组成的报警系统；按不同点数以系统计算。 3 防火门监控报警系统，包括防火门监控器、监控模块等组成的报警系统；按不同点数以系统计 算。 4 电气火灾监控系统，包括各类监控探测器、温度传感器、隔离器等组成的报警系统；按不同点数以系统计算。 5 消防电源监控系统，包括电流传感器、电压传感器等组成的报警系统；按不同点数以系统计算。 6 消防广播系统，包括扬声器、模块等组成的报警系统；按不同点数以系统计算 7 水灭火控制调试，自动喷洒系统按末端试水阀、末端试水装置计算；消火栓系统按需调试消火栓数量以点计算；消防水炮系统按水炮数量以点计算。 8 气体灭火装置调试，是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统；按气体灭火系统装置的瓶头阀以点计算 9 防火控制装置调试，包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电 梯等防火控制装置；电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等调试以个计 算，消防电梯以部计算。 10 智能应急照明系统调试,包括智能照明灯具、智能应急照明分配电装置组成的智能应急照明系 统；按智能应急照明分配电装置数量以系统计算。 |
| B.5.10 相关问题及说明 1 消防工程中管道及附件的拆除、安装应按附录B.6给排水、采暖工程中相关项目编码列项；管道工程量的计算，不扣除阀门、管件及各种组件所占长度以延长米计算。 2 水箱及罐类拆除、检修、安装应按附录B.6给排水、采暖工程相关项目编码列项。 3 消防工程管道界线划分应执行附录B.6给排水、采暖工程中相关说明及工程量计算规则。 4 过梁、墙、楼板的钢（塑料）套管，应按附录B.6给排水、采暖工程相关项目编码列项。 5 管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩等，应按附录A相关项目编码列项。 6 剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。 7 除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A相关项目编码列项。 8 拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。 9 如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。 |

## B.6  给排水、采暖工程

B.6.1 给排水、采暖管道拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.1的规定执行。

表 B.6.1 给排水、采暖管道拆除、安装（编码：920601）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920601001 | 钢管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占长度；方形补偿器以其所占长度按管道工程量计算 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920601002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度；方形补偿器以其所占长度按管道工程量计算 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 |
| 920601003 | 钢管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度；方形补偿器以其所占长度按管道工程量计算 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920601004 | 铸铁管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占长度 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3场内运输、堆放 |
| 920601005 | 铸铁管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 |
| 920601006 | 不锈钢管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占长度 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920601007 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920601008 | 铜管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占长度 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920601009 | 铜管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 |
| 920601010 | 复合管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占长度 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920601011 | 复合管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.管道除锈、刷油、防腐 4.压力试验 5.管道消毒、冲洗、吹扫 |
| 920601012 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920601013 | 塑料管安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.防腐设计要求 8.阻火圈设计要求 9.压力试验、吹扫及清洗设计要求 10.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.管道防腐 5.压力试验 6.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 |
| 920601014 | 其他管道拆除 | 1.拆除部位 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.拆除要求 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道、管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920601015 | 其他管道安装 | 1.安装部位 2.材质 3.输送介质 4.型号、规格 5.压力等级 6.连接方式 7.除锈、刷油、防腐设计要求 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求 9.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件及各种井类所占的长度 | 1.管道及管件制作、安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.压力试验 4.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 |
| 920601016 | 套管制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.填料材质 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920601017 | 水源管道碰头 | 1.介质 2.安装部位 3.碰头形式 4.材质 5.型号、规格 6.连接方式 7.防腐、绝热设计要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层 |
| 注：1 铸铁管适用于承插铸铁管、球墨铸铁管、柔性抗震铸铁管等。 2 塑料管适用于PVC-U、PP-R、PE、PB等塑料管材。 3 复合管适用于钢塑复合管、铝塑复合管、钢骨架复合管等复合型管道。 4 压力试验按设计要求描述试验方法，如水压试验、气压试验、泄漏性试验、闭水试验、通球试验、真空试验等。 5 吹扫、清洗按设计要求描述吹扫、冲洗方法，如水冲洗、消毒清洗、真空吹扫等。 6 套管制作、安装适用于穿基础、墙、楼板等部位的防水套管、填料套管、无填料套管及防火套管等。 |

B.6.2 站类管道安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.2的规定执行。

表 B.6.2 站类管道安装（编码：920602）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920602001 | 站类钢管安装 | 1.材质 2.型号、规格 3.压力等级 4.连接方式 5.除锈、刷油、防腐设计要求 6.压力试验及吹扫、清洗设计要求 7.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件所占的长度；方形补偿器以其所占长度按管道工程量计算 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.管道除锈、刷油、防腐 |
| 920602002 | 站类其他管道安装 | 1.材质 2.型号、规格 3.压力等级 4.连接方式 5.除锈、刷油、防腐设计要求 6.压力试验及吹扫、清洗设计要求 7.是否利旧 | m | 按设计图示管道中心线长度计算。扣除疏水器、减压器、除污器、水表所占长度，不扣除阀门、管件所占长度 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.管道除锈、刷油、防腐 |
| 920602003 | 站类钢管管件制作、安装 | 1.材质 2.型号、规格 3.压力等级 4.连接方式 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920602004 | 站类其他管件制作、安装 | 1.材质 2.型号、规格 3.压力等级 4.连接方式 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920602005 | 站类管道泄压（介质补充） | 1.介质 2.压力等级 3.介质充注方式 | kg/L | 按规范或设计技术要求计算 | 1.介质补充、排放 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.有害气体、液体集中处理 |
| 920602006 | 管材表面（焊缝）探伤 | 1.规格 2.探伤形式 | m/张/口 | 按规范或设计技术要求计算 | 探伤 |
| 注：1 站类管道安装适用于站类、一般工业厂房类（锅炉房、泵房、软化室、厂房等）的管道安装。 2 锅炉房、水泵房等站类管道应以墙内壁为界。 3 站类钢管安装适用于所有低压碳钢管安装。 4 站类其他管道安装适用于低压不锈钢管、铝管、铜管、塑料管、铸铁管等管道安装。 |
| 5 站类管道中管道、管道附件及器具等拆除，应按附录B.6.1、B.6.3、B.6.4、B.6.5中相关项目编码列项。 |
| 6 站类管道中未涉及的管道附件及器具等，应按附录B.6.1、B.6.3、B.6.4、B.6.5中相关项目编码列项。 |

B.6.3 管道附件拆除、检修、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.3的规定执行。

表 B.6.3 管道附件拆除、检修、安装（编码：920603）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920603001 | 管件更换 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.制作、安装 3.场内运输、堆放 |
| 920603002 | 水嘴、螺纹阀门拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603003 | 法兰阀门拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603004 | 阀门检修 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.阀门解体 2.检修 3.组装 4.安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920603005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603006 | 螺纹法兰阀门安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603007 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603008 | 带短管甲乙的法兰阀门安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603009 | 塑料阀门安装 | 1.名称 2.型号、规格、压力等级 3.连接方式 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920603010 | 其他阀门拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603011 | 其他阀门安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.连接方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603012 | 法兰安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格、压力等级 4.连接方式 5.是否利旧 | 副 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920603013 | 排气阀安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920603014 | 安全阀安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920603015 | 减压器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603016 | 减压器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 本体及附件安装 |
| 920603017 | 疏水器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603018 | 疏水器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 本体及附件安装 |
| 920603019 | 计量表拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603020 | 计量表安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.连接方式 4.附件配置 5.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件安装 2.电气接线、调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920603021 | 水位计拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603022 | 水位计安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920603023 | 温度仪表拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603024 | 温度仪表安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 |
| 920603025 | 压力仪表拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603026 | 压力仪表安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 |
| 920603027 | 波纹（套筒）伸缩器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603028 | 波纹（套筒）伸缩器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920603029 | 除污器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603030 | 除污器检修 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 | 套 | 按设计图示数量计算 | 拆除、检修、安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920603031 | 除污器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920603032 | 倒流防止器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920603033 | 倒流防止器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.连接方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 本体及附件安装 |
| 注：1 法兰阀门安装包括法兰连接，不得另计。阀门安装如仅为一侧法兰连接时，应在项目特征中描述。 2 塑料阀门连接方式包括热熔连接、粘接、热风焊接等。 |

B.6.4 卫生器具拆除、制作、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.4的规定执行。

表 B.6.4 卫生器具拆除、制作、安装（编码：920604）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920604001 | 浴盆拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604002 | 浴盆安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 |
| 920604003 | 净身盆拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920604004 | 净身盆安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 |
| 920604005 | 洗脸盆拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604006 | 洗脸盆安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 3.电气接线、调试 |
| 920604007 | 洗涤盆拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具拆除 2.支架及附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920604008 | 洗涤盆安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 |
| 920604009 | 拖布池拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604010 | 拖布池安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920604011 | 淋浴器（房）拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604012 | 淋浴器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.电气接线、调试 |
| 920604013 | 淋浴房安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 3.电气接线、调试 |
| 920604014 | 大便器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604015 | 大便器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 3.电气接线、调试 |
| 920604016 | 小便器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604017 | 小便器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.组装方式 5.附件配置 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.器具及附件安装 2.防渗漏处理 3.电气接线、调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920604018 | 排水栓安装 | 1.名称 2.带存水弯、不带存水弯 3.材质 4.型号、规格 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920604019 | 水龙头安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920604020 | 扫除口安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920604021 | 地漏更换 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.安装 3.防渗漏处理 4.场内运输、堆放 |
| 920604022 | 地漏安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.防渗漏处理 |
| 920604023 | 小便槽冲洗管制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | m | 按设计图示长度计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920604024 | 热（开）水器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604025 | 热（开）水器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.电气接线、调试 |
| 920604026 | 紫外线杀菌设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604027 | 紫外线杀菌设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920604028 | 电子水处理器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604029 | 电子水处理器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920604030 | 超声波灭藻设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920604031 | 水质净化器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920604032 | 水箱拆除 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.型号、规格 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.水箱拆除 2.支架拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920604033 | 水箱除垢、清洗、检修 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.型号、规格 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.除垢、清洗 2.检修 |
| 920604034 | 水箱制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.型号、规格 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920604035 | 水（气）罐拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920604036 | 水（气）罐除垢 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.除垢 2.检修 |
| 920604037 | 水（气）罐制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.制作、安装 2.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920604038 | 太阳能集热装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.附件名称、规格、数量 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.设备拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920604039 | 太阳能集热装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.主要技术参数 5.附件名称、规格、数量 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.设备安装 2.附件安装 |
| 920604040 | 隔油装置拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920604041 | 隔油装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.电气接线、调试 |
| 920604042 | 直饮水设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.附件拆除 3.场内运输、堆放 |
| 920604043 | 直饮水设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.电气接线、调试 |
| 注：1 成品卫生器具项目中的附件安装主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水附件包括存水弯、排水栓、下水口等，以及配备的连接管等。 2 变频给水设备、稳压给水设备项目适用于整套设备安装更换，局部安装更换时套用局部设备的相关清单。 |

B.6.5 供暖器具拆除、制作、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.5的规定执行。

表 B.6.5 供暖器具拆除、制作、安装（编码：920605）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920605001 | 散热器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 片/组 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920605002 | 铸铁散热器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架形式 5.是否利旧 | 片/组 | 按设计图示数量计算 | 1.组对、安装 2.外拉条、固定卡制作、安装 3.托架制作、安装 |
| 920605003 | 钢制散热器安装 | 1.名称 2.类型（闭式、板式、壁板式、柱式） 3.型号、规格 4.安装方式 5.托架形式 6.是否利旧 | 片/组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.托架安装 |
| 920605004 | 光排管散热器制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.安装方式 5.托架形式 6.是否利旧 | m | 按设计图示长度计算 | 1.制作、组对、安装 2.水压试验 |
| 920605005 | 高频焊翅片管散热器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.安装方式 5.托架形式 6.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.托架安装 |
| 920605006 | 地板辐射采暖安装 | 1.名称 2.管道材质、规格 3.压力试验及吹扫设计要求 4.是否利旧 | m | 按设计图示长度计算 | 1.管道排布、绑扎、固定 2.与分集水器连接 3.水压试验、冲洗 4.配合地面浇注 |
| 920605007 | 蓄热式电暖器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.主要技术参数 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920605008 | 分（集）水器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920605009 | 分（集）水器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.回路数 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920605010 | 分（集）气缸拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920605011 | 分（集）气缸制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 制作、安装 |
| 920605012 | 集气罐制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 制作、安装 |
| 920605013 | 地源（水源、气源） 热泵机组拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.设备质量（t） 4.位置 5.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920605014 | 地源（水源、气源） 热泵机组安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.设备质量（t） 4.减震装置形式 5.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件安装 2.减震装置制作、安装 |

B.6.6 医疗气体设备及附件拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.6的规定执行。

表 B.6.6医疗气体设备及附件拆除、安装（编码：920606）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920606001 | 制氧机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606002 | 制氧机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920606003 | 液氧罐拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606004 | 液氧罐安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606005 | 二级稳压箱拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606006 | 二级稳压箱安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606007 | 气体汇流排拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606008 | 气体汇流排安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606009 | 集污罐拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606010 | 集污罐安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920606011 | 刷手池拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606012 | 刷手池安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 组 | 按设计图示数量计算 | 1.器具安装 2.附件安装 |
| 920606013 | 医用真空罐拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920606014 | 医用真空罐安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.附件材质、规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附件安装 3.调试 |
| 920606015 | 汽水分离器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606016 | 汽水分离器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920606017 | 干燥机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606018 | 干燥机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606019 | 储气罐拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606020 | 储气罐安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606021 | 空气过滤器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606022 | 空气过滤器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606023 | 集水器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606024 | 集水器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920606025 | 医用设备带拆除 | 1.材质 2.规格 3.拆除要求 | m | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606026 | 医用设备带安装 | 1.材质 2.规格 3.是否利旧 | m | 按设计图示长度计算 | 1.安装 2.调试 |
| 920606027 | 气体终端拆除 | 1.气体种类 2.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920606028 | 气体终端安装 | 1.气体种类 2.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |

B.6.7 采暖、空调水工程系统调试。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.6.7的规定执行。

表 B.6.7 采暖、空调水工程系统调试（编码：920607）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920607001 | 采暖工程系统调试 | 系统形式 | 系统 | 按由采暖管道、管件、阀门、法兰、供暖器具组成采暖工程系统计算 | 系统调试 |
| 920607002 | 空调水工程系统调试 | 系统形式 | 系统 | 按由空调水管道、管件、阀门、法兰、制冷设备组成空调水工程系统计算 | 系统调试 |

B.6.8  相关问题及说明

1  消防工程管道界线的划分：

（1）喷淋系统水灭火管道：室内外界线应以建筑物外墙面1.5m为界，入口处设阀门者应以阀门为界。设在高层建筑物的消防泵间管道应以泵间内墙面为界。

（2）消火栓管道：室内外界线应以建筑物外墙面1.5m为界，入口处设阀门者应以阀门为界。与市政给水管道的界线应以水表井为界，无水表井的应以与市政给水管道碰头点为界。

2  采暖、冷热水管道以建筑物外墙面1.5m为界，入口处设阀门者应以阀门为界。与市政给水管道的界线应以水表井为界，无水表井的应以与市政给水管道碰头点为界。排水管道应以出户第一个检查井或外墙面1.5m为界。

3  管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩等，应按附录A相关项目编码列项。

4  剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

5  除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A相关项目编码列项。

6  拆除项目特征中,拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

7  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

## B.7  通风空调工程

B.7.1 通风、空调设备及部件拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.7.1的规定执行。

表 B.7.1 通风、空调设备及部件拆除、安装（编码：920701）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920701001 | 除尘设备拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701002 | 除尘设备安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701003 | 通风机（箱）拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除位置 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701004 | 通风机（箱）安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.材质 5.单机试运转要求 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.拆装检查 3.电气接线 4.单机试运转 |
| 920701005 | 空调器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.质量 5.拆除位置 6.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701006 | 空调器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.质量 5.安装位置 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701007 | 空气幕拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920701008 | 空气幕安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701009 | 风机盘管拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除位置 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701010 | 风机盘管安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701011 | 过滤器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.框架形式、材质 4.拆除要求 | 块 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701012 | 过滤器清洗、检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.过滤功效 4.主要内容 | 块 | 按设计图示数量计算 | 1.本体清洗、检修 2.滤尘器更换、滤网清洗 3.过滤吸收器更换 4.添配附件、更换橡胶软接头固定环片 |
| 920701013 | 过滤器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.过滤功效 4.框架形式、材质 5.是否利旧 | 块 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.框架制作、安装 3.电气接线、调试 |
| 920701014 | 表冷器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701015 | 表冷器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.型钢制作、安装 3.过滤器安装 4.挡水板安装 5.补刷(喷)油漆 6.调试、无负荷试运行 |
| 920701016 | 油烟净化器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除位置 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920701017 | 油烟净化器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.补刷（喷）油漆 3.电气接线、调试 |
| 920701018 | 净化工作台拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701019 | 净化工作台安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.补刷（喷）油漆 3.电气接线、调试 |
| 920701020 | 风淋室拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701021 | 风淋室安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.补刷（喷）油漆 3.电气接线、调试 |
| 920701022 | 除湿机拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701023 | 除湿机安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701024 | 加湿器拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体、附件、支托架拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920701025 | 加湿器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.电气接线、调试 |
| 920701026 | 设备检修 | 1.名称 2.型号、规格 3.形式 4.检修内容 | 台 | 按设计图示检修部位及数量计算 | 1.部件或配件检修 2.组装复原 3.单机调试、试运行 |
| 920701027 | 冷媒介质充注 | 1.名称 2.冷媒类型 | kg | 按充注数量计算 | 1.充注前准备工作 2.冷媒充注 3.充注后的检查工作 |
| 注：1、通风设备、除尘设备适用于通风空调工程。其他工业用风机及除尘设备应按其相关项目编制。 2、冷媒介质充注适用于多联空调系统及制冷机组的冷媒补充，不适用于分体空调。 |

B.7.2 通风管道拆除、制作、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.7.2的规定执行。

表 B.7.2 通风管道拆除、制作、安装（编码：920702）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920702001 | 通风管道拆除 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.拆除要求 | m2 | 按设计图示数量以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及调节阀所占的长度，但不包括部件所占的长度 | 1.风管、管件、吊托支架、调节阀门、保温层拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920702002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.接口形式 7.风管附件设计要求 8.是否利旧 | m2 | 按设计图示以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长 | 1.风管、管件、法兰、零件制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 4.温度、风量测定孔制作 |
| 920702003 | 净化通风管道制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.接口形式 7.风管附件设计要求 8.是否利旧 | m2 | 按设计图示以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长 | 1.风管、管件、法兰、零件制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 4.温度、风量测定孔制作 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920702004 | 玻璃钢通风管道制作、安装 | 1.名称 2.形状 3.规格 4.板材厚度 5.接口形式 6.支架形式、材质 7.是否利旧 | m2 | 按设计图示以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长 | 1.风管、管件制作、安装 2.吊托支架制作、安装 |
| 920702005 | 复合型通风管道制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.接口形式 7.支架形式、材质 8.是否利旧 | m2 | 按设计图示以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长 | 1.风管、管件制作、安装 2.吊托支架制作、安装 |
| 920702006 | 其他类型风管制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.接口形式 7.支架形式、材质 8.是否利旧 | m2 | 按设计图示以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、回风口等所占面积；风管长度以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长 | 1.风管、管件制作、安装 2.吊托支架制作、安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920702007 | 柔性软风管安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.形式 5.风管接头材质 6.是否利旧 | 节/m2 | 柔性软风管按设计图示数量计算，软管接头按设计图示以展开面积计算。 | 1.安装 2.风管接头安装 |
| 注：其他类型风管制作、安装适用于不锈钢钢板、铝板、塑料板等板材风管的制作、安装。 |

B.7.3 通风管道部件拆除、制作、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.7.3的规定执行。

表 B.7.3 通风管道部件拆除、制作、安装（编码：920703）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920703001 | 风管密闭检修门拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703002 | 风管密闭检修门制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.特征（带视孔或不带视孔） 5.框架形式、材质 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体制作、安装 2.框架制作、安装 |
| 920703003 | 调节阀拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703004 | 调节阀安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.支架制作、安装 3.电气接线、调试 |
| 920703005 | 其他阀拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920703006 | 其他阀安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.支架制作、安装 3.电气接线、调试 |
| 920703007 | 风口、散流器（百叶窗）拆除 | 1.名称 2.型号、规格 3.形式 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703008 | 风口、散流器（百叶窗）制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 920703009 | 风帽拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.风帽本体及筝绳拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703010 | 风帽安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.风帽附件设计要求 6.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.风帽安装 2.筒形风帽滴水盘制作、安装 3.风帽筝绳制作、安装 4.风帽泛水制作、安装 |
| 920703011 | 罩类拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.拆除要求 | 个/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703012 | 罩类制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.除锈、刷油设计要求 6.是否利旧 | 个/m2 | 按设计图示数量计算 | 1.制作、安装 2.除锈、刷油漆 |
| 920703013 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.法兰接口设计要求 5.是否利旧 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 制作、安装 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920703014 | 消声器拆除 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703015 | 消声器安装 | 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.形式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 920703016 | 静压箱拆除 | 1.名称 2.规格 3.拆除要求 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920703017 | 静压箱制作、安装 | 1.名称 2.箱体材质 3.规格 4.内贴消声材料 5.是否利旧 | m2 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.制作、安装 2.贴消声材料 |
| 注：1 若调节阀与通风管道一同拆除，应按附录B.7.2通风管道拆除、制作、安装中通风管道拆除相关项目编码列项。若调节阀单独拆除，应按附录B.7.3通风管道部件拆除、制作、安装中调节阀拆除相关项目编码列项。 2 风口、散流器（百叶窗）包括百叶风口、矩形送风口、矩形空气分布器、风管插板风口、旋转吹风口、圆形散流器、方形散流器、流线型散热器、送吸风口、活动篦式风口、网式风口、钢百叶窗等。 3 消声器包括片式消声器、矿棉管式消声器、聚酯泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗式消声器、微穿孔板消声器、消声弯头等。 4 静压箱的面积计算：按设计图示尺寸以展开面积计算，不扣除开口的面积。 |

B.7.4 通风工程检测、调试。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.7.4的规定执行。

表 B.7.4 通风工程检测、调试（编码：920704）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920704001 | 通风空调工程系统调试 | 系统调试 | 系统 | 按通风空调系统计算 | 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |
| 920704002 | 风管严密性试验 | 漏风量测试设计要求 | m2 | 按设计图纸或规范要求需测试风管的面积以平方米计算 | 通风管道严密性试验 |

B.7.5  相关问题及说明

1  通风空调工程适用于通风（空调）设备及部件、通风管道及部件的拆除、制作、安装工程。

2  剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

3  除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A相关项目编码列项。

4  空调水管道及附件的拆除、安装应按附录B.6给排水、采暖工程中相关项目编码列项；

5  拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

6  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

## B.8  建筑智能化系统设备工程

B.8.1 计算机应用、网络系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.1 的规定执行。

表 B.8.1 计算机应用、网络系统拆除、安装（编码：920801）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920801001 | 输入、输出设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801002 | 输入设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801003 | 输出设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801004 | 控制设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801005 | 控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801006 | 存储设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801007 | 存储设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801008 | 操作台拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920801009 | 操作台安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801010 | 扩展板卡安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801011 | 网络设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801012 | 集线器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801013 | 路由器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801014 | 适配器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801015 | 中继器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801016 | 收发器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920801017 | 防火墙安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920801018 | 交换机安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801019 | 网关安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801020 | 网桥安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801021 | 调制解调器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801022 | 服务器拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801023 | 服务器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920801024 | 无线设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920801025 | 无线设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920801026 | 软件 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.指标 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.软件开发 2.安装 3.调试 4.试运行 5.系统联调 6.完成测试报告 |
| 920801027 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.调试类别 2.调试内容 | 系统 | 按系统计算 | 1.系统调试 2.完成测试报告 |
| 920801028 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.试运行类别 2.试运行内容 | 系统 | 按系统计算 | 1.试运行 2.完成试运行报告 |

B.8.2 电话系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.2 的规定执行。

表 B.8.2 电话系统拆除、安装（编码：920802）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920802001 | 架空引入装置拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920802002 | 架空引入装置安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.定位、打眼 2.线架安装 |
| 920802003 | 设备箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920802004 | 设备箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.对数 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地 |

B.8.3 有线电视系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.3 的规定执行。

表 B.8.3 有线电视系统拆除、安装（编码：920803）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920803001 | 前端箱拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920803002 | 前端箱安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.连接电源 3.接地 |
| 920803003 | 卫星接收天线拆除 | 1.名称 2.型号 3.天线杆、基础种类 4.拆除要求 | 副 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920803004 | 卫星接收天线安装 | 1.名称 2.型号 3.安装方式 4.是否利旧 | 副 | 按设计图示数量计算 | 1.天线杆安装 2.天线安装 |
| 920803005 | 线路设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.电视设备箱型号规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920803006 | 线路设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.回路数 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920803007 | 终端设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920803008 | 终端设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920803009 | 电视插座拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920803010 | 电视插座安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装、压接头 2.调试 |
| 920803011 | 电视墙拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920803012 | 电视墙安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.墙架电视机台数 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.电视墙架安装 4.连接电源 5.接地 |
| 920803013 | 用户端及放大器调试 | 1.调试类别 2.调试内容 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.试运行 2.完成试运行报告 |

B.8.4 安全防范设备拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.4 的规定执行。

表 B.8.4 安全防范设备拆除、安装（编码：920804）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920804001 | 入侵报警探测器拆除 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.拆除要求 | 套/m | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804002 | 入侵报警探测器安装 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.是否利旧 | 套/m | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804003 | 入侵报警控制器拆除 | 1.名称 2.类别 3.回路数 4.安装方式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920804004 | 入侵报警控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.回路数 4.安装方式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804005 | 报警信号传输设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.功率 4.安装方式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804006 | 报警信号传输设备安装 | 1.名称 2.类别 3.功率 4.安装方式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804007 | 安全检查设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.通道量 5.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804008 | 安全检查设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.通道量 5.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804009 | 出入口目标识别设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804010 | 出入口目标识别设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804011 | 出入口控制设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804012 | 出入口控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920804013 | 出入口执行机构设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804014 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804015 | 电视监控摄像设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804016 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.云台安装 3.云台控制器安装 4.镜头安装 5.保护罩安装 6.设备支架安装 7.电源安装 8.调试 |
| 920804017 | 视频控制设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.回路数 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804018 | 视频控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.回路数 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804019 | 控制台和监视器柜拆除 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804020 | 控制台和监视器柜安装 | 1.名称 2.类别 3.安装方式 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920804021 | 音频、视频及脉冲分配器拆除 | 1.名称 2.回路数 3.安装方式 4.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804022 | 音频、视频及脉冲分配器安装 | 1.名称 2.回路数 3.安装方式 4.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804023 | 视频补偿器拆除 | 1.名称 2.通道量 3.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804024 | 视频补偿器安装 | 1.名称 2.通道量 3.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804025 | 视频传输设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804026 | 视频传输设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804027 | 录像、记录设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.存储容量、格式 5.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804028 | 录像、记录设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.存储容量、格式 5.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804029 | 显示设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台/套/m2/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920804030 | 显示设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.安装位置 6.是否利旧 | 台/套/m2/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 |
| 920804031 | 防护系统设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804032 | 防护系统设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804033 | 停车场管理设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台/套/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804034 | 停车场管理设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台/套/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804035 | 电子巡更终端设备拆除 | 1.名称 2.规格 3.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920804036 | 电子巡更终端设备安装 | 1.名称 2.规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920804037 | 安全防范系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920804038 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称 2.类别 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |

B.8.5 广播系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.5 的规定执行。

表 B.8.5 广播系统拆除、安装（编码：920805）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920805001 | 扩声系统设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台/只 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920805002 | 扩声系统设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台/只 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920805003 | 电源安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920805004 | 会议专用设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920805005 | 会议专用设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.附属设备安装 3.调试 |
| 920805006 | 音频跳线安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.测试 |
| 920805007 | 音频插座、插头拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920805008 | 音频插座、插头安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.测试 |
| 920805009 | 扩声系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 只/副/台/系统 | 按设计图示数量计算 | 系统 调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920805010 | 扩声系统试运行 | 1.名称 2.试运行时间 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |
| 920805011 | 扩声、会议系统测量 | 1.测量类别 2.测量内容 3.指标 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 1.测量 2.完成测试报告 |
| 920805012 | 公共广播、背景音乐系统设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920805013 | 公共广播、背景音乐系统设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 3.接地 |
| 920805014 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 台/系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试听、调试 |
| 920805015 | 公共广播、背景音乐系统测量 | 1.测量类别 2.测量内容 3.指标 | 系统 | 按系统计算 | 1.测量 2.完成测试报告 |
| 920805016 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 1.名称 2.试运行时间 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |
| 920805017 | 视频系统设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920805018 | 视频系统设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.功能、用途 5.安装方式 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.调试 |
| 920805019 | 视频系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920805020 | 视频系统测量 | 1.测量类别 2.测量内容 3.指标 | 系统 | 按系统计算 | 1.测量 2.完成测试报告 |
| 920805021 | 视频系统试运行 | 1.名称 2.试运行时间 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |

B.8.6 综合布线系统工程拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.6 的规定执行。

表 B.8.6 综合布线系统工程拆除、安装（编码：920806）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920806001 | 插箱、机柜拆除 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806002 | 插箱、机柜安装 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.附件安装 4.接地 |
| 920806003 | 信息插座拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806004 | 信息插座安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.卡接 |
| 920806005 | 综合布线割接 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 | 套 | 按设计图示数量 | 1.本体拆除、移位 2.将设备线缆运至指定地点重新安装 |
| 920806006 | 跳线拆除 | 1.名称 2.拆除要求 | 条 | 按设计图示数量计算 | 跳线拆除 |
| 920806007 | 电缆跳线 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 条 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 3.测试 |
| 920806008 | 光纤跳线 | 1.名称 2.型号 3.规格 | 条 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.测试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920806009 | 光纤连接 | 1.方法 2.模式 | 芯 | 按设计图示数量计算 | 1.固定光纤 2.接续、测试 |
| 920806010 | 线（光）缆测试 | 1.测式类别 2.测试内容 | 链路 | 按设计图示数量计算 | 1.测试 2.完成测试报告 |
| 920806011 | 配线架、跳线架拆除 | 1.名称 2.规格 3.拆除要求 | 架 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806012 | 配线架、跳线架安装 | 1.名称 2.规格 3.容量 4.对数 5.是否利旧 | 架 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.打接 |
| 920806013 | 光纤盒（连接盘）拆除 | 1.名称 2.规格 3.芯数 4.安装方式 5.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806014 | 光纤盒（连接盘）安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.芯数 4.安装方式 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.端接模块 2.安装面板 |
| 920806015 | 双绞线缆拆除 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806016 | 双绞线缆敷设 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |
| 920806017 | 大对数电缆拆除 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806018 | 大对数电缆敷设 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.敷设 2.测试 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920806019 | 同轴电缆拆除 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806020 | 同轴电缆敷设 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.敷设 2.卡接 |
| 920806021 | 光缆拆除 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.拆除要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806022 | 光缆敷设 | 1.名称 2.规格 3.敷设方式 4.是否利旧 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度） | 1.敷设 2.测试 |
| 920806023 | 跳块打接 | 1.名称 2.类别 3.规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.标识 3.测试 |
| 920806024 | 尾纤布放 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.接续 2.测试 |
| 920806025 | 线缆管理器拆除 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920806026 | 线缆管理器安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.安装方式 4.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 本体安装 |
| 注：1.线、光缆预留长度见表B.8.9-1。 |

B.8.7 建筑设备自动化系统工程拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.7 的规定执行。

表 B.8.7 建筑设备自动化系统工程拆除、安装（编码：920807）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920807001 | 通讯网络控制设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.控制点数 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920807002 | 通讯网络控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.指标 5.功能 6.安装方式 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、连接 2.软件安装 3.单体测试 |
| 920807003 | 控制器拆除 | 1.名称 2.类别 3.控制点数量 4.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807004 | 控制器安装 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.控制点数量 5.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.软件安装 3.调试 4.接地 |
| 920807005 | 智能控制箱拆除 | 1.名称 2.类别 3.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807006 | 智能控制箱安装 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.控制器、控制模块规格、体积 5.控制器、控制模块数量 6.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.调试 4.接地 |
| 920807007 | 第三方通信设备接口拆除 | 1.名称 2.类别 3.接口点数 4.拆除要求 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807008 | 第三方通信设备接口安装 | 1.名称 2.类别 3.接口点数 4.是否利旧 | 台/套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装、连接 2.接口软件安装调试 3.调试 |
| 920807009 | 传感器拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 支/台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920807010 | 传感器安装 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.规格 5.安装位置 6.是否利旧 | 支/台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装和连接 2.调试 |
| 920807011 | 电动调节阀执行机构拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807012 | 电动调节阀执行机构安装 | 1.名称 2.类别 3.功能 4.规格 5.是否利旧 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装和连线 2.调试 |
| 920807013 | 基表及控制设备拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807014 | 基表及控制设备安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.单体测试 3.压力试验 |
| 920807015 | 采集系统拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807016 | 采集系统安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.单体测试 |
| 920807017 | 中心管理系统拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920807018 | 中心管理系统安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.指标 5.功能 6.安装方式 7.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体测试 |
| 920807019 | 电量变送器拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807020 | 电量变送器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.单体测试 |
| 920807021 | 其他传感器及变送器拆除 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.拆除要求 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920807022 | 其他传感器及变送器安装 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 支 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.单体测试 |
| 920807023 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920807024 | 建筑设备自控化系统试运行 | 名称 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |

B.8.8 智能家居系统拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 B.8.8 的规定执行。

表 B.8.8智能家居系统拆除、安装（编码：920808）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920808001 | 智能照明系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920808002 | 智能照明系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.控制回路、点数 6.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808003 | 智能家居系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920808004 | 智能家居系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.接口数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808005 | 智能情景系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920808006 | 智能情景系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.控制回路 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808007 | 智能语音系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920808008 | 智能语音系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.接口数量 6.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808009 | 智能暖通系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920808010 | 智能暖通系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.控制回路 6.是否利旧 | 台/个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808011 | 智能家电系统设备拆除 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.拆除要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920808012 | 智能家电系统设备安装 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 5.是否利旧 | 台 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.本体调试 |
| 920808013 | 智能家居系统调试 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
| 920808014 | 智能家居系统试运行 | 1.名称 2.类别 3.系统内容 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 系统试运行 |

B.8.9  相关问题及说明

1  建筑智能化系统设备工程适用于楼宇、小区的建筑智能化系统修缮工程。

2  弱电配管、线槽、配线应按附录B.2相关项目编码列项。

3  建筑智能化系统设备工程中的接地项目，应根据设计要求，按附录B.2.7防雷接地装置相关项目编码列项。

4  剔（凿）槽、打洞（孔）、支吊架、保温及保护层安装，应按附录B.9附属工程相关项目编码列项。

5  除锈、刷漆（补刷漆除外）,应按附录A相关项目编码列项。

6  拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

7  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

表B.8.9-1综合布线预留长度

| 序号 | 项目 | 预留长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴电缆 | 高+宽 | 箱、柜板的盘面尺寸 |
| 2 | 双绞线缆（大对数电缆） | 0.4~0.6m | 工作区 |
|  |  | 4m | 电信间、设备间机柜处 |
| 3 | 光缆 | 3~5m | 路由盘留 |
|  |  | 5~10m | 电信间、设备间配线柜处 |
|  |  | 1~1.5m | 工作区 |

## B.9  附属工程

B.9.1 附属工程拆除、安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.9.1的规定执行。

表 B.9.1 附属工程拆除、安装（编码：920901）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920901001 | 支吊架拆除 | 1.名称 2.材质 3.拆除要求 | kg | 按设计图示质量计算 | 1.本体及附件拆除 2.场内运输、堆放 |
| 920901002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.支架形式 5.是否利旧 | kg | 按设计图示质量计算 | 1.制作 2.安装 3.补刷（喷）油漆 4.二次灌浆 |
| 920901003 | 成品(抗震）支架安装 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.支架形式 5.是否利旧 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.放线、定位 2.组装 3.安装 |
| 920901004 | 剔（凿）槽 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.开槽 2.恢复处理 |
| 920901005 | 打洞（孔） | 1.名称 2.规格 3.类型 4.打洞（孔）方式 5.填充（恢复）方式 6.混凝土标准 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.打孔、洞 2.恢复处理 |
| 920901006 | 设备、管道保温层拆除 | 1.保温材料 2.保温厚度 3.管道规格、尺寸 | m3/m2 | 1.以立方米计量，按设计图示设备、管道表面积加绝热层厚度计算 2.以平方米计量，按设计图示设备、管道表面积计算 | 1.设备、管道外皮以外的全部保温层及保护层拆除 2.场内运输、堆放 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 920901007 | 设备、管道保温层修补 | 1.保温材料 2.保温厚度 3.管道规格、尺寸 | m3/m2 | 1.以立方米计量，按设计图示设备、管道表面积加绝热层厚度计算 2.以平方米计量，按设计图示设备、管道表面积计算 | 修补 |
| 920901008 | 设备保温层安装 | 1.保温材料 2.保温厚度 3.设备形式 | m3 | 按设计图示设备表面积加绝热层厚度计算 | 安装 |
| 920901009 | 水管保温层安装 | 1.保温材料 2.保温厚度 3.管道规格、尺寸 | m3 | 按设计图示管道表面积加绝热层厚度计算 | 安装 |
| 920901010 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料 2.保温厚度 3.管道规格、尺寸 | m2 | 按设计图示管道表面积计算 | 安装 |
| 920901011 | 设备、管道保护层安装 | 1.材料 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 | m2 | 按设计图示表面积计算 | 安装 |
| 920901012 | 法兰、阀门保温 | 1.绝热材料 2.绝热厚度 3.规格 | m3 | 按设计图示体积计算 | 安装 |
| 920901013 | 减震装置更换 | 1.名称 2.型号、规格 3.材质 | 个/套 | 按设计图示数量计算 | 1.拆除旧减震装置 2.制作、安装新减震装置 |
| 920901014 | 减震装置安装 | 1.名称 2.型号、规格 3.材质 4.是否利旧 | 个/套 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 注：1设备、管道防潮层执行设备保温、管道保温相关项目。 2 保温层及保护层工程量计算公式 设备筒体及管道保温、防潮和保护层工程量： V=π(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π(D+2.1δ+0.0082)×L 式中V—体积；S—表面积；D—直径；1.033、2.1—调整系数；δ—绝热层厚度；0.0082—捆扎线直径或钢带厚；L—设备筒体或管道长度。 二、设备封头保温、防潮和保护层工程量： V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)／2]2×π×1.5×N 三、拱顶罐封头保温、防潮和保护层工程量： V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ) 四、伴热管道保温工程量： 1．单管伴热、双管伴热（管径相同，夹角小于90°时）。 D'=D1+D2+(10-20mm) 式中D’—伴热管综合值；D1—主管道直径；D2—伴热管道直径；(10-20mm)—主管道与伴热管道之间的间隙。 2．双管伴热（管径相同，夹角大于90°时）。 D'=D1+1.5D2+(10-20mm) 3．双管伴热（管径不同，夹角小于90°时）。 D'=D1+D伴大+(10-20mm) 五、阀门保温、防潮和保护层工程量： V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 六、法兰保温、防潮和保护层工程量： V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 七、弯头保温、防潮和保护层工程量： V=π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B B取定值为：90°弯头B=4；45°弯头B=8。 |

B.9.2  相关问题及说明

1  除锈、刷漆（补刷漆除外），应按附录A相关项目编码列项。

2  基础槽钢执行支吊架拆除、制作、安装项目。

3  拆除项目特征中，拆除要求是指保护性拆除或非保护性拆除。

4  如有涉及利旧项目，需要明确利旧比例。

# 附录C 古建筑工程

## C.1石作工程

C.1.1台基石构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.1的规定执行。

表C.1.1台基石构件(编码：930101)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930101001 | 土衬石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以长度以体积计算，其中：圆弧形土衬石长度按外弧长计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101002 | 土衬石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 |
| 930101003 | 土衬石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101004 | 土衬石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101005 | 埋头石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以高度（包括埋深）以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101006 | 埋头石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ | 按设计图示尺寸的水平面积乘以高度（包括埋深）以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101007 | 埋头石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101008 | 埋头石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101009 | 陡板石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101010 | 陡板石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101011 | 陡板石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101012 | 陡板石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101013 | 阶条石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除柱顶石或柱卡口所占体积，非90°转角处阶条石长度按长角面计算，圆弧形阶条石长度按外弧长计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101014 | 阶条石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101015 | 阶条石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101016 | 阶条石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101017 | 压面石（压砖板）拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101018 | 压面石（压砖板）拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101019 | 压面石（压砖板）制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101020 | 压面石（压砖板）安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101021 | 柱顶石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中： 1.方形柱顶石、套顶石按设计图示尺寸以水平投影面积乘以全高计算。 2.五边形、扇形等异形柱顶石、套顶石按最小外接矩形面积乘以高度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101022 | 柱顶石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101023 | 柱顶石制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101024 | 柱顶石安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101025 | 柱顶石套顶榫眼、插仟榫眼剔凿 | 1.部位 2.榫眼形制 3.规格 4.石材种类 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔凿 |
| 930101026 | 石须弥座拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以高度以体积计算，高度以圭角下皮至上枋上皮的高度为准；其中： 1.非独立须弥座投影面积按上枋水平投影面积计算 2.矩形、圆形或多边形独立须弥座水平投影面积按上面最小外接矩形计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101027 | 石须弥座拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101028 | 石须弥座制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以高度以体积计算，高度以圭角下皮至上枋上皮的高度为准；其中： 1.非独立须弥座投影面积按上枋水平投影面积计算 2.矩形、圆形或多边形独立须弥座水平投影面积按上面最小外接矩形计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101029 | 石须弥座安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101030 | 石须弥座龙头拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101031 | 石须弥座龙头拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101032 | 石须弥座龙头制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101033 | 石须弥座龙头安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101034 | 石望柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的最小外接矩形面积乘以高度以体积计算，其高度自柱下皮量至柱头最高点 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101035 | 石望柱拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101036 | 石望柱制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101037 | 石望柱安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101038 | 石望柱头补配 | 1.部位 2.雕刻要求及样式 3.规格 4.石材种类 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.调制灰浆 3.安装 4.勾缝 |
| 930101039 | 石栏板及抱鼓拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中： 1.石栏板按地栿上皮至扶手上皮（寻杖上皮）的高度乘以相邻两望柱柱中至柱中的长度计算 2.抱鼓按最大高度乘以望柱中至最外端的长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101040 | 石栏板及抱鼓拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101041 | 石栏板及抱鼓制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中： 1.石栏板按地栿上皮至扶手上皮（寻杖上皮）的高度乘以相邻两望柱柱中至柱中的长度计算 2.抱鼓按最大高度乘以望柱中至最外端的长度计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101042 | 石栏板及抱鼓安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930101043 | 地栿石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930101044 | 地栿石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930101045 | 地栿石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930101046 | 地栿石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 注:1.套顶石按柱顶石相关清单项目列项。 2.石须弥座、石须弥座龙头按不同规格、不同材质分别列项。 |

C.1.2 墙体石构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.2的规定执行。

表C.1.2墙体石构件(编码：930102)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930102001 | 角柱石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中圭角角柱不扣除抹角部分所占体积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930102002 | 角柱石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930102003 | 角柱石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930102004 | 角柱石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930102005 | 腰线石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930102006 | 腰线石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930102007 | 腰线石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930102008 | 腰线石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930102009 | 挑檐石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其长度自构件最外端量至与砖墙分界处 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930102010 | 挑檐石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930102011 | 挑檐石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930102012 | 挑檐石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930102013 | 石墙帽（压顶）拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算，应扣除带墙帽角柱石所占长度 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930102014 | 石墙帽（压顶）拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930102015 | 石墙帽（压顶）制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算，应扣除带墙帽角柱石所占长度 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930102016 | 石墙帽（压顶）安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930102017 | 带墙帽角柱石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930102018 | 带墙帽角柱石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930102019 | 带墙帽角柱石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 份 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930102020 | 带墙帽角柱石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |

C.1.3 地面石构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.3的规定执行。

表C.1.3地面石构件(编码：930103)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930103001 | 槛垫石、过门石、分心石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103002 | 槛垫石、过门石、分心石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103003 | 槛垫石、过门石、分心石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103004 | 槛垫石、过门石、分心石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103005 | 带下槛槛垫石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的最小外接矩形截面积乘以长度以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103006 | 带下槛槛垫石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103007 | 带下槛槛垫石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的最小外接矩形截面积乘以长度以体积计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103008 | 带下槛槛垫石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103009 | 石台阶拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，砚窝石按满外长乘以宽度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103010 | 石台阶拆安归位 | 1.部位 2.台阶形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103011 | 石台阶打点勾缝 | 1.部位 2.台阶形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积（含垂带）计算 | 1.表面清扫、剔净缝隙中杂物 2.调制灰浆 3.勾抹灰缝 4.刷浆描缝或磨光擦净 |
| 930103012 | 石台阶制作 | 1.部位 2.台阶形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，其中砚窝石按满外长乘以宽度的面积计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103013 | 石台阶安装 | 1.部位 2.台阶形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103014 | 垂带石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸的上斜长度乘以宽度以面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103015 | 垂带石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103016 | 垂带石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103017 | 垂带石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103018 | 象眼石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以露明外边线垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103019 | 象眼石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103020 | 象眼石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103021 | 象眼石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103022 | 礓碴石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸的上面斜长度乘以宽度以面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103023 | 礓碴石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103024 | 礓碴石打点勾缝 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.表面清扫 2.调制灰浆 3.勾抹灰缝 4.刷浆描缝或磨光擦净 |
| 930103025 | 礓碴石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103026 | 礓碴石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930103027 | 路面石、地面石、噙口石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930103028 | 路面石、地面石、噙口石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930103029 | 路面石、地面石、噙口石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930103030 | 路面石、地面石、噙口石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |

C.1.4 石制窗扇及门窗附属石构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.4的规定执行。

表C.1.4石制窗扇及门窗附属石构件(编码：930104)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930104001 | 门窗石槛框拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以长度以体积计算，其框长以净长为准，上下槛两端伸入墙体长度应计算在内 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104002 | 门窗石槛框拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104003 | 门窗石槛框制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104004 | 门窗石槛框安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930104005 | 石制窗扇拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以露明外边线垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104006 | 石制窗扇拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104007 | 石制窗扇制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104008 | 石制窗扇安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930104009 | 券石、券脸石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中： 1.券脸石体积按其宽厚乘积乘以外弧长计算 2.券石体积按券洞长乘以券石厚乘以外弧长计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104010 | 券石、券脸石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104011 | 券石、券脸石制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中： 1.券脸石体积按其宽厚乘积乘以外弧长计算 2.券石体积按券洞长乘以券石厚乘以外弧长计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104012 | 券石、券脸石安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.石材种类 6.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930104013 | 门枕石、门鼓石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104014 | 门枕石、门鼓石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104015 | 门枕石、门鼓石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104016 | 门枕石、门鼓石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930104017 | 月洞门元宝石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104018 | 月洞门元宝石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104019 | 月洞门元宝石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104020 | 月洞门元宝石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930104021 | 滚墩石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930104022 | 滚墩石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930104023 | 滚墩石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930104024 | 滚墩石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |

C.1.5 石斗栱及石斗栱附件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.5的规定执行。

表C.1.5石斗栱及石斗栱附件(编码：930105)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930105001 | 石斗栱拆卸 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.石材种类 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930105002 | 石斗栱拆安归位 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 攒 |  | 1.拆卸、编号 2.挑选、整理旧石件 3.补配缺失石构件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 5.勾缝、打点 |
| 930105003 | 石斗栱摆砌 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.调制灰浆 3.安装摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930105004 | 石坐斗枋拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930105005 | 石坐斗枋拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930105006 | 石坐斗枋制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930105007 | 石坐斗枋安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930105008 | 石垫栱板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930105009 | 石垫栱板拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石件 3.石件制作 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930105010 | 石垫栱板摆砌 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.石件制作 2.调制灰浆 3.安装摆砌 4.勾缝、打点 |

C.1.6 石椽飞、角梁。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.6的规定执行。

表C.1.6石椽飞、角梁(编码：930106)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930106001 | 石椽飞拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以檐头长度计算，正身椽飞与翼角翘飞以起翘处为分界点，其中： 1.硬山建筑、悬山建筑量至博缝板外皮 2.带角梁建筑量至仔角梁端头 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930106002 | 石椽飞拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930106003 | 石椽飞制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930106004 | 石椽飞安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930106005 | 石挑檐桁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，不扣除搭角部分的长度 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930106006 | 石挑檐桁拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930106007 | 石挑檐桁制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，不扣除搭角部分的长度 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930106008 | 石挑檐桁安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930106009 | 石角梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930106010 | 石角梁拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 根 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930106011 | 石角梁制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 根 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930106012 | 石角梁安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 根 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930106013 | 石宝瓶补配 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.调制灰浆 2.安装 |

C.1.7 石排水构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.7的规定执行。

表C.1.7石排水构件(编码：930107)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930107001 | 石沟盖板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930107002 | 石沟盖板拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930107003 | 石沟盖板制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | ㎡ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930107004 | 石沟盖板安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930107005 | 排水石沟槽拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930107006 | 排水石沟槽拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930107007 | 排水石沟槽制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930107008 | 排水石沟槽安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930107009 | 石沟嘴拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930107010 | 石沟嘴拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930107011 | 石沟嘴制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930107012 | 石沟嘴安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930107013 | 滴水石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930107014 | 滴水石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930107015 | 滴水石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930107016 | 滴水石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930107017 | 石沟门、石沟漏拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930107018 | 石沟门、石沟漏拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930107019 | 石沟门、石沟漏制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930107020 | 石沟门、石沟漏安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |

C.1.8 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1.8的规定执行。

表C.1.8其他(编码：930108)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930108001 | 木牌楼夹杆石、镶杆石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以高度（应包括埋深在内）以体积计算，不扣除夹柱槽所占体积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930108002 | 木牌楼夹杆石、镶杆石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930108003 | 木牌楼夹杆石、镶杆石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930108004 | 木牌楼夹杆石、镶杆石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930108005 | 木牌楼戗杆石拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以构件高度（应包括埋深在内）以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930108006 | 木牌楼戗杆石拆安归位 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以构件高度（应包括埋深在内）以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧石料 3.调制灰浆 4.原位安装 5.勾缝、打点 6.表面清洗 |
| 930108007 | 木牌楼戗杆石制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m³ |  | 1.选料 2.制作 3.编号 |
| 930108008 | 木牌楼戗杆石安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.调制灰浆 2.安装 3.勾缝、打点 |
| 930108009 | 牌楼石柱头制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 5.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.调制灰浆 2.安装 |
| 930108010 | 旧条石改制 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.截头、刮边 2.清理 |
| 930108011 | 旧条石夹肋 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.石材种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.夹肋、刮边 2.清理 |
| 930108012 | 石构件铁件制安、加固 | 1.部位 2.构件形制 3.构件规格 4.铁件要求 | kg | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.制作铁件 2.打眼 3.安装 |
| 930108013 | 石构件凿锔眼安扒锔 | 1.部位 2.规格 3.铁件要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作扒锔 2.打眼 3.钉扒锔 |
| 930108014 | 石构件凿银锭槽安铁银锭 | 1.部位 2.规格 3.铁件要求 | 个 |  | 1.制作银锭 2.剔凿 3.安装铁银锭 |
| 930108015 | 旧石构件表面单独清洗 | 1.部位 2.形制 3.清洗方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以露明面积计算，其中： 1.柱顶石按水平投影面积与露明面侧面积之和累计计算，不扣除柱子所占面积，仅有鼓径露明的不计算侧面积 2.石须弥座按上枋长度乘以垂直高度以面积乘以系数1.4计算，垂直高度按圭角下皮量至上枋上皮计算 3.石栏板（包括望柱）、石菱花窗按垂直投影面积计算，如为双面做法时乘以系数2.0计算 4.门鼓石、抱鼓石、石须弥座龙头、滚墩石按各露明面最小外接矩形面积之和计算 5.礓磋石按上面斜长乘以宽度以面积计算 6.券石、券脸石按外弧长乘以宽度以面积计算 | 1.清扫干净 2.表面清洗 |
| 注：旧石材表面单独清洗适用于旧石构件表面的挠洗、扁光、剁斧等各种情况。 |

## C.1.9  相关问题及说明

## 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  如无设计图示尺寸时，可参考C.1-1表计算。

C.1-1石构件工程量计算参考表

| 名称 | 厚度 | 宽度 | 埋深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土衬石（砖砌陡板） | 本身宽的4/10 | 细砖宽的2倍 | / |
| 土衬石（石陡板） | 同阶条石厚度 | 陡板厚加2倍金边宽 | / |
| 埋头石（侧面不露明） | 同阶条石厚度 | / | 如带埋深，埋深按露明高 |
| 陡板石 | 本身高的1/3 | / | / |
| 柱顶石 | 本身宽的1/2 | / | / |
| 象眼石 | 本身高的1/3 | / | / |
| 腰线石 | / | 本身厚的1.5倍 | / |
| 槛垫石 | 本身宽的1/3 | / | / |
| 石须弥座各层 | / | 同上枋宽 | / |
| 石须弥座土衬石 | 同圭角厚 | 同上枋宽 | / |
| 套顶石 | 地面砖厚加鼓径高 | / | / |
| 夹杆石、镶杆石 | / | / | 按露明高 |
| 戗杆石 | / | / | 按露明高 |

## C.2砌筑工程

C.2.1 砖砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.2.1的规定执行。

表C.2.1砖砌体(编码：930201)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930201001 | 砖墙体拆除 | 1.部位 2.墙体形制 3.砖件品种及规格 | m³ | 按设计图示尺寸的垂直投影面积乘以墙体厚度以体积计算，其附着的饰面层厚度应计算在内，应扣除嵌入墙体内的柱、梁、枋、檩、石构件、琉璃砌体、夯土墙、土坯墙、虎皮石墙及0.5㎡以外的洞口所占体积，不扣除伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积；墙体高度自拆除部位最高点量至拆除部位最低点计算，其中： 随同墙体拆除的砖檐、墙帽应累计计算，出檐部分体积不计算，不扣除墙帽收分部分空缺体积 磉墩按水平投影面积乘以高度计算，放脚体积应计算在内 拦土墙及台明衬里墙按截面积乘以长度计算，其中拦土墙长度按磉墩之间净长计算 | 1.拆除旧墙体及附着饰面层 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201002 | 墙面打点刷浆、墁活 | 1.部位 2.墙面形制 3.刷浆或墁活方式 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.砖墙按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算，应扣除石构件所占面积，墀头转角部分按展开面积计算 2.砖须弥座以垂直投影面积计算，其长度以上枋外边线长度计算，高度按圭角下皮量至上枋上皮计算 3.砖檐按最上一层盖板外边线长度乘以高度的垂直投影面积计算 4.砖墙帽按中心线长度乘以最大宽度计算，如为单面做法时，乘以系数0.65计算 | 1.清扫墙面 2.调制灰浆 3.勾缝、打点 4.刷浆描缝或磨光擦净 |
| 930201003 | 砖件剔补 | 1.部位 2.墙面形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.挑选、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201004 | 细砖墙拆砌 | 1.部位 2.墙面形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算，应扣除石构件、梢子所占面积，墀头转角部分按展开面积计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201005 | 细砖墙砌筑 | 1.部位 2.墙面形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201006 | 糙砖墙体拆砌 | 1.部位 2.墙体形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.勾缝要求 6.灰浆品种及配合比 | m³ | 按设计图示尺寸垂直投影面积乘以墙厚以体积计算，其中： 1.糙砖墙体厚度按相应墙体砌筑净厚计算，应扣除嵌入墙体内的柱、梁、枋、檩、石构件、琉璃砌体、夯土墙、土坯墙、虎皮石墙及0.5㎡以外的洞口所占体积，不扣除外皮细砖墙、琉璃砖墙伸入的丁头砖及伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积 2.如为细砖墙、琉璃墙的衬里墙时，其厚度应扣除相应细砖墙体、琉璃墙体、夯土墙、土坯墙及石墙体所占厚度 3.磉墩按水平投影面积乘以高度计算，放脚体积应计算在内 4.拦土墙及台明衬里墙按截面积乘以长度计算，其中拦土墙长度按磉墩之间净长计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201007 | 糙砖墙体砌筑 | 1.部位 2.墙体形制 3.砖件品种及规格 4.勾缝要求 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.挑选砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201008 | 透风砖剔补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.挑选、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201009 | 透风砖制安 |  |  |  | 1.挑选、砍制新砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201010 | 梢子拆砌 | 1.部位 2.砌筑方式 3.梢子层数及做法 4.雕刻要求及样式 5.后续尾做法 6.砖件品种及规格 7.砖件添配率 8.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201011 | 梢子摆砌 | 1.部位 2.砌筑方式 3.梢子层数及做法 4.雕刻要求及样式 5.后续尾做法 6.砖件品种及规格 7.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201012 | 博缝拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以屋面坡长计算，不扣除博缝头所占长度 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201013 | 戗檐砖、博缝砖、博缝头补换 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.挑选、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201014 | 博缝拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以屋面坡长长度计算， 其中： 1.方砖博缝自博缝头最外端起按博缝上边线长度计算 2.散装博缝自博缝头后口起按博缝上边线长度计算 3.博缝头按数量另行计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201015 | 博缝摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201016 | 博缝头安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201017 | 挂落、挂檐拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以外皮长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201018 | 挂落砖、挂檐砖补换 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.挑选、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201019 | 挂落、挂檐拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以外皮长度计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201020 | 挂落、挂檐摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201021 | 砖檐拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以最上一层盖板外边线长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201022 | 砖檐拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以拆砌各层长度之和累计计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201023 | 砖檐砌筑 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以最上一层盖板外边线长度计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201024 | 砖墙帽拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以顶端中心线长度计算，应扣除带墙帽角柱石所占长度 | 1.拆除旧墙帽 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201025 | 砖墙帽拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201026 | 砖墙帽砌筑 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201027 | 滚水拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201028 | 滚水整修 | 1.部位 2.形制 3.砖件或瓦件品种及规格 4.砖件或瓦件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧料 3.选配砖瓦件、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201029 | 滚水新作 | 1.部位 2.形制 3.砖件或瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选砖瓦件、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201030 | 细砖券拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以券脸垂直投影面积计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201031 | 细砖券砌筑 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201032 | 糙砖券拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m³ | 按设计图示尺寸的券脸垂直投影面积乘以砖券厚度或券洞长度的体积计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201033 | 糙砖券砌筑 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.挑选砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201034 | 空花墙拆除 | 1.部位 2.形制及砌筑方式 3.砖件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除孔洞所占面积，其端头、转角处的砖柱不单独计算，空花墙以一砖厚为准 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201035 | 空花墙拆砌 | 1.部位 2.形制及砌筑方式 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201036 | 空花墙砌筑 | 1.部位 2.形制及砌筑方式 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201037 | 花瓦心拆除 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，花瓦心以一进瓦（单面做法）为准，若为两进瓦乘以系数2.0计算，不扣除孔洞所占面积 | 1.拆除旧花瓦心 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201038 | 花瓦心拆砌 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 4.瓦件添配率 5.勾缝要求 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损旧花瓦心 2.挑选整理旧瓦件 3.选配新瓦件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201039 | 花瓦心摆砌 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选瓦件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201040 | 门窗套砖贴脸剔补 | 1.部位 2.贴砌形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.选配、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201041 | 门窗套砖贴脸贴砌 | 1.部位 2.贴砌形制 3.砖件品种及规格 4.勾缝要求 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算，其中.什锦门、窗砖贴脸以单面做法为准，双面做砖贴脸时按两面长度计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.贴砌 4.勾缝、打点 |
| 930201042 | 门窗洞口侧壁砖剔补 | 1.部位 2.贴砌形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.选配、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201043 | 门窗洞口侧壁砖贴砌 | 1.部位 2.贴砌形制 3.砖件品种及规格 4.勾缝要求 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.挑选、砍制新砖件 2.调制灰浆 3.贴砌 4.勾缝、打点 |
| 930201044 | 砖须弥座拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中：长度以上枋外边线长度计算，高度按圭角下皮量至上枋上皮计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201045 | 砖须弥座砌筑 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201046 | 方砖心拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆除破损方砖心 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201047 | 方砖心剔补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.挑选、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.镶补新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201048 | 方砖心拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201049 | 方砖心摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌堂心 4.拼砌中心花、角花 5.勾缝、打点 |
| 930201050 | 上下槛、立八字、砖柱子、枋拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201051 | 上下槛、立八字、砖柱子、枋剔补 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.选配、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930201052 | 上下槛、立八字、砖柱子、枋摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201053 | 马蹄磉、三岔头、耳子等拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201054 | 马蹄磉、三岔头、耳子等摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201055 | 小脊子、穿插档摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201056 | 砖斗栱拆卸 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.砖件品种及规格 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新砌筑 6.勾缝、打点 |
| 930201057 | 砖斗栱拆砌 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.雕刻要求及样式 5.砖件品种及规格 6.砖件添配率 7.灰浆品种及配合比 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201058 | 砖斗栱摆砌 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.雕刻要求及样式 5.砖件品种及规格 6.灰浆品种及配合比 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.选配、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201059 | 砖宝瓶补配 | 1.部位 2.雕刻要求及样式 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选配、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.摆砌 5.勾缝、打点 |
| 930201060 | 砖坐斗枋拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201061 | 砖坐斗枋拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201062 | 砖坐斗枋摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.选配、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201063 | 砖垫栱板拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、编号 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201064 | 砖垫栱板拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆除破损砖件 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201065 | 砖垫栱板摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选配、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201066 | 砖椽飞拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以檐头长度计算，正身椽飞与翼角翘飞以起翘处为分界点，其中： 1.硬山建筑、悬山建筑量至博缝板外皮 2.带角梁建筑量至仔角梁端头 | 1.拆除破损砖件 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201067 | 砖椽飞拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损砖件 2.挑选、整理旧砖件 3.选择、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201068 | 砖椽飞摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201069 | 砖挑檐桁拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中： 1.硬山建筑、悬山建筑量至博缝板外边线 2.带搭角檩的按最外端长度计算 | 1.拆除 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201070 | 砖挑檐桁拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.砖件添配率 6.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损砖件 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201071 | 砖挑檐桁摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.砖件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201072 | 砖角梁拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损砖件 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930201073 | 砖角梁拆安 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损破损砖件 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930201074 | 砖角梁摆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930201075 | 砖套兽安装 | 1.部位 2.雕刻要求及样式3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |

C.2.2 石砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.2.2的规定执行。

表C.2.2石砌体(编码：930202)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930202001 | 方整石墙、虎皮石墙拆除 | 1.部位 2.形制 3.石材品种及规格 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，应扣除嵌入墙体内的柱、梁、枋、檩、石构件、砖砌体、琉璃砌体、夯土墙、土坯墙及0.5㎡以外的洞口所占体积，不扣除伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积 | 1.拆除旧石墙体 2.清理回收可利用旧石料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930202002 | 方整石墙拆砌 | 1.部位 2.形制 3.石件品种及规格 4.石件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m³ |  | 1.拆除旧石墙体 2.挑选、整理旧石料 3.选配、加工新石料 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝 |
| 930202003 | 方整石墙砌筑 | 1.部位 2.形制 3.石件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，应扣除嵌入墙体内的柱、梁、枋、檩、石构件、砖砌体、琉璃砌体、夯土墙、土坯墙及0.5㎡以外的洞口所占体积，不扣除伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积 | 1.挑选、加工石料 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝 |
| 930202004 | 虎皮石墙拆砌 | 1.部位 2.形制 3.石件品种及规格 4.石件添配率 5.灰浆品种及配合比 6.勾缝种类及要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，应扣除嵌入墙体内的柱、梁、枋、檩、砖砌体、琉璃砌体、夯土墙、土坯墙及0.5㎡以外的洞口所占体积，不扣除伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积 | 1.拆除破损石墙体 2.挑选整理旧石件 3.选配、加工新石件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝 |
| 930202005 | 虎皮石墙砌筑 | 1.部位 2.形制 3.石件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.勾缝种类及要求 | m³ |  | 1.挑选、加工石件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝 |

C.2.3 琉璃砌体。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.2.3的规定执行。

表C.2.3琉璃砌体(编码：930203)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930203001 | 琉璃墙拆卸 | 1.部位 2.墙面形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算，应扣除石构件、梢子所占面积，墀头转角部分按展开面积计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203002 | 琉璃墙面打点、勾缝 | 1.部位 2.墙面形制 3.打点或勾缝方式 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.琉璃墙按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算，应扣除石构件所占面积，墀头转角部分按展开面积计算 2.琉璃须弥座以垂直投影面积计算，其长度以上枋外边线长度计算，高度按圭角下皮量至上枋上皮计算 3.琉璃檐按最上一层盖板外边线长度乘以高度的垂直投影面积计算 4.琉璃墙帽按中心线长度乘以最大宽度计算，如为单面做法时，乘以系数0.65计算 | 1.清扫墙面 2.调制灰浆 3.勾缝、打点 4.刷浆描缝或磨光擦净 |
| 930203003 | 琉璃件剔补 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损琉璃件 2.选配新琉璃件 3.调制灰浆 4.补砌新琉璃件 5.勾缝、打点 |
| 930203004 | 琉璃砖墙摆砌 | 1.部位 2.墙面形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算，应扣除石构件、梢子所占面积，墀头转角部分按展开面积计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203005 | 琉璃梢子拆砌 | 1.部位 2.墙面形制 3.梢子层数及做法 4.雕刻要求及样式 5.后续尾做法 6.琉璃件品种及规格 7.琉璃件添配率 8.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损旧琉璃梢子 2.挑选、整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203006 | 琉璃梢子摆砌 | 1.部位 2.墙面形制 3.梢子层数及做法 4.雕刻要求及样式 5.后续尾做法 6.琉璃件品种及规格 7.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203007 | 琉璃梢子、戗檐补换 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.选配琉璃件 3.补砌新琉璃件 4.勾缝、打点 |
| 930203008 | 琉璃挑檐拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203009 | 琉璃挑檐拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件砖品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203010 | 琉璃挑檐摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203011 | 琉璃博缝拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以博缝上边线长度乘以宽度计算，包括博缝头，但不包括其下的托山混；琉璃托山混另行计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203012 | 琉璃博缝拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203013 | 琉璃博缝摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203014 | 琉璃博缝头安装 | 1.部位 2.雕刻要求及样式 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203015 | 琉璃拔檐拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以博缝下边线长度计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203016 | 琉璃拔檐拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件砖品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203017 | 琉璃拔檐摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203018 | 琉璃挂（贴）落、滴珠板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中：滴珠板宽度自板上边线量至滴珠最下端 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203019 | 琉璃挂（贴）落、滴珠板拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203020 | 琉璃挂（贴）落、滴珠板摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203021 | 琉璃花心、岔角拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203022 | 琉璃花心、岔角拼砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203023 | 琉璃角柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203024 | 琉璃角柱摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203025 | 琉璃线砖拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203026 | 琉璃线砖摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203027 | 琉璃垂莲柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203028 | 琉璃垂莲柱摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 根 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203029 | 琉璃山花板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203030 | 琉璃山花板拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配新琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203031 | 琉璃山花板拼砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203032 | 琉璃檐拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以最上一层盖板外边线长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203033 | 琉璃檐拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以最上一层盖板外边线长度计算 | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203034 | 琉璃檐摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203035 | 琉璃墙帽拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以中线长度计算，应扣除带墙帽角柱石所占长度 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203036 | 琉璃墙帽拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203037 | 琉璃墙帽摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203038 | 琉璃地栿拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203039 | 琉璃地栿拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203040 | 琉璃地栿摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203041 | 琉璃栏杆拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除旧墙体 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203042 | 琉璃栏杆摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203043 | 琉璃望柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203044 | 琉璃望柱摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203045 | 琉璃须弥座拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以上枋外边线长乘以垂直高的面积计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203046 | 琉璃须弥座摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203047 | 琉璃梁、枋拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除破损琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203048 | 琉璃梁、枋拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损就琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203049 | 琉璃梁、枋摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203050 | 琉璃垫板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203051 | 琉璃垫板拆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.琉璃件品种及规格 5.琉璃件添配率 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损墙体 2.挑选整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203052 | 琉璃垫板摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.琉璃件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203053 | 琉璃隔扇、槛窗拆卸 | 1.部位 2.隔扇、槛窗形制 3.心屉形制 4.琉璃件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203054 | 琉璃隔扇、槛窗摆砌 | 1.部位 2.隔扇、槛窗形制 3.心屉形制 4.琉璃件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203055 | 琉璃雀替拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203056 | 琉璃雀替摆砌 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.琉璃件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203057 | 琉璃耳子、霸王拳马蹄磉拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203058 | 琉璃耳子、霸王拳马蹄磉摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203059 | 琉璃满山红、坠山花拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203060 | 琉璃满山红、坠山花摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203061 | 琉璃斗栱拆卸 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.琉璃件品种及规格 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203062 | 琉璃斗栱拆砌 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.琉璃件品种及规格 5.琉璃件添配率 6.灰浆品种及配合比 | 攒 |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.补配挑选琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203063 | 琉璃斗栱摆砌 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.琉璃件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | 攒 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203064 | 琉璃宝瓶补配 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.安装摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203065 | 琉璃坐斗枋拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203066 | 琉璃坐斗枋拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.补配挑选琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203067 | 琉璃坐斗枋摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203068 | 琉璃垫栱板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203069 | 琉璃垫栱板拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.补配挑选琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203070 | 琉璃垫栱板摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203071 | 琉璃椽飞拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以檐头长度计算，正身椽飞与翼角翘飞以起翘处为分界点，其中： 1.硬山建筑、悬山建筑量至博缝板外皮 2.带角梁建筑量至仔角梁端头 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203072 | 琉璃椽飞拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.补配挑选琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203073 | 琉璃椽飞摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203074 | 琉璃挑檐桁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中： 1.硬山建筑、悬山建筑量至博缝板外边线 2.带搭角檩的按最外端长度计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203075 | 琉璃挑檐桁拆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选整理旧琉璃件 3.补配挑选琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203076 | 琉璃挑檐桁摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203077 | 琉璃角梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203078 | 琉璃角梁拆安 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.琉璃砖添配率 5.灰浆品种及配合比 | 根 |  | 1.拆除破损琉璃件 2.挑选、整理旧琉璃件 3.选配琉璃件 4.调制灰浆 5.重新摆砌 6.勾缝、打点 |
| 930203079 | 琉璃角梁摆砌 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 根 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.勾缝、打点 |
| 930203080 | 琉璃套兽拆卸 | 1.部位 2.琉璃件品种及规格 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧琉璃件 2.清理回收可利用旧琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930203081 | 琉璃套兽安装 | 1.部位 2.形制 3.琉璃件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 件 |  | 1.挑选琉璃件 2.调制灰浆 3.安装 4.勾缝、打点 |

C.2.4 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.2.4的规定执行。

表C.2.4其他(编码：930204)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930204001 | 夯土墙拆除 | 1.部位 2.墙体形制 3.规格 4.土质要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其墙厚以夯土墙底端厚度为准 | 1.拆除破损墙体 2.清理夯土 3.运至场内指定地点存放 |
| 930204002 | 夯土墙修补 | 1.部位 2.墙体形制 3.修补方式 4.规格 5.土质要求 6.连接层材质及要求 | m³ |  | 1.拆除破损墙体 2.选土、筛土、拌和 3.夯实下木紝 4.养护 |
| 930204003 | 夯土墙新作 | 1.部位 2.墙体形制 3.规格 4.土质要求 5.连接层材质及要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其墙厚以夯土墙底端厚度为准 | 1.选土、筛土、拌合 2.布土夯实 3.切削坡度 4.养护 |
| 930204004 | 土坯墙拆除 | 1.部位 2.墙体形制 3.土坯砖规格 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆除破损墙体 2.清理土坯 3.运至场内指定地点存放 |
| 930204005 | 土坯墙补砌 | 1.部位 2.墙体形制 3.补砌方式 4.土坯砖规格 5.土质要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中： 1.补砌墙体时以补砌墙体部分垂直投影面积乘以墙厚以体积计算 2.补砌洞口时以洞口最小外接矩形面积乘以最大深度以体积计算 | 1.拆除破损墙体 2.调制泥浆 3.制坯 4.砌筑 5.养护 |
| 930204006 | 土坯墙砌筑 | 1.部位 2.墙体形制 3.土坯砖规格 4.土质要求 | m³ | 按设计图示尺寸以墙体垂直投影面积乘以厚度以体积计算，不扣除0.5㎡以内洞口所占体积，应扣除石构件、木构件所占体积 | 1.制坯 2.调制灰浆 3.砌筑 4.养护 |
| 930204007 | 城墙纵向裂缝灌浆 | 1.部位 2.墙面形制 3.裂缝宽度 4.灰浆种类及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.裂缝清理 2.调制灰浆 2.灌浆 3.养护 |

# C.2.5  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.3地面工程

C.3.1 砖地面、散水、路面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.3.1的规定执行。

表C.3.1砖地面、散水、路面(编码：930301)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930301001 | 砖地面、散水、路面拆除 | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.室内与檐廊地面通墁时，按阶条石、平座压面石(或冰盘檐)里口围成的面积计算；室内外地面不通墁，室内地面按主墙间面积计算，檐廊地面按阶条石、平座压面石(或冰盘檐)里口至槛墙外皮间面积计算；均不扣除柱顶石、间壁墙、隔扇等所占面积 2.室外地面、甬路、散水按砖石牙里口围成的面积计算，均不扣除0.5㎡以内的树池、花池、井口等所占面积 3.地面做法不同时应分别计算 | 1.拆除旧地面及结合层 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930301002 | 糙砖地面勾缝 | 1.部位 2.铺墁形制 3.打点勾缝方式 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清扫地面 2.调制灰浆 3.勾缝、打点 4.刷浆提色、清扫干净 |
| 930301003 | 砖地面、散水、路面剔补（补换砖） | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除破损砖件 2.选配及砍制新砖件 3.调制灰浆 4.镶铺新砖件 5.勾缝、打点 |
| 930301004 | 砖地面、散水、路面揭墁 | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 6.钻生要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.室内与檐廊地面通墁时，按阶条石、平座压面石(或冰盘檐)里口围成的面积计算；室内与檐廊地面不通墁时，室内地面以主墙间面积计算，檐廊地面以阶条石、平座压面石(或冰盘檐)里口至槛墙外皮间面积计算；均不扣除柱顶石、间壁墙、隔扇等所占面积 2.室外地面、甬路、散水按砖石牙里口围成的面积计算，均不扣除0.5㎡以内的树池、花池、井口等所占面积 3.地面做法不同时应分别计算 | 1.拆除破损地面 2.挑选、整理旧砖件 3.选配及砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新铺墁 6.勾缝、打点 7.钻生 |
| 930301005 | 砖地面、散水、路面铺墁 | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 6.钻生要求 | ㎡ |  | 1.挑选及砍制砖件 2.调制灰浆 3.铺墁 4.勾缝、打点 5.钻生 |
| 930301006 | 砖踏道、砖礓碴拆除 | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0.5㎡内的树池、花池、井口等所占面积，其中： 1.砖礓碴按上斜长乘以宽度的斜面积计算 2.踏道按水平投影面积计算 | 1.拆除旧地面 2.清理回收可利用旧砖料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930301007 | 砖踏道、砖礓碴铺墁 | 1.部位 2.铺墁形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 6.钻生要求 | ㎡ |  | 1.挑选及砍制砖件 2.调制灰浆 3.铺墁 4.勾缝、打点 5.钻生 |

C.3.2 石板、石子地面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.3.2的规定执行。

表C.3.2石板、石子地面(编码：930302)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930302001 | 石板地面拆除 | 1.部位 2.铺墁形制 3.石板品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.地面（路面）按砖石牙里口围成的面积计算 2.踏道按水平投影面积计算，不扣除0.5㎡以内的树池、花池、井口等所占面积 | 1.拆除残损石板面层及结合层 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930302002 | 石板地面揭墁 | 1.部位 2.铺墁形制 3.石板品种及规格 4.石板添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损地面 2.挑选、整理旧石板 3.选配、加工新石板 4.调制灰浆 5.重新铺墁 6.勾缝 |
| 930302003 | 石板地面铺墁 | 1.部位 2.铺墁形制 3.石板品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 | ㎡ |  | 1.挑选、加工石板 2.调制灰浆 3.铺墁 4.勾缝 |
| 930302004 | 石子地面拆除 | 1.部位 2.铺墁形制 3.石子品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中：石子地面、路面不扣除砖条、瓦条、砖雕所占面积，方砖与石子间隔铺墁的地面、路面计算石子地面积时应扣除方砖心所占面积，方砖心按其累计面积计算 | 1.拆除残损面层及结合层 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930302005 | 石子地面揭墁 | 1.部位 2.铺墁形制（满铺或者散铺） 3.是否拼花 4.石子品种及规格 5.石子添配率 6.有无砖瓦心、砖雕 7.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损石子地面 2.挑选、筛洗石子 3.调制灰浆 4.重新铺墁（栽砖瓦条、嵌石子、拼花） |
| 930302006 | 石子地面铺墁 | 1.部位 2.铺墁形制（满铺或者散铺） 3.是否拼花 4.石子品种及规格 5.石子添配率 6.有无砖瓦心、砖雕 7.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中：石子地面、路面不扣除砖条、瓦条、砖雕所占面积，方砖与石子间隔铺墁的地面、路面计算石子地面积时应扣除方砖心所占面积，方砖心按其累计面积计算 | 1.挑选、筛洗石子 2.调制灰浆 3.铺墁（栽砖瓦条、嵌石子、拼花） |
| 注:1.石板地面应区分方整石板、碎石板或毛石板等，分别列项。 2.石板地面拆除清单项目中不包括树池、花池的墙体拆除。 |

C.3.3 路牙。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.3.3的规定执行。

表C.3.3路牙(编码：930303)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930303001 | 路牙拆除 | 1.部位 2.栽墁形制 3.材料品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆除旧路牙 2.挑选整理旧构件 3.清理回收可利用旧料 4.运至场内指定地点分类码放 |
| 930303002 | 路牙拆安 | 1.部位 2.栽墁形制 3.材料品种及规格 4.砖件或石件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损路牙 2.挑选、整理旧砖件或石件 3.选配、砍制新砖件或加工石件 4.调制灰浆 5.重新栽墁 6.勾缝、打点 |
| 930303003 | 路牙制安 | 1.部位 2.栽墁形制 3.材料品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 | m |  | 1.挑选、砍制砖件或加工石件 2.调制灰浆 3.栽墁 4.勾缝、打点 |

C.3.4 砖排水构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.3.4的规定执行。

表C.3.4砖排水构件(编码：930304)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930304001 | 砖沟嘴拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧沟嘴 2.挑选、整理旧砖件 3.清理回收可利用旧砖料 4.运至场内指定地点分类码放 |
| 930304002 | 砖沟嘴拆砌 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆除、记录 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新铺墁 6.勾缝、打点 |
| 930304003 | 砖沟嘴制安 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 | 块 |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.铺墁 4.勾缝、打点 |
| 930304004 | 砖沟门、砖沟漏拆除 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧沟门、沟漏 2.挑选、整理旧砖件 3.清理回收可利用旧砖料 4.运至场内指定地点分类码放 |
| 930304005 | 砖沟门、砖沟漏拆安 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆除破损沟门、沟漏 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新铺墁 6.勾缝、打点 |
| 930304006 | 砖沟门、砖沟漏制安 | 1.部位 2.形制 3.砖件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 5.灰浆厚度 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.铺墁 4.勾缝、打点 |

# C.3.5  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

# 2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

# 3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.4屋面工程

C.4.1 屋面。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.4.1的规定执行。

表C.4.1屋面(编码：930401)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930401001 | 瓦面拆除 | 1.部位 2.瓦面形制 3.瓦件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以屋面斜面积计算，不扣除各种脊所占面积。坡长按屋面曲线长计算，屋角冲出部分不增加。同一屋面做法不同时应分别计算。其各部位边线规定如下： 1.带正脊的建筑上边线以正脊中线为准；攒尖建筑上边线以宝顶外皮为准，庑殿建筑山面部分上边线以吻（兽）座下端为准；歇山建筑撒头部分上边线以博缝板外皮连线为准；重檐建筑的下层檐上边线以重檐金柱（或童柱）外皮连线为准 2檐头边线以飞椽头外边线为准，无飞椽头的以檐椽头外边线为准；封护檐边线以最上一层盖板外边线为准；天沟边线以勾头外边连线为准 3.硬山建筑、悬山建筑两山及歇山拱山部分边线均以博缝板外皮为准。歇山建筑的撒头部分、庑殿建筑、重檐建筑下层檐以及带垂脊的攒尖建筑的两侧边线均以垂（岔）脊中线为准；歇山建筑前后坡起翘部分两侧边线分别以垂脊中心延长线和戗（岔）中心线为准 | 1.拆除瓦面 2.回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401002 | 瓦面除草冲垄、打点刷浆 | 1.部位 2.瓦面形制 3.整修做法 4.瓦件品种及规格 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清扫屋面杂草、落叶、积土 2.勾抹、打点、刷浆 |
| 930401003 | 瓦面查补 | 1.部位 2.瓦面形制 3.瓦件品种及规格 4.瓦面查补率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清扫屋面、除草 2.清理、补换破损瓦件 3.勾抹、打点 4.刷浆 |
| 930401004 | 瓦面揭 | 1.部位 2.瓦面形制 3.瓦件规格及品种 4.瓦件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损瓦面 2.挑选、整理瓦件 3.调制灰浆 4.重新 瓦 5.打点、刷浆 |
| 930401005 | 瓦面新作 | 1.部位 2.瓦面形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选瓦件 2.调制灰浆 3. 瓦 4.打点、刷浆 |
| 930401006 | 檐头整修 | 1.部位 2.形制 3.瓦件规格及品种 4.瓦件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中硬山、悬山建筑以两山博缝外皮间净长计算，带角梁的建筑以仔角梁端头中点连接直线长计算 | 1.拆除破损瓦件 2.选配新瓦件及钉帽 3.调制灰浆 4.铺 5.勾抹、打点 6.刷浆 |
| 930401007 | 檐头附件安装 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.挑选瓦件 2.调制灰浆 3.铺 瓦件、安装钉帽 4.打点、刷浆 |
| 930401008 | 钉帽单独添配 | 1.部位 2.钉帽规格及品种 3.钉帽添配率 4.灰浆品种及配合比 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损钉帽 2.选配新钉帽 3.调制灰浆 4.安钉帽 5.勾抹、打点 |
| 930401009 | 屋面天沟拆除 | 1.部位 2.形制 3.灰泥背厚度 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中：硬山、悬山建筑以两山博缝外皮间净长计算，带角梁的建筑以角梁中线长计算 | 1.拆除灰泥背、砖瓦件 2.渣土清理、运至场内指定地点堆放 |
| 930401010 | 屋面天沟整修 | 1.部位 2.形制 3.灰背查补率 4.金刚墙做法 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.清除破损灰泥背、砖瓦件 2.调制灰浆 3.选配砖瓦件、砍制新砖件 4.分层砌抹 5.勾抹、打点 |
| 930401011 | 屋面天沟新作 | 1.部位 2.形制 3.灰泥背分层做法及厚度 4.金刚墙做法 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.选配砖瓦件、砍制新砖件 2.调制灰浆 3.分层苫抹沟槽、铺 沟沿，安装钉帽 4.附件安装 5.勾抹、打点 |
| 930401012 | 屋面窝角沟拆除 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其长度算至仔角梁端头 | 1.拆除窝角沟 2.挑选回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401013 | 屋面窝角沟整修 | 1.部位 2.形制 3.瓦件规格及品种 4.瓦件添配率 5.灰浆品种及配合比 | m |  | 1.拆除破损瓦件 2.挑选瓦件 3.调制灰浆 4.重新 瓦、 5.勾抹、打点 6.刷浆 |
| 930401014 | 屋面窝角沟铺 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其长度算至仔角梁端头 | 1.选配砖瓦件、砍制新砖件 2.调制灰浆 3.分层苫抹沟槽、铺 沟沿 4.附件安装 5.勾抹、打点 |
| 930401015 | 屋面天沟、窝角沟附件安装 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选瓦件 2.调制灰浆 3. 瓦 4.勾抹、打点 5.刷浆 |
| 930401016 | 屋脊拆除 | 1.部位 2.屋脊形制 3.瓦件品种及规格 | m | 按设计图示尺寸长度计算，其中： 1.带吻（兽）正脊、围脊及清水脊应扣除吻（兽）、平草、跨草、落落草所占长度 2.歇山垂脊下端量至兽座或盘子外皮，上端有正吻（兽）的量至正吻（兽）外皮，无正吻（兽）的量至正脊中线 3.戗（岔）脊、角脊及庑殿、攒尖、硬山、悬山垂脊带垂（岔）兽者，按兽前、兽后分别计算。兽前部分由撺头或盘子外端量至垂（岔）兽后口；兽后部分由兽后口起计算，戗（岔）脊量至垂脊外皮，角脊量至合角吻外皮，庑殿、攒尖建筑垂脊量至正吻或宝顶外皮，硬山、悬山建筑有正吻的量至正吻外皮，无正吻的量至正脊中线 4.琉璃博脊两端量至挂尖 5.披水稍垄由勾头外皮量至正脊中线 | 1.拆除屋脊 2.回收可利用的旧脊件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401017 | 脊件添配 | 1.部位 2.屋脊形制 3.脊件规格及品种 4.脊件添配情况 5.灰浆品种及配合比 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损脊件 2.选配砖瓦件、砍制新砖件 3.调制灰浆 4.摆砌脊件 5.勾抹、打点 |
| 930401018 | 屋脊新作 | 1.部位 2.屋脊形制 3.瓦件品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸长度计算，其中： 1.带吻（兽）正脊、围脊及清水脊应扣除吻（兽）、平草、跨草、落落草所占长度 2.歇山垂脊下端量至兽座或盘子外皮，上端有正吻（兽）的量至正吻（兽）外皮，无正吻（兽）的量至正脊中线 3.戗（岔）脊、角脊及庑殿、攒尖、硬山、悬山垂脊带垂（岔）兽者，按兽前、兽后分别计算。兽前部分由撺头或盘子外端量至垂（岔）兽后口；兽后部分由兽后口起计算，戗（岔）脊量至垂脊外皮，角脊量至合角吻外皮，庑殿、攒尖建筑垂脊量至正吻或宝顶外皮，硬山、悬山建筑有正吻的量至正吻外皮，无正吻的量至正脊中线 4.琉璃博脊两端量至挂尖 5.披水稍垄由勾头外皮量至正脊中线 | 1.挑选砖瓦件、砍制砖件（布瓦屋面脊）或琉璃脊件 2.调制灰浆 3.安脊桩 4.摆砌脊件 |
| 930401019 | 屋脊附件新作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.瓦件规格及品种 5.灰浆品种及配合比 | 条 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选砖瓦件、砍制新砖件 2.调制灰浆 3.安装 4.勾抹、打点 5.钻生 |
| 930401020 | 正吻拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、记录 2.回收可利用的旧吻件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401021 | 正吻安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选、记录 2.调制灰浆 3.安装 4.勾抹、打点 |
| 930401022 | 垂、岔兽拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、记录 2.回收可利用的旧吻件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401023 | 垂、岔兽安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选、记录 2.调制灰浆 3.安装 4.勾抹、打点 |
| 930401024 | 合角吻拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 | 对 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、记录 2.回收可利用的旧吻件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401025 | 合角吻安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | 对 |  | 1.挑选、记录 2.调制灰浆 3.安装 4.勾抹、打点 |
| 930401026 | 平草、落落草、跨草、蝎子尾拆除 | 1.部位 2.屋脊形制 3.瓦件品种及规格 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除旧构件 2.回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401027 | 平草、落落草、跨草、蝎子尾添配 | 1.部位 2.屋脊形制 3.瓦件规格及品种 4.灰浆品种及配合比 | 块 |  | 1.拆除破损旧砖件 2.挑选、整理旧砖件 3.选配、砍制新砖件 4.调制灰浆 5.重新安装 6.勾缝、打点 |
| 930401028 | 平草、落落草、跨草、蝎子尾新作 | 1.部位 2.屋脊形制 3.规格 4.砖件规格及品种 5.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选、砍制砖件 2.调制灰浆 3.安装 4.勾缝、打点 5.钻生 |
| 930401029 | 宝顶拆除 | 1.部位 2.形制 3.瓦件品种及规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除宝顶 2.回收可利用的旧砖件或琉璃件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401030 | 宝顶砖剔补 | 1.部位 2.形制 3.砖件规格及品种 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.砖件砍制或琉璃件样活 2.剔除残损旧砖件或琉璃件 3.调制灰浆 4.补砌新砖件或琉璃件 5.勾缝、打点 |
| 930401031 | 宝顶拆安 | 1.部位 2.形制 3.砖件规格及品种 4.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除破损宝顶 2.挑选、整理旧砖件或琉璃件 3.选配、砍制新砖件（布瓦屋面脊）或琉璃件 4.调制灰浆 5.摆砌 |
| 930401032 | 宝顶砌筑、安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 |  | 1.挑选、砍制砖件（布瓦屋面脊）或琉璃件 2.调制灰浆 3.摆砌 4.衬里填充物 |
| 930401033 | 云冠拆除 | 1.部位 2.形制 3.云冠品种及规格 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除、记录 2.回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930401034 | 云冠安装 | 1.部位 2.形制 3.云冠品种及规格 4.灰浆品种及配合比 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.挑选、砍制砖件或琉璃件 2.调制灰浆 3.安装 4.衬里填充物 |
| 注:1.瓦面除草冲垄、打点刷浆、瓦面查补均包括瓦面、屋脊和窝角沟。如更换残损瓦件或脊件时，另按脊件添配项目列项。 2.脊件添配包括脊筒子、三连砖、陡板砖、混砖、走兽、背兽、剑把、抱头狮子、兽座、盘子兽角等构件添配。 |

C.4.2 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.4.2的规定执行。

表C.4.2其他(编码：930402)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930402001 | 灰泥背（顶）拆除 | 1.部位 2.屋面形制 3.灰泥背厚度 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以屋面面积计算，不扣除各种脊所占面积，脊的侧面积也不增加。坡长按屋面曲线长计算，屋角冲出部分不增加。同一屋面做法不同时应分别计算。其各部位边线规定如下： 1.带正脊的建筑上边线以正脊中线为准；攒尖建筑上边线以宝顶外皮为准，庑殿建筑山面部分上边线以吻（兽）座下端为准；歇山建筑撒头部分上边线以博缝板外皮连线为准；重檐建筑的下层檐上边线以重檐金柱（或童柱）外皮连线为准 2檐头边线以飞椽头外边线为准，无飞椽头的以檐椽头外边线为准；封护檐边线以最上一层盖板外边线为准 3.硬山建筑、悬山建筑两山及歇山拱山部分边线均以博缝板外皮为准。歇山建筑的撒头部分、庑殿建筑、重檐建筑下层檐以及带垂脊的攒尖建筑的两侧边线均以垂（岔）脊中线为准；歇山建筑前后坡起翘部分两侧边线分别以垂脊中心延长线和戗（岔）中心线为准 4.平顶屋面以砖瓦檐外边线为准 | 1.拆除灰泥背（顶） 2.渣土清理、运至场内指定地点堆放 |
| 930402002 | 青灰背（顶）修补 | 1.部位 2.屋面形制 3.灰背厚度 4.青灰背（顶）修补率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.调制灰浆 3.青灰背（顶）修补 4.勾抹、打点 |
| 930402003 | 灰泥背（顶）新作 | 1.部位 2.屋面形制 3.灰背做法及厚度 4.泥背做法及厚度 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清扫基层 2.调制灰浆 3.分层苫抹 |
| 930402004 | 望板单独勾缝 | 1.部位 2.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.调制灰浆 2.清扫 3.勾缝 |
| 930402005 | 青灰背（顶）锔缝 | 1.部位 2.屋面形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.调制灰浆 2.清扫 3.锔缝 |
| 930402006 | 软瓦口砌抹 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以檐头长度计算 | 1.调制灰浆 2.砌砖（瓦）或砖（瓦）檐 3.勾缝、抹灰 |
| 930402007 | 铅板背（锡背）拆除 | 1.部位 2.形制 3.材料品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.拆除破损铅板背（锡背） 2.运至场内指定地点分类码放 |
| 930402008 | 铅板背（锡背）拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格及品种 4.材料添配率 | ㎡ |  | 1.拆除铅板背（锡背） 2.铅板背（锡背）修整 3.焊钉眼 4.重新铺设 5.焊接 |
| 930402009 | 铅板背（锡背）新作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.铅板背（锡背）裁剪 2.铺设 3.焊接 |
| 930402010 | 石望板、瓦芭、望砖拆除 | 1.部位 2.屋面形制 3.瓦件或砖件品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以屋面面积计算，其中：飞椽、翘飞椽后尾重叠部分望板应累计计算，不扣除连檐、扶脊木、角梁等所占面积，屋角冲出部分也不增加；同一屋面做法不同时应分别计算。各部位边线规定如下： 1.带正脊的建筑上边线以扶脊木、脊檩或罗锅椽中线为准；攒尖建筑上边线以雷公柱顶端中心点为准；庑殿建筑山面上边线以扶脊木或脊檩端头中心点为准；歇山建筑撒头部分上边线以采步金(柁)外皮为准；重檐建筑下层檐的上边线以承椽枋中线为准 2.檐头边线带飞椽的以飞椽头外边线为准，无飞椽的以檐椽头外边线为准；封护檐以檐檩外边线为准 3.硬山建筑两山边线以排山梁架中线为准；悬山建筑两山及歇山建筑拱山部分边线均以博缝板外皮为准；歇山建筑撒头部分、庑殿建筑、重檐建筑下层檐以及带角梁的攒尖建筑的两侧边线均以角梁中线为准；歇山建筑前后坡起翘部分两侧边线分别以采步金（柁）中线延长线和角梁中线为准 | 1.拆除破损旧构件 2.回收可利用的旧构件 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930402011 | 石望板、瓦芭、望砖拆铺 | 1.部位 2.屋面形制 3.规格及品种 4.瓦件或砖件添配率 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.拆除破损旧构件 2.挑选整理旧构件 3.选配新构件 4.调制灰浆 5.重新铺砌 6.勾抹、打点 |
| 930402012 | 石望板、瓦芭、望砖铺砌 | 1.部位 2.屋面形制 3.规格 4.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.挑选构件 2.调制灰浆 3.铺砌 4.勾抹、打点 |

C.4.3  相关问题及说明

1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.5 抹灰工程

C.5.1 墙面、券底抹灰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.5.1的规定执行。

表C.5.1墙面、券底抹灰(编码：930501)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930501001 | 墙面、券底抹灰铲除 | 1.部位 2.墙面形制 3.抹灰层做法 4.抹灰层厚度 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计文件图示尺寸以面积计算，其中： 1.墙面铲灰皮、修补、抹灰工程量均以结构尺寸计算，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线、什锦窗及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁面积不计算 2.室内抹灰（梁枋不露明时）上边线算至顶棚下皮，如吊顶不抹灰时，算至顶棚另加20cm 3.冰盘檐、须弥座抹灰分别以盖板或上枋外边线长乘以垂直高度以投影面积计算 4.券底抹灰按券底展开面积计算 | 1.铲除破损抹灰层 2.渣土清理、运至场内指定地点堆放 |
| 930501002 | 墙面、券底抹灰面修补 | 1.部位 2.墙面形制 3.抹灰层做法 4.抹灰层厚度 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清除残损抹灰皮 2.清理基层 3.调制灰浆 4.分层抹灰 |
| 930501003 | 墙面、券底抹灰 | 1.部位 2.墙面形制 3.基层做法及厚度 4.面层做法及厚度 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.做麻钉 3.调制灰浆 4.分层抹灰 |

C.5.2 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.5.2的规定执行。

表C.5.2其他(编码：930502)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930502001 | 山花、象眼等抹灰面镂画 | 1.部位 2.形制 3.抹灰层基层做法 4.抹灰层厚度 5.面层做法及厚度 6.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.清理基层 2.调制灰浆 3.分层抹灰 4.镂画图案 |
| 930502002 | 墙帽抹灰面修补 | 1.部位 2.形制 3.抹灰层做法 4.抹灰层厚度 5.灰浆品种及配合比 | m | 按设计图示尺寸以墙帽中心线长度计算 | 1.清除残损抹灰皮 2.清理基层 3.调制灰浆 4.分层抹灰 |
| 930502003 | 旧砖墙、石墙勾缝 | 1.部位 2.墙面形制 3.基层处理要求 4.勾缝种类及要求 5.灰浆品种及配合比 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.清理基层 2.调制灰浆 3.勾逢 |
| 注:旧砖墙、石墙勾缝应按照不同的部位、墙体做法、勾缝的类型分别列清单项。 |

# C.5.3  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.6 木构架及木基层工程

C.6.1 柱类构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.1的规定执行。

表C.6.1柱类构件(编码：930601)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930601001 | 柱类构件拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的底端截面积乘以高度以体积计算，其中： 1.柱高由柱础或墩斗上皮量至梁、平板枋或檩下皮，插扦柱、牌楼柱埋深部分应计算在内 2.牌楼柱上端连作通天斗时，柱高量至通天斗（边楼脊檩）上皮 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930601002 | 拼攒柱木植剔补 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除损坏糟朽部分 2.制作、嵌补 3.修整、刨光 4.涂刷防腐 |
| 930601003 | 拼攒柱木植拆换 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 5.铁箍规格及数量 | ㎡ | 按设计图示尺寸以表面积计算 | 1.起退旧铁箍 2.剔除糟朽部分 3.选配新木料 4.修整、刨光 5.剔槽、重新安装旧铁箍 6.涂刷防腐 |
| 930601004 | 包镶柱根 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 5.铁箍规格及数量 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除糟朽部分 2.下料拼装 3.平整、刨光 4.安铁箍 5.涂刷防腐 |
| 930601005 | 木柱木墩接 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.墩接高度 5.木材品种 6.铁箍规格及数量 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.锯截糟朽柱脚 2.做墩接榫 3.预制接脚 4.安装接腿 5.安铁箍 |
| 930601006 | 柱类构件制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的底端截面积乘以高度以体积计算，其中： 1.柱高由柱础或墩斗上皮量至梁、平板枋或檩下皮，插扦柱、牌楼柱埋深部分应计算在内 2.牌楼柱上端连作通天斗时，柱高量至通天斗（边楼脊檩）上皮 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930601007 | 柱类构件吊装 |  |  |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930601008 | 垂柱单独补换四季花草贴脸 | 1.部位 2.规格 3.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆除损坏的贴脸 2.贴脸制作 3.贴脸安装 |

C.6.2 枋类构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.2的规定执行。

表C.6.2枋类构件(编码：930602)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930602001 | 枋类构件拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中高度按构件全高计算，长度计算如下： 1.枋类端头为半榫或银锭榫的长度按轴线间距计算 2.端头为透榫或箍头榫的长度计至榫头外端 3.透榫露明长度无图示者按1/2柱径计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930602002 | 枋类构件制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930602003 | 枋类构件安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中高度按构件全高计算，长度计算如下： 1.枋类端头为半榫或银锭榫的长度按轴线间距计算 2.端头为透榫或箍头榫的长度计至榫头外端 3.透榫露明长度无图示者按1/2柱径计算 | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930602004 | 燕尾枋拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.垂直起重 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930602005 | 燕尾枋制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |

C.6.3 梁类构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.3的规定执行。

表C.6.3梁类构件(编码：930603)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930603001 | 假三岔头、假霸王拳、假梁头拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603002 | 假三岔头、假霸王拳、假梁头制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.安装 |
| 930603003 | 假三岔头、假霸王拳、假梁头吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 个 |  | 1.制作 2.安装 |
| 930603004 | 梁类构件拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中高度按构件全高计算，长度计算如下： 1.梁类构件中两端均有梁头者按全长计算 2.端头插入柱身或趴于其他构件上的半榫或趴梁榫量至相应构件中线，其端头为半榫或银锭榫的长度量至柱中，端头为透榫或箍头榫的长度量至榫头外端，插入柱身的透榫露明长度按柱径1/2计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603005 | 梁类构件制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603006 | 梁类构件吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603007 | 采步金拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以全长以体积计算，其两端搭头应计算在内 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603008 | 采步金制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603009 | 采步金吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603010 | 角云、捧梁云拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，长度按全长计算，高度按全高计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603011 | 角云、捧梁云制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603012 | 角云、捧梁云吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603013 | 瓜柱类拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中： 1.金瓜柱、交金瓜柱高按上下梁间净高计算 2.脊瓜柱、太平梁上雷公柱高按三架梁或太平梁与脊檩下皮间净高计算 3.交金灯笼柱、攒尖雷公柱按截面积乘以柱高以体积计算，攒尖雷公柱长度如无图示时，按其本身径的7倍计算 4.截面为多边形的攒尖雷公柱按其外接圆形面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603014 | 瓜柱类制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603015 | 瓜柱类吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603016 | 柁墩、交金墩拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603017 | 柁墩、交金墩制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603018 | 柁墩、交金墩吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603019 | 角背拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603020 | 角背制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603021 | 角背吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930603022 | 童柱下墩斗拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930603023 | 童柱下墩斗制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930603024 | 童柱下墩斗吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 注:荷叶柁墩、荷叶交金墩按本表中柁墩、交金墩相应项目编码列项。 |

C.6.4 桁檩、垫板、角梁。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.4的规定执行。

表C.6.4桁檩、垫板、角梁(编码：930604)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930604001 | 桁檩、扶脊木拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，以水平方向直径为准计算截面积，其中 1.按每间梁架轴线间距长度计算，搭角出头部分按自檩中另增加1.5倍檩径计算 2.悬山出挑、歇山收山者，山面计算至博缝板外皮 3.硬山建筑山面计算至排山梁架外皮；扶脊木截面积按其下脊檩截面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604002 | 桁檩、扶脊木制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930604003 | 桁檩、扶脊木吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930604004 | 桁檩垫板、由额垫板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，其中：长度按每间梁架轴线间距计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604005 | 桁檩垫板、由额垫板制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930604006 | 桁檩垫板、由额垫板吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930604007 | 草架柱及穿梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的最小外接矩形或圆形截面积乘以长度以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604008 | 草架柱及穿梁拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.局部修整 3.重新入位安装 |
| 930604009 | 草架柱及穿梁制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930604010 | 踏脚木拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以中线长度以体积计算，其中线长度以踏脚木两端与角梁中线相交点为准 按设计图示尺寸的截面积乘以中线长度以体积计算，其中线长度以踏脚木两端与角梁中线相交点为准 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604011 | 踏脚木拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.局部修整 3.重新入位安装 |
| 930604012 | 踏脚木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930604013 | 角梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604014 | 角梁制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930604015 | 角梁吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930604016 | 由戗拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以长度以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604017 | 由戗制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的截面积乘以长度以体积计算 按设计图示尺寸的截面积乘以长度以体积计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930604018 | 由戗吊装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930604019 | 承重梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，承重出挑部分长度计算至挂落板外皮 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604020 | 承重梁制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930604021 | 承重梁安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930604022 | 楞木、沿边木拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，沿边木转角处按外皮长计算至斜向梁的中心线 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930604023 | 楞木、沿边木拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新入位安装 |
| 930604024 | 楞木、沿边木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |

C.6.5 板类构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.5的规定执行。

表C.6.5板类构件(编码：930605)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930605001 | 挂檐（落）板、滴珠板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.挂檐（落）板按图示尺寸以垂直投影面积计算 2.滴珠板按突尖处竖直高乘以长度以面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605002 | 挂檐（落）板、滴珠板修补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.局部修整 3.重新安装 |
| 930605003 | 挂檐（落）板、滴珠板拆安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605004 | 挂檐（落）板、滴珠板制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605005 | 博缝板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的屋面坡长（上口长）乘以板宽的面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605006 | 博缝板修补 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.局部修整 3.重新安装 |
| 930605007 | 博缝板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的屋面坡长（上口长）乘以板宽的面积计算 | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605008 | 博缝板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605009 | 牌楼坠山博缝板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605010 | 牌楼坠山博缝板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605011 | 牌楼坠山博缝板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605012 | 梅花钉添配、制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605013 | 立闸山花板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以三角形面积计算，其底边长同踏脚木，竖向高由踏脚木上皮算至脊檩上皮另加1.5倍椽径（高）计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605014 | 立闸山花板修补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.局部修整 3.重新安装 |
| 930605015 | 立闸山花板拆安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605016 | 立闸山花板制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605017 | 象眼山花板、柁档板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.柁档板按垂直投影面积计算 2.象眼山花板按三角形垂直投影面积计算，不扣除桁檩窝所占面积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605018 | 象眼山花板、柁档板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605019 | 象眼山花板、柁档板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930605020 | 博脊板、棋枋板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930605021 | 博脊板、棋枋板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930605022 | 博脊板、棋枋板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |

C.6.6 雀替类构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.6的规定执行。

表C.6.6雀替类构件(编码：930606)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930606001 | 雀替、云墩、菱角木、替木拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930606002 | 额枋下雀替、云墩制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930606003 | 通雀替拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930606004 | 通雀替制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930606005 | 替木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930606006 | 菱角木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |

C.6.7 楼层及楼梯构件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.7的规定执行。

表C.6.7楼层及楼梯构件(编码：930607)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930607001 | 木楼板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以室内净空水平投影面积计算，不扣除柱所占面积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930607002 | 木楼板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以室内净空水平投影面积计算，不扣除柱所占面积 | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930607003 | 木楼板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930607004 | 木楼梯拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930607005 | 木楼梯拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整修 3.安装 4.垂直起重 |
| 930607006 | 木楼梯单独补换踢板、踩板 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.制作 2.安装 |
| 930607007 | 木楼梯制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |

C.6.8 屋面木基层。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.8的规定执行。

表C.6.8屋面木基层(编码：930608)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930608001 | 椽拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆椽子及闸挡板、椽椀、隔椽板、机枋条等附件 2.回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点存放 |
| 930608002 | 旧椽长改短铺钉 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.拆卸 2.整理（包括长改短）或制作 3.安装 |
| 930608003 | 椽拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930608004 | 直椽、翼角椽制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以檩中至檩中斜长计算，其中：檐椽出挑算至小连檐外边线，后尾装入承椽枋者算至枋中线，封护檐檐椽算至檐檩外皮线，翼角椽单根长度按其正身檐椽单根长度计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608005 | 飞椽、翘飞椽、罗锅椽、草栿椽制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608006 | 大连檐、里口木拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中： 1.硬、悬山建筑两端算至博缝板外皮 2.带角梁的建筑按仔角梁端头中点连线长分段计算 3.大连檐正身部分和翼角部分应分别列项计算，若同一坡屋面大连檐正身部分的面积（长度）小于翼角部分的面积（长度）时，正身部分与翼角翘飞部分的工程量合并计算 | 1.拆卸 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930608007 | 大连檐、里口木拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.拆卸 2.整理 3.重新安装 |
| 930608008 | 大连檐、里口木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608009 | 小连檐、闸档板、椽椀、隔椽板、机枋条拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中： 1.小连檐、闸挡板、硬山建筑两端算至排山梁架外皮线，悬山建筑两端算至博缝外皮，带角梁的建筑按老角梁端头中点连线长分段计算，闸挡板不扣除椽所占长度 2.椽椀、隔椽板、机枋条长度按每间梁架轴线间距计算，悬山出挑、歇山收山者山面算至博缝外皮，硬山建筑山面算至排山梁架外皮线 3.小连檐正身部分和翼角部分应分别列项计算，若同一坡屋面小连檐正身部分的面积（长度）小于翼角部分的面积（长度）时，正身部分与翼角翘飞部分的工程量合并计算 | 1.拆卸 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930608010 | 小连檐、闸档板、椽椀、隔椽板、机枋条拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.拆卸 2.整理 3.重新安装 |
| 930608011 | 小连檐、闸档板、椽椀、隔椽板、机枋条、里口木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608012 | 瓦口拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以长度计算，其中：檐头瓦口长度按大连檐长度计算，排山瓦口长度按博缝板长度计算 | 1.拆卸 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930608013 | 瓦口制安 |  | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608014 | 枕头木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608015 | 望板拆卸 | 1.部位 2.铺钉形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按按设计图示尺寸以面积计算，飞椽、翘飞椽椽尾重叠部分应分层累计计算，不扣除连檐、扶脊木、角梁等所占面积，屋角冲出部分也不增加；同一屋面做法不同时应分别计算。各部位边线规定如下： 1.带正脊的建筑上边线以扶脊木、脊檩或罗锅椽中线为准；攒尖建筑上边线以雷公柱顶端中心点为准；庑殿建筑山面上边线以扶脊木或脊檩端头中心点为准；歇山建筑撒头部分上边线以采步金(柁)外皮为准；重檐建筑下层檐的上边线以承椽枋中线为准 2.檐头边线带飞椽的以飞椽头外边线为准，无飞椽的以檐椽头外边线为准；封护檐以檐檩外边线为准 3.硬山建筑两山边线以排山梁架中线为准；悬山建筑两山及歇山建筑拱山部分边线均以博缝板外皮为准；歇山建筑撒头部分、庑殿建筑、重檐建筑下层檐以及带角梁的攒尖建筑的两侧边线均以角梁中线为准；歇山建筑前后坡起翘部分两侧边线分别以采步金（柁）中线延长线和角梁中线为准 | 1.拆卸 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930608016 | 望板拆安 | 1.部位 2.铺钉形制 3.规格（板厚） 4.刨光要求 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸 2.整理 3.重新铺钉 |
| 930608017 | 望板加钉 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选钉 2.装钉 |
| 930608018 | 望板制安 | 1.部位 2.铺钉形制 3.规格（板厚） 4.刨光要求 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930608019 | 苇席（箔）、荆芭拆除 | 1.部位 2.铺钉形制 3.规格 4.分层做法 5.材料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单层面积计算，飞椽、翘飞椽椽尾重叠部分应分层累计计算，不扣除连檐、扶脊木、角梁等所占面积，屋角冲出部分也不增加；同一屋面做法不同时应分别计算。各部位边线规定如下： 1.带正脊的建筑上边线以扶脊木、脊檩或罗锅椽中线为准；攒尖建筑上边线以雷公柱顶端中心点为准；庑殿建筑山面上边线以扶脊木或脊檩端头中心点为准；歇山建筑撒头部分上边线以采步金(柁)外皮为准；重檐建筑下层檐的上边线以承椽枋中线为准 2.檐头边线带飞椽的以飞椽头外边线为准，无飞椽的以檐椽头外边线为准；封护檐以檐檩外边线为准 3.硬山建筑两山边线以排山梁架中线为准；悬山建筑两山及歇山建筑拱山部分边线均以博缝板外皮为准；歇山建筑撒头部分、庑殿建筑、重檐建筑下层檐以及带角梁的攒尖建筑的两侧边线均以角梁中线为准；歇山建筑前后坡起翘部分两侧边线分别以采步金（柁）中线延长线和角梁中线为准 | 1.拆卸 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930608020 | 苇席（箔）、荆芭铺钉 | 1.部位 2.铺钉形制 3.规格 4.分层做法 5.材料品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.铺钉 |
| 注:小连檐、里口木、闸档板、椽椀、隔椽板、机枋条应分别列项，分别计算工程量。 |

C.6.9 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.9的规定执行。

表C.6.9其他(编码：930609)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930609001 | 荷叶墩制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930609002 | 折柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930609003 | 折柱拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930609004 | 折柱制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930609005 | 牌楼高栱柱拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930609006 | 牌楼高栱柱拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930609007 | 牌楼高栱柱制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930609008 | 牌楼高栱柱安装 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930609009 | 花板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930609010 | 花板修补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 1.整理、修补 2.安装 |
| 930609011 | 花板拆安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930609012 | 花板制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 930609013 | 壶瓶抱牙拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用旧料 3.运至场内指定地点分类码放 |
| 930609014 | 壶瓶抱牙制作 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 |
| 930609015 | 壶瓶抱牙安装 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 |  | 1.复核尺寸 2.安装入位、校正固定 |
| 930609016 | 牌楼霸王杠拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | kg | 按设计图示尺寸以重量计算 | 1.拆卸、记录 2.整理 3.重新安装 |
| 930609017 | 牌楼霸王杠制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | kg |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装入位、校正固定 |
| 注:垂花门折柱、牌楼折柱的拆卸、拆安，制安均按折柱相应清单列项。 |

C.6.10 木构件加固。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.6.10的规定执行。

表C.6.10木构件加固(编码：930610)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9306010001 | 打牮拨正 | 1.建筑形制 2.檐柱径 3.檐柱高 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算：其中： 1.单层建筑有台明的按台明外围水平面积计算 2.单层建筑无台明有围护结构的以围护结构水平面积计算，围护结构外有檐廊柱的，按檐廊柱外边线水平面积计算，围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线计算；无台明无围护结构的按构架柱外边线计算 | 1.钉装拉杆 2.牵拉矫正 3.复核尺寸 4.校正固定 5.拆除拉杆 |
| 930610002 | 木构件单独剔补 | 1.部位 2.木构件形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除损坏糟朽部分 2.制作、嵌补 3.修整、刨光 |
| 930610003 | 木构件安铁件、紧固 | 1.部位 2.木构件形制 3.规格 4.铁件种类 | kg | 按设计图示尺寸以重量计算 | 1.选料、下料 2.木构件表面处理 3.铁件制作、修整 4.安装 |
| 930610004 | 附柱 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 5.铁件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 4.铁件刷防腐、安装 |
| 930610005 | 附（随）梁 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 5.铁件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 4.铁件刷防腐、安装 |
| 930610006 | 附檩 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 5.铁件品种及规格 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 4.铁件刷防腐、安装 |
| 930610007 | 梁枋附（接）榫 | 1.部位 2.梁枋形制 3.梁枋规格 4.附（接）榫长 5.木材品种 6.铁件品种及规格 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.剔除清理残损部分 2.剔凿豁口 3.安装附（接）榫 4.修整、刨光 5.铁件刷防腐、安装、紧固 |
| 930610008 | 附椽 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装入位、校正固定 |
| 注:1.打牮拨正仅适用于单层建筑，其椽望及相关木构件均已拆除的情况。椽望、槛框类相关木构件拆除、安装等应另按相应清单列项。 2.木构件单独剔补不适用于板类构件修补，板类构件修补应按相应清单列项。 3.附瓜柱、檐部支撑柱均执行附柱清单项。 4.梁枋附（接）榫不包括拆卸相关构件，另执行相应木构件拆卸、吊(安)装清单项。 |

# C.6.11  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

# 2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

# 3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.7木斗栱工程

C.7.1 木斗栱及附件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.7.1的规定执行。

表C.7.1木斗栱及附件(编码：930701)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930701001 | 斗栱拆除 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.木材品种 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查各部件、附件损坏情况 2.统计需添配的部件、附件 3.简单修理及加固 |
| 930701002 | 斗栱检修 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.木材品种 | 攒 |  | 1.检查记录各部件、附件损坏情况 2.原位加固 |
| 930701003 | 斗栱拨正归安 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.木材品种 | 攒 |  | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.重新安装入位、校正固定 |
| 930701004 | 斗栱拆修 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.木材品种 | 攒 |  | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.重新安装入位、校正固定 |
| 930701005 | 斗栱正心枋、拽枋、挑檐枋、井口枋添配 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.规格 5.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧材料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930701006 | 斗栱单独添配部件 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.规格 5.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.去除残损部件、附件 2.部件或附件制作 3.安装 |
| 930701007 | 昂嘴剔补 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.规格 5.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.去除残损部件、附件 2.部件或附件制作 3.安装 |
| 930701008 | 斗栱制作 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.木材品种 | 攒 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.摆验、试装 4.编号 |
| 930701009 | 斗栱安装 |  | 攒 |  | 1.复核尺寸 2.安装、校正固定 |
| 注:1.斗栱检修、斗栱拨正归安、斗栱拆修、斗栱拆除及斗栱制安应分平身科、柱头科、角科按本表中相应项目编码分别列项。 2.斗栱检修、斗栱拨正归安其所需添换的升斗、斗耳、单才栱、麻叶云栱、三福云栱、宝瓶、盖（斜）斗板及枋等另按斗栱部件、附件添配相应项目编码另行列项。 3.斗栱拆修所需添换正心枋、拽枋、挑檐枋、井口枋及盖斗板、斜斗板等附件，另按斗栱部件、附件添配相应项目编码另行列项。 4.斗栱部件、附件添配应按不同的添配内容执行相应的工程量计算规则分别列项。 |

C.7.2 斗栱保护网。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.7.2的规定执行。

表C.7.2斗栱保护网(编码：930702)

| 930702001 | 斗栱保护网拆除 | 1.部位 2.规格 3.材料品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以坐斗下皮至正心桁下皮的垂直投影面积乘以系数1.43计算，其中：带角梁建筑长度量至老角梁端头中线；硬山、悬山建筑长度量至博缝板外皮 | 1.拆除 2.运至场内指定地点存放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930702002 | 斗栱保护网拆修安 | 1.部位 2.规格 3.材料品种 | ㎡ |  | 1.拆卸 2.整理 3.缝补断丝、缝 4.重新钉装 |
| 930702003 | 斗栱保护网安装 | 1.部位 2.规格 3.材料品种 | ㎡ |  | 1.选材、整理 2.缝连 3.钉装 |

# C.7.3  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

# 2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

# 3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.8 木装修工程

C.8.1 槛、框类。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.1的规定执行。

表C.8.1槛、框类(编码：930801)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930801001 | 槛框拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示以长度计算，其中： 1.抱框、间框（柱）、腰枋按净长计算 2.槛按轴线间距计算 3.随墙门的槛按露明长加入墙长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801002 | 槛框检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801003 | 槛框拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801004 | 槛框制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801005 | 通连楹拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示以轴线间距长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801006 | 通连楹检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801007 | 通连楹拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示以轴线间距长度计算 | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801008 | 通连楹制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801009 | 门栊拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示以长度计算，其中： 1.门栊按轴线间距计算 2.随墙门的门栊按露明长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801010 | 门栊检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801011 | 门栊拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801012 | 门栊制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801013 | 楹斗、门簪拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801014 | 楹斗、门簪制安 |  |  |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801015 | 门头板、余塞板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示以露明垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801016 | 门头板、余塞板检修 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.补配边缝压条、镶补板缝 |
| 930801017 | 门头板、余塞板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示以露明垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801018 | 门头板、余塞板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801019 | 木门枕拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801020 | 木门枕制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801021 | 过木拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，长度无图示时，按洞口长度乘以系数1.4计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801022 | 过木拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801023 | 过木制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801024 | 窗榻板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的长度乘以上面宽以面积计算，其长度按柱中至柱中的长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801025 | 窗榻板检修 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801026 | 窗榻板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801027 | 窗榻板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的长度乘上面宽度以面积计算，其长度按柱中至柱中的长度计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801028 | 筒子板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.侧板按垂直投影面积计算 2.顶板按水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801029 | 筒子板检修 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 |  |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801030 | 筒子板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.侧板按垂直投影面积计算 2.顶板按水平投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801031 | 筒子板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 |  |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801032 | 帘架大框拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边框外围面积计算，其下端以地面上皮为准，框外延伸部分面积不计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930801033 | 帘架大框检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加钉 |
| 930801034 | 帘架大框拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930801035 | 帘架大框制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边框外围面积计算，其下端以地面上皮为准，框外延伸部分面积不计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930801036 | 帘架荷叶墩、荷花栓斗、卡子制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |

C.8.2 门窗扇。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.2的规定执行。

表C.8.2门窗扇(编码：930802)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930802001 | 大门扇拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（厚度） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，门枢等边框延伸部分均不计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930802002 | 大门扇拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格（厚度） 4.补配构件名称 及数量 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930802003 | 大门扇制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（厚度） 4.木材品种 5.安装方式 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930802004 | 隔扇、槛窗拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（边抹看面宽） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，门枢等框外延伸部分均不计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930802005 | 隔扇、槛窗检修 | 1.部位 2.形制 3.规格（边抹看面宽） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉、紧固 |
| 930802006 | 隔扇、槛窗整修 | 1.部位 2.形制 3.规格（边抹看面宽） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.修整 3.重新安装 |
| 930802007 | 隔扇、槛窗拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格（边抹看面宽） 4.补配构件名称及数量 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，门枢等框外延伸部分均不计算 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930802008 | 隔扇、槛窗制作 | 1.部位 2.隔扇、槛窗形制 3.规格（边抹看面宽） 4.心板雕刻要求及样式 5.心屉形制 6.棱条规格 7.工字、卧蚕、卡花或海棠花、菱花扣配置数量 8.木材品种 9.安装方式 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号 |
| 930802009 | 隔扇、槛窗安装 |  | ㎡ |  | 1.试装 2.复核尺寸 3.安装入位、校正固定 |
| 930802010 | 支摘窗扇拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，门枢等框外延伸部分均不计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930802011 | 支摘窗扇检修 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉、紧固 |
| 930802012 | 支摘窗扇整修 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.修整 3.重新安装 |
| 930802013 | 支摘窗扇拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.补配构件名称及数量 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，门枢等框外延伸部分均不计算 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930802014 | 支摘窗扇制作 | 1.部位 2.支摘窗形制 3.心屉形制 4.工字、卧蚕、卡花或海棠花、菱花扣配置数量 5.木材品种 6.安装方式 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号 |
| 930802015 | 支摘窗扇安装 |  | ㎡ |  | 1.试装 2.复核尺寸 3.安装入位、校正固定 |
| 930802016 | 门窗扇钉纱 | 1.部位 2.门窗扇形制 3.规格 4.纱品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算 | 1.选材 2.裁纱 3.钉纱 |
| 930802017 | 纱屉制安 | 1.部位 2.形制 3.棱条规格 4.边框规格 5.木材品种 6.纱品种 7.安装方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算 | 1.选材、裁剪 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930802018 | 什锦窗拆卸 | 1.部位 2.形制 3.洞口面积 4.木材品种 | 座 | 按设计图示以数量计算，通透什锦窗双面做木贴脸、心屉者按双倍计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930802019 | 什锦窗检修 | 1.部位 2.形制 3.洞口面积 4.木材品种 |  |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉、加固 |
| 930802020 | 什锦窗桶座制安 | 1.部位 2.形制 3.洞口面积 4.木材品种 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930802021 | 什锦窗贴脸制安 | 1.部位 2.形制 3.洞口面积 4.木材品种 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930802022 | 什锦窗窗屉制安 | 1.部位 2.形制 3.洞口面积 4.有无心屉 5.心屉形制 6.卡花或海棠花配置情况 7.木材品种 | 扇 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930802023 | 门、窗扇玻璃安装 | 1.部位 2.形制 3.玻璃品种及规格 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.试装 2.复核尺寸 3.安装入位、校正固定 |
| 930802024 | 门、窗扇单独补换心屉 | 1.部位 2.门、窗扇形制 3.心屉形制 4.棱条规格 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以仔边外皮（边抹里口）围成的单面面积计算，如为双面夹纱（玻）心屉双面补换棂条按两面计算 | 1.拆卸残损心屉 2.制作补换新屉 3.安装 |
| 930802025 | 门、窗扇心屉补换棱条 | 1.部位 2.门、窗扇形制 3.心屉形制 4.棱条规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸残损棱条 2.按原形制制作棱条 3.安装 |
| 930802026 | 门、窗扇单独压缝条补换 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以补换长度计算 | 1.拆卸残损压缝条 2.压缝条制作 3.安装 |

C.8.3 门窗饰件及附件。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.3的规定执行。

表C.8.3门窗饰件及附件(编码：930803)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930803001 | 槛框拆钉铜皮 | 1.部位 2.槛框形制 3.规格（厚度） 4.材料品种 5.包钉要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，框以净长度计算，槛按露明长度计算 | 1.拆下铜皮 2.清理基层 3.平复铜皮 4.重新钉装 |
| 930803002 | 槛框拆换铜皮 | 1.部位 2.槛框形制 3.规格（厚度） 4.材料品种 5.包钉要求 | ㎡ |  | 1.选料、下料 2.拆除铜皮 3.裁制铜皮 4.打眼加钉 5.安装 |
| 930803003 | 槛框包钉铜皮 | 1.部位 2.槛框形制 3.规格（厚度） 4.材料品种 5.包钉要求 | ㎡ |  | 1.选料、下料 2.裁制铜皮 3.打眼 4.安装 |
| 930803004 | 大门铜（铁）皮拆除 | 1.部位 2.大门形制 3.皮规格（厚度） | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.拆除破损铜（铁）包皮 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930803005 | 大门铜（铁）皮整修 | 1.部位 2.大门形制 3.规格（厚度） 4.材料品种 | ㎡ |  | 1.拆除破损铜（铁）包皮 2.整修（制作） 3.安装 |
| 930803006 | 大门包钉铜（铁）皮 | 1.部位 2.大门形制 3.规格（厚度） 4.材料品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作铜（铁）包皮 3.安装 |
| 930803007 | 门、窗扇饰件拆安 | 1.部位 2.饰件名称 3.饰件形制 4.饰件规格 5.饰件材质 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.安装 |
| 930803008 | 门、窗扇饰件清洗 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.清洗方式 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.清理 2.刷洗，打磨 |
| 930803009 | 门、窗扇饰件制安 | 1.部位 2.饰件名称 3.饰件形制 4.饰件规格 5.饰件材质 | 件 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930803010 | 心屉补配卧蚕、卡子花类等雕饰件 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算，其中心屉海棠花瓣补配，以一个完整的海棠花由四瓣组成，每瓣算一件计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 |
| 930803011 | 菱花扣单独添配 | 1.部位 2.规格 3.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 |
| 930803012 | 大门钉添配、制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.材质 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材 2.制作 3.安装 |
| 930803013 | 门杠制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930803014 | 栓杆制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 注:1.门、窗扇饰件包括隔扇、槛窗面叶、大门包叶、壶瓶型护口、门钹（兽面）等，各类饰件规格、材质、种类、样式不同时分别列项。 2.铁门栓及支摘窗挺钩拆安、制安按门、窗扇饰件拆安、制安编列。 |

C.8.4 楣子、栏杆及鹅颈靠背。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.4的规定执行。

表C.8.4楣子、栏杆及鹅颈靠背(编码：930804)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930804001 | 坐凳面拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的长度乘以上面宽以面积计算，其长度以柱中至柱中长（应扣除出入口处长度）计算，坐凳出入口处的膝盖腿应计算在内 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930804002 | 坐凳面检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉 |
| 930804003 | 坐凳面拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的长度乘以上面宽以面积计算，其长度以柱中至柱中长（应扣除出入口处长度）计算，坐凳出入口处的膝盖腿应计算在内 | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.重新安装 |
| 930804004 | 坐凳面制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930804005 | 倒挂楣子、坐凳楣子拆卸 | 1.部位 2.楣子形制 3.棱条规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，白菜头、楣子腿等框外延伸部分均不计算面积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930804006 | 倒挂楣子、坐凳楣子检修 | 1.部位 2.楣子形制 3.棱条规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉、紧固 |
| 930804007 | 楣子补换棂条 | 1.部位 2.楣子形制 3.棱条规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，白菜头、楣子腿等框外延伸部分均不计算面积 | 1.拆卸残损心屉 2.制作补换新屉 3.安装 |
| 930804008 | 倒挂楣子、坐凳楣子制安 | 1.部位 2.楣子形制 3.棱条规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930804009 | 倒挂楣子补配白菜头 | 1.部位 2.形制 3.木材品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 |
| 930804010 | 倒挂楣子花牙子制安 | 1.部位 2.花牙子形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.安装 |
| 930804011 | 栏杆拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的高度乘以长度以面积计算，高度以地面或楼梯帮板上皮至扶手上皮间竖直高为准；长度不扣除望柱所占长度 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930804012 | 栏杆(包括望柱)检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 |  |  | 1.检查记录损坏情况 2.刮刨、加楔、补钉 |
| 930804013 | 栏杆(包括望柱)拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸的高度乘以长度以面积计算，高度以地面或楼梯帮板上皮至扶手上皮间竖直高为准；长度不扣除望柱所占长度 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930804014 | 栏杆制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 |  |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930804015 | 望柱修补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 根 | 按设计图示以数量计算 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930804016 | 望柱制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的柱身截面积乘以全高以体积计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930804017 | 鹅颈靠背检查加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以上口连线长度计算 | 1.检查记录损坏情况 2.校正、加楔、补钉、紧固 |
| 930804018 | 鹅颈靠背制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |

C.8.5 木板墙。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.5的规定执行。

表C.8.5木板墙(编码：930805)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930805001 | 栈板墙、木护墙板、隔墙板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除0.5㎡以内的洞口所占面积 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930805002 | 栈板墙单独补换压缝引条 | 1.部位 2.引条规格 3.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以补换压缝引条的长度计算 | 1.拆除残损引条 2.制作引条 3.安装新引条 |
| 930805003 | 木护墙板补换面板 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除面积0.5㎡以内的洞口所占面积 | 1.拆除残损面板 2.补换面板制作 3.新面板安装 |
| 930805004 | 栈板墙、木护墙板、隔墙板拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.拆卸、记录 2.修理榫卯、刮刨 3.校正、加楔 4.安装 |
| 930805005 | 栈板墙、木护墙板、隔墙板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（板厚） 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930805006 | 圜门口、圜窗口制作 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 份 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930805007 | 圜门、圜窗牙子制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |

C.8.6 天棚。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.6的规定执行。

表C.8.6天棚(编码：930806)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930806001 | 天花支条检修加固 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算，应扣除梁枋所占面积 | 1.拆钉吊挂 2.调平 3.原位加固 |
| 930806002 | 天花井口板拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930806003 | 天花井口板拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.补配构件名称及数量 5.木材品种 | 块 |  | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930806004 | 天花井口板制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930806005 | 天花支条、贴梁、仿井口天花压条拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（支条、压条宽度） 4.木材品种 | m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930806006 | 天花支条、贴梁、仿井口天花压条制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（支条、压条宽度） 4.木材品种 | m |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930806007 | 帽儿梁拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格（底面宽度） 4.木材品种 | m³ | 按设计图示尺寸的最大截面积乘以梁架中至中的长度以体积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930806008 | 帽儿梁拆安 | 1.部位 2.形制 3.规格（底面宽度） 4.木材品种 | m³ |  | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.重新安装 |
| 930806009 | 帽儿梁制安 | 1.部位 2.形制 3.规格（底面宽度） 4.木材品种 | m³ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930806010 | 藻井拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930806011 | 藻井整修 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.补配构件名称及数量 6.木材品种 | 座 |  | 1.拆卸、记录 2.整理、修补 3.重新安装入位、校正固定 |
| 930806012 | 藻井制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930806013 | 木顶格、白樘箅子拆卸 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，平装按水平投影面积计算，斜装按斜面投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930806014 | 木顶格、白樘箅子拆修安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.补配构件名称及数量 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，平装按水平投影面积计算，斜装按斜面投影面积计算 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930806015 | 木顶格、白樘箅子制安 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 注:仿井口天花压条制安或补换按本章中相应清单列项。 |

C.8.7 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.8.7的规定执行。

表C.8.7其他(编码：930807)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930807001 | 花罩、博古架拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930807002 | 花罩、博古架修补 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.修补情况及数量 6.木材品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.检查、拆卸、修理 2.选材、下料 3.制作 4.编号、试装 5.复核尺寸 6.重新安装入位、校正固定 |
| 930807003 | 花罩、博古架制安 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | ㎡ |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930807004 | 匾额、抱柱对子拆卸 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.清理回收可利用的旧料 3.运至场内指定地点分类存放 |
| 930807005 | 金属匾钩安装、补换 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | kg | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.选料 2.试装 3.复核尺寸 4.安装 |
| 930807006 | 金属匾托安装、补换 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.木材品种 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.选料 2.试装 3.复核尺寸 4.安装 |
| 930807007 | 木匾托制安、补换 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号、试装 4.复核尺寸 5.安装 |
| 930807008 | 匾额、抱柱对子整修 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.修整 3.重新安装 |
| 930807009 | 匾额、抱柱对子制作 |  |  |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号 |
| 930807010 | 匾额、抱柱对子安装 |  |  |  | 1.复核尺寸 2.安装 |
| 930807011 | 平匾整修 | 1.部位 2.形制 3.雕刻要求及样式 4.规格 5.木材品种 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.拆卸、记录 2.修整 3.重新安装 |
| 930807012 | 平匾制作 |  |  |  | 1.选材、下料 2.制作 3.编号 |
| 930807013 | 平匾安装 |  |  |  | 1.复核尺寸 2.安装 |

# C.8.8  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.9裱糊作工程

C.9.1 裱糊。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.9.1的规定执行。

表C.9.1裱糊(编码：930901)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930901001 | 墙面裱糊揭除 | 1.部位 2.墙面形制 3.规格 4.材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线及0.5㎡以内洞口所占面积，其侧壁不计算 | 1.揭除旧糊饰层 2.焖水、洗挠干净 |
| 930901002 | 墙面裱糊新作 | 1.部位 2.墙面形制 3.基层处理方式 4.底层材料种类及层数 5.面层材料种类 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.修补细小空隙 3.裁纸（布） 4.分层裱糊，圈边掩缝（拼花拼缝） |
| 930901003 | 梁柱、槛框、榻板裱糊揭除 | 1.部位 2.梁柱、槛框、榻板形制 3.规格 4.材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，应扣除墙体、天花顶棚等所掩盖面积，其中： 1.柱按其底面周长乘以柱露明高计算面积，枋、梁按其露明高与底面宽之和乘以净长计算面积．均应扣除槛框、墙体所掩盖面积；垫板按截面高乘以净长计算面积；檐檩按糊饰宽度乘以净长计算面积 2.槛框按截面周长乘以长度计算面积，其中槛长以柱间净长为准，框及间柱长以上下两槛间净长为准；应扣除贴靠柱、枋、梁、榻板、墙体、地面等侧的面积，楹斗、门簪等附件不再另行计算；带门栊的上槛不扣除门栊所压占面积，门栊只计算底面的面积 3.窗榻板按室内露明宽与厚之和乘以净长计算面积 | 1.揭除旧糊饰层 2.焖水、洗挠干净 |
| 930901004 | 梁柱、槛框、榻板裱糊新作 | 1.部位 2.梁柱、槛框、榻板形制 3.基层处理方式 4.底层材料品种及规格 5.面层材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.修补细小空隙 3.钉帽除锈 4.裁纸（布） 5.分层裱糊，圈边掩缝（拼花拼缝） |
| 930901005 | 白杆骨架纸天棚拆除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.“平棚”按水平投影面积计算， 2.“一平两切”按斜投影面积计算，“一平两切”的象眼山花按垂直投影面积计算，均应扣除梁枋等所占面积 | 1.揭除旧糊饰层 2.焖水、洗挠干净 |
| 930901006 | 白杆骨架纸天棚整修 | 1.部位 2.形制 3.基层处理方式 4.底层材料品种及规格 5.面层材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.整修旧架 2.糊底层 3.糊面层 |
| 930901007 | 白杆骨架纸天棚新作 | 1.部位 2.形制 3.基层处理方式 4.底层材料品种及规格 5.面层材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.拴架 2.糊底层 3.糊面层 |
| 930901008 | 镞花 | 1.部位 2.形制 3.材料品种 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.裱糊 |
| 930901009 | 木顶格、白樘箅子裱糊揭除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中：木顶格平装按水平投影面积计算，斜装按斜面投影面积计算 | 1.揭除旧糊饰层 2.焖水、洗挠干净 |
| 930901010 | 木顶格、白樘箅子裱糊新作 | 1.部位 2.形制 3.基层处理方式 4.底层材料品种及规格 5.面层材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.修补棱条 3.裁纸（布） 4.分层裱糊，圈边掩缝（拼花拼缝） |
| 930901011 | 门窗扇裱糊揭除 | 1.部位 2.形制 3.规格 4.材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，边框外延伸部分及转轴面积不计算 | 1.揭除旧糊饰层 2.焖水、洗挠干净 |
| 930901012 | 门窗扇裱糊新作 | 1.部位 2.形制 3.基层处理方式 4.底层材料品种及规格 5.面层材料品种及规格 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.修补细小空隙 3.钉帽除锈 4.裁纸（布） 5.分层裱糊，圈边掩缝（拼花拼缝） |
| 930901013 | 心屉换纱 | 1.部位 2.心屉形制 3.规格 4.纱品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以心屉仔边外皮（边抹里口）围成的面积计算 | 1.摘安心屉 2.清理基层 3.裁纱、糊纱 4.心屉换纱（包括撕除旧纱） |
| 930901014 | 心屉装纱 | 1.部位 2.心屉形制 3.规格 4.纱品种 | ㎡ |  | 1.清理基层 2.裁纱、糊纱 3.钉纱 |

# C.9.2  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

3  清单项目工程量计算规则中不扣除0.5㎡以内或应扣除0.5㎡以外的洞口均以单个洞口面积为准。

## C.10  油饰彩画工程

C.10.1 山花板、博缝板、挂檐（落）板油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C. 10.1的规定执行。

表C.10.1  山花板、博缝板、挂檐（落）板油饰彩画（编码：931001 ）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931001001 | 山花板饰金油饰 | 1.部位 2.山花板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.油漆品种及涂刷遍数 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以露明三角形垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制 5.涂刷油漆、饰金 6.罩光油 |
| 931001002 | 博缝板油饰 | 1.部位 2.博缝板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中： 悬山博缝板正面、背面及底边面应分别计算，底边面及背面合计面积按其正面面积乘以系数0.8计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.刷油漆 5.罩光油 |
| 931001003 | 梅花钉饰金 | 1.部位 2.博缝板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.梅花钉饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以博缝板正面垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆、饰金 5.罩光油 |
| 931001004 | 挂檐（落）板、滴珠板油饰饰金 | 1.部位 2.挂檐（落）板、滴珠板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.挂檐（落）板正面按垂直投影面积计算 2.滴珠板正面按凸尖处竖向高乘以滴珠板长的面积计算 3.挂檐(落)板、滴珠板底边面及背面合计面积按其正面面积乘以系数0.8计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.饰金 6.罩光油 |
| 931001005 | 挂檐（落）板油饰彩画 | 1.部位 2.挂檐（落）板、滴珠板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.油漆品种及涂刷遍数 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.挂檐（落）板正面按垂直投影面积计算 2.滴珠板正面按凸尖处竖向高乘以滴珠板长的面积计算 3.挂檐(落)板、滴珠板底边面及背面合计面积按其正面面积乘以系数0.8计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.正、背面涂刷油漆 5.罩光油 |
| 注：悬山博缝板、挂檐（落）板、滴珠板正面、背面做法不同时应分别列项计量，底边包含在背面中不再单独列项。 |

C.10.2 椽望油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.2的规定执行。

表C.10.2  椽望油饰彩画（编码：931002）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931002001 | 连檐、瓦口油饰 | 1.部位 2.椽径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以大连檐截面高乘以檐头长的面积乘以系数1.5计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931002002 | 椽头油饰 | 1.部位 2.椽径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以椽头竖向高乘以檐头长的面积计算，其中： 1.带角梁建筑檐头长按仔角梁端头中点连线长计算 2.硬山建筑檐头长按两山排山梁架中线间距计算；悬山建筑檐头长按两山博缝板外皮间距计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931002003 | 椽头彩画 | 1.部位 2.椽径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.飞椽拍绿油 6.罩光油 |
| 931002004 | 椽望油饰 | 1.部位 2.椽径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.分色要求 6.油漆品种及涂刷遍数 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所对应的屋面面积计算，小连檐立面及闸挡板、隔椽板的面积不计算，屋角飞椽冲出部分不增加，室内外做法不同时以檩中线为界分别计算。其中： 1.屋面坡长以脊中至檐头木基层外边线折线长为准，扣除斗栱（正心桁至挑檐桁）所掩盖的长度 2.硬山建筑两山边线以排山梁架轴线为准，悬山建筑两山边线以博缝外皮为准 3.椽肚饰金不扣除椽档面积，望板饰金不扣除椽所占面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.楦翼角椽档 4.分层做地仗 5.涂刷油漆 6.罩光油 |
| 931002005 | 椽望彩画 | 1.部位 2.椽径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.彩画形制 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.楦翼角椽档 4.分层做地仗 5.彩画绘制、饰金 6.涂刷油漆 7.罩光油 |
| 注：连檐、瓦口、椽头糟朽严重者，需操稀底油进行固化处理，不再单独列项计量，仅在相应的项目特征描述时根据设计要求予以注明。 |

C.10.3 木构件油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.3的规定执行。

表C.10.3  木构件油饰彩画（编码：931003）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930803001 | 上架构件除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，室内外做法不同时应分别计算。其中： 1.枋（含箍头）、梁（含梁头）、随梁、承重、楞木等构件按其侧面和底面展开面积计算，上面及穿插枋榫头面积均不计算；其侧面面积按截面高乘以长计算，底面面积按截面宽乘以长计算，扣除随梁、上槛、墙体、天花顶棚等所掩盖面积，箍头端面、梁头端面面积已包括在内不再另行增加；构件长度均以轴线间距为准，轴线外延长的箍头、梁头长度应予增加 2.坐斗枋两侧面积均按其截面高乘以全长以面积计算，上面不计算 3.挑檐枋外立面面积按其截面高乘以长以面积为单位计算，不扣除梁头及斗栱升斗所压占面积；其长度同挑檐桁长 4.桁檩按截面周长减去上金盘宽（金盘宽按檩径1／4计）和垫板或挑檐枋所压占的宽度后乘以长度以面积计算，端面不计算，扣除顶棚所掩盖面积；其长度以轴线间距为准，轴线外延长的搭角桁檩头长度应予增加，悬山出挑桁檩头长度计算至博缝板外皮 5.角梁按其侧面和底面展开面积计算，其底面积按角梁宽乘以角梁长计算，两侧合计面积按老角梁截面高乘以角梁长乘以2.5计算，端面面积不计算，扣除斗栱、天花掩盖的面积，其中仔角梁头长以飞椽挑出长即小连檐外皮至大连檐外皮水平间距为基数，老角梁挑出长度以椽椽平出长即挑檐桁或檐檩中至小连檐外皮间距为基数，角梁内里长以檐步架水平长为基数，正方角乘以1.5，六方角乘以1.26，八方角乘以1.2计算 6.由戗按侧面与底面展开面积累计计算，不扣除桁檩、雷公柱所占面积，其长度以相应步架水平长为准，正方角乘以系数1.57计算，六方角乘以系数1.35计算，八方角乘以1.28计算 7.瓜柱、太平梁上雷公柱按周长乘以柱净高以面积计算，柁墩按水平周长乘以截面高以面积计算；瓜柱、柁墩均扣除嵌入墙体的面积；攒尖雷公柱按周长乘以垂头底端至由戗上皮净高以面积计算 8.角背两侧面均按全长乘以高以面积计算，不扣除瓜柱所掩盖面积，扣除嵌入墙体一侧的面积，两端面及上面不计算 9.由额垫板、桁檩垫板两面均按截面高乘以轴线间距长度以面积计算，悬山建筑两山燕尾枋长计入桁檩垫板长度中，燕尾枋不再另行计算；栱枋板（围脊板）、柁挡板、象眼山花板两面均按垂直投影面积面积计算，其中象眼山花板上边线以望板下皮为准，不扣除桁檩窝所占面积 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931003001 | 上架构件除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ |  | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931003002 | 上架构件彩画回贴 | 1.部位 2.回贴比例 3.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单件构件展开面积累计计算 | 1.旧地仗清理、软化 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931003003 | 上架构件彩画修补 | 1.修补部位 2.彩画形制 3.饰金要求 4.修补比例 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画、饰金 |
| 931003004 | 上架构件油饰 | 1.部位 2.檐柱径 3.基层处理方法 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，室内外做法不同时应分别计算。其中： 1.枋（含箍头）、梁（含梁头）、随梁、承重、楞木等构件按其侧面和底面展开面积计算，上面及穿插枋榫头面积均不计算；其侧面面积按截面高乘以长计算，底面面积按截面宽乘以长计算，扣除随梁、上槛、墙体、天花顶棚等所掩盖面积，箍头端面、梁头端面面积已包括在内不再另行增加；构件长度均以轴线间距为准，轴线外延长的箍头、梁头长度应予增加 2.坐斗枋两侧面积均按其截面高乘以全长以面积计算，上面不计算 3.挑檐枋外立面面积按其截面高乘以长以面积为单位计算，不扣除梁头及斗栱升斗所压占面积；其长度同挑檐桁长 4.桁檩按截面周长减去上金盘宽（金盘宽按檩径1／4计）和垫板或挑檐枋所压占的宽度后乘以长度以面积计算，端面不计算，扣除顶棚所掩盖面积；其长度以轴线间距为准，轴线外延长的搭角桁檩头长度应予增加，悬山出挑桁檩头长度计算至博缝板外皮 5.角梁按其侧面和底面展开面积计算，其底面积按角梁宽乘以角梁长计算，两侧合计面积按老角梁截面高乘以角梁长乘以2.5计算，端面面积不计算，扣除斗栱、天花掩盖的面积，其中仔角梁头长以飞椽挑出长即小连檐外皮至大连檐外皮水平间距为基数，老角梁挑出长度以檐椽平出长即挑檐桁或檐檩中至小连檐外皮间距为基数，角梁内里长以檐步架水平长为基数，正方角乘以1.5，六方角乘以1.26，八方角乘以1.2计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931003005 | 上架构件彩画 | 1.部位 2.檐柱径 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.油漆品种及涂刷遍数 8.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 931003006 | 上架构件上蜡 | 1.部位 2.基层处理方式 3.上蜡做法 4.蜡的品种 | ㎡ | 6.由戗按侧面与底面展开面积累计计算，不扣除桁檩、雷公柱所占面积，其长度以相应步架水平长为准，正方角乘以系数1.57计算，六方角乘以系数1.35计算，八方角乘以1.28计算 7.瓜柱、太平梁上雷公柱按周长乘以柱净高以面积计算，柁墩按水平周长乘以截面高以面积计算；瓜柱、柁墩均扣除嵌入墙体的面积；攒尖雷公柱按周长乘以垂头底端至由戗上皮净高以面积计算 8.角背两侧面均按全长乘以高以面积计算，不扣除瓜柱所掩盖面积，扣除嵌入墙体一侧的面积，两端面及上面不计算 9.由额垫板、桁檩垫板两面均按截面高乘以轴线间距长度以面积计算，悬山建筑两山燕尾枋长计入桁檩垫板长度中，燕尾枋不再另行计算；栱枋板（围脊板）、柁挡板、象眼山花板两面均按垂直投影面积面积计算，其中象眼山花板上边线以望板下皮为准，不扣除桁檩窝所占面积 | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 931003007 | 下架构件除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.下架柱按其最大截面周长乘以柱高（扣除计算到上架中的柱头高）以面积计算，扣除抱框、墙体所掩盖面积 2.槛框按截面周长乘以净长以面积计算，扣除贴靠柱、枋（或梁）、榻板、墙体、地面等侧的面积，楹斗、门簪等附件基层处理、地仗、油饰不再另行计算；其中槛长以柱间净长为准，框及间柱长以上下两槛间净长为准 3.窗榻板按宽和两侧面高之和乘以柱间净长（扣除门口所占长度）以面积计算，扣除风槛所压占的面积 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931003007 | 下架构件除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ | 4.坐凳面按截面周长乘以柱间净长以面积计算，不扣除楣子所压占面积，出入口长度应与扣除，其膝盖腿长应予增加 5.门头板（迎风板、走马板）、余塞板等里外侧两面及廊心均按图示尺寸以垂直投影面积计算 6.筒子板按看面及两侧边宽之和乘以立板顶板总长以面积计算 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931003008 | 下架构件彩画回贴 | 1.部位 2.回贴比例 3.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以单件构件展开面积累计计算 | 1.旧地仗清理、软化 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931003009 | 下架构件彩画修补 | 1.部位 2.彩画形制 3.饰金要求 4.修补比例 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931003010 | 下架构件油饰 | 1.部位 2.檐柱径 3.基层处理方法 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.下架柱按其最大截面周长乘以柱高（扣除计算到上架中的柱头高）以面积计算，扣除抱框、墙体所掩盖面积 2.槛框按截面周长乘以净长以面积计算，扣除贴靠柱、枋（或梁）、榻板、墙体、地面等侧的面积，楹斗、门簪等附件基层处理、地仗、油饰不再另行计算；其中槛长以柱间净长为准，框及间柱长以上下两槛间净长为准 3.窗榻板按宽和两侧面高之和乘以柱间净长（扣除门口所占长度）以面积计算，扣除风槛所压占的面积 4.坐凳面按截面周长乘以柱间净长以面积计算，不扣除楣子所压占面积，出入口长度应与扣除，其膝盖腿长应予增加 5.门头板（迎风板、走马板）、余塞板等里外两侧面及廊心均按图示尺寸以垂直投影面积计算 6.筒子板按看面及两侧边宽之和乘以立板顶板总长以面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.轧槛框等线角 5.涂刷油漆 6.罩光油 |
| 931003011 | 下架构件彩画 | 1.部位 2.檐柱径 3.基层处理方法 4.地仗做法 5.彩画形制 6.油漆品种及涂刷遍数 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 931003012 | 门头板（迎风板、走马板）、廊心墙彩画（白活） | 1.部位 2.基层处理方法 3.地仗做法 4.彩画形制 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制 |
| 931003013 | 框线饰金 | 1.部位 2.饰金宽度 3.饰金要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以饰金宽度乘以长度的面积计算 | 1.材料调兑 2.饰金 |
| 931003014 | 门簪饰金 | 1.部位 2.门簪形制 3.门簪直径 4.饰金要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.饰金 |
| 931003015 | 下架构件上蜡 | 1.部位 2.基层处理方式 3.上蜡做法 4.蜡的品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.下架柱按其最大截面周长乘以柱高（扣除计算到上架中的柱头高）以面积计算，扣除抱框、墙体所掩盖面积 2.槛框按截面周长乘以净长以面积计算，扣除贴靠柱、枋（或梁）、榻板、墙体、地面等侧的面积，楹斗、门簪等附件基层处理、地仗、油饰不再另行计算；其中槛长以柱间净长为准，框及间柱长以上下两槛间净长为准 3.窗榻板按宽和两侧面高之和乘以柱间净长（扣除门口所占长度）以面积计算，扣除风槛所压占的面积 4.坐凳面按截面周长乘以柱间净长以面积计算，不扣除楣子所压占面积，出入口长度应与扣除，其膝盖腿长应予增加 5.门头板（迎风板、走马板）、余塞板等里外两侧面及廊心均按图示尺寸以垂直投影面积计算 6.筒子板按看面及两侧边宽之和乘以立板顶板总长以面积计算 | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 注：上、下架构件彩画回贴面积比重不同时应分别累计计算，单构件展开面积同上、下架构件油饰及彩画绘制计算规则。 |

C.10.4 斗栱、垫栱板油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.4的规定执行。

表C.10.4 斗栱、垫栱板油饰彩画（编码：931004）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931004001 | 斗栱除尘清理 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.油漆面或彩画面 5.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931004002 | 斗栱彩画修补 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.彩画形制 5.饰金要求 6.修补比例 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所修补的单攒斗栱展开面积累计计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931004003 | 斗栱油饰 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.基层处理方法 5.地仗做法 6.油漆品种及涂刷遍数 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931004004 | 斗栱彩画 | 1.部位 2.斗栱形制 3.斗口尺寸 4.基层处理方法 5.地仗做法 6.彩画形制 7.饰金要求 8.盖（斜）斗板油漆品种及涂刷遍数 9.掏里要求 10.昂嘴饰金要求 11.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.盖斗板涂刷油漆 6.掏里刷色 7.罩光油 |
| 931004005 | 垫栱板除尘清理 | 1.部位 2.垫栱板形制 3.斗口尺寸 4.油漆面或彩画面 5.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931004006 | 垫栱板彩画回贴 | 1.部位 2.垫栱板形制 3.斗口尺寸 4.回贴方式 5.回贴比例 6.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所回贴的单块面积累计计算 | 1.旧地仗清理、软化 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931004007 | 垫栱板彩画修补 | 1.部位 2.垫栱板形制 3.斗口尺寸 4.彩画形制 5.修补比例 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所修补的单块面积累计计算 | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931004008 | 垫栱板油饰 | 1.部位 2.垫栱板形制 3.斗口尺寸 4.基层处理方法 5.地仗做法 6.油漆品种及涂刷遍数 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算，详见C.10.4-1斗栱展开面积表 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931004009 | 垫栱板彩画 | 1.部位 2.垫栱板形制 3.斗口尺寸 4.基层处理方法 5.地仗做法 6.彩画形制 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.涂刷油漆 6.罩光油 |
| 931004010 | 斗栱保护网油饰 | 1.部位 2.除锈、清洗方式 3.油漆品种及涂刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | 1.除锈、清洗 2.调兑漆料 3.涂刷 |
| 注：各种斗栱、垫栱板、盖斗板基层处理、做地仗、油漆、彩画均按开展面积计算，展开工程量按下表执行： |

C.10.4-1 斗栱展开面积表

| 斗栱种类 | 斗栱展开面积 | 盖斗板面积 | 掏里面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 斗栱外拽面展开面积包括：斗栱外拽各分件正面、底面、两侧面的面积，以及挑檐枋底面、外拽枋的正面和底面、正心枋外拽面的面积 | 外拽盖斗板面积按斗栱外拽展开面积乘以下列系数计算 | 外拽掏里面积包括外拽栱、升、枋的背面面积，按斗栱外拽展开面积乘以下列系数计算 |
|  | 斗口尺寸 |  |  |
|  | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm | 13cm | 14cm |  |  |
| 昂翘、溜金斗栱外拽面 | 三踩单昂 | 0.245 | 0.382 | 0.55 | 0.749 | 0.978 | 1.238 | 1.529 |  |  |  |  | 13.10% | 19.40% |
|  | 五踩单翘单昂 | 0.43 | 0.672 | 0.967 | 1.317 | 1.72 | 2.177 | 2.687 | 3.252 | 3.87 | 4.542 | 5.267 | 18.00% | 26.00% |
|  | 五踩重昂 | 0.45 | 0.702 | 1.012 | 1.377 | 1.798 | 2.276 | 2.81 | 3.4 | 4.046 | 4.749 | 5.507 | 17.20% | 24.90% |
|  | 七踩单翘重昂 | 0.631 | 0.986 | 1.42 | 1.933 | 2.525 | 3.195 | 3.945 | 4.773 | 5.68 | 6.666 | 7.731 | 19.40% | 27.90% |
|  | 九踩重翘重昂 | 0.813 | 1.27 | 1.829 | 2.489 | 3.251 | 4.114 | 5.079 | 6.146 | 7.314 | 8.584 | 9.955 | 20.60% | 29.60% |
|  | 九踩单翘三昂 | 0.832 | 1.3 | 1.873 | 2.549 |  |  |  |  |  |  |  | 20.10% | 28.90% |
|  | 十一踩重翘三昂 | 1.007 | 1.574 | 2.267 | 3.085 |  |  |  |  |  |  |  | 21.10% | 30.30% |
| 昂翘斗栱里拽面 | 三踩 | 0.272 | 0.424 | 0.611 | 0.832 | 1.086 | 1.375 | 1.697 | 2.053 | 2.444 | 2.868 | 3.326 | 13.20% | 23.40% |
|  | 五踩 | 0.469 | 0.733 | 1.056 | 1.438 | 1.878 | 2.376 | 2.934 | 3.55 | 4.225 | 4.958 | 5.75 | 21.90% | 27.20% |
|  | 七踩 | 0.651 | 1.017 | 1.465 | 1.994 | 2.604 | 3.295 | 4.068 | 4.923 | 5.859 | 6.876 | 7.974 | 22.70% | 29.50% |
|  | 九踩 | 0.833 | 1.301 | 1.873 | 2.55 | 3.33 | 4.215 | 5.203 | 6.296 | 7.493 | 8.793 | 10.198 | 23.20% | 30.80% |
| 溜金斗栱里拽面 | 三踩 | 0.971 | 1.518 | 2.186 | 2.975 | 3.386 | 4.918 | 6.072 | 7.347 | 8.743 | 10.261 | 11.901 | - | - |
|  | 五踩 | 1.081 | 1.688 | 2.431 | 3.309 | 4.322 | 5.47 | 6.753 | 8.172 | 9.725 | 11.413 | 13.237 | - | - |
|  | 七踩 | 1.291 | 2.017 | 2.904 | 3.952 | 5.162 | 6.534 | 8.066 | 9.76 | 11.615 | 13.632 | 15.81 | - | - |
|  | 九踩 | 1.491 | 2.33 | 3.355 | 4.566 | 5.964 | 7.548 | 9.319 | 11.276 | 13.419 | 15.749 | 18.265 |  |  |
| 平座斗栱里拽面 | 三踩单翘 | 0.229 | 0.358 | 0.515 | 0.701 | 0.915 | 1.158 | 1.43 | 1.73 | 2.059 | 2.417 | 2.803 | 14.00% | 20.70% |
|  | 五踩重翘 | 0.41 | 0.641 | 0.923 | 1.257 | 1.642 | 2.078 | 2.565 | 3.103 | 3.693 | 4.335 | 5.027 | 18.80% | 27.30% |
|  | 七踩三翘 | 0.592 | 0.725 | 1.332 | 1.813 | 2.368 | 2.997 | 3.7 | 4.476 | 5.327 | 6.252 | 7.251 | 20.70% | 29.80% |
|  | 九踩四翘 | 0.773 | 1.209 | 1.74 | 2.369 | 3.094 | 3.916 | 4.834 | 5.849 | 6.961 | 8.17 | 9.475 | 21.70% | 31.10% |
| 一斗三升斗栱（单拽面） | 0.046 | 0.071 | 0.103 | 0.14 | 0.182 | 0.231 | 0.285 |  |  |  |  | - |  |
| 一斗二升交麻叶斗栱（单拽面） | 0.091 | 0.142 | 0.204 | 0.278 | 0.363 | 0.46 | 0.567 |  |  |  |  | - |  |
| 单翘麻叶云斗栱（单拽面） | 0.236 | 0.359 | 0.531 | 0.722 | 0.944 | 1.194 | 1.474 |  |  |  |  | - |  |
| 十字隔架斗栱（双拽面） | 0.196 | 0.306 | 0.44 | 0.599 | 0.782 | 0.99 | 0.122 |  |  |  |  | - |  |
| 单栱垫栱板（单拽面） | 0.032 | 0.05 | 0.072 | 0.098 | 0.128 | 0.161 | 0.199 | 0.241 | 0.287 | 0.337 | 0.391 | - |  |
| 重栱垫栱板（单拽面） | 0.04 | 0.062 | 0.089 | 0.122 | 0.159 | 0.201 | 0.248 | 0.3 | 0.357 | 0.419 | 0.486 | - |  |
| 注： | 表中斗口尺寸分档间距以1cm为准，如斗口尺寸处于表中两档之间时，应按公式C=（ B1-A1）/(B-A)*(N-A)+A1重新核定相应展开面积，式中： C——为设计图示斗栱展开面积 A——为小档斗口尺寸 B——为大档斗口尺寸 A1——为小档斗栱展开面积 B1——为大档斗栱展开面积 N——为设计图示斗口尺寸 |
|  | 1.表中所列面积均以平身科斗栱为准，其中除十字隔架斗栱为两个拽面的合计面积外，其余（包括垫栱板）均为一个拽面的面积，内里品字斗栱双拽合计面积，按表中昂翘斗栱里拽面积乘以系数2.0计算，牌楼昂翘、品字斗栱两拽合计面积分别依照表中昂翘斗栱、平座斗栱外拽面积乘以系数2.0计算。 2.昂翘、溜金、平座斗栱角科外拽面以其平面身科外拽面积乘以系数3.5计算，里拽面积与平身科相同；牌楼昂翘斗栱角科按其平身两拽合计面积乘以系数3.0计算。各种柱头斗栱里外拽面积分别按其平身科里外拽面积计算（溜金斗栱柱头科里拽面积按昂翘斗栱里拽面积计算）。 |

C.10.5 木楼梯、木楼板油饰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.5的规定执行。

表C.10.5  木楼梯、木楼板油饰（编码：931005 ）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931005001 | 木楼梯油饰 | 1.部位 2.基层处理方法 3.地仗做法 4.油漆面层要求 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931005002 | 木楼板油饰 | 1.部位 2.基层处理方法 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以木楼板上面及底面的面积累计计算，其中： 1.上面以水平投影面积计算，不扣除柱、隔扇所占面积 2.底面以水平投影面积计算，扣除承重、楞木所压占的面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |

C.10.6 门窗扇油饰。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.6的规定执行。

表C.10.6 门窗扇油饰（编码：931006）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931006001 | 隔扇、槛窗饰金油饰 | 1.部位 2.隔扇、槛窗形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.边抹、心板、菱花扣饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，框外延伸部分不计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.饰金 6.罩光油 |
| 931006002 | 隔扇、槛窗上蜡 | 1.部位 2.隔扇、槛窗形制 3.基层处理方式 4.上蜡做法 5.蜡的品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以边抹外围垂直投影面积计算，框外延伸部分不计算面积 | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 931006003 | 支摘窗油饰 | 1.部位 2.支摘窗形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931006004 | 支摘窗彩画 | 1.部位 2.支摘窗形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.窗屉彩画 |
| 931006005 | 什锦窗油饰及玻璃屉彩画 | 1.部位 2.什锦窗形制 3.什锦窗规格 4.心屉形制 5.基层处理方式 6.地仗做法 7.桶壁装饰要求 8.油漆品种及涂刷遍数 9.玻璃屉彩画要求 10.罩光油要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.玻璃屉彩画 6.罩光油要求 |
| 931006006 | 大门扇油饰饰金 | 1.部位 2.大门扇形制 3.基层处理方法 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.门钉饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，门枢等框外延伸部分不计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.门钉饰金 6.罩光油 |
| 931006007 | 金属饰件饰金 | 1.部位 2.金属饰件名称 3.金属饰件规格 4.饰金要求 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.饰金 |

C.10.7 楣子、鹅颈靠背、栏杆油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C. 10.7 的规定执行。

表C.10.7 楣子、鹅颈靠背、栏杆油饰彩画（编码：931007）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931007001 | 楣子油饰 | 1.部位 2.楣子形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，白菜头、楣子腿等边抹外延伸部分及花牙子不计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆（含花牙子、白菜头） 5.罩光油 |
| 931007002 | 楣子彩画 | 1.部位 2.楣子形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.大边油饰要求 7.饰金要求 8.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.大边刷油漆 5.棱条及花牙子、白菜头彩画 6.饰金 7.罩光油 |
| 931007003 | 白菜头饰金 | 1.部位 2.白菜头形制 3.白菜头规格 4.饰金要求 | 个 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.饰金 |
| 931007004 | 花牙子饰金 | 1.部位 2.花牙子形制 3.花牙子规格 4.饰金要求 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.饰金 |
| 931007005 | 楣子上蜡 | 1.部位 2.楣子形制 3.基层处理方式 4.上蜡做法 5.蜡的品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中： 白菜头、楣子腿等边抹外延伸部分及花牙子不计算面积 | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 931007006 | 鹅颈靠背油饰 | 1.部位 2.基层处理方式 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931007007 | 寻杖栏杆油饰 | 1.部位 2.基层处理方式 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以地面至寻杖上皮的高度乘以长度的面积计算，不扣除望柱所占长度，望柱亦不再计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931007008 | 寻杖栏杆饰金油饰 | 1.部位 2.基层处理方式 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.花饰彩画要求 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以地面至寻杖上皮的高度乘以长度的面积计算，不扣除望柱所占长度，望柱亦不再计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.花饰彩画、饰金 6.罩光油 |
| 931007009 | 棂条心栏杆、直栏杆油饰 | 1.部位 2.基层处理方式 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除望柱所占长度，望柱亦不再计算面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |

C.10.8 墙面涂饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.8的规定执行。

表C.10.8  墙面涂饰彩画（编码：931008 ）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931008001 | 栈板墙、罗汉墙油饰 | 1.部位 2.基层处理方法 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以里外侧两面垂直投影面积分别计算，扣除门窗洞口所占面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931008002 | 木护墙板、木隔墙板油饰 | 1.部位 2.基层处理方法 3.地仗做法 4.油漆品种及涂刷遍数 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口所占面积，其中： 1.木护墙板按垂直投影面积计算，不扣除柱门所占面积 2.木隔墙板按两面垂直投影面积分别计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931008003 | 墙面刷浆 | 1.部位 2.基层处理方式 3.刷浆品种及涂刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以内外墙抹灰面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.刮腻子 |
| 931008004 | 墙边拉线 | 1.部位 2.拉线绘制 3.宽度 5.涂料品种 | m | 按设计图示尺寸以外边线长度计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.刮腻子 4.拉线 |
| 931008005 | 墙边切活彩画 | 1.部位 2.彩画形制 2.宽度 3.基层处理方式 4.涂料品种 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以外边线长乘以宽的面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.刷大色 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 注：墙面刷浆内外墙做法不同时，应分别列项。 |

C.10.9 天花、藻井油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.9的规定执行。

表C. 10.9  天花、藻井油饰彩画（编码：931009）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931009001 | 井口板摘安 | 1.部位 2.井口板形制 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.井口板摘除 2.编号 3.井口板原位安装 |
| 931009002 | 井口板除尘清理 | 1.部位 2.井口板形制 3.油漆面或彩画面 4.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算,扣除梁枋所占面积，不扣除支条所占面积 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931009003 | 井口板彩画回贴 | 1.部位 2.井口板形制 3.回贴方式 4.回贴比例 5.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需回贴的井口板单块面积累计计算 | 1.旧地仗清理、软化 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931009004 | 井口板彩画修补 | 1.部位 2.井口板形制 3.彩画形制 4.基层处理方式 5.地仗修补比例 6.彩画修补比例 7.饰金要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需修补的井口板单块面积累计计算 | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931009005 | 井口板彩画 | 1.部位 2.井口板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算,扣除梁枋所占面积，不扣除支条所占面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 931009006 | 支条除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算,扣除梁枋所占的面积，不扣除井口板所占面积 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931009007 | 支条彩画回贴 | 1.部位 2.基层处理 3.回贴比例 4.回贴方式 5.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需回贴的各间井口枋和梁枋里皮围成的面积计算 | 1.旧地仗清理、软化 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931009008 | 支条彩画修补 | 1.部位 2.彩画形制 3.地仗修补比例 4.彩画修补比例 5.饰金要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需修补的井口枋里皮围成的面积计算，扣除梁枋所占的面积，不扣除井口板所占面积 | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931009009 | 支条彩画 | 1.部位 2.彩画形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.饰金要求 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算,扣除梁枋所占的面积，不扣除井口板所占面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.绘制彩画、饰金 5.罩光油 |
| 931009010 | 木顶格软天花彩画回贴 | 1.部位 2.基层处理 3.回贴比例 4.回贴方式 5.粘结材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需回贴的各间井口枋和梁枋里皮围成的面积计算 | 1.清理基层 2.粘贴 3.压平压实 |
| 931009011 | 木顶格软天花彩画修补 | 1.部位 2.彩画形制 3.彩画修补比例 4.饰金要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以所需修补的各间井口枋和梁枋里皮围成的面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.修补彩画 |
| 931009012 | 木顶格软天花彩画 | 1.部位 2.彩画形制 3.基层处理方式 4.饰金要求 5.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以井口枋里皮围成的面积计算，扣除梁枋所占面积 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.彩画绘制、饰金 4.罩光油 |
| 931009013 | 灯花彩画 | 1.部位 2.基层处理方式 3.地仗做法 4.灯花形制 5.饰金要求 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.灯花绘制、饰金 4.罩光油 |
| 931009014 | 藻井彩画 | 1.部位 2.藻井形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.藻井彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 | 座 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 注：1.支条彩画回贴（修补）面积比例不同时应分别累计计算。 2.木顶格软天花彩画回贴（修补）面积比例不同时应分别累计计算。 3.每个藻井为一座。 |

C.10.10 雀替、花板、花罩、博古架油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.10的规定执行。

表C. 10.10  雀替、花板、花罩、博古架油饰彩画（编码：931010）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931010001 | 雀替除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | m2 | 按设计图示尺寸以露明长乘以全高的面积计算 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931010002 | 雀替彩画修补 | 1.部位 2.雀替形制 3.彩画形制 4.修补比例 5.饰金要求 | m2 |  | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931010003 | 雀替油饰 | 1.部位 2.雀替形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆 5.罩光油 |
| 931010004 | 雀替彩画 | 1.部位 2.雀替形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 931010005 | 花板除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩绘面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931010006 | 花板彩画修补 | 1.部位 2.花板形制 3.彩画形制 4.修补比例 5.饰金要求 | ㎡ |  | 1.材料调兑 2.清理浮尘 3.修补彩画 |
| 931010007 | 花板油饰 | 1.部位 2.花板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.凃刷油漆 5.罩光油 |
| 931010008 | 花板彩画 | 1.部位 2.花板形制 3.基层处理方式 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油 |
| 931010009 | 花罩除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩画面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931010010 | 花罩油饰 | 1.部位 2.花罩形制 3.基层处理要求 4.地仗做法 5.油漆品种及涂刷遍数 6.罩光油要求 |  |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.润水粉腻子 4.刷清漆、套色提色 5.罩光油 |
| 931010011 | 花罩彩画 | 1.部位 2.花罩形制 3.基层处理要求 4.地仗做法 5.彩画形制 6.饰金要求 7.罩光油要求 |  |  | 1.材料调兑 2.基层处理 3.刮、肘腻子，操生油 4.彩画绘制、饰金 5.罩光油要求 |
| 931010012 | 花罩上蜡 | 1.部位 2.花罩形制 3.基层处理要求 4.上蜡做法 5.蜡的品种 |  |  | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 931010013 | 博古架油饰 | 1.部位 2.基层处理要求 3.油漆品种及涂刷遍数 4.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.润水粉腻子 4.套色提色 5.涂刷油漆（磨退） 6.罩光油 |
| 931010014 | 博古架上蜡 | 1.部位 2.基层处理要求 3.上蜡做法 4.蜡的品种 |  |  | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |

C.10.11 匾额、抱柱对子油饰彩画。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.11的规定执行。

表C. 10.11 匾额、抱柱对子油饰彩画（编码：931011）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931011001 | 匾额、抱柱对子摘安 | 1.部位 2.匾额、抱柱对子形制 3.安装方式 | 块 | 按设计图示以数量计算 | 1.匾额、抱柱对子摘除 2.编号 3.匾额、抱柱对子原位安装 |
| 931011002 | 匾额、抱柱对子除尘清理 | 1.部位 2.油漆面或彩绘面 3.除尘方式 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.按设计图示尺寸以斗形匾最大宽度乘以匾高的面积计算 2.其他匾按正投影面积计算； 3.抱柱对按横向弧长乘以竖向高的面积计算 | 1.准备材料、工具 2.清理浮尘、鸟粪 |
| 931011003 | 平匾油饰饰金 | 1.部位 2.平匾规格 3.题字材质及做法 4.基层处理方式 5.地仗做法 6.油饰要求（混色、清色） 7.边框油漆品种及涂刷遍数 8.匾心涂层做法 9.字面饰金或刷色要求 10.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以正投影面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗、腻子 4.油饰（包括匾托） 5.字面饰金或涂色 6.磨退出亮或罩光油 |
| 931011004 | 斗形匾油饰饰金 | 1.部位 2.斗形匾规格 3.边框雕刻形制 4.题字材质及做法 5.基层处理方式 6.地仗做法 7.油漆品种及涂刷遍数 8.饰金要求 9.罩光油 | ㎡ | 按设计图示尺寸以斗形匾最大宽度乘以匾高的面积计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗（包括拆、安铜字） 4.边框及匾心涂饰、筛扫 5.边框及匾字饰金 6.罩光油 |
| 931011005 | 抱柱对子油饰饰金 | 1.部位 2.抱柱对规格 3.边框雕刻形制 4.题字材质及做法 5.基层处理方式 6.地仗做法 7.油饰要求（混色、清色） 8.边框油漆品种及涂刷遍数 9.心板涂层做法 10.字面饰金或刷色要求 11.罩光油要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以横向弧长乘以竖向高的面积计算 | 1.基层处理 2.材料调兑 3.做地仗 4.边框及心板涂饰 5.字面饰金或涂色 6.磨退出亮或罩光油 |
| 931011006 | 匾额、抱柱対子上蜡 | 1.部位 2.基层处理要求 3.上蜡做法 4.蜡的品种 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算，其中： 1.按设计图示尺寸以斗形匾最大宽度乘以匾高的面积计算 2.其他匾按正投影面积计算； 3.抱柱对按横向弧长乘以竖向高的面积计算 | 1.基层处理 2.擦软蜡或烫硬蜡 3.擦蜡出亮或起蜡出亮 |
| 931011007 | 匾托、匾钩油饰饰金 | 1.部位 2.匾托、匾钩材质 3.匾托、匾钩规格 4.基层处理方式 5.地仗做法 6.油漆品种及涂刷遍数 7.饰金要求 8.罩光油 | 件 | 按设计图示以数量计算 | 1.材料调兑 2.基层处理 3.分层做地仗 4.涂刷油漆、饰金 5.罩光油 |

C.10.12 其他。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.10.12的规定执行。

表C. 10.12  其他（编码：931012）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931012001 | 旧彩画临摹、拓样 | 1.部位 2.彩画形制 | ㎡ | 按单件构件设计图示尺寸以展开面积累计计算，如部位不同时应分别计算 | 1.准备工具 2.清理彩画表面浮土 3.拓印（临摹）彩画 |
| 931012002 | 木材面涂刷防腐 | 1.部位 2.材料品种及涂刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以涂刷木构件展开面积计算 | 1.基层清理 2.涂刷防腐 |
| 931012003 | 木材面涂刷防火涂料 | 1.部位 2.防火等级要求 3.涂料品种及涂刷遍数 | ㎡ | 按设计图示尺寸以涂刷木构件展开面积计算 | 1.基层清理 2.涂刷防火涂料 |
| 注：旧彩画临摹、拓样适用于需按原样恢复木构件旧彩画的情况，不适用于白活、海漫部分临摹、拓样。 |

# C.10.13  相关问题及说明

# 1  清单项目工作内容中均包括余料及废弃物收集，完工清理。

# 2  清单项目特征中所述形制泛指古建筑构件或部件的形状、构造、纹饰等基本特征。

# 3  彩画清单项目工作内容包括准备工具、调兑材料、起扎谱子、饰金、彩画、涂刷油漆、支搭金帐、完工清理。

# 附录D 措施项目

## D.1 脚手架工程

D.1.1 脚手架工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计算单位及工程量计算规则，应按表D.1.1的规定执行。

表D.1.1 脚手架工程 (编码：940101 )

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940101001 | 外脚手架 | 1.搭设部位 2.搭设用途 3.搭设方式 4.搭设高度 5.脚手架架体材质 6.脚手板材质 7.扣件连接方式 | ㎡ | 按搭设长度乘以最上一层护身栏上皮高度以面积计算。外结构、外装饰脚 手架若遇阳角部位，阳角两侧墙体外边线长度按规范要求乘以搭设高度以面积计算；悬挑架按垂直投影以面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101002 | 里脚手架 | 1.搭设部位 2.搭设用途 3.搭设方式 4.搭设高度 5.脚手架架体材质 6.脚手板材质 7.扣件连接方式 | ㎡ | 内墙装饰架按支搭部位垂直投影以面积计算；独立柱脚手架按照规范要求长度乘以搭设高度以面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101003 | 天棚脚手架 | 1.搭设部位 2.搭设用途 3.搭设方式 4.搭设高度 5.脚手架架体材质 6.脚手板材质 7.扣件连接方式 | ㎡ | 按支搭部位水平投影以面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101004 | 满堂脚手架 | 1.搭设部位 2.搭设用途 3.搭设方式 4.搭设高度 5.脚手架架体材质 6.脚手板材质 7.扣件连接方式 | m3 | 按水平投影面积乘以搭设高度以体积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101005 | 电动吊篮脚手架 | 1.升降方式及启动装置 2.搭设高度及吊篮型号 3.配重起吊方式 | 个 | 按支搭数量计算 | 1.吊篮的安装 、移位 2.测试电动装置、安全锁、平衡控制器等 3.屋面支撑系统安装 4.吊篮的拆卸 |
| 940101006 | 零星脚手架 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | 座 | 按支搭数量以座计算 (包括垂直提升架 、水落管脚手架 、活动脚 手架等) | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101007 | 大木安装起重、 围撑脚手架 | 1.搭设方式 2.檐柱高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | ㎡ | 按建筑面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101008 | 歇山排山脚手架 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | 座 | 按数量计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101009 | 屋面支杆 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | ㎡ | 按屋面斜面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101010 | 屋脊、马道脚手 架 | 1.搭设部位 2.搭设方式 3.搭设高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | m | 1.正脊扶手盘 、骑马架子均按正脊长度以米为单位计算 2.垂岔脊架子按垂岔脊长度以米为单位计算 3.屋面马道按搭设长度以米为单位计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101011 | 正吻、宝顶脚手 架 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.脚手架架体材质 4.脚手板材质 5.扣件连接方式 | 座 | 按图示数量计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101012 | 防护罩棚 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.罩棚顶材料种类 4.梁架材料种类 | ㎡ | 按防护罩棚顶斜面积计算 | 1.搭、拆梁架 2.罩棚的铺设 3.拆除罩棚后材料分类堆放 |
| 940101013 | 斜道 | 1.搭设部位 2.搭设方式 3.斜道类型 4.斜道架体材质 5.脚手板材质 6.扣件连接方式 | ㎡ | 按搭设宽度乘以斜长以面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 940101014 | 落料溜槽 | 1.搭设部位 2.搭设方式 3.搭设高度 4.支架材质 5.封护材料种类 | m | 按溜槽长度计算 | 1.搭、拆脚手架 2.拆除溜槽后材料的堆放 |
| 940101015 | 护头棚、安全通 道 | 1.搭设部位 2.搭设方式 3.搭设高度 4.架体材质 5.顶部封护材料种类 6.立面封护材料种类 | ㎡ | 按水平投影面积计算 | 1.搭、拆脚手架 2.铺、拆脚手板 3.拆除护头棚 、安全通道后材料的堆放 |
| 940101016 | 脚手架立面封护 | 1.封护方式 2.封护材料种类 | ㎡ | 按垂直投影面积计算 | 1.铺设防护材料 2.拆除、材料堆放和整理 |
| D.1.2 相关问题及说明 1 脚手架搭拆包括：材料的场内、外运输、脚手架搭设与拆除，以及拆除后脚手架木材料的整理、码放等全部操作过程。包含脚手板的一次铺拆，不包含斜道与脚手架平、立面的安全防护网。 2 计算各种单项脚手架时，均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积。 3 零星脚手架包含包括垂直提升架、水落管脚手架、活动脚手架等。 4 桁架楼承板、压型钢板施工时如需支撑，执行满堂脚手架。 5 防护罩棚仅包括最上一层屋面檐口以上架体及罩棚顶搭拆，防护罩棚顶下架体（以最上一层屋面檐高为准)根据不同搭设方式按相应清单列项 。 |

## D.2 模板工程

D.2.1 模板工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计算单位及工程量计算规则，应按表D.2.1的规定执行。

表D.2.1 模板工程 (编码：940201)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940102001 | 基础 | 1.基础类型 2.模板种类 | ㎡ | 按模板与现浇混凝土构件的接触面以面积计算： 1．现浇钢筋混 凝土墙、板单孔面积 ≤0.3 m2的孔洞不予扣除 ，洞侧壁模板亦不 增加；单孔面积>0.3 m2时应予扣除 ，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算 2.现浇框架分别按梁 、板、柱有关规定计算； 附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算 3.柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分 ，均不计算模板面积 4.构造柱按图示外露最大宽度乘以高度计算模板面积 | 1.模板制作 2.模板安装、构件支撑 3.模板拆除、整理堆放及 场内外运输 4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |
| 940102002 | 矩形柱、异形柱 | 1.柱截面形状 1.模板种类 2.支撑体系种类 3 支撑高度 |  |  |  |
| 940102003 | 构造柱 | 1.模板种类 2.支撑体系种类 3.支撑高度 |  |  |  |
| 940102004 | 直形墙、弧形墙 | 1.墙截面形状 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 |  |  |  |
| 940102005 | 基础梁 | 1.梁截面形状 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 |  |  |  |
| 940102006 | 矩形梁、异形梁 |  |  |  |  |
| 940102007 | 圈梁、过梁 |  |  |  |  |
| 940102008 | 叠合梁 |  |  |  |  |
| 940102009 | 有梁板、平板 | 1.板类型 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 |  |  |  |
| 940102010 | 斜屋面板 、弧形板、异形板 、拱板 | 1.板类型 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 |  |  |  |
| 940102011 | 叠合板 | 1.板类型 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 |  |  |  |
| 940102012 | 楼梯 | 1.楼梯类型 (直形、 旋转) 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 | ㎡ | 按楼梯 (包括休息平台 、平台梁、斜梁和楼层板的连接梁 ) 的水 平投影面积计算 ，不扣除宽度 ≤500mm的楼梯井所占面积 ，楼梯 踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算 ，伸入墙体部分亦不 增加 |  |
| 940102013 | 阳台板、雨篷 | 1.构件类型 2.模板种类 3.支撑体系种类 4.支撑高度 | ㎡ | 按图示外挑部分的水平投影面积计算 |  |
| 940102014 | 挑檐、栏板、天沟板 |  |  |  |  |
| 940102015 | 台阶 | 1.构件类型 2.模板种类 | ㎡ | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 | 1.模板制作 2.模板安装 、构件支撑 3.模板拆除 、整理堆放及 场内外运输 4.清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等 |
| 940102016 | 小型构件 | 1.构件类型 2.模板种类 | ㎡ | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 |  |
| 940102017 | 堵板缝 | 1.模板种类 2.支撑体系种类 3.支撑高度 | m | 按图示板缝长度计算 |  |
| 940102018 | 夯土墙模板 | 1.模板种类 2.支撑体系种类 3.支撑高度 | ㎡ | 按模板与墙体接触面积计算 |  |
| 940102019 | 券胎模板 | 1.模板种类 2.支撑体系种类 3.支撑高度 | ㎡ | 按模板与券接触面积计算。 |  |
| 940102020 | 门窗洞口包框模板 | 1.模板种类 2.支撑体系种类 3.支撑高度 | ㎡ | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 |  |

## D.3 施工运输工程

D.3.1 施工运输工程。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计算单位及工程量计算规则，应按表D.3.1的规定执行。

表D.3.1 施工运输工程 (编码:940301 )

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940103001 | 大型机械基础 | 1.机械名称 2.基础类型及规格尺 寸 | 座 | 按施工组织设计规定的尺寸，以数量计算 | 1.基础、固定装置制作、铺设或安装 |
| 940103002 | 机械、设备进出 场 | 1.机械名称 2.规格 | 台次 | 按施工组织设计规定，以数量计算 | 1.整体或分体装车、运输、卸车、堆放 2.安装、拆卸、试运转以 及机械辅助设施的搭设、拆除 |

## D.4 安全文明施工及其他措施项目

D.4.1 安全文明施工及其他措施项目。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计算单位及工程量计算规则，应按表D.4.1的规定执行。

表D.4.1 安全文明施工及其他措施项目 (编码:940401)

| 项目编码 | 项目名称 | 工作内容及包含范围 |
| --- | --- | --- |
| 940104001 | 安全文明施工 | 施工现场为达到安全生产 (包含水平安全网) 、文明施工 、环境保护 、绿色施工 、临时设施 、劳务用工实名制 、防疫常 态化等要求 ，购置和更新施工安全防护用具及设施 、改善安全生产条件和作业环境所需要的各项措施 |
| 940104002 | 夜间施工 | 为保证工程进度需要 ，夜间施工所发生的夜间补助 、夜间施工降效 、夜间施工照明设备摊销及照明用电等 |
| 940104003 | 二次搬运 | 因非施工方原因而造成的材料 、构件、配件、成品、半成品不能直接运至施工现场所发生的材料二次搬运等 |
| 940104004 | 冬雨季施工 | 施工期间如遇雨 、雪天气，为保证施工质量以及防雨 、防雪、防滑、保温等为保证工程质量所采取措施的费用以及冬雨 季的人工降效 |
| 940104005 | 已完工程及设备保护 | 对已完工程及设备采取的覆盖 、包裹、封闭、隔离等必要保护措施 |
| 940104006 | 原有建筑物、毗邻建筑物、设备、陈设、高级装饰、树木、绿地及文物保护 | 为防止在施工过程中损坏 、玷污原有建筑物 、毗邻建筑物 、设备、陈设、高级装饰及文物 、树木、绿地等而采取的支搭 、遮盖、拦挡等采取的各种措施 |
| 940104007 | 施工排水、降水 | 为确保工程在正常条件下施工 ，采取各种排水 、降水措施 |
| 940104008 | 现场管理 | 指施工企业项目部在组织施工过程中所需的各项组织措施 ，包括现场管理及服务人员 、现场办公 、差旅交通 、劳动保护 、低值易耗品摊销 、工程质量检测配合 、财产保险和其他等 ，不包括临时设施 |
| 940104009 | 工程水电 | 包括现场施工、办公和生活等消耗的全部水电，含安全文明施工、场地照明以及施工机械等消耗的水电 |
| 940104010 | 工程定位复测 | 工程施工过程中 ，进行全部施工测量 、放线和复测工作等工作内容 |
| 940104011 | 特殊技术措施 | 为保证现场施工的安全 、质量等所采取的必要技术措施 ，如：挡土板支护与地表水处理 、拆除工程支顶保护 、边坡挂钢 丝绳网等 |
| 940104012 | 施工困难增加 | 因建筑物地处繁华街道或为大型公共场所 、旅游景区在不停止使用或部分停用的情况下所需要的必要围挡 、安全保卫措 施以及施工降效 ;有限空间施工操作困难降效 ，空间照明 、防潮通风 、易燃易爆防护措施等 ;修缮工程施工中因住户未搬 离无法正常连续施工的带户作业施工降效等 |
| 940104013 | 材料、设备上山 、涉水运输 | 材料、设备从山下存放场地倒运至山上工作区域内或从材料暂存点经水路运输到达工作区域内所采取的措施 |
| 940104014 | 山区施工降效 | 工人在山区工作上 、下山路程所耗费的时效 |
| 940104015 | 高台建筑 | 被修缮的建筑物在离自然地坪 2m以上高台上 ，所需要的材料 、构件、配件等必须先运至高台上 ，再运至建筑物上所发生 采取的措施及人工降效 |
| 940104016 | 设备、系统检测 、检验及调试 | 1.特种设备安装质量监督检验 2.国家和地方检测部门进行的各类检测 |
| 940104017 | 垂直运输 | 包括以人工 、机械、现有电梯等方式搬运材料 、设备和施工机械等 ，修缮施工楼层的高度超过 3.6m时计算 |
| 940104018 | 施工垃圾场外运输和消纳 | 包括建设工程除弃土 (石) 方和渣土项目外 ，施工产生的建筑废料和废弃物 、办公生活垃圾 、现场临时设施拆除废弃物 和其它弃料等的运输和消纳 |
| 940104019 | 非夜间施工照明 | 为保证工程施工正常进行 ，特殊部位施工所采用的照明设备的安装 、维护、拆除、摊销及照明用电 、且本标准其他项目 未能包括的工作内容 |
| 940104020 | 建筑垃圾分类 | 现场为达到垃圾清运消纳要求发生的分拣分类 、堆放等所发生的人工和机械投入 |
| 940104021 | 视频监控 | 生活区监控 、办公区监控 、施工现场监控 、塔吊监控 、施工电梯监控等 |
| 940104022 | BIM工程投入 | 建筑信息模型的搭建 、深化等技术措施 |
| 940104023 | 专利技术使用 | 应用必要的专业专利内容需要增加的技术措施 |
| 940104024 | 建筑废弃物资源化处置 | 按北京市建筑绿色发展条例要求对建筑废弃物资源化处置措施 |

# D.4.2  相关问题及说明

# 高台建筑增加仅限于高台上的建筑物使用，不包括高台本身。凡垂直运输可把材料、构件、配件及周转性材料由髙台自然地坪运至建筑物时，不另外考虑高台建筑增加措施 。

## 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本标准中指定按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854

《仿古建筑工程工程量计算规范》GB 50855

《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856

《市政工程工程量计算规范》GB 50857

《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858

《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB /T 50165

北京市地方标准

房屋修缮工程工程量计算标准

编号：

备案号：

# 条文说明

2022 北 京

目   次

1 总则

3 工程计量

4 工程量清单编制

4.1 一般规定

4.2 分部分项工程

4.3 措施项目

# 1 总  则

1.0.1 本条阐述了制定本标准的目的和意义。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。

1.0.3 本标准的条款是房屋修缮工程计价活动中应遵守的专业性条款，工程计量活动除应遵守本标准外，还应遵守国家和本市现行有关标准的规定。

# 3 工程计量

## 3.0.1 本条规定了工程计量的依据。

3.0.2 本条规定了本标准附录中有两个或两个以上计量单位的项目，在工程计量时，应结合拟修缮的工程项目的实际情况，选择其中一个作为计量单位，在同一个修缮项目中，有多个单位工程的相同计量单位必须保持一致。

3.0.3 本条规定了工程计量时，每一项目汇总工程量的有效位数。

# 4  工程量清单编制

## 4.1  一般规定

4.1.1本条规定了工程量清单的编制依据。

4.1.2 本条规定了工作内容应按以下三个方面规定执行：

（1）本标准对项目的工作内容进行了规定，除另有规定和说明外，应视为已经包括完成该项目的全部工作内容，未列内容或未发生，不应另行计算。

（2）本标准附录工作内容列出了主要施工内容，施工过程中必然发生的机械移动、材料运输等辅助内容虽然未列出，也应包括。

（3）本标准以成品考虑的项目，如采用现场预制的，应包括制作的工作内容。

4.1.3本条规定了工程量清单编码的表示方式，项目编码以五级设置，用十二位阿拉伯数字表示。其中一至九位为统一编码，十至十二位为清单项目名称顺序码，由编制人根据拟修缮工程的工程类清单项目名称设置。从001开始，共999个编码可供使用。如：910201001001。

当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。

4.1.4  工程建设中新材料、新技术、新工艺等不断涌现，本标准附录所列的工程量清单项目不可能包含所有项目。在编制工程量清单时，当出现本标准附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充。在编制补充项目时应注意以下三个方面：

（1）补充项目的编码应按本标准规定确定。具体做法如下：补充项目的编码由本标准各专业附录代码（A、B、C）与B和三位阿拉伯数字组成组成，并应AB001、BB001、CB001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。

（2）在工程量清单中应附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。

（3）将编制的补充项目报本市建设工程造价管理机构备案。

## 4.2  分部分项工程

4.2.1 本条规定了构成一个分部分项工程量清单的五个要件--项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则，其计量按本标准附录A、B、C的有关规定执行。

4.2.2 本条规定了分部分项工程量清单项目的名称应按附录中的项目名称，结合拟修缮工程的实际确定。

工程量清单项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述。但有些项目特征用文字往往又难以准确和全面的描述。为达到规范、简洁、准确、全面描述项目特征的要求，在描述工程量清单项目特征时应按以下原则进行：

（1）项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟修缮工程的实际，满足确定综合单价的要求。

（2）若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见××图集或××图号的方式。对不能满足项目特征描述要求部分，仍应用文字描述。

4.2.3 本条规定了工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

4.2.4 本条规定了工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

## 4.3  措施项目

4.3.1 本条规定了措施项目编制工程量清单也同分部分项工程一样，必须列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位。同时明确了措施项目的计量，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则。

4.3.2 本条针对本标准仅列出项目编码、项目名称，但未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的措施项目，编制工程量清单时，应按本标准附录D的项目编码、项目名称确定清单项目。

# Text boxes

DB

联合发布

.

.