附件

《北京市禁止使用建筑材料目录》（2023年版征求意见稿）

| 序号 | 类别 | 建筑材料名称 | 禁止使用的范围 | 禁止使用的原因 | 禁止使用的依据与生效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土材料与混凝土制品 | 氯离子含量大于0.1%的混凝土外加剂 | 预应力混凝土、钢筋混凝土 | 易引起钢筋锈蚀，影响混凝土结构寿命 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 2 |  | 萘系减水剂 | 预拌混凝土 | 生产过程污染大 | 根据《关于发布<北京市禁止使用建筑材料目录（2018年版）>的通知》（京建发〔2019〕149号），从2019年10月1日起实施 |
| 3 |  | 有碱速凝剂 | 预拌混凝土 | 易引起碱骨料反应，导致混凝土内部产生自膨胀应力而开裂 | 根据住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号），从2021年12月14日起实施 |
| 4 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后 | 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施 |
| 5 |  | 多功能复合型（2种或2种以上功能）混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 质量难控制 | 根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用建筑材料及施工工艺目录的通知》（京建材〔2007〕837号），从2008年1月1日起实施 |
| 6 |  | 总碱量0.75%以上的膨胀剂 | 预拌混凝土 | 易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 7 |  | 废机油脱模剂 | 预拌混凝土 | 影响混凝土强度、环境安全隐患问题突出 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 8 |  | 现场搅拌的混凝土 | 施工工地 | 质量难控制，储运、使用过程浪费资源、污染环境 | 根据《北京市大气污染防治条例》，从2014年3月1日起实施 |
| 9 |  | 现场搅拌的砂浆 | 施工工地 | 质量难控制，难与新型墙体材料相配套。储运、使用过程浪费资源、污染环境 | 根据《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》（市政府令第247号）《关于进一步加强全市建设工程预拌砂浆应用工作的通知》（京建法〔2019〕6号），从2019年4月1日起实施 |
| 10 |  | 袋装水泥(特种水泥除外） | 房屋建筑工程和市政基础设施工程 | 浪费资源、污染环境 | 《关于进一步加强全市建设工程预拌砂浆应用工作的通知》（京建法〔2019〕6号），从2019年4月1日起实施 |
| 11 |  | 海砂、氯离子含量大于0.01%的建设用砂 | 工业和民用建筑工程 | 易引起钢筋锈蚀，影响混凝土结构寿命 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 12 | 墙体 材料 | 手工成型的GRC轻质隔墙板 | 民用建筑工程 | 质量难控制，性能不稳定 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号)，从2001年10月1日起实施 |
| 13 |  | 以角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的建材制品 | 民用建筑工程 | 危害人体健康 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）），从2020年1月1日起实施 |
| 14 |  | 实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等） | 建筑工程基础（±0）以上部位（包括临时建筑、围墙。文物、古建除外） | 生产过程资源消耗大，与同厚度多孔砖、空心砖相比建成的墙体保温隔热性能差 | 根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录的通知》（京建材〔2007〕837号），从2008年1月1日起实施 |
| 15 |  | 建筑垃圾再生骨料 实心砖（标准砖） | 建筑工程基础（±0）以上部位（临建、围墙、古建、文物除外） | 与同厚度多孔砖、空心砖相比建成的墙体保温隔热性能差 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 16 |  | 黏土陶粒和页岩陶粒及以黏土陶粒和页岩陶粒为原料的建材制品 | 民用建筑工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 | 根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录的通知》（京建材〔2007〕837号），从2008年1月1日起实施 |
| 17 |  | 黏土砖、页岩砖、黏土瓦 | 民用建筑工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 | 《北京市民用建筑节能管理办法》(市政府令第256号)、《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》，从2015年3月15日起实施 |
| 18 | 建筑保温材料 | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 民用建筑工程 | 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 | 根据《关于公布第二批12种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》（京建材〔1999〕518号），从2000年3月1日起实施 |
| 19 |  | 墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等） | 民用建筑外墙内保温工程 | 热工性能差，手工湿作业，不易控制质量 | 根据《关于公布第二批12种限制和禁止使用落后建材产品目录的通知》（京建材〔1999〕518号），从2000年1月1日起实施 |
| 20 |  | 以膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的墙体保温浆（涂）料 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 21 |  | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求 | 根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工艺目录的通知》(京建材〔2007〕837号)，从2008年1月1日起实施 |
| 22 |  | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 民用建筑各类墙体内、外保温工程 | 产品保温性不稳定 | 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施 |
| 23 |  | 施工现场非密闭拌制的保温砂浆 | 民用建筑工程 | 污染环境 | 根据《关于发布<北京市禁止使用建筑材料目录（2018年版）>的通知》（京建发〔2019〕149号），从2019年10月1日起实施 |
| 24 |  | 含有六溴环十二烷（HBCD）的聚苯乙烯保温材料 | 民用建筑工程 | 危害人体健康，污染环境 | 根据《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>新增列六溴环十二烷修正案生效的公告》（公告2016年第84号），从2021年12月25日起实施 |
| 25 |  | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 外墙保温工程 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年9月1日起实施 |
| 26 | 建筑门窗幕墙及辅料 | T型挂件系统（T型挂件只用在石材幕墙） | 民用建筑工程 | 幕墙单元板块不可独立拆装、不便于维修 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 27 |  | 80系列及以下普通PVC-U推拉塑料外窗 | 民用建筑工程 | 强度低、密封差、耐久性差 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 28 |  | 推拉外窗用密封毛条 | 新建居住建筑工程 | 气密、水密、保温隔热性能差 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 29 |  | 聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条 | 民用建筑工程 | 弹性差，易龟裂 | 根据《关于发布<北京市禁止使用建筑材料目录（2018年版）>的通知》（京建发〔2019〕149号），从2019年10月1日起实施 |
| 30 |  | 丙烯酰胺材料的普通灌浆防火玻璃 | 民用建筑工程外门窗 | 长时间使用易出现发黄、起雾现象 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 31 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 水封小于50mm的地漏 | 民用建筑工程 | 易返异味 | 根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等11种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第480号），从1999年3月1日起实施 |
| 32 |  | 新建高层楼房二次供水系统钢筋混凝土水箱、普通钢板水箱 | 民用建筑工程 | 易附着污物、生锈，污染水质 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号)，从2001年10月1日起实施 |
| 33 |  | 直径小于等于600mm的刚性接口的灰口铸铁管 | 居住小区和市政管网支线用的埋地排水工程 | 易泄漏，造成水系和土壤污染 | 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施 |
| 34 |  | 用铅盐做稳定剂的PVC管材、管件 | 饮用水管材、管件 | 危害人体健康 | 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施 |
| 35 |  | 含铅的管材、管件（含涂覆涂料） | 民用建筑工程饮用水系统 | 污染饮用水、危害人体健康 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 36 |  | 镀锌钢管 | 民用建筑工程饮用水系统 | 污染饮用水 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 37 |  | 镀锌铁皮室外雨水管 | 民用建筑工程 | 易损坏 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 38 |  | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 民用建筑工程 | 易渗漏，污染地下水和土壤 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 39 |  | 承插式刚性接口铸铁排水管 | 民用建筑工程 | 挠度差，接口部位易损坏、渗水 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 40 |  | 非阻氧管材 | 户内供暖系统工程 | 易渗氧，导致构件腐蚀 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 41 | 防水材料 | 焦油聚氨酯防水涂料 | 民用建筑工程 | 施工过程污染环境 | 根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等11种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第480号），从1999年3月1日起实施 |
| 42 |  | 焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏） | 民用建筑工程 | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等11种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第480号），从1999年3月1日起实施 |
| 43 |  | 溶剂型冷底子油（溶剂型基层处理剂） | 民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 44 |  | 溶剂型防水涂料 | 民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 根据《关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号），从2023年8月1日起实施 |
| 45 |  | 石油沥青纸胎油毡 | 作为防水材料使用(文物、古建除外) | 耐久性差，施工过程污染环境 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 46 |  | 芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 民用建筑工程 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 47 |  | 采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 | 民用建筑工程 | 二次成型工艺生产的产品易分离，再生原材料工艺生产的产品耐久性差，不满足防水工程要求 | 根据建设部《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（中华人民共和国建设部公告第659号），从2007年6月14日起实施 |
| 48 |  | 使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程 | 易发生火灾 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 49 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 50 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 | 民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 51 |  | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 52 | 供暖供冷系统材料设备 | 水暖用内螺纹铸铁阀门 | 民用建筑工程 | 锈蚀严重 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号)，从2001年10月1日起实施 |
| 53 |  | 记忆合金原理的恒温控制阀 | 民用建筑工程 | 只有开关动作，不能实现调节功能 | 根据《供热计量技术规程》，从2010年12月1日起实施 |
| 54 |  | 两段式燃烧器 | 新建1.4MW以上（不包括1.4MW）燃气供热锅炉 | 能效低，浪费能源 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 55 |  | 非变频燃烧器 | 新建7.0MW以上（含7.0MW）燃气供热锅炉 | 热效率差，噪音较高 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 56 |  | 冷镀锌钢管、非镀锌钢管 | 新建民用建筑工程室内管径DN≤100mm的供暖、空调系统 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 57 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 民用建筑工程 | 内腔结砂影响计量器具的使用 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 58 |  | 圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器 | 民用建筑工程 | 金属热强度差 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号)，从2001年10月1日起实施。 |
| 59 |  | 无安全接地的低温辐电热膜 | 民用建筑工程 | 存在安全隐患 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 60 |  | 不具备数据远传通讯功能的热计量表 | 民用建筑工程 | 无法实现计量数据远传 | 根据《北京市民用建筑节能管理办法》（市政府令第256号），从2014版目录规定生效之日起实施 |
| 61 |  | 能效标识二级及以下，氮氧化物排放未达到GB25034的5级要求的燃气采暖用壁挂炉 | 民用建筑工程 | 能效低、浪费能源 | 根据《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（京政发〔2018〕22号），从2018年版目录规定生效之日起实施 |
| 62 |  | 钢制翅片管对流散热器 | 民用建筑工程 | 低温供暖、产品散热量低，产品生产过程能耗高、污染排放高。 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 63 |  | 能效标识为三级的低环温空气源热泵 | 民用建筑工程 | 能效低、浪费能源 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 64 | 用水 器具 | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 民用建筑工程 | 不防虹吸，污染水质 | 根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等11种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第480号），从1999年3月1日起实施 |
| 65 |  | 手接触式普通水嘴 | 公共厕所、公共场所卫生间 | 易交叉感染传染疾病 | 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施 |
| 66 |  | 非节水型用水器具（包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器） | 民用建筑工程 | 浪费水资源 | 《关于严格执行<节水型生活用水器具标准>加快淘汰非节水生活用水器具的通知》（京建材〔2005〕1095号），从2006年1月1日起实施 |
| 67 |  | 6升水以上的大便器系统（不含6升） | 民用建筑工程 | 浪费水资源 | 根据《关于严格执行〈节水型生活用水器具〉标准加快淘汰非节水型生活用水器具的通知》（京建材〔2005〕1095号)，从2006年1月1日起实施 |
| 68 |  | 螺旋升降式铸铁水嘴 | 民用建筑工程 | 密封效果差、浪费水资源 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 69 |  | 水效等级为3级的水嘴、坐便器、壁挂式小便器 | 民用建筑工程 | 浪费水资源 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 70 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂（107胶） | 民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工 | 粘结性能差，污染物排放超标 | 根据《关于公布第二批12种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》（京建材〔1999〕518号），从2000年10月1日起实施 |
| 71 |  | 不耐水石膏类刮墙腻子 | 民用建筑工程 | 耐水性能差，强度低 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192号），从2001年10月1日起实施 |
| 72 |  | 以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料 | 民用建筑工程 | 耐水性能差，污染物排放超标 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 73 |  | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 民用建筑工程 | 耐温性能差，耐久性差，易脱落 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 74 |  | 溶剂型内外墙涂料 | 民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 根据《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号），从2023年8月1日起实施 |
| 75 |  | 溶剂型地坪涂料 | 民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 根据《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号），从2023年8月1日起实施 |
| 76 |  | 硝基类溶剂型木器涂料 | 民用建筑工程 | 含有机污染物，施工时挥发有害气体，易发生火灾事故 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 77 |  | 含多氯联苯的涂料、瓷砖粘接剂和填缝剂 | 民用建筑工程 | 多氯联苯属于致癌物质，危害人体健康 | 根据《重点管控新污染物清单（2023年版）》（生态环境部令第28号），从2023年3月1日起实施 |
| 78 |  | 含四氧化三铅（又名：红丹）的涂料 | 民用建筑工程 | 四氧化三铅属于有毒物质、危害人体健康 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）），从2020年1月1日起实施 |
| 79 | 市政与道路施工材料 | 普通水泥步道砖（九格砖） | 房屋建筑工程和市政基础设施工程 | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 | 根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号)，从2001年10月1日起实施 |
| 80 |  | 防滑值/BPN 小于60的光面路面砖（板） | 房屋建筑工程和市政基础设施工程 | 防滑性能差，影响行人安全 | 根据《关于发布》<房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)>的公告》（公告2021年第214号），从2022年9月14日起实施 |
| 81 |  | 砖砌井室 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 82 | 照明材料及电气设备 | 卤素灯 | 民用建筑工程 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年9月1日起实施 |
| 83 |  | 卤粉荧光灯 | 民用建筑工程 | 光效低，显色性差，光衰严重 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 84 |  | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 民用建筑工程 | 能效和功率因数低、工作时温度高，有安全隐患 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 85 |  | 白炽灯 | 民用建筑工程 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 86 |  | 含汞的荧光灯，含汞的开关、继电器等电气设备 | 民用建筑工程 | 汞属于有毒物质、危害人体健康 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 87 |  | 含多氯联苯的变压器、荧光灯镇流器 | 民用建筑工程 | 多氯联苯属于致癌物，危害人体健康 | 根据《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》，从2004年11月11日起实施 |
| 88 | 太阳能建筑应用系统设备 | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 太阳能集热系统管路高温部分 | 不耐高温、寿命短 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)>的通知》（京建发〔2015〕86号），从2015年10月1日起实施 |
| 89 |  | 衬塑钢管 | 太阳能集热供热管道 | 高温容易使衬塑与钢管脱离，造成跑、冒、滴、漏等现象 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |
| 90 | 施工周转材料 | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（小于1.10kg/套的直角型扣件、小于1.25kg/套的旋转型扣件、小于1.25kg/套的对接型扣件） | 民用建筑工程 | 不能保证扣件的力学性能 | 根据《关于公布第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工技术目录的通知》（京建材〔2007〕837号），从2008年1月1日起实施 |
| 91 |  | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 民用建筑工程 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起实施 |
| 92 |  | 外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座 | 民用建筑工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起禁止在外径为48mm的钢管脚手架中使用 |
| 93 |  | 外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座 | 民用建筑工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 | 根据《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）>的通知》（京建发〔2010〕326号）,从2010年12月1日起禁止在外径为42mm的钢管脚手架中使用 |
| 94 |  | 钢管扣件型附着式升降脚手架 | 民用建筑工程 | 存在安全隐患，影响安全文明施工 | 从2023年版目录规定生效之日起实施 |